Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

| Zamawiający: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8 45-066 Opole tel. 77/454-54-01; fax. 77/453-61-06 | Wykonawca: |
| --- | --- |

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I WDROŻENIEM – Urządzenie do wykrywania zagrożeń sieciowych wraz z wdrożeniem i szkoleniem  – sztuk 1

- Warunki ogólne

- Do zadań Wykonawcy należy dostawa urządzenia do wykrywania zagrożeń sieciowych wraz z wdrożeniem i szkoleniem

- Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany w 2023 roku. Wyposażony w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego.

- Oferowany produkt musi posiadać minimum 5 letnie wsparcie producenta w zakresie zgłaszania problemów technicznych oraz dostępu do poprawek i uaktualnień systemu. W okresie wsparcia Zamawiający musi mieć prawo do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania systemowego, jeżeli zostaną one opublikowane przez producenta dostarczonego sprzętu.

- Gwarancja liczona od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń potwierdzającego dostarczenie sprzętu oraz jego montaż w siedzibie Zamawiającego i uruchomienia całego systemu.

- Koszt dojazdu przedstawicieli Wykonawcy i serwisu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- W cenie oferty wliczone są transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka.

- Na fakturze należy wyszczególnić odrębnie pozycje sprzętu i oprogramowania wraz z ich wartością zakupu wg wytycznych Zamawiającego otrzymanych przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę.

- Prace instalacyjne:

- Prace obejmą proces fizycznej instalacji i konfiguracji nowego sprzętu wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury LAN. Konfiguracja ma polegać na uruchomianiu zarówno podstawowych funkcjonalności urządzenia, jak również zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie i w ustaleniu z Zamawiającym, wdrożenie funkcjonalności zaawansowanych, tak by maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, podnosząc tym samym optymalnie bezpieczeństwo środowiska informatycznego jednostki.

- Prace instalacyjne wraz ze szkoleniem z przeprowadzonych prac oraz objaśnieniem zastosowanych mechanizmów muszą być przeprowadzone w minimum pięciu dniach roboczych, każdy po 8 godzin.

- Wykonawca w ramach wdrożenia zagwarantuje Zamawiającemu trzy miesięczne wsparcie w ramach konsultacji w sprawach dotyczących wdrożenia oraz konfiguracji.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej szczegółowy opis wykonanego projektu, zastosowanej technologii, konfiguracji, zaznaczenie miejsc wszystkich fizycznie montowanych urządzeń. Wszelkie oznaczenia muszą być zgodne z nazewnictwem przyjętym w konfiguracji sprzętowej i programowej.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Hillstone Networks i1870 wraz z uchwytem do montażu w szafie typu rack oraz systemem wizyjnym minimum 50” do wyświetlenia stanu urządzenia, raportów, logów w trybie online | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewody oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego urządzenia z przełącznikami, urządzeniami UTM. Przełącznik LAN HP A5820X-24XG-SFP+ – sztuk 2, UTM Palo Alto Networks PA-440 – sztuk 2 | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I WDROŻENIEM | NETTO: |  | BRUTTO: |  |  |

III Opis sprzętu i oprogramowania

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent: Termin realizacji: