Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-29/2021

Załącznik nr 5 do SWZ

# Projektowane postanowienia umowy (Umowa) nr 29/2021

zawarta w dniu …………………………, w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 
62-504 Konin (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a ………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym               bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego, parownic tlenu i stacji redukcyjnej tlenu medycznego.

- Użyte w umowie terminy mają następujące znaczenie:

- dostawa, ciekłego tlenu medycznego  zwanym dalej „tlenem”,

- dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą zwaną dalej „zbiornikiem”,

- transport tlenu, zwanym dalej „transportem”,

- konserwacja zbiornika kriogenicznego stanowiącego własność Zamawiającego, zwana dalej „konserwacją”,

- dostawa, montaż i dzierżawa stacji redukcyjnej tlenu medycznego zwanej dalej „stacją”.

- Wykonawca zobowiązuje się do stałego, nieprzerwanego i pokrywającego zapotrzebowanie Zamawiającego dostarczenia ciekłego tlenu medycznego w następującym asortymencie i cenach:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlen ciekły medyczny | 770000 | kg |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa parownic tlenu (2szt) | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| 4. | Transport tlenu | 770 000 | kg |  |  |  |  |
| 5. | Konserwacja zbiornika | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa stacji redukcyjnej | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

- Asortyment objęty umową posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyki tlenu (w języku polskim) wydaną przez producenta.

- Zamawiający zobowiązany jest do złożenia zamówień na co najmniej 90 % ilości zadeklarowanej           w umowie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania umowy                     w zakresie większym, niż wielkość wskazana w zdaniu pierwszym.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………………zł plus podatek VAT ………zł, co stanowi wartość brutto ………zł, /słownie: …… złotych (0/100)/ -  zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

- Wykonawca wykona zadania określone w § 3 ust. 2 i § 4 – od dnia zawarcia umowy do dnia 01.12.2021 roku

- dzierżawa zbiornika, parownic i stacji redukcyjnej oraz konserwacja zbiornika, a także dostawa tlenu – 36 miesięcy, począwszy od dnia 01.12.2021 roku (lub od dnia odbioru przedmiotu dzierżawy, jeżeli nastąpi to później)

- Wykonawca zobowiązuje się uruchomić zbiornik i parownice tlenu, stacje redukcyjną                          do dnia 01.12.2021r.

- Dostawy tlenu odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie faksem lub mailem, określając ilość dostawy. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę. Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ………… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury:

- za dostawę i transport tlenu – każdorazowo po odbiorze dostarczonej partii

- za dzierżawę zbiornika, parownic i stacji redukcyjnej oraz konserwację zbiornika za 1 miesiąc z dołu, po zakończeniu danego miesiąca

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, własnym transportem, na swoją odpowiedzialność.

- Wymagania do zbiornika, parownicy na ul. Wyszyńskiego 1:

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i podłączy zbiornik i parownice do instalacji w budynku rozprężalni tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na ul. K. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin,

- Wykonawca dostarczy zbiornik tlenowy stojący, kriogeniczny o poj. całkowitej tlenu……..kg, typ………. (w zależności od złożonej oferty) rok produkcji 2020 lub 2021,

- odparowanie własne %/24h;1bar,15°C nie większa niż 0,42,

- wydajność nominalna parownicy …………..(w zależności od złożonej oferty)  O2  w Nm³/h, typ……………..

- Wykonawca wykona ogrodzenie zbiornika,

- Wykonawca wykona ekspertyzę na istniejący fundament pod zbiornik i parownicę projekt techniczny na montaż zbiornika, parownicy i tablicy redukcyjnej, zasilania tlenem medycznym z dostarczonego przez Wykonawcę tymczasowego zbiornika ciekłego tlenu i stacji redukcyjnej. Dokumentacja projektowa wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- jeżeli będą wymagane Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia, administracyjne (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie),

- jeżeli będzie wymagane (wynik ekspertyzy) wykona fundament pod zbiornik i parownicę,

- Wykonawca dokona rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz uzyska dopuszczenie do eksploatacji zbiornika do dnia 01.12.2021r.,

- Wykonawca wykona konserwację i przeglądy techniczne zbiornika w terminie określonym w dokumentacji technicznej zbiornika,

- Wykonawca wykona pomiar uziemienia zgodnie z DTR i przepisami prawa budowlanego              do dnia 01.12.2021r.

- Wymagania do  parownicy na ul.Szpitalnej 45:

  - wydajność nominalna parownicy …………..(w zależności od złożonej oferty) O2  w Nm³/h, typ……..

  - montaż do obecnej instalacji

  - Układ połączeń zgodnie z PN-EN 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część I: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni,

- Wymagania dla dwustopniowej rezerwowej stacji redukcyjnej tlenu medycznego o wydajności  160m³/h zlokalizowanej na ul.Wyszyńskiego1. Zakres prac do wykonania:

- dostawa i montaż stacji o parametrach i wyposażeniu:

- jednostopniowa tablica redukcyjna, zasilana dwustronnie o wydajności nominalnej 160m³/h, ciśn.. wejścia 10MPa, wyjścia 0,76MPa, wyposażona w sygnalizację pracy oraz zużycia gazu w butli, przełączanie automatyczne z priorytetem tlenu ciekłego – 1szt,

- Reduktory sieciowe II stopnia o wydajności do 190 m³/h – 2szt. Ciśnienie wyjścia                   z reduktorów regulowanie płynnie w zakresie 0,4-0,6MPa kpl 2,

- Zawór z wlotem eksploatacyjnym typu AFNOR, stykowy czujnik ciśnienia gazu w sieci -1szt,

- Zawór wysokiego ciśnienia 2 szt,

- Dwie rampy po 12 szt. butli każda,

- Kolektory butlowe wyposażone w zawory wrzecionowe odcinające z funkcją zwrotną dla 24 szt. butli,

- Łączniki wysokiego ciśnienia,

- Łącznik butlowy – 24szt,

- Filtr spiekowy wysokiego ciśnienia – 1szt,

- Zespół zabezpieczenia dla 24szt. butli,

- Analogowy przetwornik ciśnienia ze zbiornika – 1szt,

- Panel sygnalizacji alarmowej źródła zasilania w tlen – 1szt. Panel należy zamontować w dyżurce tleniarza,

- Wykonana do użytkowania w temperaturach w zakresie od -20°C do +70°C.

- Wykonawca wykona montaż urządzeń z ich podłączeniem do istniejącej instalacji wraz

z dostawą wszelkich koniecznych materiałów ( zawory, rury i złączki miedziane, uchwyty rurociągów, lut srebrny itp.),

- Wymienione komponenty powinny być oznaczone znakiem CE na zgodność z wymogami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych jako gotowe urządzenia zgodnie ze specyfikacją oraz zarejestrowane (zgłoszone) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych,

- Układ połączeń zgodnie z PN-EN 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część I: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni,

- Wykonawca odpowiada za sprawne działanie tymczasowego zbiornika ciekłego tlenu, parownicy i tablicy redukcyjnej oraz za stałe pokrywające potrzeby pacjentów dostarczanie ciekłego tlenu w czasie prac montażowych wymienionych w §4 ust 1-4.

- Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

- Instrukcję obsługi  i schemat zbiornika, parownic tlenu, stacji redukcyjnej po wykonaniu montażu,

- Do każdej dostawy tlenu dostarczy świadectwo kontroli jakości,

- Wymaganie wobec Wykonawcy do zbiornika, parownic i stacji:

- Wykonawca utrzyma zbiornik i stację w stałej sprawności,

- Dokona szkolenia personelu Szpitala  wyznaczonego do obsługi zbiornika, parownic i stacji,

- Zabezpieczy Zamawiającemu na czas trwania montażu zbiornika, parownic i stacji, dostawy tlenu ciekłego oraz tymczasowego zbiornika ciekłego tlenu i stacji redukcyjnej.

- Wykonawca przekaże protokółem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron, zamontowany zbiornik, parownice i stacje.

- Zdemontuje i usunie na własny koszt po zakończeniu trwania umowy zbiornik parownice i stację z terenu Zamawiającego,

- Wykona oznakowanie zgodnie z wymogami UDT, BHP, PPOŻ.,

- Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłową pracę zbiornika, parownic i stacji oraz koszty związane z przeglądami, konserwacją i innymi czynnościami obsługowymi w okresie trwania umowy.

- Na wypadek niesprawnego działania zbiornika, parownic i stacji Wykonawcy:

- Wykonawca będzie zobowiązany naprawić urządzenia zbiornika, parownic i stacji w przypadku ich wadliwego funkcjonowania albo wymienić na inne, sprawne, odpowiadające parametrami pierwotnym urządzeniom, w terminie 1 dnia od zgłoszenia niesprawności – faksem lub mailem i telefonicznie pod całodobowo czynny telefon nr…………………………

- W przypadku naprawy zbiornika, parownic i stacji Wykonawca, zobowiązany będzie zabezpieczyć Zamawiającemu na czas trwania naprawy, dostawy tlenu gazowego w butlach o poj. 40L., sprzedawanego w cenie do kwoty 6,10 zł netto/m³ Dostawy tlenu w butlach nastąpią maksymalnie w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia wysłanego faksem lub mailem oraz telefonicznie pod całodobowo czynny telefon nr…………. o niesprawności zbiornika i stacji.

- W przypadku niesprawnego działania zbiornika Zamawiającego na ulicy Szpitalnej 45, /zbiornik typ T185115, parownica 200 Nm³/h/:

- Upoważniony pracownik Zamawiającego powiadomi faksem lub mailem, oraz telefonicznie pod całodobowo czynny telefon nr…………………..….. Wykonawcę o stwierdzonej niesprawności zbiornika,

- Wykonawca będzie zobowiązany naprawić zbiornik w przypadku wadliwego funkcjonowania, w terminie 1 dnia od zgłoszenia niesprawności,

- Wykonawca wykona przegląd okresowy jeden raz w roku w IV kwartale z zakresem:

- Oględziny zewnętrzne stacji i instalacji,

- Sprawdzenie szczelności i poprawności działania zbiornika. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szczelności połączeń środkiem pianotwórczym na czynnej instalacji, na pełnym zbiorniku. Przez próbę ciśnieniową zbiornika rozumie się sprawdzenie zbiornika na pracującej instalacji (pod ciśnieniem gazu w zbiorniku) polegającym na sprawdzeniu połączeń armatury za pomocą środka pianotwórczego,

- Sprawdzenie nastaw ciśnienia,

- Sprawdzenie zaworów stacji redukcji,

- Sprawdzenie poprawności działania zaworów bezpieczeństwa,

- Sprawdzenie układów pomiarowych,

- Przygotowanie protokołu z wykonanych czynności.

- Dostawa tlenu będzie polegała na dostarczeniu go samochodem cysterną i przelaniu do zbiorników kriogenicznych zlokalizowanych :

- na ul.K.Wyszyńskiego1, 62-510 Konin, który jest własnością Wykonawcy ,

- na ul. Szpitalną 45, 62-504 Konin, który jest własnością Zamawiającego. Realizacja dostaw ciekłego tlenu medycznego odbywać się będzie cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworu zbiornika Zamawiającego,

- Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. Pomiar ilości dostarczonego ciekłego tlenu medycznego odbywać się będzie za pomocą mierników na cysternie Wykonawcy,

- Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie napełniał zbiornika będącego własnością Wykonawcy gazami pochodzącymi z innego niż Wykonawcy źródła.

§ 5

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1 zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających 
z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

- W przypadku ust. 1 pkt 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz 
z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.

- W przypadku ust. 1 pkt 3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz 
z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany.

- W przypadku ust. 1 pkt 4 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.

- Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest umowa).

- Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy  w przedmiocie zmiany umowy.

- Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją,  o której mowa w ust. 2 i 7 powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie 
w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.

- Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.

- Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie okoliczności uzasadniających zmianę.

- Zmiana ceny musi nastąpić w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 6

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę ciekłego tlenu medycznego w wysokości 10% wartości od zamówionego i niedostarczonego tlenu w terminie, za każdy dzień zwłoki,

  - Za nieterminową dostawę i montaż zbiornika kriogenicznego i parownic, instalacją i armaturą w wysokości 5 000 złotych netto za każdy dzień zwłoki,

  - Za nieterminową dostawę i montaż stacji redukcyjnej  tlenu medycznego w wysokości               5000 złotych netto za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Maksymalna łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy ustalonej w § 2 ust. 1 Umowy.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnej zwłoki w dostawie tlenu,

      - jednokrotnej zwłoki w dostawie tlenu przekraczającej 3 dni,

      - opóźnienia w uruchomieniu stacji lub zbiornika kriogenicznego, parownic powyżej 7 dni

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6 Umowy.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy                 o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| ……………………………… WYKONAWCA | ………………………….. ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |