Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/76/21

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym. | TAK |  |  |
| 1.2. | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji. | TAK |  |  |
| 1.3. | Podstawa stołu w kształcie prostokątnym. Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów, poprzez zwężanie obudowy ku dołowi. | TAK |  |  |
| 1.4. | Cztery podwójne koła średnicy min. 125 mm, blokowane centralnie za pilota. | TAK |  |  |
| 1.5. | Koła widoczne, niezabudowane. Łatwy dostęp do kół w celu umycia i dezynfekcji. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt, |  |
| 1.6. | Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG | TAK |  |  |
| 1.7. | Dostępność aparatu RTG z ramieniem C | TAK |  |  |
| 1.8. | Wymiary stołu (±10mm) : - długość 2170 mm - szerokość leża 540 mm - szerokość z listwami 600 mm | TAK, Podać |  |  |
| 1.9. | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - segment głowowy, - segment plecowy dolny, - segment plecowy górny, · segment siedziska, · segment nożny dwuczęściowy. | TAK |  |  |
| 1.10. | Bezpieczne obciążenie robocze ≥ 400 kg | TAK, Podać | > 450kg – 10 pkt., ≤ 450kg – 0 pkt. |  |
| 1.11. | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: · góra/dół, · przechyły boczne, · pozycja anty i Trendelenburga, · pozycja „flex” i „reflex”, · segment plecowy górny i dolny (osobna regulacja) · blokada kół. - przesuw wzdłużny | TAK, Podać |  |  |
| 1.12. | Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o - aktualnie wykonywanej regulacji, - sygnalizacja odblokowania kół, - kierunku aktualnie wykonywanej regulacji, - stanie naładowania baterii w min 3 kolorach. | TAK |  |  |
| 1.13. | Automatyczne rozłączenie po max 5 min od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych | TAK |  |  |
| 1.14. | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. | TAK |  |  |
| 1.15. | Podwójne zabezpieczenie pracy stołu: Możliwość sterowania awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel na kolumnie wyposażony w przycisk aktywujący działanie panelu na 15sekund. | TAK |  |  |
| 1.16. | Stół wyposażony w wysuwane piąte koło, ułatwiające manewrowanie stołem. Dźwignia wysuwająca 5te koło umieszczona w podstawie. | TAK |  |  |
| 1.17. | Dodatkowy panel wyposażony z identycznymi funkcjami jak na pilocie | TAK |  |  |
| 1.18. | Pilot przewodowy oraz panel na kolumnie wyposażone w wskaźnik naładowania akumulatora, informujący o procentowym poziomie energii w trzech kolorach | TAK/NIE | Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt, |  |
| 1.19. | Pilot oraz panel na kolumnie wyposażone w przyciski STOP, wyłączające wszelkie regulacje w sytuacji niebezpiecznej, w razie awarii elektroniki, samoistnego ruchu segmentów itp. | TAK |  |  |
| 1.20. | Przesuw wzdłużny min 280mm | TAK, Podać |  |  |
| 1.21. | Zakres regulacji dolnego segmentu pleców w zakresie min. -40o/+70o | TAK, Podać |  |  |
| 1.22. | Zakres regulacji górnego segmentu pleców w zakresie min. -35o/+50o | TAK, Podać |  |  |
| 1.23. | Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie min. 700 mm do 1050 mm | TAK, Podać |  |  |
| 1.24. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30o | TAK, Podać |  |  |
| 1.25. | Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o każdą stronę | TAK, Podać |  |  |
| 1.26. | Zakres elektrycznej regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min 210°/120° | TAK, Podać |  |  |
| 1.27. | Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -45o/+45o, wspomagana sprężyną gazową. | TAK, Podać |  |  |
| 1.28. | Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+25o wspomagana sprężynami gazowymi | TAK, Podać |  |  |
| 1.29. | Zakres regulacji pozycji anty Trendelenburga min. + 30o | TAK, Podać |  |  |
| 1.30. | Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych | TAK |  |  |
| 1.31. | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |  |
| 1.32. | Podgłówek oraz podnóżki odejmowane | TAK |  |  |
| 1.33. | Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min 180° | TAK |  |  |
| 1.34. | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |  |
| 1.35. | Wyposażenie: Ramka ekranu Wieszak kroplówki Pas nadgarstka Pas tułowia Podpórka ręki Goeple 2 sztuki Zacisk obrotowy 2 sztuki Miska ginekologiczna | TAK, Podać |  |  |
| 1.36. | Możliwość wyboru koloru materaców | TAK/NIE | Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt, |  |
| 1.37. | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 2. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 2.1. | Okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 2.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 2.5. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 3.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 3.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| 3.4. | Sprzęt i wyposażenie fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, rok produkcji 2021 | TAK |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/