| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7a do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Narzędzia i osprzęt niezbędne do modernizacji zestawu do histeroskopii

Parametry techniczne:

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optyka Panoview | Śr. 2,7, kąt patrzenia 12º, długość robocza 310 mm |
| 2. | Światłowód | Śr. 2,5 mm, długość 2,3 m |
| 3. | Dren | Dren odpływowy dł. 6 m |
| 4. | Zestaw węży | Zestaw węży silikonowych wielokrotnego użytku |

Wymagania:

- Modernizacja obejmuje unowocześnienie, usprawnienie i podniesienie funkcjonalności zestawu histeroskopowego poprzez zakup, instalację i uruchomienie narzędzi/osprzętu określonych w powyższej tabeli.

- Ww. osprzęt musi być kompatybilny z posiadaną wieżą do Histeroskopii RICHARD WOLF, w skład której wchodzi:

- źródło światła 		– typ.4251.001

- pompa histeroskopowa 	– typ.2222.001

- kamera 		– kontroler typ 5512.001

-  głowica 		– typ 5512.901

- Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt na okres wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na następujących warunkach:

- bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30,

- nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad narzędzi/ osprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy,

- okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przedłużającej się naprawy, w którym sprzęt nie był użytkowany w związku z awarią trwającą powyżej 14 dni roboczych,

- w przypadku wymiany wadliwego narzędzia/osprzętu na nowy, termin gwarancji na wymieniony sprzęt biegnie na nowo, licząc od dnia wymiany.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................