Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wynajem kontenera jednopoziomowego magazynowego do magazynowania substancji chemicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z Atex wraz z transportem rozładunkiem/załadunkiem na teren Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na okres 1 roku.

Wymagane parametry techniczne:

- Powierzchnia ok. 25m2 (Wymiary wewnętrzne ok. 8m x 3m x 2,2 m).

- Stabilna spawana konstrukcja, profile zamknięte ze stali atestowanej, ceryfikowanej.

- Konstrukcja zabezpieczona farbami chemoodpornymi.

- Ściany wykonane z płyty warstwowej, wypełnionej wełną mineralną gr. min. 100mm (ceryfikowanej).

- Dach, poszycie zewnętrzne z płyty warstwowej, wypełnienie wełna mineralna certyfikowana gr. min. 100mm. Dach ze spadkiem zakończony rynną i rurą spustową.

- Podłoga wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi, ze zdejmowaną kratą ocynkowaną – nośność 1100kg/m2, pełniąca funkcję szczelnej wanny wychwytowej.

- Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na pełną szerokość, gr. min. 60mm, wykonane z płyty warstwowej, wypełnione certyfikowaną wełną mineralną, zamykane na zamek patentowy o wym. 1m x 2m.

- Oświetlenie wewnętrzne EX.

- Grzejnik 2kW EX.

- Klimatyzator dwufuknycjny EX.

- Przetwornik temperatury i wilgotności EX.

- Wentylator EX.

- Instalacja sygnalizacji pożaru.

- Przyłącze do zasilania kontenera, umieszczone na zewnątrz kontenera w skrzynce rozdzielczej.

- Regały na środki chemiczne (wzdłuż wszystkich „wolnych” ścian kontenera).

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Okres wynajmu kontenera – 1 rok.

- Stawka miesięczna czynszu powinna zawierać wszystkie koszty związane 
z najmem, dostawą, załadunkiem i rozładunkiem, transportem, czyszczeniem, przeglądami technicznymi.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 47 87 145 18.

- Wynajmujący powinien dostarczyć kontener chemiczny na miejsce wskazane przez najemcę (lokalizacja na terenie KWP we Wrocławiu), rozładować oraz po zakończeniu okresu wynajmu odebrać kontener od najemcy (wraz z załadunkiem i transportem).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości wpłaty kaucji za wynajmowany kontener.

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (należy dostarczyć przy podpisywaniu zlecenia).