## Pakiet 2											Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Tor wizyjny do badań endoskopowych – 1 zestaw.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Tor wizyjny do badań endoskopowych fabrycznie nowy. Rok produkcji całego zestawu endoskopowego nie wcześniej niż 2020 r. | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z poszczególnymi podzespołami zestawu endoskopowego w języku polskim. | TAK |  |
|  | Kompatybilność i pełna współpraca (w tym dostarczenie niezbędnego wyposażenia) z posiadanymi przez zamawiającego endoskopami typ GIF- Q165 prod. Olympus. | TAK |  |
| II. | PROCESOR OBRAZU: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. | TAK |  |
|  | Praca w standardzie pełnego HD, rozdzielczość przetwornika 1080 pikseli. | TAK |  |
|  | Wyjścia / wejścia sygnału min: DVI, 3 szt. HD-SDI, S-video. | TAK |  |
|  | Zapisywanie zdjęć w formacie JPEG lub bezstratny TIFF. | TAK |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu. | TAK |  |
|  | Funkcja ZOOM min. x1,5. | TAK |  |
| III. | MONITOR MEDYCZNY: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny LCD spełniający wymagania standardu pełnego HD, o przekątnej ekranu min. 26” Rozdzielczość min.: 1080. | TAK |  |
|  | Wejścia min: 1 x DVI (DVI-D, DVI-A), 1 x HD/SD-SDI, 1 x S-Video. | TAK |  |
|  | Podstawa monitora pozwalająca na stabilne zamocowanie zaoferowanego monitora na półce z wózka endoskopowego posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
| IV. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. | TAK |  |
|  | Żarówka o mocy min. 300 W ksenonowa lub LED. | TAK |  |
|  | Żarówka zapasowa/awaryjna, halogenowa o mocy min. 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja natężenia światła wraz z prezentacją poziomu natężenia światła. | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja mocy światła białego min. +/- 6 stopni od pozycji 0. | TAK |  |
|  | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | TAK |  |
| V. | POMPA WODNA do podawania wody przez kanał endoskopu: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. | TAK |  |
|  | Regulacja mocy przepływu. | TAK |  |
|  | Wskaźnik aktualnej moc pompy. | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą co najmniej sterownika nożnego. | TAK |  |
|  | Pojemnik na wodę o pojemności min. 1,5 l z możliwością sterylizacji w autoklawie – 1 sztuka oraz dren – 1 opakowanie. | TAK |  |
| VI. | DOKUMENTACJA: |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)