Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat EKG z wyposażeniem – 6 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2024r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat 12-kanałowy (możliwość jednoczesnej akwizycji 12 kanałów: Einthovena (I , II , III), Goldbergera (aVR, aVL, aVF), Wilsona (V1, V2, V3, V4, V5, V6)) | TAK, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana | TAK, podać |  |
|  | Ciągły pomiar HR | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz HD minimum 10”, pojemnościowy panel dotykowy | TAK, podać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK, podać |  |
|  | Typ papieru: rolka, składanka i A4 – możliwość wydruku na drukarce laserowej za pomocą WiFi/LAN | TAK, podać |  |
|  | Szerokość papieru min. 210mm | TAK, podać |  |
|  | Pamięć min. 100 000 badań | TAK, podać |  |
|  | Prędkość zapisu EKG (mm/s) min. : 5; 10; 25; 50 | TAK, podać |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK, podać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), | TAK, podać |  |
|  | filtr zakłóceń mięśniowych: 20, 25, 30, 35, 40 (Hz) | TAK, podać |  |
|  | filtr izolinii Hz: 0,05 -1,5 | TAK, podać |  |
|  | Porty komunikacyjne min. : 3 porty USB. | TAK, podać |  |
|  | Długość zapisu EKG min. 6s do 30 minut | TAK, podać |  |
|  | Profil manualny | TAK, podać |  |
|  | Profil automatyczny | TAK, podać |  |
|  | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500 / 1000 / 2000 / 4000/ 8000 / 16000 Hz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej | TAK, podać |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym min. : 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3 | TAK, podać |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit | TAK, podać |  |
|  | Export /import min. PDF, HL7, Cloud | TAK, podać |  |
|  | Interfejs min.: WiFi/LAN, Bluetooth | TAK, podać |  |
|  | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych w aparacie | TAK, podać |  |
|  | Wymiary | podać |  |
|  | Waga | podać |  |
|  | W zestawie każdego aparatu: - papier rolka 210mm -10szt., - elektrody piersiowe podciśnieniowe -1 kpl., - elektrody kończynowe klipsowe – 1 kpl., - kabel EKG- 1 kpl., - żel, - wózek jezdny umożliwiający bezpieczne zamocowanie aparatu EKG, z wysięgnikiem. | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, waga, ciśnienie krwi, wzrost, kardiostymulator / rozrusznik, rasa, palący/niepalący, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty