Postępowanie nr: WB.2710.14.2023.RM

załącznik nr 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE-ZMIANA

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa automatycznego licznika kolonii wraz z jednostką sterującą dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników 
w zakresie obsługi.

| LP. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca powinien podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 14) |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Parametry techniczne |
|  | Automatyczny licznik kolonii wraz z jednostką sterującą o nast. parametrach: |  |
| 1. | Zintegrowana kamera CCD minimum 1 MP. Wykrycie i policzenie kolonii o wielkości co najmniej 100 mikronów. |  |
| 2. | Praca z szalkami 90 mm. |  |
| 3. | Automatyczne liczenie kolonii |  |
| 4. | Pomiary wykonywane w czasie 1-2 sekund. |  |
| 5. | Oświetlenie LED, możliwość liczenia z w polu jasnym i w polu ciemnym. |  |
| 6. | Export wyników do programu Microsoft Excel. |  |
| 7. | Wymiary nie większe niż: 290 mm x 265 mm x 285 mm |  |
| 8. | System kompatybilny z Windows 7/10 (wersja Pro) |  |
| 9. | Waga urządzenia nie większa niż 9 kg |  |
| 10. | W zestawie jednostka sterująca, zintegrowana lub osobna, spełniająca wymagania sprzętowe, z zainstalowanym oprogramowaniem wymaganym do użytkowania sprzętu. |  |
| 11. | Darmowe upgrade`y oprogramowania. |  |
| 12. | Czas dostawy 90 dni od podpisania umowy |  |
| 13. | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |
| 14. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

………………………….………………………..                                                                        ……………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                             (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)