Załącznik nr 7 do SWZ

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: koparko-ładowarki oraz minikoparki dla Gminy Wałcz”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA

1. Koparko – ładowarka

Maszyna:  fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2022,  dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

Dostarczona koparko-ładowarka musi posiadać:

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- książkę gwarancyjną,

- deklarację zgodności na znak CE,

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- zestaw kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy,

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | Koła przednie o rozmiarze min. 20 cali, koła tylne o rozmiarze min. 28 cali, błotniki kół |
| 2. | Bieżnik opon kół : terenowy, |
| 3. | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie mniejszej niż 3 400 cm3 i większej niż 4 000 cm3, spełniający normy emisji spalin Tier 4 Final i EU Stage V, wyposażony w filtr paliwa z odstojnikiem i ręczną pompkę paliwa |
| 4. | Maska przednia komory silnika otwierana do góry od przodu maszyny i podtrzymywana przez teleskop, pokrywy boczne osłony silnika zdejmowane. |
| 5. | Skrzynia biegów automatyczna typu Auto Shift, min 6 biegów do przodu i min. 3 biegi do tyłu , możliwość przełączania biegów pod obciążeniem, |
| 6. | Osiągalna prędkość jazdy min. 35 km/h |
| 7. | Napęd na cztery koła 4 x 4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie, |
| 8. | Most tylny sztywny, przedni wahliwy min. 15°, blokada tylnego mostu |
| 9. | Układ hamulcowy mokry wielotarczowy - regulowany hydraulicznie z podwójnym pedałem hamulca. |
| 10. | Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch joysticków z mechaniczną dźwignią blokady ruchów wysięgnika koparkowego |
| 11. | Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka z funkcją : możliwości zmiany kierunku jazdy , redukcją biegów , funkcją otwierania i zamykania łyżki , |
| 12. | Mechaniczna dźwignia blokady ruchów łyżki ładowarkowej |
| 13. | Układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o zmiennym wydatku i przepływie min. 160 l/min oraz ciśnieniu min. 250 bar, |
| 14. | Na wysięgniku koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania młota wyburzeniowego , frezarki do asfaltu, świdra, łyżki skarpowej uchylnej i innych osprzętów koparkowych , |
| 15. | Joysticki układu koparkowego zamieszczone na regulowanych słupkach – zalecane umiejscowienie przed fotelem operatora. |
| 16. | Łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, dzielona z zębami i widłami do palet, o pojemności łyżki min. 1,1 m3, szerokość łyżki min. 2 400 mm, łyżka z wymiennym przykręcanym ostrzem wewnętrznym ze stali. |
| 17. | Łyżka ładowarki wyposażona w układ amortyzacji łyżki i samopoziomowania, |
| 18. | Maksymalna wysokość podnoszenia łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu łyżki nie mniejsza niż 3.4 m |
| 19. | Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3500 kg, |
| 20. | Wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwny na ramie tylnej, min 1.1 m |
| 21. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne, |
| 22. | Głębokość kopania min. 5,6 m, |
| 23. | Zasięg kopania na poziomie gruntu co najmniej 6,8 m mierzony od sworznia obrotu wysięgnika |
| 24. | Łyżka koparkowa o szerokości 300 - 400 mm z zębami |
| 25. | Łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm z zębami |
| 26. | Łyżka skarpowa skrętna z siłownikiem o szerokości min. 1500 mm, |
| 27. | Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS, wyposażona w : obrotowy i amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewanie, klimatyzację , nadmuchy , wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, drzwi z obu stron kabiny, możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony koparko-ładowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych, szyba tylna otwierana , dodatkowo kabina musi posiadać min 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, immobiliser, osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, schowki, składane stopnie boczne do wsiadania i wysiadania z maszyny. Dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora max. 74 dB. |
| 28. | Dwa wyświetlacze kontrolne w kabinie operatora pokazujące : stan paliwa, temperaturę oleju silnika, załączone napędy, godziny pracy, prędkość jazdy, biegi , kierunek jazdy stan adblu, roboczy. |
| 29. | Zalecane umiejscowienie wlewu do spryskiwaczy szyb w kabinie operatora. |
| 30. | Sygnał akustyczny cofania, |
| 31. | Sygnalizacja świetlna i akustyczna wysuniętych podpór tylnych maszyny podczas jazdy, |
| 32. | Instalacja elektryczna 12 V, z wyłącznikiem masy w kabinie i przy akumulatorze , skrzynka bezpieczników umieszczona w kabinie operatora, jeden akumulator. |
| 33. | Zbiornik paliwa o pojemności min 120 l. |
| 34. | Masa eksploatacyjna maszyny min. 9 000 kg |
| 35. | Gwarancja: dostawca zapewni gwarancję maszyny na okres 36 miesięcy lub 2000 godzin pracy w zależności, które wystąpi wcześniej. |

2. Minikoparka

Maszyna:  fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2022,  dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

Dostarczona koparko-ładowarka musi posiadać:

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- książkę gwarancyjną,

- deklarację zgodności na znak CE,

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,

- zestaw kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy,

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | Moc silnika min. 14-16 kW norma emisji spalin STAGE V |
| 2. | Pojemność silnika 1,1 -1,3 l |
| 3. | Wydajność pompy hydraulicznej min. 44 l/min |
| 4. | Maksymalny zasięg kopania min. 4000 mm |
| 5. | Głębokość kopania min. 2,3 –2,5m |
| 6. | Maksymalna wysokość załadunku min. 2600mm |
| 7. | Masa transportowa nie większa niż 2000 kg |
| 8. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 19 l |
| 9. | Układ chłodzenia silnika o pojemności min. 3,5 l |
| 10. | Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 19 l |
| 11. | Wyposażenie maszyny: |
| 11.1. | Łyżka koparkowa o szer. min. 300 mm |
| 11.3. | Łyżka koparkowa o szer. min. 450 mm |
| 11.4. | Łyżka skarpowa o szer. min. 1000 mm |
| 11.5. | Szybkozłącze koparkowe |
| 11.6. | Kabina posiadająca certyfikaty ROPS z materiałowym fotelem operatora i ogrzewaniem |
| 11.7. | Ergonomiczne umieszczenie Joysticków sterowania |
| 11.8. | Instalacja hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych (młota hydraulicznego lub wiertnicy) |
| 11.9. | Uchwyty transportowe/do podnoszenia maszyny |
| 11.10. | Rozsuwane hydraulicznie podwozie z wymiennymi ślizgami |
| 11.11 | Światła robocze z przodu kabiny, oraz na ramieniu |
| 12. | Gwarancja: dostawca zapewni gwarancję maszyny na okres 36 miesięcy |

Dotyczy całego przedmiotu zamówienia (koparko-ładowarka oraz minikoparka):

1.Sprzęt będący przedmiotem zamówienia (koparko-ładowarka oraz minikoparka) musza być dostarczone i serwisowana przez jednego dostawcę i serwisanta.

2. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta pojazdów na terenie Polski, co powinien poświadczyć odpowiednim dokumentem, w momencie dostawy przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi podstawowej dla przedstawicieli Zamawiającego, tj. wyznaczonych przez Zamawiającego kierowców/operatorów, które odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego, po przekazaniu pojazdu. Z wyżej wymienionego szkolenia zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.