Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 0085/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont sufitu podwieszanego w sali D/09, ul. Słoneczna 54, UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy remontu sufitu podwieszanego w sali D/09, ul. Słoneczna 54, UWM w Olsztynie.

- Zakres robót:

- Demontaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 9,34m x 1,6m.

- Wykonać nową konstrukcję pod sufit podwieszany z mocowaniem do stropu (15m2). Płyta może opierać się na prowadnicy do ściany mobilnej jednak nie może być do niej mocowana.

- Pomalować w kolorze białym montowane płyty gipsowo-kartonowe (15m2).

- Zamocować płytę gipsowo-kartonową 12,5mm do stelażu (15m2).

- Uporządkować miejsce pracy (w tym zmycie podłogi).

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Paweł Wiśniewski  tel. 661 908 098.