ZP- 162/PGK/2022

Milicz, 04.11.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 40 987, 71 38 40 249,  e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni asfaltowej w drogach w miejscowości Żmigród w ul. Poprzecznej, Rzemieślniczej oraz w miejscowości Milicz w ul. Szewskiej, Wrocławskiej, Dąbrowskiego.

Wykonanie robót objętych zamówieniem nie wymaga uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Zakres robót do wykonania:

- Część 1 – Odtworzenie nawierzchni jezdni w ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie, po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: działka nr 95, AM-14, obręb Żmigród.

Jezdnię w ul. Rzemieślniczej należy odtworzyć zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym uzgodnionym z zarządcą drogi – załącznik 1.

W wykopie należy zastosować wszystkie warstwy konstrukcyjne. Na całej szerokości jezdni (8,5 m) i na długości (2,4 m) należy wykonać warstwę wiążącą o gr. 5 cm, po uprzednim sfrezowaniu całej nawierzchni. Łączenia (szwy) należy zalać asfaltem.

Powierzchnia nawierzchni do odtworzenia w wykopie wynosi: 4,5 m2.

Powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi: 20,5 m2 (8,5m x 2,4 m).

- Część 2 – Odtworzenie warstwy ścieralnej w ul. Poprzecznej w Żmigrodzie, po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: działka nr 76, AM-11, obręb Żmigród.

W ulicy Poprzecznej na szerokości całej jezdni i na długości robót należy ułożyć warstwę ścieralną (dywanik) AC 11S o gr. 5 cm, po uprzednim sfrezowaniu całej nawierzchni.

W załączeniu schemat konstrukcyjny – załącznik nr 2.

Powierzchnia warstwy ścieralnej do odtworzenia: około 95 m2.

- Część 3 – Odtworzenie nawierzchni asfaltowej w Miliczu w ul. Szewskiej, Wrocławskiej, Dąbrowskiego po usunięciu awarii sieci wodociągowej.

Lokalizacja:  działka nr 104/4, AM-6, obręb Milicz (ul. Krotoszyńska), działka nr 101, AM-6, obręb Milicz (ul. Wrocławska), działka nr 62, AM-17, obręb Milicz (ul. Dąbrowskiego).

Odtworzenie nawierzchni wykonać w miejscu prowadzonych robót wodociągowych, warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie ze stanem istniejącym

Szacunkowa łączna powierzchnia jezdni do odtworzenia wynosi około: 17,5 m2 (w tym 9,5 m2 - ul. Szewska, 2,25 m2 - ul. Wrocławska,  5,5 m2 – ul. Dąbrowskiego).

- Termin realizacji zamówienia: od dnia przesłania zlecenia do 31.01.2023 roku.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Sposób rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Należność za realizację zlecenia będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni roboczych od daty złożonej faktury. Podstawą złożenia faktury VAT będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

- Podstawą realizacji zamówienia będzie pisemne zlecenie podpisane przez Zamawiającego.

- Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę jego części.

W załączeniu:

- Przekrój konstrukcyjny Żmigród ul. Rzemieślnicza

- Schemat konstrukcyjny Żmigród ul. Poprzeczna.

- Plan sytuacyjny – 3 egz.

- Dokumentacja fotograficzna (Milcz ul. Szewska, Wrocławska, Krotoszyńska)