Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ergometr rowerowy – szt. 1 | - | - |
|  | Ergometr rowerowy | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Zakres mocy 15-500 Wat (+/- 5%) zależnie od obr/min (rpm) 25-1000 Wat (+/- 5%) niezależnie od obr/min (rpm) | Tak |  |
|  | Zakres prędkości 20-120 obr/min (rpm) |  |  |
|  | Skalibrowana jednostka napędowa |  |  |
|  | System hamulcowy HBS |  |  |
|  | Cichy, jednopasowy system napędowy |  |  |
|  | Minimum 3 programy: quick, watt, pulse | Tak |  |
|  | System kart chipowych | Tak |  |
|  | Wejście RS232 |  |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z biofeedbackiem | Tak |  |
|  | Wygodne, szerokie wejście | Tak |  |
|  | Pozioma i pionowa regulacja ustawienia siodełka |  |  |
|  | W zestawie odbiornik Polar | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe programy dedykowane specjalnie do rehabilitacji: Watt sensitive, Isokinetic, Therapy, Interval, Calorie, Hill, Random, Distance. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalne testy: IPN-Test Astrand-Test PWC-Test Laktat-Test Standard-Test Conconi-Test | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 150 [kg] (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Wymiary: (dł. x szer. x wys. ) 130x65x146 [cm] (+/- 5%) Waga 74 [kg] (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Certyfikat medyczny 93/42 EEC | Tak |  |
| 19. | Opcjonalna możliwość doposażenia w system pomiaru pulsu przez ucho | Tak |  |
| 20. | Opcjonalna możliwość zwiększenia dopuszczalnego obciążenia do 200 [kg] (+/- 5%) | Tak |  |