Załącznik nr 1.4 do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy Szp/FZ–52/2021

Zadanie 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Aparat do badań urodynamicznych – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Niezależny jezdny zespół pomiarowy do urodynamiki |  |
| 1 | Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych |  |
| 2 | Komputer przenośny laptop lub zestaw stacjonarny o poniższych parametrach (minimalnych): Windows 10, 64 bit Procesor Intel i3, 2 GHz Rozmiar ekranu – 15” RAM 4 GB HDD – SSD 120 GB Zintegrowana karta Bluetooth, WiFi Drukarka USB |  |
| 3 | Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth |  |
|  | Programy pomiarowe |
| 1 | CYSTOMETRIA WODNA I MIKCYJNA |  |
|  | Ilość kanałów min 3 kanały |  |
|  | Pomiar ciśnienia brzusznego 0 - 320 cm H2O |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0 - 320 cm H2O |  |
|  | Pomiar ciśnienia wypieracza 0 - 320 cm H2O |  |
|  | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 5-140 ml/min |  |
|  | Pomiar objętości podanej do pęcherza 0-1500 ml |  |
|  | Pomiar EMG +/- 1000µV, częstotliwość 20-1200 Hz |  |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora. |  |
|  | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza |  |
|  | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza |  |
|  | Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku) |  |
|  | Pomiar podatności pęcherza |  |
| 2 | PROFILOMETRIA |  |
|  | Prędkość Pullera min 0,5 – 3 mm/s |  |
|  | Zakres ruchu Pullera min 0 – 340 mm |  |
|  | Pomiar ciśnienia w cewce moczowej 0 - 320 cm H2O |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0 - 320 cm H2O |  |
|  | Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej |  |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora |  |
|  | Nomogram Abram-Griffiths |  |
|  | Pozostałe parametry |
| 3 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta |  |
| 4 | Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania |  |
| 5 | Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania |  |
| 6 | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego |  |
| 7 | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń |  |
| 8 | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej |  |
| 9 | Protokoły z badań: a) uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW); b) cystometria (CMG) + Valsalva + LPP; c) analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją); d) profilometria cewkowa (UPP) |  |
| 10 | Materiały zużywalne do badań urodynamicznych : - Zestaw akcesoriów do wykonania 10 badań cystometrycznych (dreny pompy, linia manometryczna, kopułki, cewniki dwudrożne, cewniki rektalne, kabel elektrod EMG, elektrody EMG) - zestaw akcesoriów do przeprowadzenia 5 badań profilometrycznych (zestaw do perfuzji, linia manometryczna, kopułki, cewniki trójdrożne) |  |
| B | UROFLOWMETRIA |  |
| 1 | Bezprzewodowy przepływomierz, przetwornik wagowy, funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. Pomiar: przepływu maksymalnego i średniego, czasu mikcji, czasu przepływu, objętości i przyspieszenia. |  |
| 2 | Zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s] 0 – 50 |  |
| 3 | Zakres pomiaru objętości przepływu [ml] 0 – 1200 ml |  |
| 4 | Maksymalny czas przepływu [sek.] 7200 |  |
| D | Wymagania dodatkowe |  |
| 1 | Wymagane jest 1 dniowe szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowego użycia przedmiotu zamówienia po dostarczeniu i instalacji, potwierdzone pisemnym protokołem i udokumentowane certyfikatem. Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, w zatwierdzonych przez Zamawiającego godzinach. |  |
| 2 | Dokumentacja w języku polskim – obejmująca instrukcję użytkownika, zasady przeprowadzania dezynfekcji, mycia i sterylizacji |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.