Załącznik nr 2 do SWZ

| SPRZĘT DO CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ KRĘGOSŁUPA (konsola) |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
| 1 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 2 | NAPĘD DO MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ KRĘGOSŁUPA (konsola) |
| 3 | Minimalnie dwa gniazda do podłączenia rękojeści shaver’a | Tak |  |
| 4 | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5” | Tak |  |
| 5 | Współpraca z ostrzami wielokrotnego i użytku i ostrzami jednorazowymi | Tak |  |
|  | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści | Tak |  |
| 6 | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetleniem parametrów eksploatacyjnych takich jak całkowity czas pracy ostrza, ilości podłączeń (dla ostrzy wielorazowych) | Tak |  |
| 7 | Regulowana częstotliwość oscylacji (0,5-4 Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji | Tak |  |
| 8 | Płynna zmiana momentu obrotowego w zakresie od 10-100% | Tak |  |
| 10 | Sterowanie pracą shavera za pomocą bezprzewodowego przycisku nożnego lub ekranu dotykowego | Tak |  |
| 11 | Min. 8 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5 Hz | Tak |  |
| 12 | Możliwość integracji z pompą ssąco-płuczącą i aktywacji funkcji „Wash” i „Shaver”. | Tak |  |
| 13 | UCHWYT NAPĘDOWY |
| 14 | Uchwyt napędowy z przyciskami sterującymi, kompatybilny z oferowaną konsolą shavera | Tak |  |
| 15 | Uchwyt z trwale przymocowany kablem zasilającym. Oba elementy autoklawowalne | Tak |  |
| 16 | Włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100% | Tak |  |
| 17 | Funkcja zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rączki | Tak |  |
| 18 | Funkcja włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z poziomu rączki | Tak |  |
| 19 | Ustawienie pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki | Tak |  |
| 21 | Krokowa zmiana pozycji okienka cięcia frezu | Tak |  |
| 22 | 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu) | Tak podać | 3 przyciski sterujące i więcej = 5 pkt. Mniej niż 3 przyciski sterujące = 0 pkt. |
| 23 | Uchwyt współpracujący z ostrzami o średnicach występujących w zakresach: 2– 8 mm | Tak |  |
| 24 | Funkcja zmiany pozycji frezu od 0 do 300 stopni podczas zabiegu przy pomocy kciuka | Tak |  |
| 25 | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16 000 obr./min | Tak |  |
| 26 | Współpraca z ostrzami wielokrotnego użytku | Tak |  |
| 27 | Współpraca z ostrzami jednorazowego użytku | Tak |  |
| 28 | Długość uchwytu: 185 - 190 mm waga: 350 - 380g | Tak |  |
| 29 | Współpraca z ostrzami do zabiegów chirurgii kręgosłupa, artroskopii | Tak |  |
| 30 | Pojemnik do sterylizacji uchwytu | Tak |  |
| 31 | PRZYCISK NOŻNY DO NAPĘDU (SHAVERA) |
| 32 | Komunikacja bezprzewodowa z konsola napędu | Tak |  |
|  | Waga: podać | Tak |  |
|  | Wymiary: podać | Tak |  |
|  | Wyposażony w akumulator Li-ion | Tak |  |
|  | Zasięg min. 10 m (wartość nominalna) | Tak |  |
|  | Ładowarka i kable do awaryjnej komunikacji | Tak |  |
|  | Pasmo częstotliwości pracy: 2400 - 2483.5 MHz | Tak |  |
|  | POMPA IRYGACYJNA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA |
|  | Pompa wyposażona czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. | Tak |  |
|  | Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy. | Tak |  |
|  | Ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie 15-200 mmHg. | Tak |  |
|  | Ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie 0.1-2.0 l/min. | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w duży, dotykowy wyświetlacz LCD, menu w języku Polskim. | Tak |  |
|  | Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu) | Tak |  |
|  | Pompa jednorolkowa z funkcją ssania | Tak |  |
|  | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu drenów: -Dreny Jednorazowe – automatyczna identyfikacja RFID | Tak |  |
|  | Płynna zmiana wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | Tak |  |
|  | Krokowa zmiana wartości zdanego ciśnienia przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | Tak |  |
|  | Zmiana ciśnienia z krokiem co 5 mmHg poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | Tak |  |
|  | Funkcja płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | Tak |  |
|  | Funkcja krokowej zmiany wartości zdanego przepływu przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | Tak |  |
|  | Funkcja wyboru profilu pracy SPINE (endoskopia kręgosłupa) lub ARTROSKOPIA. | Tak |  |
|  | Dla modułu spine funkcja wybrania następujących profili użytkowych: -lędźwiowy 7 mm -lędźwiowy 8 mm -stenozy -szyja dostęp od tyłu -szyja dostęp od przodu | Tak |  |
|  | Ujemne maksymalne ciśnienie pompy ssania wynoszące -60 kpa. | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję kompensacji wysokości względem położenia pacjenta w zakresie od 0-40 cm. | Tak |  |
|  | DIATERMIA RADIOWA (RADIOABLACJA) RF (4 MHz) DEDYKOWANA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KREGOSŁUPA |
|  | Diatermia radiowa dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym | Tak |  |
|  | Funkcja pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20%) przy 600 Ohm | Tak |  |
|  | Cztery funkcje dla pracy w trybie monopolar: 1. CUT 1 2. CUT 2 3. CONTACT 4. SPRAY | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20%) przy 300 Ohm | Tak |  |
|  | Pięć funkcji dla pracy w trybie bipolarnym: 1. BICUT 1 2. BICUT 2 3. STANDARD 4. PRECISE 5. AUTOSTART | Tak |  |
|  | Funkcja zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. | Tak, podać | Cztery i więcej programowalnych programów - 5 pkt Mniej niż 4 programowalne programy - 0 pkt. |
|  | Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | Tak |  |
|  | ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM - DOSTĘP INTERLAMINARNY |
|  | Dyskoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 165 mm. | Tak |  |
|  | Adapter do śródoperacyjnej kontrolii dystansku dyskoskopu | Tak |  |
|  | Adapter stożkowy do dyskoskopu | Tak |  |
|  | Adapter membranowy do dyskoskopu | Tak |  |
|  | Światłowód 3.5 mm, dł. 3 m | Tak |  |
|  | Dylatator śr. 6.9 mm dł. 235 mm, dwa kanały | Tak podać | Dwa kanały- 5 pkt Jeden kanał - 0 pkt |
|  | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem 30 stopni, śr. 8 mm, dł. 120 mm | Tak |  |
|  | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm | Tak |  |
|  | Dysektor 2.5 mm, dł. 350 mm | Tak |  |
|  | Dysektor 4 mm, dł. 350 mm | Tak |  |
|  | Rongeur mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Rongeur mikro śr. 3 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Rongeur mikro śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Rongeur mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) | Tak |  |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) | Tak |  |
|  | Punch kostny (Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 350 mm | Tak |  |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | Tak |  |
|  | ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII STENOZ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM |
|  | Dyskoskop do zabiegów stenoz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. dł. rob. 177 mm. zew. śr. 9.3 x 7.4 mm, śr. kan. rob. 5.6 mm, kąt patrzenia 20 stopni | Tak |  |
|  | Adapter do śródoperacyjnej kontroli dystansu endoskopu | Tak |  |
|  | Światłowód śr. 3.5 mm dł. 3 m | Tak, podać | Długość światłowodu < 3 m = 0 pkt. Długość światłowodu ≥ 3 m = 5 pkt. |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 3.9 mm | Tak |  |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 5.9 mm | Tak |  |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 6.9 mm | Tak |  |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 9.4 mm | Tak |  |
|  | Płaszcz roboczy śr. zew. 10.5 mm, śr. wew. 9.5 mm | Tak |  |
|  | Adapter irygacyjny | Tak |  |
|  | Dysektor średnica 2.5 mm, dł. rob. 350 mm | Tak |  |
|  | Dysektor (sonda) elewacyjny kulkowy giętki tzw. Palpator krótki śr. 2.5 mm, dł. 290 mm | Tak |  |
|  | Punch kostny, szerokość cięcia 2 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 340 mm | Tak |  |
|  | Punch kostny, szerokość cięcia 3.5 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 340 mm | Tak |  |
|  | Kerrison 60 stopni dł. rob. 350 mm ± 30 mm, szerokość cięcia 4.5 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm | Tak |  |
|  | Kerrison 90 stopni dł. rob. 350 mm ± 30 mm, szerokość cięcia 4.5 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm | Tak |  |
|  | Rongeur śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Rongeur śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Punch śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Punch śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm | Tak |  |
|  | Dysektor śr. 4 mm | Tak |  |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu do chirurgii endoskopowej stenoz | Tak |  |
|  | ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA– DOSTĘP EXTRA/TRANSFORAMINALNY |
|  | Dyskoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 207 mm. | Tak |  |
|  | Światłowód 3.5 mm, dł. 3 m | Tak |  |
|  | Dylatator śr. 6.9 mm, dwa kanały | Tak |  |
|  | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem, śr. 8 mm, dł. 185 mm | Tak |  |
|  | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm | Tak |  |
|  | Przedłużka do płaszcza, średnica 8 mm | Tak |  |
|  | Młotek | Tak |  |
|  | Dysektor 2.5 mm, dł. 350 mm | Tak |  |
|  | Sonda elewacyjna śr. 2.5 mm , dł. 350 mm | Tak |  |
|  | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 350 mm | Tak |  |
|  | Rongeur mikro zakrzywiony ku górze śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | Tak |  |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające śr. 3 mm, dł. rob. 360 mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające śr. 4 mm, dł. rob. 360 mm | Tak |  |
|  | Rongeur mikro z wydłużoną branszą, śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | Tak |  |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) | Tak |  |
|  | Punch kostny (Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 360 mm | Tak |  |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | Tak |  |
|  | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4.1 mm oraz rękojeścią napędową posiadaną przez zamawiającego) |
|  | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm-3szt | Tak |  |
|  | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną i dystalną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm-3szt | Tak |  |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm-3szt | Tak |  |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm-3szt | Tak |  |
|  | Ostrze przegubowe- zaginane śródoperacyjnie do tkanki kostnej, średnica zew. 4 mm, dł. rob. 350 mm-3szt | Tak |  |
|  | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 5.6 mm oraz rękojeścią napędową posiadaną przez zamawiającego) |
|  | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm-3szt | Tak |  |
|  | Ostrze wielorazowe owalne, mimośrodowe z osłoną boczną śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm- 3szt | Tak |  |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm- 3szt | Tak |  |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm- 3szt | Tak |  |
|  | Materiały jednorazowe |
|  | Elektroda sterylna wraz z kablem, bipolarna dł. robocza 280 mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz, – sterylna (jednorazowa), - dostęp interlaminarny, obsługa końcówki elektrody o 360 stopni bez zmiany pozycji dłoni | Tak |  |
|  | Elektroda sterylna wraz z kablem, bipolarna dł. robocza 350 mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz, – sterylna (jednorazowa), - dostęp transforaminalny, obsługa końcówki elektrody o 360 stopni bez zmiany pozycji dłoni | Tak |  |
|  | Kaniula dostępowa jednorazowego użytku (sterylna) śr. 1.5 mm, dł. rob 250 mm (1 op. = 10 szt.) | Tak |  |
|  | Zestaw drenów jednorazowych (1 op. zawiera 10 sztuk) z przebijakami, pakowane sterylnie. | Tak |  |
| 35 | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 36 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt m-cy – 20 pkt |
| 37 | Szkolenie aplikacyjne z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego w dwóch terminach po min. 6 godz. każdorazowo | TAK |  |
| 38 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 39 | Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 40 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| 41 | Termin dostawy i instalacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy | TAK |  |
| 42 | Paszport techniczny urządzenia przy dostawie | TAK |  |
| 43 | WARUNKI GWARANCJI | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 45 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia | TAK |  |
| 46 | Przeglądy w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia min. 1 raz w roku | TAK |  |
| 47 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5 dni lub urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 48 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 49 | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.