Załącznik nr 1 do SIWZ

Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku niedoszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcja obsługi analizatorów.

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatorów i pozostałego wyposażenia należy przyjąć okres realizacji umowy tj. 24 miesiące

- Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analiz „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

- W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy (dot. tylko części nr 4)

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wymogi dot. świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego dot. tylko części nr 4

Warunki prowadzenia prac serwisowych:

1. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą dokonywane są za pośrednictwem wyznaczonego przez Zamawiającego Administratora Systemu. W wyjątkowych wypadkach (w przypadku zgłoszenia awarii), dopuszcza się kontakt innej osoby tj. pracownika laboratorium.

2. Uruchomienie Systemu po awarii i usunięcie możliwych do usunięcia jej skutków, w tym ewentualne odtworzenie bazy danych z ostatniej kopii, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia.

3. Przyjmowanie zgłoszeń przez Wykonawcę:

– w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00:

– telefonicznie pod nr wskazany w ofercie

– za pośrednictwem faksu nr  wskazany w ofercie

– pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie

– w dni robocze po godzinie 16.00 do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele i święta – wyłącznie konsultacje w przypadku awarii: telefonicznie, pod nr wskazany w ofercie

– Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę jednostki,

– datę i godzinę zgłoszenia,

– opis problemu,

– dane kontaktowe osoby koordynującej/uprawnionej do potwierdzenia wykonania czynności.

4. Za wyjątkiem zgłoszeń awarii, zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną są obsługiwane w pierwszej kolejności.

5. Usługi serwisowe, za wyjątkiem usług związanych z usuwaniem awarii i ich bezpośrednich skutków, wykonywane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

6. Szkolenia administratorów/pracowników Zamawiającego odbywają się w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do nieograniczonej liczby spotkań szkoleniowych. Spotkania są bezpłatne. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania w ramach szkolenia.

7. W okresie wdrożenia administratorem danych Systemu jest Wykonawca.

8. Po okresie wdrożenia (zakończonym protokołem odbioru) administratorem danych jest Zamawiający, w zakresie wszystkich danych (w tym konfiguracyjnych i sterujących automatycznymi funkcjami Systemu), do których dostęp wynika z posiadanych przez niego uprawnień. Standardowe usługi serwisowe nie obejmują ingerencji Wykonawcy w takie dane.

9. Wszelkie ingerencje Wykonawcy w dane administrowane przez Zamawiającego, niezależnie od warunków takich ingerencji, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Wyjątkiem jest ingerencja związana z usunięciem awarii, dla której podstawą jest zgłoszenie awarii. Każda ingerencja w dane administrowane przez Zamawiającego jest dokumentowana

protokołem, którego kopia jest mu przekazywana.

10. Aktualizacje Systemu wykonywane są automatycznie przez Wykonawcę, z powiadomieniem Zamawiającego. Wyjątkiem są aktualizacje (wynikające z przepisów prawa) znacząco zmieniające funkcjonalność Systemu lub organizację pracy, których termin i tryb przeprowadzenia jest z Zamawiającym  indywidualnie uzgadniany.

11. Usługi serwisowe realizowane są w miarę możliwości w sposób zdalny, z wykorzystaniem udostępnionego przez Zamawiającego łącza serwisowego. Na miejscu u Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności, których uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wykonanie zdalne.

12. Usługi serwisowe nie obejmują usuwania skutków ani napraw wynikających z:

– nieprzestrzegania zasad i zaleceń eksploatacji systemu, błędów, braków lub pomyłek powstałych przy korzystaniu przez Zamawiającego z systemu, w tym nieprzestrzegania zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem,

– instalacji czy wymiany części lub akcesoriów komputerowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą,

– instalacji, uruchamiania lub eksploatacji oprogramowania innego niż objęte umową (formatowanie, odtwarzanie zawartości dysków, usuwanie skutków działania wirusów, rekonfiguracje zasobów itp.),

– ingerencji (przez osoby nieuprawnione) w oprogramowanie lub bazy danych, w tym z braku zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą danych spowodowaną w/w działaniami,

– nieprawidłowej pracy systemu spowodowanej wadami urządzeń, sprzętu komputerowego, niewłaściwą instalacją i działaniem systemów operacyjnych bądź sieciowych, awarii sieci energetycznej lub zaistnienia okoliczności siły wyższej, jak również odtwarzania danych uszkodzonych w wyniku awarii oraz usuwania skutków awarii innych niż niezbędne do uruchomienia systemu, za wyjątkiem odtwarzania z ostatniej nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa.

13. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia zdalnego dostępu do systemu, za pośrednictwem łącza internetowego.

14. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy pomocy w wykonywaniu czynności serwisowych, w formie udziału oddelegowanych do tego celu pracowników Zamawiającego, w tym administratora Systemu i/lub pracowników odpowiednich służb technicznych.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr  1 – sukcesywna dostawa testów diagnostycznych

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opakow. | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość zł netto | Wartość w zł brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy do wykrywania krwi utajonej w kale | 1. Test płytkowy immunochromatograficzny w kale 2. Wartość cut off: min. 10 ng/ml 3. Czułość min. 99,9% 4. Swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety 5. Brak efektu prozonowego do min. 100 000 ng/ml | 800 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy do wykrywania Giardia lamblia | 1. Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Giardia lamblia (kasetka + bufor) 2. Wielkość opakowania min 20 sztuk | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do oznaczania odczynów kiłowych | 1. Test jakościowy/ półilościowy – aglutynacyjny, 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, 3. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie lub innego równoważnego materiału kontrolnego, 4. Kompletny zestaw z mieszadełkami, igłą do dozowania i płytkami testowymi. | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do oznaczeń ANTY - HCV | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2. Możliwość oznaczania pojedynczej próbki 3. Czułość i swoistość testu 100% 4. Dołączyć kalibrowaną pipetę o pojemności wymaganej do metodyki oznaczenia. | 450 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do oznaczeń ANTY-HIV 1/2 | 1.Test immunochromatograficzny 2. Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3. Czułość testu min. 99,8%, Swoistość testu min 99,9%. | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy jakościowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2.Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3.Czułość testu pow. 90%, Swoistość testu pow. 90% | 280 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Test do wykrywania przeciwciał IgM HAVw surowicy | 1.Test immunochromatograficzny. 2.Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia. 3.Czułość testu pow. 95%, Swoistość testu pow. 99% 4. Kontrola dodatnia w postaci liofilizatu oraz kontrola ujemna tego samego producenta co test dołączona do zestawu. | 25 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem:....................... zł brutto |  |

Zamawiający wymaga przedłożenia metodyki wykonania każdego testu oraz deklaracji CE wraz z pierwszą dostawą.

Zamawiający wymaga podczas trwania umowy dostarczenia  kontroli pozytywnej i negatywnej (po dwa opakowania) do wyżej wymienionych testów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty:

tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr  2 – sukcesywna dostawa testów diagnostycznych

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opakow. | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość zł netto | Wartość w zł brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test płytkowy (kasetkowy) do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz GDH | 1. Test płytkowy immunoenzymatyczny 2. Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0,7 ng/ml 3. Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0,2 ng/ml 4. Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0,8 ng/ml 5. Kontrola dodatnia w zestawie 6. Jedno miejsce dozowania próbki 7. Trwałość próbki bez mrożenia do 72 8. Instrukcja wykonania w języku polskim i angielskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych | 320 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test kasetkowy do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusów | 1.Test immunochromatograficzny, kasetkowy. 2.Możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia 3.Czułość testu powyżej 98%, swoistość powyżęj 95% | 450 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem:....................... zł brutto |  |

Zamawiający wymaga przedłożenia metodyki wykonania każdego testu oraz deklaracji CE wraz z pierwszą dostawą.

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty:

tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 3  – sukcesywna dostawa krążków/testów dla bakteriologii:

Umowa na okres 24 miesięcy.

| Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość netto | Wartość brutto tj. kol.6 x kol.7 | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Amikacin 30 µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Augmentin 20/10 µg | krążki | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ampicillin 2 µg | krążki | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cefotaxime 30 µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cefotaxime 5 µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ceftazidime 30 µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ceftazidime 10 µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cefuroxime 30 µg | krążki | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cephalotin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Augmentin 2-1 µg | krążki | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ciprofloxacin 5 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Clindamycin 2 µg | krążki | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Doxycyline 30 µg | krążki | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Erythromycin 15 µg | krążki | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gentamycin 10µg | krążki | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fusidic acid 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Imipenem 10 µg | krążki | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lincomycin 15 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Neomycin 30 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nitrofurantoin 100 µg | krążki | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Oxacillin 1 ug | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Penicillin benzylowa G 1 µg | krążki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rifampicin 5 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Streptomycin 10µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Teicoplanin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tetracycline 30 µg | krążki | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tobramycin 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Vancomycin 5 µg | krążki | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cefinase | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Piperacylina + Tazobactan TZP 30/6 µg | krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SXT 1:19 25 µg | krążki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cefoksytyna 30µg | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ceftriakson 30µg | krążki | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Klarytromycyna 15µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Gentamycin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Streptomycin 300 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Linezoid 30µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Chinupristina/ daltopristina 15 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Mupirocyna 200 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Kolistyna 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | do wykrywania i izolacji pałeczek Haemophilus BVX | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Krążki do diagnostyki X | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Krążki do diagnostyki V | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | do różnicowania bakterii Moraxella od bakterii Neisseria | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | krążki bibułowe | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | do identyfikacji Streptococcus pyogenes | Krążki bibułowe | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Timocylina | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Test do oznaczania oxydazy cytochromowej |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Krążki do różnicowania Neiserii od Moraxelii | krążki | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Testy do oznaczania oksydazy cytochromowej | krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Test do oznaczania grup serologicznych Streptococus | latex | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Test lateksowy dla Staphylococus | latex | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia zmiany serii w poszczególnych krążkach.

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 4 – Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

###### Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest:

1. Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

2. Zakup wraz z dostawą podłóż, testów, oznaczeń, płytek do aparatów z pkt. 1.

3W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

4.Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................

Aparat nr 1: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 2: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 1:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu: 2014 lub nowszy |  |
| 2 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie do 15 |  |
| 3 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, zestawu komputerowego z monitorem , drukarką oraz UPS-em. |  |
| 4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 6 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  |
| 7 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |
| 8 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnienie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu. |  |
| 9 | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach. |  |
| 10 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane |  |
| 11 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym. |  |
| 12 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika. |  |
| 13 | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy. |  |
| 14 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi zawierające max 100 dołków. |  |
| 15 | Testy antybiogramowi umożliwiające oznaczenie lekowrażliwości dla następujących antybiotyków: doripenem, tigecyklina, ertapenem, daptomycyna. |  |
| 16 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków drobnoustrojów): - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram- dodatnie - Neisseria, Haemophilus - bakterie beztlenowe i Corynebacterium - grzyby drożdżopodobne |  |
| 17 | Oznaczenia lekowrażliwości: - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram-dodatnie - grzyby drożdżopodobne |  |
| 18 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 19 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 20 | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL potwierdzona wydrukiem z aparatu |  |
| 21 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |
| 22 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |
| 23 | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej. |  |
| 24 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |
| 25 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST. |  |
| 26 | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows |  |
| 27 | Zaawansowany System Exportowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |
| 28 | Interpretacja wyników przez system eksportowy z podaniem wskaźników terapeutycznych. |  |
| 29 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |
| 30 | Testy definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu. |  |
| 31 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 32 | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 33 | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 34 | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 36 | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 37 | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 1:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż, testów, oznaczeń, płytek | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena jedn. Brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulion tryptozowo – sojowy | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Columbia agar + 5% krew barania | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Columbia CNA agar + 5% krew barania | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar do wzrostu Enterokoków | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże chromogenne do identyfikacji ESBL | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Agar czekoladowy do hodowli Haemophilus spp. | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida spp. ( minimum 3 gatunki ) | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże Chapmana | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże chromogenne do identyfikacji : Escherichia coli, Enterococcus spp., Proteus spp., KESC | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podłoże chromogenne do identyfikacji karbapenemaz | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże chromogenne dla Clostridium difficile | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mueller Hinton + 5% krew końska +NAD | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wsad zapewniający atmosferę beztlenową | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Testy CARBA NP | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Plazma królicza ( 8x0,5 ml / 1op ) | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Test na optochinę ( 2x30 krążków / 1 op. ) | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram ujemnych | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram dodatnich | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii o dużych wymaganiach odżywczych ( np. Neisseria spp.,Haemophilus spp ) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Testy do automatycznej identyfikacji beztlenowców | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram ujemnych met. automat. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram dodatnich met. automat. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Testy do określania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych met. automat. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Części zużywalne niezbędne do wykonania testów w punktach 22-29 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etesty: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasek z gradientem stężeń dla Imipenemu 10 µg | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasek z gradientem stężeń dla Kolistyny | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasek z gradientem stężeń dla Vankomycyny | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasek z gradientem stężeń dla Cefuroksymu | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Aparat nr 2:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu: 2012 lub nowszy |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie butelek. |  |
| 3 | Stałe monitorowanie każdej celi. |  |
| 4 | Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o wyniku dodatnim. |  |
| 5 | Automatyczna kontrola jakości. |  |
| 6 | Oprogramowanie graficzne ułatwiające obsługę aparatu. |  |
| 7 | Możliwość do wykonywania 3000 posiewów rocznie. |  |
| 8. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 9. | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 10. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 11. | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 13. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 14. | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 2:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena jedn. Brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach tlenowych | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach bez tlenowych | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoża pediatryczne z neutralizatorem antybiotyków | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela