Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0225/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą i montażem wagi wozowej do jednostki UWM w Olsztynie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane w przedmiocie zamówienia*) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Ilość (sztuk) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Zestaw wagi wozowej z montażem Waga wozowa: Zakres ważenia od maksymalnie 400 kg do minimum 60 ton Dokładność ważenia: minimum 20 kg Wymiary wagi: 18m x 3m (+- 5% wymiaru) Minimum 8 czujników tensometrycznych Minimum 2 kamery IP ze słupkami Czytnik kart (ważenie bezobsługowe) Minimum 2 punkty świateł regulujących ruch Wyświetlacz zewnętrzny wielkogabarytowy Skrzynka sterowania ze stali nierdzewnej Zasilanie: sieciowe Program obsługi wagi równoważny z oprogramowaniem Waga Pro (z licencją na bezterminowe użytkowanie) Legalizacja – III klasa OIML zgodna z wymogami Głównego Urzędu Miar Montaż: Rozbiórka starego fundamentu po zdemontowanej przez Zamawiającego wadze i uporządkowanie terenu – orientacyjne wymiary terenu do uporządkowania 19m x 4m Przygotowanie fundamentu pod dostarczaną wagę z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych z betonu co najmniej B50 Wymagane wykonanie odwodnienia Instalacja zestawu wagi i konfiguracja oprogramowania. |  |  | 1 |  |
| Minimalny okres gwarancji: 120 miesięcy od daty dostawy na prefabrykowane elementy wagi (pomosty wagi, fundamenty, podstawy pod czujniki, odwodnienie); gwarancja 12 miesięcy na pozostałe elementy wagi Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ