GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, 12.03.2024 r.

GPIR.271.2.7.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego o pojemności nie mniejszej jak 5 m3 i nie większej jak 5,5 m3 na potrzeby Zamawiającego, dostarczenie go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tj. na teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438), oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obsługi.

Wymagane parametry i wyposażenie techniczne:

- Pojemność zbiornika min. 5000 l, a max. 5500 l,

- Długość  - max. 5300 mm,

- Szerokość – max. 2200 mm,

- Wysokość – max. 2600 mm,

- Masa własna – max. 2000 kg,

- Masa z obciążeniem – max. 7000 kg,

- Ilość kół – 2 ,

- Rozstaw kół – 1800 mm,

- Nacisk na zaczep – 10 kN,

- Czas napełniania – max. 4 min.,

- Typ kompresora – np. JUROP PN 45M / MEC 5000,

- Wydajność kompresora – min. 5 300 l/min.

Wyposażenie standardowe:

- Ogumienie 400 R22,5,

- Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo,

- Wewnętrzne pierścienie wzmacniające,

- Falochron,

- Bezpiecznik nadmiarowy,

- Zbiornik przelewowy,

- Wzierniki szklane,

- Rurowy wskaźnik poziomu,

- Manowakuometr,

- Zawór bezpieczeństwa,

- Zawór pływakowy,

- Ręczny hamulec awaryjny,

- Tłumik – odzyskiwacz oleju,

- Instalacja elektryczno – oświetleniowa LED,

- Dno tylne zamknięte,

- Właz tylny Ø 600 mm,

- Zaczep wymienny Ø 50 mm,

- Zaślepione króćce boczne,

- Zaślepiony króciec spustowy 2”,

- Błotniki ocynkowane,

- Regulowana mechanicznie stopa podporowa,

- Złącza 4” strażackie,

- Zasuwa hydrauliczna 4”,

- Dodatkowa zasuwa ręczna 4”,

- Wąż ssący 4” (Ø 110 mm) z koszem, L = 6 m,

- Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania,

- Wałek WOM,

- Lampa ostrzegawcza kogut,

- Lampa – szperacz,

- Zbiornik do mycia rąk,

- Tablice ostrzegawcze, biało-czerwone oraz trójkąt odblaskowy,

- Kliny pod koła,

- Skrzynka narzędziowa.

- Wymagania ogólne dotyczące gwarancji i serwisu:

- Zamawiający wymaga 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony wóz asenizacyjny licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

- Jeżeli wymaga tego dokumentacja ruchowa, przeglądy serwisowe wykonywane będą na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Koszty przeglądów serwisowych wraz z dojazdem i materiałami eksploatacyjnymi w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. Po okresie gwarancyjnym koszty przeglądów serwisowych ponosi Zamawiający,

- Naprawy gwarancyjne wykonywane będą na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438. W przypadku niemożności naprawy we wskazanej powyższej lokalizacji, Wykonawca na własny koszt odbierze i dostarczy naprawiony wóz asenizacyjny.

- Informacje dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

Z przedmiotem zamówienia musi zostać  dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,

- Towar będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy towaru najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem dostawy,

- Odbiór urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach,

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia wskazany w formularzu ofertowym,

- Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji towaru usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z towaru,

- Zgłoszenia awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia (czas reakcji na zgłoszenie),

- Okres naprawy nie może przekroczyć 2 tygodni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Czas naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy,

- W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego (2 osoby) szkolenie mające na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania funkcji wozu asenizacyjnego w praktyce. Przeszkolenie personelu Zamawiającego ma być przeprowadzone w dniu przekazania urządzenia, na koszt Wykonawcy,

- Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy aprobat użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy,

- W przypadku gdy wóz asenizacyjny ma wady lub jest niezgodny z umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad  lub usunięcie braków. Termin usunięcia wad lub usunięci braków określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni.

- Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia na teren obiektu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438 w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 20 marca 2024 r. do godziny 9:00. Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać koszt netto i brutto dostawy fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

- Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491729 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn, zm.),

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.