Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz 
z kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbek krwi) na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz poza terenem miasta stołecznego Warszawy, do miejsc wskazanych przez Odbiorcę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Transport krwi i jej składników musi odbywać się zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi;

Niezbędny sprzęt:

- Pojazd do przewozu krwi i jej składników wyposażony w monitorowane urządzenie lub urządzenia do przewozu krwi i jej składników i spełniający warunki dla pojazdu uprzywilejowanego wyposażonego w niezbędną sygnalizację świetlną i dźwiękową (potwierdzenie MSWiA).

Opis wykonywanej usługi

- Zapewnienie 24- godzinnej dyspozycyjności, tak w obsłudze jak i przyjmowaniu zleceń 	telefonicznych.

- Uruchomienie transportu realizuje się w trybie zwykłym zgodnie z przekazaną dyspozycją ale nie później niż do 30 minut od wskazanej Wykonawcy telefonicznie daty (w formacie dzień-miesiąc-rok) i godziny  realizacji transportu a „ na ratunek” natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.

- Realizacja usługi powinna odbywać się przy pomocy środków transportu wyposażonych w pojemnik lub pojemniki do transportu krwi i jej składników znajdujących się na wyposażeniu Wykonawcy z udokumentowaną w postaci protokołów ich walidacją dopuszczenia do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

- Jeżeli przenośne urządzenia chłodnicze nie są wyposażone we własny czujnik temperatury to w bezpośredniej styczności z przewożonym składnikiem krwi trzeba umieścić termometr posiadający aktualne świadectwo kalibracji wg atestowanego termometru wzorcowego a odczytu temperatury dokonać po 5 minutach od chwili umieszczenia składnika krwi w pojemniku izotermicznym i po zakończeniu transportu.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany udostępnić protokół kalibracji termometru używanego do przewozu krwi i jej składników.

- Transport składników krwi w zależności od rodzaju składnika powinien odbywać się w temperaturach:

a. KKCz – w temperaturze od 2ºC do 6ºC maksymalnie do 10ºC

b. KKP – w temperaturze od 20ºC do 24ºC

c. FFP i krioprecypitat  – w temperaturze nie wyższej niż  (-18ºC)

d. Próbki do badań - w temperaturze od 2ºC do 10ºC

- Do każdego transportu krwi i jej składników musi być dołączony protokół sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden - oryginał zatrzymuje Odbiorca, kopia musi być zwrócona Dostawcy.

- Protokół zawiera dane dotyczące:

a. nazwę i adres jednostki wydającej krew i jej składniki,

b. nazwę i numer składnika,

d. temperaturę odczytana po 5 minutach od chwili umieszczenia krwi lub jej składnika w pojemniku transportowym,

e. opis urządzenia chłodniczego z podaniem numeru termometru - jeżeli stosowano,

f. datę, podpis  oraz pieczątkę osoby wydającej krew lub jej składnik,

h. nazwę i adres Odbiorcy,

j. temperaturę odczytaną w chwili dostarczenia krwi lub jej składnika do Odbiorcy.

- Zamawiający dokonuje telefonicznego zamówienia przewozu na numer telefonu Wykonawcy czynny cała dobę, a w przypadku trudności z uzyskaniem połączenia na podany drugi numer telefonu określając jego tryb i adres jednostki, z której transportowana będzie krew lub jej składniki.

- Realizacja transportu winna być wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu, dokładnie zaplanowana przez Wykonawcę, z uwzględnieniem trybu „ na ratunek”.

- Odbiorca potwierdza wykonanie usługi przewozu kwitując odbiór przesyłki na druku „Zlecenie przewozu”. Oryginał potwierdzonego „Zlecenia transportu” otrzymuje Odbiorca, kopię Wykonawca.

- „Zlecenie transportu” zawiera dane:

a. pieczątkę Odbiorcy,

b. imię i nazwisko pacjenta (biorcy krwi),

c. datę  wystawienia zlecenia,

d. miejsce rozpoczęcia transportu,

e. miejsce przeznaczenia transportu,

f. podpis upoważnionej osoby zlecającej transport

- Do zlecenia dołączone zostanie „Zapotrzebowanie na krew i jej składniki” wystawione przez lekarza zamawiającego krew lub jej składniki dla chorego (biorcy).

- Wykonawca we własnym zakresie zobowiązuje się do przenoszenia urządzeń służących do transportu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbki krwi) z/do ZM WCKiK w Warszawie do/z pojazdu oraz przekazywanie krwi lub materiału biologicznego (próbek krwi) osobie odpowiedzialnej za odbiór w miejscu dostarczenia.

- W przypadku wystąpienia awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zastąpić pojazd uszkodzony pojazdem sprawnym technicznie.

- Wynajmowane pojazdy muszą posiadać aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC).