Wózek przeznaczony do transportu zwłok z przechyłem bocznym- 2szt.

Specyfikacja techniczna:

- Konstrukcja ze stali kwasoodpornej  1.4301

- Górna rama wyposazona w system rolkowy pozwalająca na transport zwłok na tacach z komory chłodniczej.

- Wymiary zewnętrzne meksymalne: długość 215 cm x  szerokość 70cm

- Zakres podnoszenia od najniższego stanowiska chłodni do najwyższego stanowiska w górnym położeniu nie mniej niż 190 cm

- Podnoszenie i opuszczanie realizowane przez zintegrowany zespół pompy hydraulicznej i siłownika z podwójnym gniazdem na pedał po lewej i prawej stronie.

- Sterowanie szybkością opuszczania za pomocą nożnej dźwigni- możliwość regulacji tempa opuszczania bez manewrowania ręcznymi zaworami

- Pompa ze składanym pedałem generująca siłę min. 900 daN

- Podwójnie krzyżowany pantograf podnoszący gwarantujący dobry rozkład sił i długą żywotność

- Urządzenie wyposażone w przechył boczny do min. 18º- sterowany rozdzielaczem hydraulicznym

- Urządzenie musi być kompatybilne  z dolnymi prowadnicami tac na zwłoki

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 5  pełnych wałków nośnych na całej szerokości – nie dopuszcza się stosowania krótkich rolek

- Samoczynna blokada tac na zwłoki zapobiegająca zsunięciu się tacy z wózka – blokada uruchamiana niezależnie od operatora , blokująca automatycznie  tace ze zwłokami po jej wprowadzeniu na wózek

- Nośność wózka: min. 180 kg

- 4 skrętne kółka o średnicy min. 200mm z hamulcami. Opony z kauczuku termoplastycznego niebrudzącego , osłony chromowane.

- Osadzenie kół na precyzyjnych łożyskach kulkowych

- Waga: max. 70 kg

- Wózek wyposażony w uchwyty boczne

- Wózek powinien być w pełni kompatybilny i dostosowany do chłodni oraz tac dostarczonych przez firmę Pathomed. Użytkowanie wózka nie może powodować utraty gwarancji na chłodnię przez Zamawiającego.