Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 415/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa: czytnika E-booków, narzędzia do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych, telekonwertera do aparatu bezlusterkowego, konwertera sygnału audio i monitora odsłuchowego.”

Część nr 1: Czytnik E-booków

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Czytnik E-booków Parametry wymagane: Przekątna ekranu - (min.) 10,3’ Rozdzielczość ekranu – (min.) 1872 x 1404 pikseli Wyświetlacz E-Ink (lub równoważny) Podświetlenie ekranu Wielostopniowe podświetlenie ekranu Ekran dotykowy Obsługiwane pliki, formaty e-booków (min.): CHM, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.zip, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT Formaty zdjęć (min.):: BMP, GIF, JPG, PNG Formaty muzyczne:MP3 Pamięć wbudowana: (min.) 64 GB Złącze USB Łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth Menu w języku polskim Obsługa zabezpieczeń DRM (lub równoważne) Wersja bez reklam Funkcje Bluetooth, kalendarz, możliwość powiększenia tekstu, przeglądarka internetowa, system Android, wielostopniowe podświetlenie ekranu, WiFi, zegar Wymiary: 229,4 x 195,4 x 5,8 mm (+- 10% dla każdego wymiaru) Waga 445 g (+- 10% wagi) Wyposażenie kabel USB, ładowarka, rysik |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Narzędzie do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Smartfon GSM z odbiornikiem sygnałów satelitarnych GNSS i skanerem LIDAR |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Procesor | czip, wykonany w 3 nm litografii |  |  |  |  |  |
| 2 | Pozycjonowanie | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć wbudowana | min. 512 GB |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujniki | LIDAR, rozpoznawania twarzy, barometr, czujnik zbliżenia, światła, żyroskop, akcelerometr |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat główny | min. 48 MP |  |  |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja | tytanowa |  |  |  |  |  |
| 7 | Ekran | oled, super retina XDR |  |  |  |  |  |
| 8 | Częstotliwość odświeżania ekranu | min. 120Hz |  |  |  |  |  |
| 9. | Przekątna ekranu | Min. 6,1” |  |  |  |  |  |
| 10. | Warstwa ochronna ekranu | Ceramic shield |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymiary wysokość/ szerokość/ grubość | Max 147 mm/ 71 mm/ 9 mm |  |  |  |  |  |
| 12. | Masa | Max 188 gr |  |  |  |  |  |
| 13. | Wodoodporność | IP 68 |  |  |  |  |  |
| 14. | Karta SIM | Obsługa dual SIM |  |  |  |  |  |
| 15. | Ładowania | Bezprzewodowe, przewodowe kabel USB C |  |  |  |  |  |
| 16. | Obudowa | Tytanowa, kolor do ustalenia z dostawcą |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Telekonwerter do aparatu bezlusterkowego

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Telekonwerter |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Mocowanie: | Przód: mocowanie Z; Tył: mocowanie Z |  |  |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja optyczna: | 8 soczewek w 5 grupach (w tym 1 soczewka asferyczna oraz soczewki przednia i tylna z powłoką fluorową) |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogniskowa | 2x większa od zamocowanego obiektywu |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Konwerter sygnału audio

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Studyjny konwerter sygnału audio D/A (cyfrowo-analogowy) Parametry techniczne wymagane: • Obsługa 2 torów wyjściowych audio (L/R), Porty wejściowe i wyjściowe: • wejście koaksjalne SPDIF (1 x RCA, zgodne z IEC 60958) – Zakres blokady: 28 kHz – 200 kHz, – Redukcja jittera: > 50 dB (2,4 kHz), – Jitter przy synchronizacji z sygnałem wejściowym: < 1 ns, – Przyjmuje format konsumencki i profesjonalny, – Wejście o wysokiej czułości (< 0,3 Vpp), – Zgodny z AES/EBU (AES3-1992) – Zegary: Wewnętrzny, wejście SPDIF, – Konstrukcja o niskim jitterze: < 1 ns w trybie PLL, dla wszystkich wyjść, – Zegar wewnętrzny: jitter < 800 ps, Random Spread Spectrum, – Redukcja jittera zegarów zewnętrznych: > 50 dB (2,4 kHz), – Digital Bitclock PLL dla bezproblemowej synchronizacji ADAT, – Obsługiwane częstotliwości próbkowania dla zegarów zewnętrznych: od 28 kHz do 200 kHz, – Częstotliwości próbkowania obsługiwane wewnętrznie: Od 44,1 kHz do 768 kHz. • wejście optyczne SPDIF, – zgodne z IEC 60958, – Zgodne z ADAT • wyjście stereo XLR (analogowe, symetryczne, L/R) – Regulacja poziomu wyjściowego +19 dBu, +13 dBu, +7 dBu, +1 dBu przy 0 dBFS, – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +7/+13/+19 dBu: 117 dB RMS nieważony, 120 dBA, – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +1 dBu: 115,4 dB RMS nieważony, 118,9 dBA, – Pasmo przenoszenia przy 44,1 kHz, -0,1 dB: 0 Hz – 20,2 kHz, – Pasmo przenoszenia przy 96 kHz, -0,5 dB: 0 Hz – 44,9 kHz, – Pasmo przenoszenia przy 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 88 kHz, – Pasmo przenoszenia przy 384 kHz, -1 dB: 0 Hz – 115 kHz, – Pasmo przenoszenia przy 768 kHz, -3 dB: 0 Hz – 109 kHz, -THD przy -1 dBFS: -112 dB, 0,00025%, -THD+N przy -1 dBFS: -110 dB, 0,00032 %, -THD przy -3 dBFS: -116 dB, 0,00016%, – Separacja kanałów: > 120 dB, – Impedancja wyjściowa: 200 Ω dla wyjścia symetrycznego, 100 Ω dla niesymetrycznego. • wyjście stereo RCA (analogowe, niesymetryczne) Tak, jak wyjście XLR, z wyjątkiem: – złącze: 2 x cinch, – Poziom wyjściowy niższy o 6 dB w stosunku do XLR (od -5 dBu do +13 dBu przy 0 dBFS), – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +13 dBu: 117 dB RMS nieważony, 120 dBA, – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +1/+7 dBu: 114/116 dB RMS nieważony, 117/119 dBA, – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy -5 dBu: 109 dB RMS nieważony, 113 dBA. • wyjście słuchawkowe (niesymetryczne, stereo) – złącze: TRS 6,3 mm (na panelu frontowym), – Impedancja wyjściowa: 0,1 Ω, – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +22 dBu: 117 dB RMS nieważony, 120 dBA, – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy +7 dBu: 116 dB RMS nieważony, 119 dBA, – Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, High Power, obciążenie 100 Ω lub większe: +22 dBu (10 V), – Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, Low Power, obciążenie 8 Ω lub większe: +7 dBu (1,73 V), – THD przy +18 dBu, obciążenie 32 Ω, 1,2 watów: -110 dB, 0,0003 %, – THD+N przy +18 dBu, obciążenie 32 Ω: -107 dB, 0,00045 %, – THD przy +14 dBu, obciążenie 16 Ω, 0,94W: -110 dB, 0,0003 %, – Moc maksymalna przy THD 0,001 %: 1,5 W na kanał. • wyjście dla monitorów dousznych (IEM), Tak jak słuchawkowe, z wyjątkiem: – złącze: TRS 3,5 mm (na panelu frontowym), – poziom wyjściowy przy 0 dBFS: -3 dBu, 0,55 V, – Stosunek sygnału do szumu (SNR) przy -3 dBu: 115 dB RMS nieważony, 118 dBA, – Moc maksymalna przy 8 Ω, THD 0,001 %: 40 mW / kanał • USB 2.0 (zgodne z USB 3.0). |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: Monitor odsłuchowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Monitor studyjny (para): Wymagane parametry: • • Konfiguracja: 2-drożna • Typ systemu: aktywne monitory studyjne • Pasmo przenoszenia: min. 43 Hz – 40 kHz • Max. SPL: 104 dB SPL • Moc wyjściowa: 55 W (+-5W) • Wymiary: 285mm x 190mm x 241mm (+_10% każdy z wymiarów) Statyw pod monitory studyjne (para): Wymagane parametry: • Wysokość od 82cm do 115cm (+_10%) • Regulowana wysokość |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. Stawka podatku VAT 0% |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ