Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne dla 2 szt. agregatów prądotwórczych FOGO

model FH 6001 TRA

Charakterystyka:

- Regulacja napięcia ± 1 %

- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %

- Prąd startowy prądnicy 300 %

- Klasa izolacji prądnicy H

- Stopień ochrony prądnicy IP 23

- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A

- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h

- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)

- Profil ramy 38 mm

- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

Parametry techniczne:

- Częstotliwość		50 Hz

- Napięcie		230 V

- Moc maksymalna	6,2 kW

- Moc znamionowa	5,6 kW

- Prąd znamionowy	24,3A

- Silnik			Honda

- Model			GX 390

- Pojemność		389 cm³

- Chłodzenie		Powietrze

- Cylindry		1

- Takt			4

- Miska oleju		1,1 L

- Rozruch		Manualny + rozrusznik

- Paliwo 		Benzyna

- Zbiornik		45 L

- Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h

- Hałas Lwa		96 dB(A)

- Waga			97 kg

- Długość		790 mm

- Szerokość		580 mm

- Wysokość		650 mm

Wyposażenie standardowe:

- AVR

- Gniazdo 230 V 16 A

- Gniazdo 230 V 32 A

- Zabezpieczenie przeciążeniowe

- Czujnik poziomu oleju

- Tłumik z przyłączem węża do spalin

- Akumulator

- Przyłącze do automatyki z układem SZR /panel automatyki z układem SZR – przewody 7,5 m, sterowanie 11x1,5 mm², odbiór mocy z agregatu: 5x4 mm/,

Wyposażenie dodatkowe:

- Wąż do spalin 2,5 m długości / 50 mm

- Licznik czasu pracy

- Zestaw transportowy ZT300-38

- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

- Automatyka z układem SZR

Warunki Zamawiającej:

- Termin dostarczenia 2 szt. agregatów prądotwórczych do 30 dni od podpisania umowy,

- Gwarancja jednolita min. 24 miesiące.

- Wpięcie 2 szt. agregatów prądotwórczych w przygotowaną instalację, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie na obiekcie Zamawiającej po stronie Wykonawcy,

- Akumulatory 2 szt. agregatów prądotwórczych przeniesione do pomieszczeń, maksymalna odległość agregatów względem pomieszczeń do 5 mb,

- Płatność – przelew min. 30 dni liczona od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającej /forma listowna lub osobista lub pdf/,