Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Parametry graniczne dla przenośnego analizatora parametrów krytycznych TYPU A |
| --- |
| Producent / Firma : ……………….. |
| Kraj : ……………….. |
| Urządzenie typ : ……………………. |
| Cena brutto ( do celów księgowych)…………………………………… |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr graniczny | Odpowiedź tak/nie |
| 1 | Aparat rok produkcji nie wcześniej niż 2021r. | TAK |  |
| 2 | Oznaczane parametry : pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca, FmetHb, FHHb, FCOHb, FO2Hb, sO2, ctHb ctBil, glukoza, mleczany, Kreatynina, Mocznik | TAK |  |
| 3 | Parametry wyliczane: ABE, SBE, HCO3-(st), HCO3-(akt), Luka anionowa, Luka anionowa K, Osmolalność, p50, FShunt, ctO2, ctCO2 | TAK |  |
| 4 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza , krew kapilarna | TAK |  |
| 5 | Analizator kompaktowy, przenośny z zasilaniem akumulatorowym utrzymującym podtrzymanie pracy, natychmiastowe przejście w tryb pracy po przeniesieniu, z wbudowaną drukarką | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów | TAK |  |
| 7 | Sterowanie i komunikacja z aparatem (przyciski funkcyjne , monitor dotykowy), oprogramowanie i instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Czas do uzyskana wyniku nie więcej niż 60 s | TAK |  |
| 9 | Objętość próbki dla oznaczania wszystkich parametrów max do 70 µL | TAK |  |
| 10 | System pracujący: - kasety sensoryczne ( jedna kaseta do wszystkich oznaczeń ) - kasety zawierające : odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne umożliwiające wielokrotne pomiary | TAK |  |
| 11 | Kontrola jakości wykonywana automatycznie , codziennie na 3 poziomach. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości. | TAK |  |
| 12 | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 14 dni. | TAK |  |
| 13 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | TAK |  |
| 14 | System kaset dający możliwość doboru w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń | TAK |  |
| 15 | Podłączenie do systemu informatycznego szpitala AMMS, HI, AQURE | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo