Wytyczne wykonania projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacjowa”

1. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi o długości ok. 2 km zlokalizowany jest na dz. Nr ewid. 264/4 i 465, obręb Jasiów oraz 1162/3, obręb Samsonów, gm. Zagnańsk. Właścicielem działki jest Gmina Zagnańsk.
2. Założenia do projektu:
- odcinek drogi o długości ok. 2 km;
- szerokość jezdni – 5,5 m;
- chodnik jednostronny przyjezdniowy szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej
  czerwonej gr. 8 cm;
- szerokość poboczy utwardzonych min. – 0,75;
- odwodnienie pasa drogowego rowem otwartym, umocnionym na całej długości
  płytami chodnikowymi do wysokości jednej płyty, alternatywnie kanalizacja
  deszczowa;
- przebudowa istniejących sieci w razie konieczności;
- zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej oraz odcinka ONS do każdej nieruchomości;
- doprojektowanie sieci wodociągowej oraz odcinka ONS do każdej nieruchomości;
- zaprojektować asfaltowy pas jezdny drogi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- zjazdy na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
  na niezabudowaną o nawierzchni utwardzonej kruszywem; lokalizację zjazdów
  uzgodnić z właścicielami nieruchomości;
- zaprojektować oświetlenie;
- zaprojektowanie kanału technologicznego.