Zał. 1B do SIWZ

D10.251.75.C.2020

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zaklejarką oraz dostawa przeciwciał do systemu IHC i zestawów do badań.

Tabela nr 1

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Wartość urządzenia brutto | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Rok produkcji | Aparaty fabrycznie nowe lub używane, których Zamawiający jest użytkownikiem, dopuszczalny są aparaty używane z pełną gwarancją producenta na cały okres trwania umowy |  |
| Lp | Opis minimalnych wymaganych parametrów aparatu |  |  |
| 1 | Automatyczny system do barwienia immunohistochemicznego oraz barwienia tkanki metodami opartymi na hybrydyzacji in situ (ISH,CISH,SISH), zaklejarka, przeciwciała i komplet odczynników-system wizualizacyjny dla przeciwciał mysich i króliczych, wolny od biotyny, zawierający chromogen DAB, bufory, hematosylinę,szkiełka adhezyjne, szkiełka nakrywkowe, mediu montujące- przeznaczone dla skrawków parafinowych, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego, bioptatów. | Tak |  |
| 2 | Automatyczne wykonanie pełnego barwienia immunohistochemicznego od etapu deparafinizacji preparatów do barwienia tła włącznie. | Tak |  |
| 3 | System do diagnostyki immunohistochemicznej otwarty gwarantujący możliwość wykorzystania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu | Tak |  |
| 4 | Ilość dozowanego odczynnika powinna być skalkulowana przy założeniu zastosowania 300 µl na jedno oznaczenie w przypadku aparatów o zmiennej objętości, a w przypadku aparatów o stałej objętości według zaleceń producenta | Tak |  |
| 5 | W przypadku zaoferowania przeciwciała pierwotnego w formie skoncentrowanej Wykonawca zapewnia rozcieńczalnik do przeciwciał oraz puste dyspensery lub butelki różnej objętości kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC. Zamawiający dopuszcza nie więcej niż 5% przeciwciał w formie stężonej | Tak |  |
| 6 | Barwienie w tym samym czasie min. 30 szkiełek | Tak |  |
| 7 | Maksymalny czas barwienia IHC w jednym cyklu max. 4 godziny, ISH max .6 godzin | Tak |  |
| 8 | Możliwość oznaczenia od 1 do 17 przeciwciał w jednym cyklu pracy | Tak |  |
| 9 | Możliwość dokładania preparatów „citowych” w trakcie trwania barwienia | Tak |  |
| 10 | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy | Tak |  |
| 11 | Zabezpieczenie tkanki przed wysychaniem na każdym etapie barwienia. | Tak |  |
| 12 | Możliwość stosowania bezksylenowej techniki przeprowadzania preparatów. | Tak |  |
| 13 | Identyfikacja preparatów i odczynników za pomocą kodów kreskowych, lub chipów. | Tak |  |
| 14 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Odczynniki oraz aparat barwiący wchodzący w skład systemu barwiącego do diagnostyki IHC przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadające certyfikat CE, | Tak |  |
| 16 | Taśma , szkiełka podstawowe adhezyjne oraz naklejki na szkiełka w ilości 20 000 szt. | Tak |  |
| 17 | Drukarka do kodów kreskowych | Tak |  |
| 18 | Zaklejarka na blatowa PARAMETRY 420/600/550, waga 57 kg, prędkość nakrywania 400 szkiełek/ min, możliwość stosowania różnego rodzaju medim\um do zaklejania. | Tak |  |
| 19 | Zestaw immunohistochemiczny do oznaczania statusu receptora HER2 wraz z systemem detekcji, szkiełkami podstawowymi oraz szkiełkami kontrolnymi w ilości 1:5 i buforami do odkrywania antygenu i płukania do typowania pacjentów do leczenia herceptyną w rakach piersi i żołądka . | Tak |  |
| 20 | Zestaw do wykrywania nadekspresji receptora HER 2 metodami hybrydyzacji in situ wraz z systemem detekcji, szkiełkami podstawowymi oraz szkiełkami kontrolnymi w ilości 1:5 i buforami do odkrywania antygenu i płukania do typowania pacjentów do leczenia herceptyną w rakach piersi i żołądka . | Tak |  |
| 21 | Termin ważności odczynników do diagnostyki IHC– co najmniej 1 rok od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Dopuszczalne są odczynniki do IHS z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. Termin ważności odczynników do diagnostyki HER-2– co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Tak |  |
| 22 | W cenie oferty przeglądy konserwacyjne i serwisowe urządzenia w okresie umowy, zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy | Tak |  |
| 23 | W trakcie trwania umowy możliwość zmiany lokalizacji urządzenia | Tak |  |
|  | Miejsce dostawy Systemu Diagnostyki Immunohistochemicznej: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. .Wojciecha 80-462 Gdańsk ul. Jana Pawła II 50 | Tak |  |

…………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Tabela nr 2                                                                 Lista wymaganych, pierwotnych przeciwciał SYSTEMU IHC – typ 1

| Lp. | Przeciwciała/immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych w gotowych rozcieńczeniach i stężonych (ilość oznaczeń zostanie uzależniona od rodzaju nowotworów i ilości badań immunohistochemicznych) | Parametr wymagany | Parametr oferowany- podać nazwę klonu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basal Cell Cocktail | Tak |  |
| 2 | BCL-2 | Tak |  |
| 3 | BCL-6 | Tak |  |
| 4 | BOB 1 | Tak |  |
| 5 | CD 3 | Tak |  |
| 6 | CD 10 | Tak |  |
| 7 | CD 20 | Tak |  |
| 8 | CD 23 | Tak |  |
| 9 | CD 30 | Tak |  |
| 10 | CD 34 | Tak |  |
| 11 | CD 43 | Tak |  |
| 12 | CD 45, LCA | Tak |  |
| 13 | CD 56 | Tak |  |
| 14 | CD 68 | Tak |  |
| 15 | CD 163 | Tak |  |
| 16 | CDX2 | Tak |  |
| 17 | Chromogranin-A | Tak |  |
| 18 | CK AE1/AE3 | Tak |  |
| 19 | CK 5/6 | Tak |  |
| 20 | CK 7 | Tak |  |
| 21 | CK 14 | Tak |  |
| 22 | CK 19 | Tak |  |
| 23 | CK 8 | Tak |  |
| 24 | CK 20 | Tak |  |
| 25 | CK - 34ßE12 | Tak |  |
| 26 | Cyklin D1 | Tak |  |
| 27 | Desmina | Tak |  |
| 28 | c-Myc | Tak |  |
| 29 | EMA | Tak |  |
| 30 | GATA3 | Tak |  |
| 31 | Glikoforyna | Tak |  |
| 32 | Glipican-3 | Tak |  |
| 33 | Glut-1 | Tak |  |
| 34 | Granzyme 1 | Tak |  |
| 35 | HMB-45 | Tak |  |
| 36 | IgG 4 | Tak |  |
| 37 | Napsin A | Tak |  |
| 38 | OCT-2 | Tak |  |
| 39 | PGP 9.5 | Tak |  |
| 40 | p16 | Tak |  |
| 41 | p 40 | Tak |  |
| 42 | p53 | Tak |  |
| 43 | p 63 | Tak |  |
| 44 | p 504s | Tak |  |
| 45 | S100 | Tak |  |
| 46 | SMA | Tak |  |
| 47 | Synaptofhysin | Tak |  |
| 48 | SOX 10 | Tak |  |
| 49 | TTF-1 | Tak |  |
| 50 | WT-1 | Tak |  |
| 51 | Vimentin | Tak |  |
| 52 | E- Cadherin | Tak |  |
| 53 | Estrogen Receptor α | Tak |  |
| 54 | Progesteron Receptor | Tak |  |
| 55 | Ki-67 | Tak |  |
| 56 | Ep-Cam | Tak |  |
| 57 | PAX 8 | Tak |  |
| 58 | P57 | Tak |  |
| 59 | CD 71 | Tak |  |
| 60 | BRAF V600 | Tak |  |
| 61 | Mesothelial Cell (HBME-1) | Tak |  |
| 62 | Thyroglobulin | Tak |  |
| 63 | CK (CAM 5.2) | Tak |  |
| 64 | EGFR | Tak |  |
| 65 | Topoisomerase II | Tak |  |
| 66 | Olig 2 | Tak |  |
| 67 | P 120 | Tak |  |
| 68 | Arginase-1 | Tak |  |
| 69 | LMO 2 | Tak |  |
| 70 | NGFR | Tak |  |
| 71 | INI-1 | Tak |  |
| 72 | PD 1 | Tak |  |
| 73 | PD-L1 | Tak |  |
| 74 | Calcitonin | Tak |  |
|  | Miejsce dostawy: : Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o.: Szpital św .Wojciecha 80-462 Gdańsk ul. Jana Pawła II 50 |  |  |

- Przybliżona (szacunkowa liczba) pojedynczych odczynów z użyciem przeciwciał wymienionych w tabeli nr 2, które Zamawiający planuje wykorzystać w ciągu 24 miesięcy wyniesie maksymalnie 18000 .

- Zamawiający wymaga zapewnienia dostawy do zakładu Patomorfologii Każdego z przeciwciał z wyżej wymienionych w tabeli nr 2 w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy, oferowany termin nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, od daty otrzymania zamówienia na to przeciwciało przez cały okres obowiązywania.

Tabela nr 3

Zestaw umożliwiający oznaczenie receptora HER-2

|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagalny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwiający oznaczenie w okresie trwania umowy Receptora HER-2 wraz z systemem detekcji, szkiełkami podstawowymi adhezyjnymi, taśmą i naklejkami wraz z niezbędnymi odczynnikami do typowania pacjentów do leczenia herceptyną w rakach piersi i żołądka. Szkiełka kontrolne w ilości 1:5 | Tak |  |
| 2 | Przybliżona (szacunkowa liczba) oznaczeń recetora HER-2, które Zamawiający planuje wykonać w ciągu 24 miesięcy wyniesie maksymalnie 1500 oznaczeń. | Tak |  |
| 3 | Zestaw musi zawierać szkiełka podstawowe do immunohistochemii (adhezyjne,ładowane) taśmę i naklejki w ilości 1550 sztuk | Tak |  |
|  | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha 80-462 Gdańsk ul. Jana Pawła II 50 |  |  |

…………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciel

Tabela nr 4

Zestaw do badań  metodami biologii molekularnej umożliwiający ocenę w mikroskopie świetlnym

|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagalny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwiający oznaczenie w okresie trwania umowy Receptora HER-2 metodami opartymi na hybrydyzacji in situ wraz z systemem detekcji, szkiełkami podstawowymi adhezyjnymi, taśmą i naklejkami wraz z niezbędnymi odczynnikami do typowania pacjentów do leczenia herceptyną w rakach piersi i żołądka. | Tak |  |
| 2. | Zestaw do oznaczania ekspresji EBV metodami biologii molekularnej, szacunkowa liczba 50 oznaczeń | Tak |  |
| 3. | Przybliżona (szacunkowa liczba) oznaczeń receptora HER-2 metodami opartymi na hybrydyzacji in situ , które Zamawiający planuje wykonać w ciągu 24 miesięcy , wyniesie maksymalnie 190 oznaczeń | Tak |  |
| 4. | Zestaw musi zawierać szkiełka podstawowe do immunohistochemii (adhezyjne,ładowane) taśmę i naklejki w ilości 300 sztuk | Tak |  |
|  | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha 80-462 Gdańsk ul. Jana Pawła II 50 |  |  |

…………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela