ZAKRES 4 - krążki nasączone antybiotykami										Załącznik 1B

WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA W PRZYPADKU KRĄŻKÓW NASĄCZONYCH ANTYBIOTYKAMI WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA DO POMIARU GĘSTOŚCI ZAWIESINY W SKALI McF

| LP. | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie krążki powinny pochodzić od jednego producenta. |  |
|  | Na fiolce umieszczona etykieta zawierająca minimum informację: nazwa producenta, nazwa antybiotyku wraz z jego symbolem, stężenie antybiotyku w mikrogramach, data ważności, numer serii, temperatura przechowywania |  |
|  | Każda fiolka z krążkami musi być hermetycznie zamknięta pojedynczo – opakowanie typu blister. |  |
|  | Krążki pakowane maksymalnie po 50 sztuk w fiolce/rolce |  |
|  | Każda fiolka z krążkami powinna zawierać oddzielny pochłaniacz wilgoci zapakowany w szczelne opakowanie. Nie dopuszcza się granulatu pochłaniacza zapakowanego w gazik. |  |
|  | Na każdym krążku powinien być umieszczony symbol antybiotyku i jego stężenie z obu stron, średnica krążka 6mm |  |
|  | Krążki wykonane z dobrej jakości chłonnej bibuły. |  |
|  | Termin ważności krążków powinien być nie mniejszy niż jeden rok od daty dostarczenia do laboratorium |  |
|  | Krążki muszą zawierać stężenie antybiotyku zgodnie w aktualnymi wymogami EUCAST |  |
|  | Wymagane takie same zakresy temperatur przechowywania dla wszystkich krążków z antybiotykami z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych |  |
|  | Dzierżawa na okres 24 miesięcy aparatu do pomiaru gęstości zawiesiny w skali MacFarlanda, rok produkcji nie starszy niż 2020, w najnowszej technologii oferowanej przez firmę. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy. Po zakończonej umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo pierwokupu aparatu. Wymagania dla aparatu: zakres pomiarowy minimum 0,00 – 5,00 McF dokładność pomiaru w odczycie 0,01 McF dokładność pomiaru nie mniejsza niż +/- 5% czas pomiaru maksymalnie do 2 sekund średnica otworu pomiarowego 16 mm, 18mm (z ewentualnym adapterem dostosowującym) objętość próbki mierzonej nie większa niż 2ml wyświetlacz LCD |  |
|  | Możliwość zakupu już od 1 fiolki z danego rodzaju antybiotyku |  |
|  | Transport krążków w warunkach ściśle określonych przez producenta krążków. |  |
|  | Krążki spełniają wymogi ustawy w wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z póz. zm.) |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

## Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi dokumentami spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11.

Miejscowość ………………………………… data ……………………………..