KIELCE 2018-08-21

Opis przedmiotu zamówienia pn:

” Naprawa bram i mechanizmów napędowych w bramach wjazdowych na teren parkingów wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim”

1. Naprawa bram wjazdowych podwieszanych przesuwnych:

- Wymiana prowadnicy dolnej w 2 szt. do bram wjazdowych

( nowe 2 szt. prowadnic są zakupione i zmagazynowane w KPP Ostrowiec Św. przez inwestora)

- Wymiana wózków jezdnych poliamidowych po 2 kpl. na bramę (łącznie 4 kpl. na dwie bramy) + rolka najazdowa 2szt., uchwyt spoczynkowy  2szt., prowadzenie górne do wymiany 2szt.

- Wstawienie nowej listwy zębatej o odcinku po 5 mb. do każdej bramy. Łącznie 10 mb. listwy zębatej .

- Zabezpieczenie farbą chlorokauczukową miejsc naprawy-wymiany elementów stalowych w bramach. (kolor zostanie ustalony na miejscu montażu z inwestorem)

- Zakotwienie nowej podstawy napędu elektrycznego poprzez kotwy chemiczne do istniejącego fundamentu bramy w ilości 2 szt.

- Sprawdzenie istniejącej instalacji elektrycznej i okablowania do urządzeń

2. Wymiana automatyki do 2 szt. bram przesuwnych .

Z powodu awarii istniejących napędów należy je zastąpić nowymi:

a. Napęd firmy FAAC  typ  746  z montażem do bramy przesuwnej z zapasem mocy  przeznaczony do obiektów o dużej intensywności pracy – 2 szt.

b. LampaFaac LightLED ostrzegawcza – 2 szt.

c. Antena zewnętrzna – 2 szt.

d. Fotokomórki (urządzenie  zabezpieczające pracę napędu w świetle wjazdu) – 2 szt.,

e. Sterowanie będzie odbywać się z istniejących pilotów które należy zaprogramować w radiolinii nowych napędów oraz z pomieszczenia oficera dyżurnego . (obecnie przy uszkodzonych napędach istnieje instalacja do sterowania z pomieszczenia Dyżurnego oraz instalacja zasilająca napędy)

opracował

inż. Marcin Rudziński

tel. 723 192 252