## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## FOTEL DO CHEMIOTERAPII – 4 SZTUKI

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Fotel do chemioterapii fabrycznie nowy, wyklucza się sprzęt demonstracyjny, rekondycjonowany, używany. | TAK |  |
|  | Rok produkcji – 2019. | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA SPRZĘTOWE: |
|  | Fotel 3-segmentowy. Konstrukcja umożliwiająca wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | TAK |  |
|  | Konstrukcja kolumnowa, wykonana zestali lakierowanej proszkowo. Segmenty fotela wykonane z płyty HPL. | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela i jego części zapewnia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz odporność na wnikanie i przenikanie cieczy. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja wszystkich elementów fotela wraz z wyposażeniem ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie dopuszcza się ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji tylko jednego preparatu handlowego. | TAK |  |
|  | Długość fotela z leżem: 2100 mm ± 30mm. | TAK |  |
|  | Szerokość leża: 600 mm ± 30mm. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość: 900 mm ± 30mm. | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska: 560 mm ± 30mm. | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie fotela min.: 230 kg | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna fotela z kołami antystatycznymi o średnicy min.: 100 mm i z centralną blokadą min.: 2 kół. | TAK |  |
|  | Funkcje fotela realizowane przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem: regulacja kąta nachylenia oparcia pleców w zakresie min: 0o-75o, regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia w zakresie min: 0o-45o, przechył wzdłużny (Trendelenburga) w zakresie min: 15o ± 5o, | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja fotelowa uzyskiwana po naciśnięci jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie. Fotel po naciśnięciu tego przycisku wykonuje ruchy segmentem pleców i nóg w celu uzyskania pozycji fotelowej. | TAK |  |
|  | Materac piankowy 3 elementowy - segmentu oparcia pleców, siedziska, podudzia - odejmowany bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, umożliwiający łatwe dotarcie do segmentów fotela. Tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału odpornego na dezynfekcję, o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych. | TAK |  |
|  | Segment pleców profilowany a w części barkowej poszerzony w celu zapewnienia większego komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjenta. Obrzeża segmentu pleców skierowane do wewnątrz. | TAK |  |
|  | Segment pleców wyposażony w tapicerowany zagłówek. | TAK |  |
|  | Segment podudzia wyposażony w oparcie stóp wykonane z płyty laminatowej o regulowanym wysuwie w zakresie min.: 150 mm | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki tapicerowane, odejmowane, profilowane w formie rynienki z regulacją: kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej min.: ± 150, kąta odchylenia w płaszczyźnie poziomej min.: ± 900, funkcja odchylenia podłokietników do góry o kąt min.: 900 w celu łatwego wsiadania pacjenta na fotel. Podłokietniki zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. Przy każdym podłokietniku uchwyt na pilot. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA: |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)