ZP.271.10.2020.1022

Załącznik nr 1.4

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 4: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU – Biuro NIP

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO – Biuro NIP stanowiącego wyposażenie pracowni w:

- Biuro projektu: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

na potrzeby projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 r.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI specyfikacji).

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u zamawiającego - wymagane jest dostarczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy (miejsce dostawy szczegółowo opisane przy opisie przedmiotu zamówienia):

- siedziba Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

Biuro projektu: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

- Urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem z duplexem  (1 sztuka) stanowiący wyposażenie Biura Projektu o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem z duplexem |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Do biura |
| 3. | TECHNOLOGIA DRUKU | Laserowa, monochromatyczna |
| 4. | RODZAJ URZĄDZENIA | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
| 5. | PAMIĘĆ | 256MB |
| 6. | PROCESOR | 600MHz |
| 7. | FORMAT | A4 A5 A6 Letter Formaty niestandardowe |
| 8. | OBSŁUGIWALNY TYP NOŚNIKA | Papier zwykły Papier makulaturowy Koperty Etykiety |
| 9. | RODZAJE PODAJNIKÓW PAPIERU | Kasetowy + tacka |
| 10. | LICZBA PODAJNIKÓW PAPIERU | 2 |
| 11. | ODBIORNIK PAPIERU | 120 arkuszy |
| 12. | SZYBKOŚĆ DRUKU W MONO | 34 str./min |
| 13. | MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU | 2400 x 600 dpi |
| 14. | MAKSYMALNA ROŹDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA | 600 x 600 dpi |
| 15. | SZYBKOŚĆ SKANOWANIA | do 2,6 s |
| 16. | SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA | do 34 str./min |
| 17. | ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA | 1200 x 1200 dpi |
| 18. | PODAJNIK DOKUMENTÓW SKANERA | Tak (ADF) |
| 19. | MAKSYMALNY FORMAT SKANU | A4 |
| 20. | MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIE | 15000 str./miesiąc |
| 21. | MAKSYMALNA GRAMATURA PAPIERU | 230 g/m² |
| 22. | DRUK DWUSTRONNY (DUPLEKS) | automatyczny |
| 23. | INTERFEJSY | USB Wi-Fi LAN (Ethernet) AirPrint NFC |
| 24. | WYŚWIETLACZ | wbudowany |
| 25. | DODATKOWE INFORMACJE | Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów Drukowanie bez marginesów Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją skanu dwustronnego (DADF) Skanowanie do chmury Kopiowanie, drukowanie, skanowanie: 2- stronne |
| 26. | DOŁĄCZONE AKCESORIA | Kabel zasilający Toner startowy oprogramowanie CD |
| 27. | POZOSTAŁE PARAMETRY | Szerokość – około 410 mm Wysokość – około 318 mm Głębokość – około 398 mm Waga – około 12 kg |

12. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

30121430-6 Cyfrowe urządzenia powielające

38520000-6 Skanery