Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa producenta ……………………………………………….

Nazwa aparatu USG …………………………………………….

| Lp | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy i nierekondycjonowany. | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 4 | System zgodny z unijną dyrektywą Restriction of HazardousSubstances(ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3 stycznia 2013r. | TAK |  |
| 5 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich oraz wadze poniżej 85 kg | TAK |  |
| 6 | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min 500 000 | TAK 500 000 – 0pkt Pow. 500 000 – 10 pkt |  |
| 7 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21’’ i o wysokiej rozdzielczości min 1,920 x 1,080 | TAK Min. 21” – 0 pkt Pow. 21” – 10 pkt |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na prace min. 20 min bez zasilania sieciowego | TAK Min. 20 min – 0 pkt Pow. 20min. – 10 pkt |  |
| 8 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Regulacja monitora : pochył , obrót | TAK |  |
| 10 | Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 11 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z obudowy panelu sterownia | TAK |  |
| 12 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min 10’’ i rozdzielczości min 1,280 X 800 | TAK |  |
| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 45000 klatek | TAK |  |
| 15 | Wymagana dynamika aparatu powyżej 250 db | TAK |  |
| 16 | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 500GB | TAK Min 500GB – 0 pkt Pow. 500GB – 10 pkt |  |
| 17 | Formaty zapisu DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
| 18 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 19 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) - min. min.1,0 do 16,0 MHz | TAK |  |
| 20 | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – lewo/prawo, góra/dół | TAK |  |
| 21 | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| 22 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 38 cm | TAK |  |
| 23 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) w formie cyfrowej na ekranie dotykowym min. 8 stref/suwaków | TAK Min 8 stref – 0 pkt Pow. 8 stref – 10 pkt |  |
| 24 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 25 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
| 26 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2000 obrazów na sek. | TAK Min. 2000 obr – 0 pkt Pow. 2000 obr – 10 pkt |  |
| 27 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 28 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 29 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm – 25,0 mm | TAK |  |
| 30 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
| 31 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań pediatrycznych, jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i naczyniowych | TAK |  |
| 32 | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK Min. 8 st – 0 pkt Pow. 8 st – 10 pkt |  |
| 33 | Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK Min. 8 st – 0 pkt Pow. 8 st – 10 pkt |  |
| 34 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 35 | Funkcję automatycznego ustawiania bramki Color Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 36 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 37 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, iBeam lub równoważny. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
| 38 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 39 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny | TAK |  |
| 40 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
| 41 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
| 42 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
|  | DICOM | TAK |  |
|  | Moduł EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do Stres Echo | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Moduł ciągłego dopplera | TAK |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające wizualizacje igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru EF | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sztuczne podświetlenie zeskanowanej bryły z różnych pozycji i odległości | TAK |  |
|  | Funkcja oprogramowania do badania tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą K-TIRADS oraz ATA | TAK |  |
|  | Oprogramowanie imitujące trójwymiarową wizualizację trybu kolor Doppler/power Doppler dodatkowa redukcja artefaktów ruchowych w trybach Dopplerowskich | TAK |  |
|  | Funkcja oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi- dostępne 2 metody klasyfikacji BI-RADS 2003 oraz BI-RADS 2013 | TAK |  |
| 43 | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii monokryształu lub matrycowej | TAK |  |
| 44 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 45 | Liczba elementów min. 160 | TAK |  |
| 46 | Kąt pola widzenia głowicy min. 70 stopni | TAK |  |
| 48 | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych oraz naczyniowych | TAK |  |
| 49 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 -14.0 MHz | TAK |  |
| 50 | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  |
| 51 | Szerokość pole widzenia głowicy min 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK Min. 50mm – 0 pkt Pow. 500mm – 10 pkt |  |
| 52 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 56 | Głowica Kardiologiczna wykonana w technologii monokryształu lub matrycowa Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz Ilość elementów min 80 Kąt pola widzenia głowicy min 90 stopni | TAK |  |
| 58 | Obrazowania elastograficzne w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany - dostępna na głowicy liniowej i endokawitarnej | TAK |  |
| 59 | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  |
| 60 | obrazowanie 3D i 4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych) typu convex. | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o głowice microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° | TAK |  |
| 64 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
| 65 | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć). | TAK |  |
| 66 | Posiada znak zgodności CE, deklaracji zgodności, paszport techniczny | TAK |  |
| 67 | Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. Załączyć dokumenty potwierdzające | TAK |  |
| 68 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 70 | Oferent zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 71 | Instalacja i uruchomienie aparatu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 72 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice i inne części składowe) min.24 miesiące | TAK |  |
| 73 | Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 77. | Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie aparatu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 78. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 79. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| 80. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |