Znak sprawy :33/PN/2019
Załącznik nr 4-Opis przedmiotu zamówienia

Część nr1-Urządzenie tomograficzne z funkcją panoramy z integracją z systemem szpitalnym

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Prod. / nr. kat. rok produkcji	Ilość	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat [%]	Wartość brutto[zł]
1	Zakup, dostawa montaż i uruchomienie urządzenia tomograficznego z funkcją panoramy z integracją z systemem szpitalnym		1
				Razem:

Opis przedmiotu umowy
Tomograf	Tak/Nie
Stomatologiczny tomograf 3D wykonujący badania rentgenowskie metodą tomografii stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) dzięki czemu komputer uzyskuje obraz trójwymiarowy. Tomograf wykonuje również scanogramy, zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne
11 obszarów obrazowania
Minimalny obszar obrazowania 15x14cm
Minimalny rozmiar voxela 0,080x0,080x0,080mm
Zakres parametrów napięcia i natężenia prądu:60-100kV i 2-10mA
Automatyczne ustawienie parametrów napięcia i natężenia w zależności od budowy pacjenta
3 sposoby pozycjonowania pacjenta
Możliwość wykonywania badań CT z obrotem głowicy o 360°
Możliwość wykonywania badań osobom na wózkach inwalidzkich
Możliwość pracy w sieci
Urządzenie fabrycznie nowe (podać rok produkcji)

Specyfikacja komputera do obsługi badań tomograficznych

1. Procesory
Stacja posiada możliwość zainstalowania jednego procesora dedykowanego do pracy w stacjach roboczych.
Procesor osiągający w teście PassMark software wynik min. 10665 punktów– wymagany wydruk potwierdzający ze strony https://www.cpubenchmark.net/
Parametry minimalne
•	Ilość procesorów 1
•	Taktowanie min. 3.60 GHz
•	Taktowanie turbo min. 3.90 GHz
•	Ilość wątków min. 8
•	Pamięć cache min. 8 MB
•	Pobór mocy (W) maks. 120 W
2. Pamięci RAM
Obsługa do 256GB pamięci RAM. Płyta główna posiada co najmniej 8 banków na pamięć DDR4 o częstotliwości 2666 MHz. Kości pamięci wyposażone w specjalną technologię ECC pozwalającą wykryć pojedyncze błędy pamięci i wyłączyć z użycia uszkodzone sektory aby nie powodować przestojów podczas pracy urządzenia.
•	Pojemność min. 32 GB
•	Liczba modułów min. 2
•	Rodzaj RDIMM
•	Typ DDR4
•	Szyna min. 2666 MHz
•	ECC wymagane
3. Dyski i napędy
Stacja posiada możliwość wyboru odpowiedniej obudowy, która różni się konfiguracją wewnętrzną i wpływa na ilość oraz rodzaj możliwych do zainstalowania dysków twardych i napędów.
•	Dysk systemowy
•	Pojemność dysku min. 512 GB
•	Typ dysku SSD
•	Interfejs M.2 PCIe
•	Parametry Odczyt/Zapis min. 1500K/350K IOPS
Dysk dodatkowy
•	Pojemność dysku min. 2 TB
•	Typ dysku magnetyczny
•	Interfejs SATA
•	Prędkość obrotowa min. 7200 obr./min
•	Wymiary 3.5"
Napęd DVD-/+RW 16x o połowie wysokości
5. Dodatkowa karta sieciowa
Wymagana dodatkowa karta sieciowa - instalowana w slocie PCI Express.
Intel® 1Gb
6..	Karta graficzna
Technologia wykonania procesora – maks. 14 nm
Liczba tranzystorów min. 3,300 miliona
Wielkość pamięci min 2 GB
Typ pamięci GDDR5
Szyna pamięci min. 128 bit
Wyjścia min 4 x mini DP
Wydajność Pixel Rate – min. 21 GPixel/s
        Texture Rate – min 43 GTexel/s
TDP – nie większe niż 40W
Wysokość – maks 1 slot
Dodatkowe zasilanie – brak
Interfejs – PCIe 3.0 x 16
7. System operacyjny
System operacyjny preinstalowany przez producenta stacji (przypisany do numeru seryjnego sprzętu). MUI oznacza wersję z wielojęzycznym interfejsem użytkownika.
Windows® 10 Pro Workstation MUI
•	ProducentMicrosoft
•	RodzinaWindows® 10
•	WersjaPRO dla stacji roboczych
•	JęzykMUI
•	Wersja bitowa64-bit
8. Zasilanie
Certyfikowany układ zasilania odpowiedni dla zapotrzebowania na energię stawianego przez użyte podzespoły.
9. Klawiatura przewodowa.
10..Mysz przewodowa optyczna
11. Wymiary
•	Szerokość maks. 17.65 cm
•	Wysokość maks. 41.79 cm
•	Głębokość maks. 51.83 cm
12. Karty rozszerzeń
•	PCI1 slot
•	PCIe x16 z prędkością x11 slot
•	PCIe x16 z prędkością x41 slot
•	PCIe x16 z prędkością x81 slot
•	PCIe x162 sloty

Specyfikacja monitora do komputera do obsługi badań tomograficznych
Matryca			IPS
Przekątna			Min. 23.8" / 60 cm
Naturalna rozdzielczość			Min. 1920 x 1080 (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)			Min. 527 x 296.4 mm
Rozmiar piksela			Maks. 0.2745 x 0.2745 mm
Liczba kolorów			Min. 16.77 miliona
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)			Min. 178°, 178°
Rodzaj podświetlenia			LED
Jasność			Min. 250 cd/m²
Kontrast			Min. 1000:1
Czas reakcji (typowy)			Maks. 5 ms (Gray-to-gray)
Sygnał wideo
Wejścia sygnałowe			D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), HDMI x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania			DVI/DP: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 68 kHz, 49-61 Hz
Analogowa częstotliwość odświeżania			Maks. 31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz
USB
Funkcje			1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB
Standard			USB 3.0
Audio
Głośniki			Min. 2 x 1W
Wejścia			3.5 mm stereo jack
Wyjścia			3.5 mm headphone jack
Regulacja dźwięku			Głośność, Źródło (DisplayPort, HDMI)
Zasilanie
Zasilacz			AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy			47 W
Typowy pobór mocy			Maks. 12 W
W trybie oszczędzania energii			mniej niż 0.3 W
Zarządzanie energią			Power Save (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, i DVI DMPM), Eco Timer
Dodatkowe funkcje
Auto EcoView / BrightRegulator			Tak
Predefiniowane tryby pracy			Paper, Movie, sRGB, DICOM
Ecoview Sense			Tak
Języki na wyświetlaczu OSD			angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, hiszpański, szwedzki,
Inne			Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny) Regulacja koloru (jasność, kontrast, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset)
Specyfikacja fizyczna
Rozmiar (szer x wys x gł)			Min. 537.6 x 368 - 473.5 x 233 mm
Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł)			Min. 537.6 x 317.6 x 47.9 mm
Waga			Maks. 6.2 kg
Waga bez stopki			Maks. 3.8 kg
Regulacja wysokości			Min. 140 mm
Pochylenie			Min. 35° góra, 5° dół
Obrót			Min. 344°
Piwot			Min. 90°
Wymagania środowiskowe
Temperatura			5 - 35 °C
Wilgotność			20 - 80 %
Certyfikaty i standardy			TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R
Dołączone akcesoria			Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DisplayPort - DisplayPort), Ppodręcznik w formacie PDF

Skaner wewnątrzustny
Specyfikacja skanera wewnątrzustnego

Typ: wewnątrzustny	TAK/NIE
Otwarty system CAD/CAM
Brak konieczności stosowaniu proszku/pudru do skanowania
Skanowanie w pełnym kolorze
Zastosowanie skanera jako kamery wewnątrzustnej do robienia zdjęć
Dokładność skanowania minimum 5.3µm
Maksymalny błąd skanowania całego łuku 50 µm
Brak opłaty licencyjnej

Zestaw IT do obsługi skanera wewnątrzustnego
1.	Płyta główna
Obsługa pamięci – min. 4 DIMMs, Dual Channel DDR4
Porty rozszerzeń – min 2 x PCI-E x1 slots
Pamięć masowa – min. 2 x M.2 slots, support Intel® Optane™ Technology 4 x SATA 6Gb/s
Porty USB – min 3 x USB 3.1 (Gen2, A+C) + 8 x USB 3.1 (Gen1) + 4 x USB 2.0
 LAN - Intel® I219-V Gigabit LAN Wireless / BT Intel® Wireless-AC 9560, Bluetooth 5.0
2.	Procesor
Procesor osiągający w teście PassMark software wynik min. 18384 punktów – wymagany wydruk potwierdzający ze strony https://www.cpubenchmark.net/
•	Taktowanie min. 3.10 GHz
•	Taktowanie turbo min. 5.00 GHz
•	Ilość wątków min. 16
•	Pamięć cache min. 16 MB
•	Pobór mocy (W) maks. 65 W
•	Zintegrowany układ graficzny – tak
3.	Pamięć Ram
Min 32 GB DDR4
4.	Dyski Twarde
Dysk główny SSD min 512 GB
Dysk dodatkowy min 2TB HDD
5.	Karta graficzna
Technologia wykonania procesora – maks. 16 nm
Liczba tranzystorów min. 4,400 miliona
Wielkość pamięci min 6 GB
Typ pamięci GDDR5
Szyna pamięci min. 192 bit
Wyjścia min 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DP
Wydajność Pixel Rate – min. 82 GPixel/s
        Texture Rate – min 136 GTexel/s
TDP – nie większe niż 120W
6.	Oprogramwanie Windows 10 PRO 64Bit
7.	Klawiatura przewodowa
8.	Mysz przewodowa optyczna
Monitor do skanera
Przekątna	Min. 23.6", 60cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	Min. 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	Min. 250 cd/m² typowa
Kontrast statyczny	Min. 1000:1 typowy
Kontrast ACR	Min. 12M:1
Czas reakcji	Maks. 1ms
Kąty widzenia	Min. 170°/160
Kolory	Min. 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Powierzchnia robocza szer. x wys.	Min. 521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Plamka	Maks. 0.2715mm
Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, + /Głośność, - /ECO, Auto
Parametry regulowane	jasność (janość, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
Wbudowane głośniki	Min. 2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	Min. 130mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	Min. 90°
Obrót stopy	Min. 320°; 160° w lewo; 160° w prawo
Kąt pochylenia	Min. 22° w górę; 5° w dół
Kable	zasilający, DVI, Audio
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Certyfikaty	TCO, CE, TÜV-GS, CU
Klasa efektywności energetycznej	A
EPEAT Silver	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych.
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	Min. 571.5 x 427 (557) x 244.5mm
Waga (bez pudła)	Min. 6.1kg
Klasa efektywności energetycznej	A
Przekątna obszaru widocznego	Min. 60cm; 23.6"; (24" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	Maks. 21.8W
Power in Standby	Maks. 0.5W stand by
Power in OFF Mode	Maks. 0.5W off mode

Specyfikacja asystora-1szt
Wymiary	Ok.50 x 38 x 92 cm
Ilość szuflad	1
Ilość półek	2
Instalacja elektryczna	Tak
Wolne gniazda zasilania	3

Specyfikacja drukarki 3D-1szt
Technologia	Stereolitografia (SLA)
Optymalny obszar roboczy	145 x 145 x 175 mm
Jakość wydruku
Min. grubość warstwy	25 mikronów
Średnica plamki lasera	140 mikronów
Dodatkowe informacje
System podawania materiału	Automatyczny
Łączność	Wifi, Ethernet i USB

Zamawiający wymaga :
1	Gwarancja min.24 m-cy.	24m-0pkt / 36m-5pkt / 48m-10pkt
2	Okres dostępności części zamiennych-10 lat od daty dostawy(dotyczy urządzeń medycznych)	Tak
3	Zapewnienie bezpłatnych przeglądów w okresie trwania gwarancji (24 m-ce ≥2,36 m-ce ≥3, 48m ≥4 )	Podać……
4	Usunięcie usterki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w terminie do 96 godzin od momentu zgłoszenia.	Tak
17	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia	Tak
18	Bezpłatny montaż i uruchomienia urządzenia	Tak
19	Sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia	Tak
20	Integracji z posiadanym systemem informatycznym Zamawiającego	Tak

miejscowość, data …………………………………………
……………………………………………………………………………………
podpis Wykonawcy/podpis osoby
uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część nr2-Laparoskop
Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Prod. / nr. kat. rok produkcji	Ilość	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat [%]	Wartość brutto[zł]
1	Zakup, dostawa montaż i uruchomienie laparoskopu.		1
				Razem:

Dane techniczne:

	Opis parametru:	Tak/Nie
1.	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2019.
	Procesor kamery Full HDTV(obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p,WUXGA,SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED-1szt
1.	Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem
2	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4
3.	Źródło światła LED
4.	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona
5	Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia
6	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
7	kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR
8	Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych.
9	Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu
10	Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera
11	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD
12	Wyjścia cyfrowe 2xHD-SDI oraz 1xDVI
13	Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury
14	Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego
15	Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka
16	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej
17	Pamięć zewnętrzna w komplecie
18	Pamięć wewnętrzna urządzenia
19	Format zapisywania plików: jpg oraz tiff
20	Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD
21	możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej
22	Automatyczny dobór ekspozycji
23	w zestawie przewód sygnałowy SDI
24	Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni
25	Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu
26	Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego
27	Automatyczne dostosowanie jasności
28	Ręczne dostosowanie jasności obrazu
29	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali co najmniej ośmiostopniowej
30	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie
31	2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR
32	Możliwość przypisania ustawień dla min. 10. użytkowników
33	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
34	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów)
35	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych
36	Możliwość ochrony danych hasłem
37	Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć
38	Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz
39	Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora
40	Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego
41	Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)
42	Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu
43	Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)
44	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
45	Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)
46	Filtr moire - dwustopniowy
47	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)
48	Możliowość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR
49	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
50	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off
51	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)
52	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)
53	Możliwość wyświetlenia punktów orientacyjnych na ekranie operacyjnym
54	Wyświetlanie kodów błędów
55	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
56	Zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznycm - klasa I
	Monitor Full HD, przekątna min. 26"
	Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania-1szt
1	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do ok. 45 l/min
2	Automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia.
3	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
4	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
5	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg
6	Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min.
7	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego
8	Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania;
9	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni
10	3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki.
11	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2
12	Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia
13	Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego
14	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną
	Przewód do podłączenia CO2-1szt
	Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny-1szt
	Dren do automatycznego oddymiania; do montażu w przepustnicy insuflatora; autoklawowalny-1szt
	Przewód komunikacyjny insuflator-diatermia-1szt
	Filtr do insuflatora; 1op- 10szt.
	Generator elektrochirurgiczny współpracujący z narzędziami mono- i bipolarnymi laparoskopowymi oraz do chirurgii klasycznej (otwartej)-1szt
1	Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy
2	Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur
3	Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające
4	Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego
5	Moc cięcia monopolarnego ok.300 W Moc koagulacji monopolarnej ok.200 W Moc koagulacji bipolarnej ok.120W Koagulacja typu spray ok.120W
6	Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W
7	Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku
8	Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji bipolarnej
9	Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego
10	Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta
11	Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych, 1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia
12	Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego
13	Kompatybilny z systemem automatycznego oddymiania pola operacyjnego w laparoskopii
14	Możliwość podłączenia zaawansowanych narzędzi bipolarnych w funkcją zamykania naczyń krwionośnych i przecinania
	Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej-1szt
	Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych-1szt
1	Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA
2	Cztery koła, w tym dwa z blokadą
3	Cztery półki na urządzenia
4	Szuflada
5	Uchwyt butli CO2
6	Wysięgnik na płyny infuzyjne
7	Zamykany panel tylny
	Kontener metalowy do mycia i sterylizacji wideolaparoskopu-2szt
	Wideolaparoskop FullHD, 10 mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza 330 mm, autoklawowalny, 2D-1szt
1	światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym
2	trzy przyciski funkcyjne zaprogramowania funkcji np. balansu bieli, zdjęcia, kontrast
3	urządzenie oparte na technologii "chip-on-the-tip" pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej oparte lub klatce piersiowej na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa
4	Utrzymanie stałej ostrości obrazu na całym ekranie; brak konieczności regulacji ostrości dzięki technologii chip-on-the-tip
5	pokrętło obrotu obrazu względem osi urządzenia
	Wideolaparoskop FullHD, 10 mm, kąt patrzenia 0°, długość robocza 325 mm, autoklawowalny, 2D- 1szt
1	światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym
2	trzy przyciski funkcyjne zaprogramowania funkcji np. balansu bieli, zdjęcia, kontrast
3	urządzenie oparte na technologii "chip-on-the-tip" pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej lub klatce piersiowej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa
4	Utrzymanie stałej ostrości obrazu na całym ekranie; brak konieczności regulacji ostrości dzięki technologii chip-on-the-tip
13	Gwarancja min.24 m-cy	24m-0pkt / 36m-5pkt / 48m-10pkt
14	Okres dostępności części zamiennych-10 lat od daty dostawy
15	Zapewnienie bezpłatnych przeglądów w okresie trwania gwarancji (24 m-ce ≥2,36 m-ce ≥3, 48m ≥4 )
16	Usunięcie usterki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w terminie do 96 godzin od momentu zgłoszenia.
17	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
18	Bezpłatny montaż i uruchomienia urządzenia
19	Sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia

miejscowość, data …………………………………………
……………………………………………………………………………………
podpis Wykonawcy/podpis osoby
uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część nr3-Zestaw naczyniowy drobny

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Prod. / nr. kat. rok produkcji	Ilość	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat [%]	Wartość brutto[zł]
1	Zakup, dostawa zestawu naczyniowego drobnego		1 zestaw
				Razem:

Zestaw naczyniowy drobny.
L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	nr katalogowy	Producent
1	Nożyczki chirurgiczne typu REYNOLDS dł. 150 mm odgięte końce delikatnie tępe	20
2	Nożyczki preparacyjne typu JAMESON dł. 180 mm odgięte końce tępe z tw. wkładką ucha oznaczone na złoto	10
3	Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu LISTER 180 mm odgięte z kulką	20
4	Igłotrzymacz typu CONVERSE dł. 130 mm prosty z tw. Wkładką ucha oznaczone na złoto	30
5	Odgryzacz kostny typu MINI-FRIEDMAN dł. 130 mm 13 x 2,5 mm	3
6	Odgryzacz kostny typu LUER dł. 170 mm prosty	2
7	Kleszcze typu LISTON dł. 170 mm proste	2
8	Pinceta chirurgiczna typu ADSON, dł. 120 mm, czubek 1,0 mm, 1x2 ząbki, prosta	20
9	Pinceta mikrochirurgiczna, dł. 150 mm, czubek 0,8 mm, 1x2 ząbki, prosta	10
10	Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT 205 mm odgięte	20
11	Igłotrzymacz typu HALSEY dł. 120 mm prosty, gładki z tw. Wkładką ucha oznaczone na złoto	10
12	Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 160 mm odgięte	60
13	Kleszczyki naczyniowe typu KELLY 140 mm odgięte	50
14	Pinceta mikrochirurgiczna, anatomiczna typu ADSON, dł. 120 mm, czubek 1 mm, prosta	20
15	Pinceta anatomiczna typu MEDIUM, dł. 145 mm, czubek 2,5 mm, prosta	20
16	Nożyczki chirurgiczne typu MAYO-STILLE dł. 150 mm odgięte	10
17	Pinceta mikrochirurgiczna, dł. 110 mm, czubek 1 mm, 1x2 ząbki, odgięta	10
18	Pinceta mikrochirurgiczna, anatomiczna typu ADSON, dł. 150 mm, czubek 0,7 mm, odgięta	10
19	Pinceta mikrochirurgiczna, anatomiczna typu ADSON, dł. 120 mm, czubek 1 mm, odgięta	10
20	Trzonek do noży wymiennych dł. 120 mm nr. 3	20
21	Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-DELICATE 140 mm proste 1X2 ząbki	50
22	Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-DELICATE 140 mm odgięte 1X2 ząbki	60
23	Kleszczyki naczyniowe typu PEAN DELICATE 140 mm proste	50
24	Igłotrzymacz typu DE BAKEY dł. 177 mm prosty z tw. Wkładką ucha oznaczone na złoto	10
25	Hak typu LANGENBECK-MINI dł. 160 mm końcówka 22 x 6 mm	4
26	Hak typu KILNER dł. 155mm, ostry, końcówka 5 x 10 mm i 13 x 5 mm	4
27	Sonda typu DOYEN dł. 145 mm	6
28	Sonda do żylaków żyły typu NABATOFF komplet Z DWIEMA LINKAMI i 5 oliwkami i rączką w pudełku	4
29	Kleszcze do drutu dł. 170 mm	1
30	Pilnik dł. 240 mm	2
31	Kleszcze do gięcia drutu dł. 100 mm	1
32	Miska typu GALIPOT ø 50 x 35 mm wysoka	10
33	Kubek z uszkiem i podziałką 0,5 L	10
34	Kubek z uszkiem i podziałką 0,25 L	10

Wszystkie narzędzia trwale oznakowane wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego

miejscowość, data …………………………………………
……………………………………………………………………………………
podpis Wykonawcy/podpis osoby
uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część nr4-Zestaw narzędzi artroskopowych

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Prod. / nr. kat. rok produkcji	Ilość	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat [%]	Wartość brutto[zł]
1	Zakup, dostawa montaż i uruchomienie zestawu narzędzi artroskopowych składającego się z : / 1)spectrum z osprzętem, / 2)przeszywacz automatyczny , / 3) zestaw narzędzi artroskopowych		1
	Ogółem			Razem:

Zestaw narzędzi artroskopowych
1)Spectrum z osprzętem
Poz.	Numer katalogowy	Opis	Ilość	Producent
1		Wielorazowa rękojeść uniwersalnego narzędzia do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich, zaopatrzona w wymienne kółka do wysuwania nici	1
2		Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta pod kątem 45stopni, lewa	1
3		Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta pod kątem 45stopni, prawa	1
4		Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta pod kątem 60stopni, lewa	1
5		Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta pod kątem 60stopni, prawa	1
6		Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta pod kątem 90stopni, prosta	1
7		Kaseta do sterylizacji z miejscem na wielorazwe igły	1
8		Narzędzie artroskopowe do wysnuwania nici ze stawu	1
9		Narzędzie artroskopowe do obcinania supermocnych nici, uniwersalne do nici i taśm	1
10		Spychacz do artroskopowego dociągania węzłów	1
11		Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze zawierające 8 szt.	4op.
12		Nić wzmocniona, rozmiar #2, zakończona igłą, pakowana sterylnie po 12 szt.	4op.

Wszystkie narzędzia trwale oznakowane wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego
2) Przeszywacz automatyczny
Poz.	Numer katal.	Opis	Ilość	Producent
1		Automatyczne narzędzie do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich. Narzędzie posiadające dwa ruchome uchwyty, pierwszy większy służący do łapania i unieruchamiania tkanek, drugi mniejszy do wysuwania igły oraz automatycznego otwierania zacisku przytrzymującego nić. Szerokość rozwarcia szczęk chwytających: 18mm, możliwość pracy z kaniulą uniwersalną 5,5mm. Uniwersalna igła umożliwia przeszywanie nici o dowolnych grubościach stosowanych w zabiegach artroskopowych.	1
2		Igła do przeszywacza, nitinolowa, pakowana sterylnie, opakowanie zbiorcze zawierające 5szt.	5op.

Wszystkie narzędzia trwale oznakowane wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego
3) zestaw narzędzi artroskopowych
Poz.	Numer katal.	Opis	Ilość	Producent
1		Rękojeść shavera do konsoli D3000i oraz D4000a, możliwość sterowania z rękojeści, w ofercie dostępne ostrza wielorazowe	2
2		Złączka wiertarska do shavera typu Jacobs, poszerzająca zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki, obroty 10 tyś obr/min.	1
3		Optyka 4mm, 30deg, długość części pracującej powyżej 170mm, jakość HD dzięki spłaszczonym soczewkom	2
4		Płaszcz do optyki w komplecie z obturatorem, zatrzaskowy system mocowania, dwukranikowy	2
5		Pojemnik do sterylizacji optyki	2
6		Światłowód artroskopowy, transparentny umożliwiający kontrolę jakości włókien wewnętrznych, średnica 5mm, długość 3m	2
7		Narzędzie artroskopowe, szerokość 3,3mm, długość 130mm, do wyboru różne strony wygięcia i typy końcówek pracujących	5
8		Narzędzie do mikrozłamań, wygięte pod kątem 45 stopni, długość: 279mm	1
9		Raszpla łąkotkowa wygięta pod kątem 90 stopni, powierzchnie trące góra i dół	1
10		Haczyk palpacyjny do artroskopii, 4mm	3
11		Kaniula wielorazowa do szycia łąkotki, pojedyncza, trzy kąty wygięcia w stronę lewą lub prawą w zależności od miejsca uszkodzenia: tył, środek, przód	6
12		Igła nitinolowa z oczkiem, pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze po 10 szt.	1op.

Wszystkie narzędzia trwale oznakowane wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego

miejscowość, data …………………………………………
……………………………………………………………………………………
podpis Wykonawcy/podpis osoby
uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy