#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” KP-272-PNU-8/2021 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej

1. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy. Zamawiający wymaga również podania w ofercie szczegółowych specyfikacji urządzeń objętych ofertą, umożliwiających sprawdzenie zgodności oferowanych urządzeń z opisami. W szczególności w ofercie należy podać nazwę producenta i model lub typ pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie poszczególnych podzespołów.

2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt został dostarczony, zainstalowany, uruchomiony przez Wykonawcę i sprawdzony w obecności Zamawiającego.

3. Certyfikaty i standardy:

- sprzęt musi być produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001

- potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,

- deklaracja zgodności CE.

4. Warunki gwarancji:

- świadczona na miejscu u klienta, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,

- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego (NBD),

- firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu lub należeć do sieci serwisowej producenta: należy wypełnić dane firmy serwisującej w formularzu ofertowym;

- w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego,

- w razie konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego, dyski twarde podlegają wymontowaniu i pozostają u Zamawiającego.

- Gwarancja minimum 24 miesiące jeśli nie podano inaczej w treści.

5. Wsparcie techniczne producenta.

- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)

- sprawdzenie czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji,

- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

- Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

6. Za oprogramowanie równoważne do Microsoft Windows uznaje się takie, które posiada następujące cechy:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;

- System działa w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

- System operacyjny posiada wbudowaną funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł do pracy grupowej uruchamiany ad- hoc w zależności od potrzeb;

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, certyfikat EAL 4 dla systemu operacyjnego zarządzanych w sposób centralny;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami

- Udostępnianie modemu;

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych części zamówienia:

Uwaga: Test Passmark CPU Mark na dzień 24.02.2021r. stanowi plik stanowiący załącznik do SWZ. Punktacja będzie analizowana w oparciu o ten test.

| Zadanie 1. Komputer biurowy |  |
| --- | --- |
| Typ | Komputer laboratoryjny w obudowie SFF (Small Form Factor) |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 13850 punktów Passmark CPU Mark na dzień 24.02.2021r. |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: min. 8GB możliwość rozbudowy do min 128GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |
| Pamięć masowa | Pojemność minimum 512 GB, typu PCIe NVMe SSD Drugi dysk o pojemności min 1TB 7200RPM 2.5in SATA HDD |
| Grafika | Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie min 1400 punktów. na dzień 24.02.2021r. |
| Złącza i wyposażenie, wartości minimalne | Wbudowane porty i złącza: Przedni panel: - min 2 porty USB typu A min 2.0 - co najmniej 2 porty USB 3.2 min Gen 1 ( w tym co najmniej jeden port USB typu C) - zainstalowana nagrywarka DVD +/-RW SLIM - port audio: co najmniej 1 x uniwersalne złącze audio jack - czytnik kart pamięci Panel tylny: - porty wideo: min. 2 złącza DisplayPort 1.4 - min. 4 x USB 3.1 Gen 1 (typ A ) - porty audio: wyjście liniowe, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL. Płyta główna, wyposażona co najmniej w: - 4 złącza DIMM z obsługą do min 128GB pamięci RAM - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 1 - sloty co najmniej : - 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, - 2 szt M.2 dla dysku SSD - 1 x PCIe x16 - 1 x PCIe x4 lub PCIe x16 (podłączone jako x4) Klawiatura USB w układzie polski programisty z niskoprofilowymi klawiszami, Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Obudowa | Obudowa typu Small Form Factor o sumie wymiarów max 75 cm posiadająca min.: - 1 półkę 5,25” na napęd optyczny typu SLIM, - wewnętrzna półka dla co najmniej 1 dysku 2,5” metalowa. Zasilacz o mocy min 200W i max 350W oraz sprawności min 90% (80 Plus Platinum) |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO PL 64 bity lub równoważny |
| BIOS | - Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, , poszczególnych slotów SATA i M.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. - BIOS musi posiadać funkcję update BIOS włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
| Bezpieczeństwo | Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Konfiguracja sprzętowa komputera musi pozwolić administratorom między innymi na możliwość zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, monitorowania konfiguracji sprzętowej procesora, dysków, pamięci RAM oraz pobieranie danych inwentaryzacyjnych przy wyłączonym lub nieobecnym systemie operacyjnym, a w szczególności dostęp do BIOS i dziennika zdarzeń, zdalna uruchamianie komputera. |
| Warunki gwarancji | Min. 3 letnia gwarancja Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. Gwarancja producenta obejmująca kompletną konfigurację dostarczonego komputera. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Deklaracja zgodności CE |

| Zadanie 2. Komputer laboratoryjny |  |
| --- | --- |
| Typ | Komputer laboratoryjny w obudowie SFF (Small Form Factor) |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 13850 punktów Passmark CPU Mark na dzień 24.02.2021r. |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna: min. 8GB możliwość rozbudowy do min 128GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |
| Pamięć masowa | Pojemność minimum 512 GB, typu PCIe NVMe SSD |
| Grafika | Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie min 1400 punktów na dzień 24.02.2021r. Dedykowana (niezintegrowana) z min 4GB własnej pamięci , ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie min 1380 na dzień 24.02.2021r. |
| Złącza i wyposażenie, wartości minimalne | Wbudowane porty i złącza: Przedni panel: - min 2 porty USB typu A min 2.0 - co najmniej 2 porty USB 3.2 min Gen 1 ( w tym co najmniej jeden port USB typu C) - zainstalowana nagrywarka DVD +/-RW SLIM - port audio: co najmniej 1 x uniwersalne złącze audio jack - czytnik kart pamięci Panel tylny: - porty wideo: min. 2 złącza DisplayPort 1.4 - min. 4 x USB 3.1 Gen 1 (typ A ) - porty audio: wyjście liniowe, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL. Płyta główna, wyposażona co najmniej w: - 4 złącza DIMM z obsługą do min 128GB pamięci RAM - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 1 - sloty co najmniej : - 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, - 2 szt M.2 dla dysku SSD - 1 x PCIe x16 - 1 x PCIe x4 lub PCIe x16 (podłączone jako x4) Klawiatura USB w układzie polski programisty z niskoprofilowymi klawiszami, Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Obudowa | Obudowa typu Small Form Factor o sumie wymiarów max 75 cm posiadająca min.: - 1 półkę 5,25” na napęd optyczny typu SLIM, - wewnętrzna półka dla co najmniej 1 dysku 2,5” metalowa. Zasilacz o mocy min 200W i max 350W oraz sprawności min 90% (80 Plus Platinum) |
| System operacyjny | Brak systemu |
| BIOS | - Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, , poszczególnych slotów SATA i M.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. - BIOS musi posiadać funkcję update BIOS włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
| Bezpieczeństwo | Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Konfiguracja sprzętowa komputera musi pozwolić administratorom między innymi na możliwość zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, monitorowania konfiguracji sprzętowej procesora, dysków, pamięci RAM oraz pobieranie danych inwentaryzacyjnych przy wyłączonym lub nieobecnym systemie operacyjnym, a w szczególności dostęp do BIOS i dziennika zdarzeń, zdalna uruchamianie komputera. |
| Warunki gwarancji | Min. 3 letnia gwarancja Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. Gwarancja producenta obejmująca kompletną konfigurację dostarczonego komputera. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | -Deklaracja zgodności CE |

| Zadanie 3. Komputer biurowy All-in-One |  |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji inżynierskich, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu |
| Procesor | Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 13850 punktów Passmark CPU Mark na dzień 24.02.2021r. |
| Pamięć operacyjna | Minimum 8GB, z możliwością rozbudowy to min 64GB, co najmniej 1 slot pamięci wolny |
| Parametry pamięci masowej | Pojemność minimum 1 TB, typu PCIe NVMe SSD |
| Grafika | Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie min 1400 punktów. na dzień 24.02.2021r. |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy min 2W. |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem IPS min 23” , o parametrach co najmniej: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,275 - matryca antyodblaskowa - typowa jasność min 250 cd/m2 (standardowa) - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni (standardowe) - kąty pochylenia w pionie min -5/+18 stopni (+/- 2 mm) 2 głośniki stereo o mocy min 5W Waga bez standu (statywu) max 7 kg Obudowa zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera. Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego Zasilacz wewnętrzny o mocy min 210W i max 280W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu zasilacza (80Plus Platinum) |
| Złącza i wyposażenie | Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt Display Port ++ 1.4 , 1szt. HDMI - min. 6 x USB 3.2 Gen 1 ( w tym co najmniej 1xUSB typu A i 1x typu USB-C na bocznej ścianie monitora) - czytnik kart pamięci - port sieciowy RJ-45, - porty audio: uniwersalne złącze audio jack (combo), Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL. Karta wifi obsługująca standardy co najmniej: 802.11 ac/ax Płyta główna, wyposażona co najmniej w: - 2 złącza z obsługą do min 64GB pamięci RAM - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe dla dysku SSD Klawiatura w układzie polski programisty Mysz optyczna z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |
| BIOS | - Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, , poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |
| Bezpieczeństwo | Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej Konfiguracja sprzętowa komputera musi pozwolić administratorom między innymi na możliwość zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, monitorowania konfiguracji sprzętowej procesora, dysków, pamięci RAM oraz pobieranie danych inwentaryzacyjnych przy wyłączonym lub nieobecnym systemie operacyjnym, a w szczególności dostęp do BIOS i dziennika zdarzeń, zdalna uruchamianie komputera. |
| Warunki gwarancji | Min. 3 letnia gwarancja Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO PL 64 bity lub równoważny |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | - Deklaracja zgodności CE |

| Zadanie 4. Komputer laboratoryjny All-in-One |  |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji inżynierskich, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu |
| Procesor | Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 17400 punktów Passmark CPU Mark na dzień 24.02.2021r. |
| Pamięć operacyjna | Minimum 16GB , z możliwością rozbudowy to min 64GB, co najmniej 1 slot pamięci wolny |
| Parametry pamięci masowej | Pojemność minimum 512 GB, typu PCIe NVMe SSD |
| Grafika | Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie min 1400 punktów. na dzień 24.02.2021r. Dedykowana (niezintegrowana) z min 4GB własnej pamięci , ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie min 2550 pkt |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy min 2W. |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem IPS min 23” , o parametrach co najmniej: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,275 - matryca antyodblaskowa - typowa jasność min 250 cd/m2 (standardowa) - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni (standardowe) - kąty pochylenia w pionie min -5/+18 stopni (+/- 2 mm) 2 głośniki stereo o mocy min 5W Waga bez standu (statywu) max 7 kg Obudowa zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera. Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego Zasilacz wewnętrzny o mocy min 210W i max 280W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu zasilacza (80Plus Platinum) |
| Złącza i wyposażenie | Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt Display Port ++ 1.4 , 1szt. HDMI - min. 6 x USB 3.2 Gen 1 ( w tym co najmniej 1xUSB typu A i 1x typu USB-C na bocznej ścianie monitora) - czytnik kart pamięci - port sieciowy RJ-45, - porty audio: uniwersalne złącze audio jack (combo), Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL. Karta wifi obsługująca standardy co najmniej: 802.11 ac/ax Płyta główna, wyposażona co najmniej w: - 2 złącza z obsługą do min 64GB pamięci RAM - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe dla dysku SSD Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |
| BIOS | - Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, , poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |
| Bezpieczeństwo | Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej Konfiguracja sprzętowa komputera musi pozwolić administratorom między innymi na możliwość zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, monitorowania konfiguracji sprzętowej procesora, dysków, pamięci RAM oraz pobieranie danych inwentaryzacyjnych przy wyłączonym lub nieobecnym systemie operacyjnym, a w szczególności dostęp do BIOS i dziennika zdarzeń, zdalna uruchamianie komputera. |
| Warunki gwarancji | Min. 3 letnia gwarancja Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| System operacyjny | Brak systemu |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Deklaracja zgodności CE |

| Zadanie 5. Stacja robocza |  |
| --- | --- |
| Typ | Stacja robocza w obudowie tower/midi tower/mini tower |
| Zastosowanie | Zawansowana stacja do prowadzenia obliczeń, obróbki grafiki |
| Procesor | Do zastosowań serwerowych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21800 punktów Mark na dzień 24.02.2021r. |
| Pamięć RAM | Min.32GB z korekcją błędów ECC oraz możliwością rozbudowy do min 128GB, min 4 sloty pamięci w tym min 2 wolne |
| Pamięć masowa | Zainstalowane dyski: - Dysk SSD M.2 min 512 GB PCIe NVME - Dysk HDD min 2 TB 3,5 cala |
| Grafika | Karta graficzna z obsługą grafiki 3D osiągająca w testach PassMArk G3d Mark min. 9150 punktów na dzień 24.02.2021r.oraz posiadająca wbudowaną pamięć min 5GB Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Obsługująca oprogramowania CAD, CAE. Karta graficzna przeznaczona do zastosowań profesjonalnych z obsługą: - Sprzętowa obsługa płaszczyzn przekroju - Obsługa sprzętowa, bez straty wydajności, min 4 wydzielonych obszarów w aplikacjach CAD - obsługa technologii CUDA |
| Wyposażenie | Karta dźwiękowa HD Audio – zintegrowana, dwukanałowa; Ethernet 10/100/1000 – min 1x złącze RJ45 z tyłu obudowy; min. 1x PCIe x16 min. 2x PCIe x4, min. 4 porty DisplayPort z tyłu obudowy (wyjścia karty graficznej), Napęd DVD +/- R/W Moduł szyfrowania TPM 2.0 Klawiatura + mysz (pełnowymiarowa klawiatura QWERTY z regulacją pochylenia, mysz min. 2 guziki + rolka, przewodowa, przewody min. 150cm). |
| Obudowa | Zasilacz min 550W o sprawności min 90% |
| System operacyjny | Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny |
| Gwarancja | min 24 miesięcy. |
| Certyfikaty | Znak bezpieczeństwa CE Certyfikat RoHS |

| Zadanie 6. Komputer mobilny – ultrabook |
| --- |
| Typ | Notebook / ultrabook |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych |
| Procesor | Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 7000 punktów Passmark CPU Mark na dzień 24.02.2021r. |
| Pamięć RAM | Min. 16GB |
| Pamięć masowa | SSD M.2 PCIe min. 512GB |
| Grafika i Ekran | Przekątna ekranu 13,3’’ – 14” rozdzielczość min. FHD (1920x1080) LED, IPS, pokrycie barw 100% sRGB (deklarowana przez producenta), matryca nieodblaskowa karta graficzna zintegrowana z procesorem, pamięć przydzielana dynamicznie. |
| Wyposażenie i obudowa Parametry minimalne | Min 3 szt. USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0) w tym min 1 złącze USB typu C Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (tzw. Combo) Karta dźwiękowa zintegrowana; Wbudowane 2 mikrofony Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax; Bluetooth; Kamera internetowa 1.0 Mpix (720p) Urządzenia wskazujące: wielodotykowy TouchPad; Podświetlana klawiatura; Aluminiowa lub magnezowa obudowa Wbudowany czytnik linii papilarnych Kolorystyka obudowy: granatowa, czarna, srebrna, szara Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. |
| Masa i wymiary | Massa netto max. 1,45kg |
| System operacyjny | Windows 10 64 bit lub równoważny |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |

| Zadanie 7. Komputer mobilny |  |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny laptop |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, lokalna baza danych |
| Procesor | osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik. 9900 pkt Passmark CPU Mark na dzień 24.02.2021r. |
| Pamięć RAM | Min. 8GB RAM możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB RAM |
| Pamięć masowa | SSD M.2 PCI min 512GB |
| Grafika i Ekran | przekątna ekranu 15’’ – 16’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca matowa, karta graficzna zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaną pamięcią |
| Wyposażenie minimalne | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki; 1xRJ-45 LAN 10/100/1000 Ethernet 1x HDMI; min ver 1.4 2x USB 3.2 min Gen. 1 (dawne USB 3.0) typu A 1x USB Typu-C (z obsługą DisplayPort ) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe Czytnik kart pamięci; Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej standardy IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Bluetooth w wersji co najmniej 5.0 Klawiatura układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej; Bateria o pojemności co najmniej 45Wh Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. |
| System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub równoważny; |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zabezpieczenia linką Moduł szyfrowania TPM 2.0 Wbudowany czytnik linii papilarnych |
| Masa | Max 1,8kg z baterią |
| Gwarancja | na okres co najmniej 24 miesięcy |

| Zadanie 8. Monitor 23-24’’ |  |
| --- | --- |
| Typ | Monitor |
| Ekran | Rozmiar 23” -24” Rozdzielczość min FHD 1920x1080 Jasność min. 250 cd/m2 , Powłoka matrycy : matowa kontrast statyczny min 1000:1 Kąty widzenia min. H/V 178/178 Obsługiwane złącza: HDMI, DP Regulacja: wysokości, pochylenia, obrotu Technologia ochrony oczu: - Redukcja migotania - Filtr światła niebieskiego Możliwość montażu na ścianie |
| Certyfikaty i standardy | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Wymagania dodatkowe | Zasilacz wbudowany; Min. kabel zasilający, kabel HDMI |

| Zadanie 9. Monitor 27-28’’ |  |
| --- | --- |
| Ekran | Przekątna minimum 27’’ Ekran płaski Powłoka matowa/antyodblaskowa Format obrazu 16:9 Rozdzielczość min. WQHD 2560x1440 Jasność min. 350 cd/m² Kontrast statyczny min: 1000:1 Plamka max 0,235mm Czas reakcji matrycy max 4 ms Kąt widzenia minimum poziomo/pionowo 178°/ 178° Regulacja kąta obrotu kąta pochylenia, wysokości Technologia ochrony oczu: - Redukcja migotania - Filtr światła niebieskiego Możliwość montażu na ścianie |
| Złącza (minimum) | Min 1x DisplayPort ; Min 1x HDMI ; Koncentrator USB; Min - 2 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) |
| Wymagania dodatkowe | Głośniki min. 2W wbudowane; Zasilacz wbudowany; Min. kabel zasilający, kabel DP, kabel HDMI, kabel USB 3.0 |
| gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta |
| Zadanie 10. | Komputer stacjonarny |
| a) Jednostka centralna komputera o poniższej charakterystyce: - Procesor o wydajności nie mniejszej niż 10 848 pkt (wg testu cpubenchmark.net na dzień 24.02.2021) i znamionowej mocy termicznej TDP nie większej niż 35W - Co najmniej 8GB pamięci możliwość rozbudowy pamięci do co najmniej 64GB - Moduł SSD typu M.2 PCIe NVMe o pojemności nie mniejszej niż 256GB - Karta graficzna obsługująca standardy DirectX 12 oraz OpenGL 4.5, wspierająca standard 4K i umożliwiająca pracę z rozdzielczością 4096 x 2304, o wydajności nie mniejszej niż 1 451 pkt (wg testu videocardbenchmark.net na dzień 24.02.2021) - Interfejsy zewnętrzne (co najmniej): 1x DisplayPort 1x HDMI 6x USB 3.2 (co najmniej 2 na froncie obudowy) 1x Gigabit Ethernet LAN - Interfejsy bezprzewodowe: WiFi 802.11ac Bluetooth ver. 5.0 - Obudowa małogabarytowa typu mikro PC o sumie wymiarów nie większej niż 400mm (wysokość+szerokość+głebokość) w zakresie otwarcia/zamknięcia obudowy oraz instalacji modułów RAM/HDD, wyposażona w slot zabezpieczający umożliwiający wykorzystanie linki zabezpieczającej - Obudowa wyposażona w czujnik otwarcia i wbudowany głośnik wewnętrzny - Zewnętrzny zasilacz o mocy 65-135W - Funkcje zarządzania w zakresie: a) możliwości włączania i wyłączania wbudowanych portów USB b) możliwości ustawienia hasła administratora c) możliwości ustawienia hasła dostępu do dysku twardego d) możliwości ustawienia hasła warunkującego uruchomienie komputera e) zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 z certyfikatem TCG - Klawiatura USB - Mysz optyczna USB - System operacyjny: brak preinstalowanego systemu operacyjnego b) Monitor - rozdzielczość co najmniej Full HD 1920x1080 pikseli - powierzchnia robocza co najmniej 336mm x 597mm, przekątna co najmniej 27“ - panel typu MVA, AMVA+, PVA lub IPS o powierzchni matowej lub antyrefleksyjnej i czasie reakcji max. 6ms oraz kontraście nie mniejszym niż 1000:1 - kąty widzenia: 178st w pionie i 178st w poziomie - pokrycie przestrzeni barw (według standardu CIE 1931) nie mniejsze niż 72% - wbudowane interfejsy wideo: VGA, HDMI, DisplayPort - wbudowany hub USB, co najmniej 2 porty USB 2.0 łatwo dostepne dla użytkownika (umieszczone na przedniej ściance lub bocznej krawędzi monitora) - wbudowane głośniki stereofoniczne - kable dostarczane wraz z monitorem (co najmniej): zasilający, HDMI, USB - złącze w standardzie VESA 100 umożliwiające integrację z komputerem c) Elementy mocujące - zestaw uchwytów lub adapterów, umożliwiający zintegrowanie jednostki centralnej komputera z monitorem. Sposób integracji nie może blokować portów komunikacyjnych ani ograniczać możliwości regulacyjnych monitora. |
| Zadanie 11. Komputer – laptop |
| Procesor wydajność nie mniejsza niż 19201 pkt Pamięć RAM Minimum 16 GB z możliwością rozbudowy do 32 GB Dysk twardy Minimum: SSD 1TB Przekątna ekranu Od 15” do 16” Matryca Matowa lub antyrefleksyjna Rozdzielczość ekranu Minimum 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna z technologią CUDA Wyjaśnienie Politechnika Lubelska wykorzystuje oprogramowanie Matlab do badań naukowych. Matlab posiada bibliotekę „Parallel Computing Toolbox”, która umożliwia wykorzystywanie karty graficznej do zrównoleglania obliczeń, co znakomicie przyspiesza trenowanie głębokich sieci neuronowych (deep learning). Wymagana jest karta graficzna z technologią CUDA. Pamięć GPU - minimum 6 GB Wydajność karty graficznej nie mniejsza niż 11355 pkt Podświetlana klawiatura |