ZAŁĄCZNIK  nr   2 G

PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA POJAZDU TYPU FURGON

ZADANIE NR

Ilość sztuk-1

konstrukcja z roku 2020

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Warunek graniczny TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA DOT.KRYTERIUMPARAMETRY TECHNICZNE ZUŻYCIE ENERGII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nadwozie |  | Nadwozie |  |
| 1.1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t | TAK |  |  |
| 1.2 | Przystosowany do przewozu 3 osób w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 1.3 | Drzwi tylne wysokie, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK |  |  |
| 1.4 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK |  |  |
| 1.5 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem. | TAK |  |  |
| 1.6 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |  |
| 1.7 | Kolor nadwozia – lakier fabryczny producenta pojazdu bazowego objęty gwarancją biały – zgodnie PN EN 1789 | TAK |  |  |
| 1.8 | Kabina kierowcy trzyosobowa, oddzielona od przedziału technicznego przegrodą | TAK |  |  |
| 1.9 | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |  |
| 2.0 | Silnik i układ jezdny |  | Silnik i układ jezdny |  |
| 2.1 | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ PARAMETR PUNKTOWANY: - pojemność 2100 cm – 0 punktów - powyżej 2100 cm – 5 punktów - powyżej 2200 cm – 10 punktów - powyżej 2500 cm – 12 punktów | Podać |  | Turbodiesel spełniający wymagania normy Euro 6 o poj.: ………………. cm³ Tj. ………..pkt |
| 2.2 | Spełniający wymagania normy Euro 6 | TAK |  |  |
| 2.3 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l, zużycie płynu do. 4 l/1000 km, wg. dokumentów producenta pojazdu bazowego | TAK |  |  |
| 2.4 | Moc silnika min. 150 KM, moment obrotowy min. 360 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM) PARAMETR PUNKTOWANY: moc 150 KM – 0 punktów - moc od 151 KM do 164 KM – 5 punktów - moc 165 KM i powyżej – 10 punktów |  |  | Moc silnika: ………KM Tj………….pkt |
| 2.5 | Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, min. 6 przełożeń + bieg wsteczny | TAK |  |  |
| 2.6 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) | TAK |  |  |
| 2.7 | Alternator min. 185 A | TAK |  |  |
| 2.8 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania | TAK |  |  |
| 2.9 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) | TAK |  |  |
| 2.10 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności min. 80 litrów /Fabryczny zbiornik powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu PARAMETR PUNKTOWANY: - poniżej 100 litrów – 0 punktów - powyżej 100 litrów – 10 punktów Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego. |  |  | Pojazd posiada zbiornik paliwa o pojemności……….litrów Tj. ……….pkt |
| 2.11 | System Start/Stop z możliwością wyłączenia | TAK |  |  |
| 2.12 | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu łączonym) | TAK |  |  |
| 2.13 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. typu EBV | TAK |  |  |
| 2.14 | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK |  |  |
| 2.15 | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |  |
| 2.16 | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) | TAK |  |  |
| 2.17 | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |  |
| 2.18 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |  |
| 2.19 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę | TAK |  |  |
| 2.20 | Komplet kół z oponami letnimi plus koło zapasowe | TAK |  |  |
| 2.21 | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie | TAK |  |  |
| 2.22 | Komplet kół z oponami zimowymi (4szt.) | TAK |  |  |
| 3.0 | Wyposażenie pojazdu |  | Wyposażenie pojazdu |  |
| 3.1 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | TAK |  |  |
| 3.2 | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z podłokietnikiem + lędźwiowa regulacja oparcia. | TAK |  |  |
| 3.3 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 3.4 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem | TAK |  |  |
| 3.5 | Autoalarm i immobilizer | TAK |  |  |
| 3.6 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej | TAK |  |  |
| 3.7 | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |  |
| 3.8 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 3.9 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem | TAK |  |  |
| 3.10 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy Fabryczny tzn. montowany przez producenta pojazdu bazowego | TAK |  |  |
| 3.11 | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi, z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi niezależnie od świateł przeciwmgielnych Fabryczne tzn. montowany przez producenta pojazdu bazowego PARAMETR PUNKTOWANY: System fabrycznego doświetlania zakrętów zintegrowany z reflektorami przednimi, niezależnie od świateł przeciwmgielnych - Nie – 0 punktów - Tak – 5 punktów |  |  | Pojazd posiada/nieposiadaSystem fabrycznego doświetlania zakrętów zintegrowany z reflektorami przednimi, niezależnie od świateł przeciwmgielnych Tj. ………pkt |
| 3.12 | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |  |
| 3.13 | Klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |  |
| 3.14 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową | TAK |  |  |
| 3.15 | Fabryczny system monitorowania martwego pola PARAMETR PUNKTOWANY: - Nie – 0 punktów - Tak – 5 punktów |  |  | Pojazd posiada/nie posiada system monitorowania martwego pola, tj…….pkt |
| 3.16 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy oraz jedno gniazdo USB | TAK |  |  |
| 3.17 | Czujnik światła | TAK |  |  |
| 3.18 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |  |
| 3.19 | Drzwi przednie ze schowkami | TAK |  |  |
| 3.20 | Lina holownicza min 4 tony | TAK |  |  |
| 3.21 | Pokrowce na siedzenia w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 3.22 | Urządzenie rejestrujące bieżące zużycie paliwa ( zgodnie z systemem używanym przez zamawiającego) | TAK |  |  |
| 3.23 | Latarka szperacz LED minimum 10 W z zasilaniem 12/230 V | TAK |  |  |
| 4.0 | Przedział techniczny |  | Przedział techniczny |  |
| 4.1 | Długość przedziału technicznego min. 300 cm (podać długość przedziału technicznego w cm) | TAK |  |  |
| 4.2 | Szerokość przedziału technicznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału technicznego w cm) | TAK |  |  |
| 4.3 | Wysokość przedziału technicznego min.182 cm (podać wysokość przedziału technicznego w cm) | TAK |  |  |
| 4.4 | Wzmocniona podłoga , wytłumiona , pokryta blachą ryflowaną umożliwiająca mocowanie pasami transportowymi przewożonych towarów . | TAK |  |  |
| 4.5 | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |  |
| 4.6 | Ściany boczne , sufit izolowane termicznie , pokryte płytami z tworzywa sztucznego , łatwo zmywalne, w kolorze białym. | TAK |  |  |
| 4.7 | Ściany przedziału technicznego pokryte blachą ryflowaną do wysokości 100cm z uchwytami umożliwiającymi mocowanie przewożonych przedmiotów / ładunków | TAK |  |  |
| 4.8 | Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do rejestracji oraz późniejszej eksploatacji. | TAK |  |  |
| 4.9 | Światło rozproszone LED – umieszczone po obu stronach górnej części przedziału technicznego | TAK |  |  |
| 4.10 | Świadectwo homologacji na pojazd kompletny | TAK |  |  |
| 4.11 | Zamykany pojemnik na pasy transportowe | TAK |  |  |
| 5.0 | Sprzęt dodatkowy |  | Sprzęt dodatkowy |  |
| 5.1 | Pasy transportowe z napinaczami – 4 komplety | TAK |  |  |
| 6.0 | Zestawienie warunków granicznych gwarancji |  | Zestawienie warunków granicznych gwarancji |  |
| 6.1 | Na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów | TAK |  |  |
| 6.2 | Na lakier min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 6.3 | Na perforację nadwozia min. 144 miesiące | TAK |  |  |
| 6.4 | Na przedział techniczny min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 6.5 | Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO | TAK |  |  |
| 7.0 | Homologacja |  | Homologacja |  |
| 7.1 | Homologacja na pojazd skompletowany lub inne dokumenty dopuszczające ambulans do ruchu drogowego | TAK |  |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  OFEROWANE”:

TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji ambulansów i ich parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot postępowania jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.........................................................

Data i Podpis osoby upoważnionej

do występowania

w imieniu Wykonawcy