SZAFKA ETAŻERKA - SZT. 24

Wymiary:

szerokość:	  500 mm

wysokość:	  760 mm

głębokość:	  400 mm

Wykonana z płyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze dąb sonoma lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego . Nie dopuszcza się użycia płyt z powierzchnią posiadającą strukturę 
z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym, korpusy 
w kolorze aluminium, wieńce górne regału wykonane z płyty laminowanej gr. min. 25 mm, korpus  i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy płyta HDF, wieńce  
i drzwiczki wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej. Szafki wyposażone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągiemi systemem cichego domyku. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe. Meble wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie mebla od wewnątrz. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. W środku zamontowana jedna półka. kolor dąb sonoma.