Zał. 1 do umowy …/TI/2018

Rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych – TRX KSRC 332 2U

- Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne:

| Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Ilość i rodzaj nagrywanych interfejsów: | 4 x licencja na kanały VoIP zrealizowane przy użyciu posiadanych przez Zamawiającego systemu Cisco Unified Communications Manager (CUCM) od wer. 8.6 w górę oraz systemów dyspozytorskich firm ELVYS S.R.O. i TRX w ramach posiadanej ilości kanałów; nagrywanie poprzez integrację z CUCM CTI-SIP TRUNK dla aparatów z funkcją Built In Bridge (BIB) oraz aparatów nagrywanych w oparciu o funkcje SPAN Port; możliwość nagrywania rozmów szyfrowanych; 1 x interfejsy cyfrowe ISDN BRA dla styku S0 – 2 kanały; 2 x interfejsy cyfrowe – systemowe (Upo) dla telefonów central Matra; 4 x interfejsy analogowe przystosowane do rejestracji radiotelefonu: Harris (Ericsson), Motorola typ MC2100, Icom typ IC-F1710, Radmor typ ZRK-3801, VX4000; |
| 2.Możliwość dalszej rozbudowy poprzez: | uruchomienie funkcjonalności rejestracji telefonii VoIP realizowanej w oparciu o inne centrale IP PBX pracujące z protokołami sygnalizacyjnymi H.323, SIP, SCCP, MGCP oraz obsługa standardowych kodeków audio wykorzystywanych w systemach VoIP, tj. G.711, G.722 i G.729 oraz systemów dyspozytorskich firm; ELVYS S.R.O. i TRX – o minimum 4 terminale VoIP; dołożenie dedykowanej karty dla rejestracji interfejsów cyfrowych-systemowych, interfejsów cyfrowych ISDN BRA i interfejsów analogowych do wymaganej pojemności rejestratora - o minimum 4 interfejsy; |
| Przestrzeń dyskowa | oprogramowanie funkcjonalne i system operacyjny zainstalowany na odrębnym, dedykowanym do tego celu nośniku o pojemności gwarantującej poprawną pracę urządzenia, jak i umożliwiającą wykonywanie dostarczanych aktualizacji; dwa dyski twarde HDD pracujące w oparciu o RAID 1 z funkcją automatycznej odbudowy umieszczone w kieszeniach „HotSwap”, jednak o pojemności nie mniejszej niż 1 TB. |
| Zasilanie: | 1 x 230 V AC. |
| Interfejsy sieciowe: | 3 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s zapewniające bezkolizyjny dostęp do urządzenia poprzez sieć LAN oraz rejestrację rozmów VoIP. |
| Wymiary: | obudowa 2U przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19”. |
| Gwarancja: | rejestrator musi być objęty gwarancją na sprzęt jak i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata; gwarancja ma być świadczona u Zamawiającego w trybie 5x8 z czasem reakcji następnego dnia roboczego oraz usunięciem usterki do końca tego dnia; w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w następnym dniu roboczym Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenie zastępcze; w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca, zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach oprogramowania (nie rzadziej niż co pół roku) oraz do przeprowadzenia co rocznego przeglądu serwisowego wraz z aktualizacją oprogramowania. |

- Wymagania dotyczące funkcjonalności rejestratora:

Rejestracja połączeń telefonicznych VoIP, ISDN, systemowych Matra odebranych/nieodebranych oraz zapis następujących informacji: data, godzina; numer wywołujący/wywoływany/przekierowany; czas oczekiwania na połączenie.

Brak możliwości wykasowania i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranej korespondencji i historię działań użytkowników, bez względu na posiadane uprawnienia.

Wymagane warianty przeprowadzania backup’ów i archiwizacji dla: administratora - zapis konfiguracji rejestratora, w tym kont użytkowników i bieżących ustawień systemowych, archiwizacja logów użytkowników i systemowych, automatyczna archiwizacja bazy nagrań według zdefiniowanych harmonogramów (lokalna na stanowisku odsłuchowym oraz bezpośrednio na zdefiniowany zasób sieciowy); użytkownika - tworzenie plików audio z pojedynczych rozmów (wav, mp3), archiwizacja w postaci zbiorczej bazy nagrań).

W przypadku wymiany dysków twardych HDD, przeznaczonych do zapisu rejestrowanych rozmów wymaga się, aby rejestrator automatycznie przygotował nośniki i rozpoczął właściwą pracę. Wymagany czas dla tej czynności serwisowej od momentu włączenia zasilania do momentu podjęcia pracy rejestratora nie może być dłuższy niż 10 minut. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego i nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

Funkcjonalność dedykowanej aplikacji odsłuchowej oraz interfejsu webowego powinna umożliwiać: logowanie na podstawie adresu IP, loginu i hasła, zdalny odsłuchu, archiwizację do pliku audio, przeglądanie z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału, adres IP, MAC, itp.), generowanie statystyk dla rejestrowanych kanałów.

Wraz z rejestratorem muszą być dostarczone nośniki zawierające wersje instalacyjne systemu operacyjnego jak i oprogramowania funkcjonalnego. Ponadto muszą być dołączone pisemne licencje, nieograniczone w czasie oraz bez ograniczenia liczby stanowisk na zaimplementowane oprogramowanie i wymagane funkcjonalności programowe.

System rejestracji rozmów telefonicznych musi posiadać polskojęzyczne oprogramowanie, dokumentacje techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim.

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY