# Załącznik nr 3 do SWZ

# Załącznik nr 3 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Aparat do krioterapii wraz z butlą

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Aparat do krioterapii wraz z butlą | Tak |  |
| 3 | Zasilanie | Zasilanie 220V/50 Hz. | Tak |  |
| 4 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 / 2023 | Tak podać |  |
| 5 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 7 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 9 |  | Urządzenie do krioterapii miejscowej parami azotu, | Tak |  |
| 10 |  | Urządzenie z wyświetlaczem LED, na wózku jezdnym, | Tak |  |
| 11 |  | Strumień pary azotu u wylotu dyszy osiąga temperaturę roboczą (min.-160 °C), | Tak |  |
| 12 |  | Zbiornik o pojemności 60 l ± 2 l, | Tak |  |
| 13 |  | Temperatura par azotu wynosi -130 °C (10 cm od wylotu dyszy), | Tak |  |
| 14 |  | Intensywność nadmuchu regulowana skokowo (7-stopniowo), | Tak |  |
| 15 |  | wagowy pomiar ilości azotu, możliwość zaprogramowania czasu zabiegu, z wybranym zbiornikiem na azot, | Tak |  |
| 16 |  | Zużycie zabiegowe ciekłego azotu: od ok. 6,4 do 12,8 dkg/min (praca ciągła), | Tak |  |
| 17 |  | Pobór mocy 500W, | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy