Załącznik nr 3 do Zapytania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

warunków wykonania i odbioru w zakresie usługi wykonania badań i przeglądów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz węży hydrantowych

Nazwa zamówienia:

Usługa polegająca na badaniu   hydrantów

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV 44482200-4 hydranty gaśnicze

Adresy obiektów budowlanych:

Jednostki Wojskowe 	Choszczno

Jednostki Wojskowe	Szczecin

Jednostki Wojskowe	Szczecin- Podjuchy

Jednostka Wojskowa	Mosty

Jednostka Wojskowa	Glewice

Jednostka Wojskowa	Stargard

Nazwa i adres zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Narutowicza 10 A

71-231 Szczecin

Opracował: Waldemar Kawiński

Szczecin – lipiec 2022

- Rozdział I - Część ogólna

  - Nazwa zadania:

Usługa polegająca na badanie   hydrantów

w Jednostkach Wojskowych :

Jednostki Wojskowe 	Choszczno

Jednostki Wojskowe	Szczecin

Jednostki Wojskowe	Szczecin- Podjuchy

Jednostka Wojskowa	Mosty

Jednostka Wojskowa	Glewice

Jednostki Wojskowe 	Stargard

Zamawiający:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Narutowicza 10A

70-231 Szczecin

1.2 Przedmiar i zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

Badania   i  przeglądu hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz węży hydrantowych w Jednostkach Wojskowych

wykonane w sposób:

- zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010 r. Dz.U. Nr 109 poz. 719

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021  poz.869)

- badanie stanu technicznego parametrów hydrantów i węży hydrantowych zgodnie  z polską normą PN-EN – 671 – 1,2,3

- w przypadku niedopuszczenia urządzeń  do eksploatacji lub innych wad odbiegających od przepisów: dokładny opis techniczny i  rozwiązania techniczne wraz z kosztami , które umożliwi naprawę   hydrantów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów  zgodnie z załącznikiem

- przed przystąpienie do badania należy sprawdzić czy wszystkie zawory przelotowe są odkręcone

- w przypadku drobnych przecieków spowodowanych również wykonywanym badaniem lub  z powodu uszkodzonej ,sparciałej uszczelki należy ją wymienić a hydrant usprawnić

Usługa powinny być wykonane  na terenie obiektów Jednostek Wojskowych

- hydrat zewnętrzny  		szt. 251

- hydranty wewnętrzne             szt. 700

- węże hydrantowe 		szt. 332

w oparciu o wykaz miejsc badania sieci hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz węży hydrantowych , Wykonawca sam sporządzi i określi cenę oferty.

Wykonawca usługi powinien posiadać uprawnienia do wykonywania badania sieci hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz węży hydrantowych.

1.2.1. CPV 44482200-4 hydranty gaśnicze

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu usługi wykonawca pokrywa bez dodatkowej dopłaty.

  - Informacja o terenie wykonania usługi:

Terenem wykonania usługi są obiekty na terenie kompleksów  wojskowych

  - Organizacja robót, przekazanie terenu wykonania usługi

Przed przystąpieniem  do wykonania usługi wykonawca przedstawi: listę pracowników wykonujących usługę( na drukach obowiązujących na terenie danego kompleksu) oraz  harmonogram wykonania usługi w poszczególnych miejscowościach .

Wykonawca musi zapewnić najmniej 3 brygady  do wykonania usługi.

Zamawiający udostępni Wykonawcy tereny wykonania usługi na zasadach i terminie określonym w umowie o wykonanie usługi.

1.6 Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania usługi.

1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placach budowy i poza ich terenami. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu usługi.

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa .

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji usługi przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Rozdział II - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn, jakie nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

3. Rozdział III - Wymagania dotyczące transportu

Transport odbywać się będzie istniejącymi drogami.

4.Rozdział IV – Wymagania dotyczące wykonania robót

4.1 Zakres robót  musi objąć wykonanie:

- przegląd i badanie hydrantów wewnętrznych i  zewnętrznych oraz węży hydrantowych  w obecności przedstawiciela zleceniodawcy – osoby wyznaczonej przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury danej lokalizacji

- protokoły muszą być podpisane przez wyznaczonego  przedstawiciela  Kierownika SOI i  zaakceptowane przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury danej lokalizacji egz.2

- zestawienie zbiorcze z  badania hydrantów  z podziałem na kompleksy

- wykonanie aktualizacji numeracji hydrantów w poszczególnych obiektach

- wykonanie protokołu dla każdego budynku osobno, w którym zostanie podany rodzaj i  typ urządzenia pomiarowego  i certyfikat dopuszczenie egz. 2

- trwałe oznaczenie na zewnątrz  szafek hydrantowych -  kontrolka (naklejki)

- umieszczenie wewnątrz szafek hydrantowych informacji zawierającą wynik ciśnienie i  wydajność  danego hydrantu (naklejka)

- badanie  ciśnieniowe węży i trwałe oznakowanie daty wykonania badania

- w przypadku niedopuszczenia urządzeń  do eksploatacji  lub innych wad odbiegających od przepisów: dokładny opis techniczny i   przedstawienie rozwiązań technicznych  wraz z kosztami , które umożliwi naprawę   hydrantów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów

- przed przystąpienie do badania należy sprawdzić czy wszystkie zawory przelotowe są odkręcone

- w przypadku drobnych przecieków spowodowanych również wykonywanym badaniem lub  z powodu uszkodzonej ,sparciałej uszczelki należy ją wymienić a hydrant usprawnić  w ramach wykonywanej usługi

4.2 Uporządkowanie.

Wykonawca jest zobowiązany do  pełnego uporządkowania terenu wykonania badania . zgodnie z określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5. Rozdział V - Rodzaje odbiorów

Przedmiotem odbioru usługi będzie bezusterkowe wykonanie ,potwierdzone protokółem.

6. Rozdział VI- Dokumentacja

Wykonawca składa oświadczenie o zgodności wykonania prac ze ST, Polskimi Normami

7.Rozdział VII. – Sposób rozliczenia robót

Protokół odbioru usługi oraz protokół z badania hydrantów stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i uregulowania należności dla Wykonawcy ryczałtem.

8.Rozdział VIII. – Dokumenty odniesienia

8.1 Wykonawca zobowiązany jest:

8.1.1 Znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze państwowe

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, związane z

prowadzoną usługą i będzie z pełną odpowiedzialnością ich

przestrzegał szczególnie:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.351)

- Rozporządzenie MSWiA  z dnia 07.06.2010 r. (z późniejszymi zmianami)

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) – Prawo Budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002r. (z późniejszymi  zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r (z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- badanie stanu technicznego parametrów hydrantów i węży hydrantowych zgodnie  z polską normą PN-EN – 671 – 1,2,3

- Innych przepisów branżowych

8.1.2 Od osób wykonujących usługę wymaga się odpowiednich kwalifikacji :

- ukończone szkolenie z zakresu konserwacji urządzeń gaśniczych

Opracował:

Waldemar Kawiński

lipiec 2022 r.