Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 50 Z TP 22

Załącznik nr 1-2 do SWZ

(obowiązujący po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET II

## Przedmiot zamówienia: Kabina UGUL wraz z wyposażeniem  (CPV: 33158400-6)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego -podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. | Tak | - | - | - |
| 2 | Kabina umożliwia szczególne zastosowanie w usprawnianiu leczniczym schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych. | Tak | - | - | - |
| 3 | Zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. | Tak | - | - | - |
| 4 | Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan. | Tak | - | - | - |
| 5 | Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. | Tak | - | - | - |
| 6 | Wymiary maksymalne 200 x 200 x 203 cm | Tak | - | - | - |
| 7 | Waga maksymalna 120 kg | Tak | - | Poniżej 120 kg – 10 pkt 120 kg – 0 pkt |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 8 | Linka do zawieszeń 1,6m - 10 sztuk | Tak | - | - | - |
| 9 | Linka do zawieszeń 0,96m - 2 sztuki | Tak | - | - | - |
| 10 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 11 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 5,5m – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 12 | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5m - 2 sztuki | Tak | - | - | - |
| 13 | Podwieszka przedramion i podudzi 0,11 x 0,47m – 4 sztuki | Tak | - | - | - |
| 14 | Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15m – 4 sztuki | Tak | - | - | - |
| 15 | Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22m – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 16 | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x 0,24x 0,11 – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 17 | Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17m – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 18 | Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,54m - 2 sztuki | Tak | - | - | - |
| 19 | Podwieszka dwustawowa - 2 sztuki | Tak | - | - | - |
| 20 | Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 21 | Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 2 sztuki | Tak | - | - | - |
| 22 | Obciążnik 0,5 kg - 2 sztuki | Tak | - | - | - |
| 23 | Obciążnik 1,0 kg - 2 sztuki | Tak | - | - | - |
| 24 | Obciążnik 1,5 kg – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 25 | Obciążnik 2,0 kg – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 26 | Obciążnik 2,5 kg – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 27 | Obciążnik 3,0 kg – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 28 | Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 29 | Mankiet nadgarstkowy 0,33 x 0,1 m – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 30 | Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m – 1 sztuka | Tak | - | - | - |
| 31 | Esik- hak do zawieszeń – 30 sztuk | Tak | - | - | - |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 32 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - | - |