ZP.271.10.2020.1022

Załącznik nr 1.1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU - ZSEM

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO - ZSEM stanowiącego wyposażenie pracowni w:

- Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz,

na potrzeby projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 r.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI specyfikacji).

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u zamawiającego - wymagane jest dostarczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy (miejsce dostawy szczegółowo opisane przy opisie przedmiotu zamówienia):

- siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz

Zad. 13 Doposażenie pracowni systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM

- Zestaw komputerowy z klawiaturą, myszką, monitorem LCD (21 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 21 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer stacjonarny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | Klasy x_86-64 Częstotliwość taktowania podstawowa 3500 MHz maksymalna w trybie turbo 3700 MHz Wykonany w technologii 12nm FinFET ,rozszerzenia 64 bit posiadający 4 rdzenie fizyczne oraz 4 wątki. Pamięć cache w konfiguracji L1 instrukcje: 4 x 64 KB Dane: 4 x 32 KB L2 cache 4 x 512 KB Level 3 cache 4 MB. Posiadający rozszerzenia: MMX, Extensions to MMX, SSE / Streaming SIMD, SSE2, SSE3 , SSSE3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2,BMI / BMI1 + BMI2, F16C, FMA3, SHA, AMD64, AMD-V, SMT, Precision Boost 2, EVP, SMAP, SMEP Kontroler pamięci: 2 kanałowy, Wspierane pamięci RAM: DDR4-2933, zintegrowany z procesorem mostek PCI-Express 3.0 (8 ścieżek), procesor graficzny o 512 jednostkach shader i częstotliwości maksymalnej 1.1Ghz wspierający interfejsy HDMI/DisplayPORT, maksymalna temperatura pracy rdzenia 95°C, współczynnik TDP na poziomie 65 W, wydajność w teście CPUmark: minimum 6790 z dnia 13.05.2020 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | Wspierająca procesor ze zintegrowanym kontrolerem pamięci lub zintegrowaną kartą graficzną (SoC) Obsługująca pamięci DDR4 3200+ (OC) o pojemności do 64GB w 4ch slotach DIMM i trybie Dual channel, Gniazda rozszerzeń: PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (1 szt.), PCI Express x4 (1 szt.). Gniazda napędów pamięci masowej: M.2 slot x1, SATA III x4(wspierające RAID 0,1,10), Ultra M.2 slot x1, posiadająca złącza wewnętrzne: 1x 4-pin CPU FAN, 1x 8-pin ATX 12V, 1x czujnik otwarcia obudowy, 1x moduł TPM, 1x port COM, 1x RGB LED, 1x USB 3.1 gen 1 (obsługuje 2 porty), 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze AMD Fan LED, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x złącze Aura Addressable Strip, 1x złącze CPU/W_PUMP, 2x USB 2.0 (obsługuje 4 porty), 3x złącze FAN/W_PUMP, Power LED Złącza na panelu tylnym: D-Sub (VGA) x1, DVI-D x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x4, USB 3.1 gen 2 type-A x1, USB 3.1 gen 2 type-C x1, złącze audio x3 Pamięć FLASH ROM dla UEFI 128Mb Gigabitowa sieć LAN Realtek z możliwością ładowania systemu poprzez środowisko PXE. |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | 32GB pamięci RAM odpowiedniej do zastosowanego procesora i ze wsparciem ze strony płyty głównej o częstotliwości maksymalnej wspieranej przez płytę główną bez trybu OC |
| 6. | DYSK TWARDY | O pojemności 512GB, Montowany w dedykowanym złączu M.2 na płycie głównej, z interfejsem PCIE x4 NVMe, posiadający wydajność na poziomie 2000MB/s (odczyt) 1700MB/s (zapis), współczynnik TBW powyżej 200, gwarancja producenta min. 5lat |
| 7. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | DVD: napęd obsługujący nośniki CD/DVD, mechanizm ładowania płyty: tacka, interfejs: SATA Prędkość odczytu: DVD-R (SL) 16x, DVD-R (DL) 12x, DVD+R (SL) 16x, DVD+R (DL) 12x, CD-R 48x CD-RW 40x, Prędkość zapisu: DVD-R (SL)24x, DVD-R (DL) 8x, DVD+R (SL) 24x, DVD+R (DL) 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x Obsługiwane formaty CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R, DL DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-ROM |
| 8. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Montowany w zatoce 3,5” posiadający złącza dla kart: CF, Micro SD, MS, SD, xD oraz 4x USB 3.0 |
| 9. | OBUDOWA | posiadająca złącza USB3.0 x1 oraz 2.0 x2 we mikrofonowe wyjście słuchawkowe Jack, Przycisk Power Reset oraz diody sygnalizacyjne pracy dysku twardego i zasilania na przedzie obudowy powyżej zatoki 5,25”, min 1x zatoka 3,5”, porty USB 3.0 mogą zostać nie podłączone jeśli czytnik kart pamięci posiada wskazaną ilość portów USB3.0 |
| 10. | ZASILACZ | • Mocowany u góry obudowy minimum 400W z aktywnym PFC, • Wentylator 120mm posiadającym regulację prędkości obrotowej w funkcji temperatury, • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • Z kompletem zabezpieczeń OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, • Średni czas pomiędzy awariami na poziomie 100.000h w temperaturze 25°C, • Posiadający złącza:1 x 24-pin (20+4) ATX, 1 x 4+4-pin ATX/EPS12V, 1 x 6+2-pin PCI-E , 1 x 6-pin PCI-E, 2 x 4-pin MOLEX, 6 x 5-pin SATA, 1 x 4-pin FLOPPY. |
| 11. | DODATKOWE KARTY ROZSZERZEŃ | Gigabitowa karta sieciowa 10/100/1000Mb/s z 32 bitowym złączem PCIe. Urządzenie spełnia wymagania specyfikacji IEEE 802.3, IEEE 802.3u oraz IEEE 802.3ab. |
| 12. | MYSZ I KLAWIATURA | klawiatura: Przewodowa USB długość kabla 1.8m, układ klawiszy klasyczny Angielski (EU), ze składanymi nóżkami, blok numeryczny mysz: Optyczna, przewodowa USB długość kabla 1.8m, czułość przetwornika 300DPI, 2 przyciski + rolka do przewijania (3 przycisk w rolce) |
| 13. | DODATKOWE OKABLOWANIE | Komplet kabli zasilających i sygnałowych do podłączenia monitora |
| 14. | MONITOR | Przekątna ekranu [cal] 23.8, Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), 16:9, Powłoka matrycy matowa, typ matrycy: IPS podświetlenie LED, Czas reakcji 5[ms], Częstotliwość odświeżania 60Hz, Jasność 250 [cd/m2], Kontrast dynamiczny 20000000:1, Kontrast statyczny 1000:1, Kąt widzenia 178 (pion) 178 (poziom), Liczba wyświetlanych kolorów 16.7mln, inne zastosowane technologie: Eye Care, Flicker Free, Low Blue Light Plus‎, AMA, Bright Intelligence, HDCP, Zarządzanie kablami. Dostępne złącza: D-Sub, DisplayPort, HDMI, Audio in, Wyjście słuchawkowe. Wbudowane głośniki o mocy głośnika RMS 2x 1[W] Możliwość montażu na ścianie (VESA), stopka z możliwością regulacji kąta pochylenia Pobór mocy 27[W]. Certyfikaty ergonomii TCO 7.0, TUV-Bauart, Zarządzanie energią, Energy Star, EPEAT Silve |

- Przełącznik sieciowy (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Przełącznik sieciowy |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Przełącznik sieciowy | Zarządzalny przełącznik sieciowy 48 portów 10/100/1000, 4 sloty SFP+ (10Gbit/s), 2 sloty QSFP(40Gbit/s), przepustowość nie blokująca na poziomie nie mniej niż 168Gb/s, prędkość przekazywania pakietów na poziomie 235Mp/s, zarządzanie z menu graficznego w przeglądarce lub CLI poprzez dedykowany port konsoli, port MGMT lub protokoły SSH telnet, Procesor 650Mhz, RAM64MB, Flash 16MB podwójne redundantne zasilacze, montaż na stelażu 19", 3 wentylatory z automatyczną regulacją prędkości obrotowej, kontrola temperatury przełącznika. System operacyjny przełącznika: RouterOS funkcjonalność przełącznika Layer2 oraz możliwość routingu Layer3 (tylko routing statyczny i policy-based). Urządzenie oferuje m. in. funkcje takie jak: MSTP / RSTP / STP, VLAN, Link Aggregation, DHCP Snooping, IGMP Snooping, DiffServ, serwer DHCP i wiele innych. |

- Pakiet oprogramowania biurowego (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Pakiet oprogramowania biurowego |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Pakiet oprogramowania biurowego | Microsoft Office 2019 Professional Plus PL MOLP - licencja EDU na 15 stanowisk |

- Pakiet oprogramowania biurowego (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Pakiet oprogramowania biurowego |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Pakiet oprogramowania biurowego | Microsoft Office 2019 Professional Plus PL MOLP - licencja EDU na 1 stanowisko |

- Okablowanie LAN (24 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 24 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Okablowanie LAN |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Okablowanie LAN | patchcord RJ45, kat. 6, UTP, 0.5m, czerwony |

- Okablowanie LAN (24 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 24 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Okablowanie LAN |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Okablowanie LAN | patchcord RJ45, kat. 6, UTP, 0.5m, niebieski |

- Okablowanie LAN (24 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 24 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Okablowanie LAN |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Okablowanie LAN | patchcord RJ45, kat. 6, UTP, 1 m, czerwony |

- Okablowanie LAN (24 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 24 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Okablowanie LAN |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Okablowanie LAN | patchcord RJ45, kat. 6, UTP, 1 m, niebieski |

- Klawiatura USB (5 sztuk) -stanowiąca wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 5 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Klawiatura USB |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Klawiatura USB | klawiatura: Przewodowa USB długość kabla 1.8m, układ klawiszy klasyczny Angielski (EU), ze składanymi nóżkami, blok numeryczny ( 30 zł ) |

- Mysz optyczna (10 sztuk) - stanowiąca wyposażenie do pracowni  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 10 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Mysz optyczna |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Mysz optyczna | mysz: Optyczna, przewodowa USB długość kabla 1.8m, czułość przetwornika 100DPI, 2 przyciski + rolka do przewijania (3 przycisk w rolce) ( 30 zł) |

- Projektor multimedialny (6 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni:

-  systemów i sieci (15) CKZ oddział ZSEM – zad. 13

-  elektrycznej PE1 CKZ oddział ZSEM- zad. 14

-  elektrycznej PE2 CKZ oddział ZSEM  - zad. 15

- systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM  - zad. 16

- mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM  - zad. 17

- programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM – zad. 22

o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie - 6 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektor multimedialny | Rozdzielczość podstawowa 1920x1080, jasność minimum 3300 lumenów, proporcje obrazu 16:9, Współczynnik projekcji 1.37 - 1.64:1, kontrast minimum 1500:1. Regulacja jasności, ostrości, zoom. Technologia obrazu DLP. 3D ready. Przekątna ekranu od 1,52m do 7,62m. Wbudowane głośniki o mocy 2W. Złącza 2x HDMI, 3x D-sub, Composite, mini Jack, RS-232 |
| 2. | TYP | Projektor multimedialny. |
| 3. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 4. | TYP PROJEKTORA | Lampowy. |
| 5 | MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU | 7,62m. |
| 6. | TECHNOLOGIA | DLP. |
| 7. | JASNOŚĆ | min. 3200 ANSI lumenów. |
| 8. | ŻYWOTNOŚĆ LAMPY W TRYBIE NORMAL/ECO | 4000/10000. |
| 9. | ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | FHD (1920 x 1080). |
| 10. | FORMAT OBRAZU | 16:09. |
| 11. | WSPIERANE ROZDZIELCZOŚCI: | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. |
| 12. | DOSTĘPNE ZŁĄCZA | 1 x HDMI, 2 x D-sub, Composite, mini Jack, RS-232, USB Type mini B. |
| 13. | GŁOŚNOŚĆ | max 28dB. |

Zad. 16 Doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM:

- Monitor LCD (22 sztuki) stanowiący doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 22 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Monitor |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | MONITOR | Przekątna ekranu [cal] 23.8, Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), 16:9, Powłoka matrycy matowa, typ matrycy: IPS podświetlenie LED, Czas reakcji 5[ms], Częstotliwość odświeżania 60Hz, Jasność 250 [cd/m2], Kontrast dynamiczny 20000000:1, Kontrast statyczny 1000:1, Kąt widzenia 178 (pion) 178 (poziom), Liczba wyświetlanych kolorów 16.7mln, inne zastosowane technologie: Eye Care, Flicker Free, Low Blue Light Plus‎, AMA, Bright Intelligence, HDCP, Zarządzanie kablami. Dostępne złącza: D-Sub, DisplayPort, HDMI, Audio in, Wyjście słuchawkowe. Wbudowane głośniki o mocy głośnika RMS 2x 1[W] Możliwość montażu na ścianie (VESA), stopka z możliwością regulacji kąta pochylenia Pobór mocy 27[W] Certyfikaty ergonomii TCO 7.0, TUV-Bauart, Zarządzanie energią, Energy Star, EPEAT Silver |

- Mysz optyczna (22 sztuki) - stanowiąca doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 22 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Mysz optyczna |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Mysz optyczna | Parametry: Częstotliwość próbkowania (Hz) 125-500 Długość przewodu (m) 1,5 Liczba przycisków myszy 2 Rozdzielczość CPI / DPI 800 Technologia sensora Optyczny Złącze USB Zmiana DPI Zmiana kolorów w różnych trybach DPI Maksymalna rozdzielczość (dpi) 800 Profilowanie myszy Symetryczne |

- Klawiatura komputerowa (22 sztuki) -stanowiąca doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 22 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Klawiatura komputerowa |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Klawiatura komputerowa | Kompaktowa konstrukcja ma chronić ewentualne zabrudzenia w postaci kurzu, okruchów czy nawet przypadkowe zachlapania wodą. Klawiatura ma mieć atrakcyjny wygląd, podczas użytkowania klawisze powinny pracować cicho i miękko. Dodatkowo klawiatura powinna być wyposażona w przycisk Fn dający dostęp do szeregu funkcji dodatkowych takich jak obsługa multimediów oraz najczęściej używane funkcje systemowe. Parametry: dodatkowe klawisze - 12 klawiszy funkcyjnych i multimedialnych łączność - przewodowa typ klawiatury - multimedialna typ klawiszy - membranowe klawisze multimedialne - tak liczba klawiszy - 104 szt. kolor - czarny wymiary - 433 x 124 x 24 mm |

- Jednostka centralna ( 22 sztuki) stanowiący doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 22 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Jednostka centralna. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | Klasy x_86-64 Częstotliwość taktowania podstawowa 3400 MHz maksymalna w trybie turbo 3900 MHz Wykonany w technologii 12nm FinFET ,rozszerzenia 64 bit posiadający 6 rdzeni fizycznych oraz 12 wątków Pamięć cache w konfiguracji L1 instrukcje: 6 x 64 KB Dane: 6 x 32 KB L2 cache 6 x 512 KB Level 3 cache 2 x 8 MB. Posiadający rozszerzenia: MMX, Extensions to MMX, SSE / Streaming SIMD, SSE2, SSE3 , SSSE3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2,BMI / BMI1 + BMI2, F16C, FMA3, SHA, AMD64, AMD-V, SMT, Precision Boost 2, EVP, SMAP, SMEP Kontroler pamięci: 2 kanałowy, Wspierane pamięci RAM: DDR4-2933, zintegrowany z procesorem mostek PCI-Express 3.0 (16 ścieżek), maksymalna temperatura pracy rdzenia 95°C, współczynnik TDP na poziomie 65 W, wydajność w teście CPUmark: minimum 13304 z dnia 13.05.2020 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | Wspierająca procesor ze zintegrowanym kontrolerem pamięci lub zintegrowaną kartą graficzną (SoC) Obsługująca pamięci DDR4 3200+ (OC) o pojemności do 64GB w 4ch slotach DIMM i trybie Dual channel, Gniazda rozszerzeń: PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (1 szt.), PCI Express x4 (1 szt.), Gniazda napędów pamięci masowej: M.2 slot x1, SATA III x4(wspierające RAID 0,1,10), Ultra M.2 slot x1, posiadająca złącza wewnętrzne: 1x 4-pin CPU FAN, 1x 8-pin ATX 12V, 1x czujnik otwarcia obudowy, 1x moduł TPM, 1x port COM, 1x RGB LED, 1x USB 3.1 gen 1 (obsługuje 2 porty), 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze AMD Fan LED, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x złącze Aura Addressable Strip, 1x złącze CPU/W_PUMP, 2x USB 2.0 (obsługuje 4 porty), 3x złącze FAN/W_PUMP, Power LED Złącza na panelu tylnym: D-Sub (VGA) x1, DVI-D x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x4, USB 3.1 gen 2 type-A x1, USB 3.1 gen 2 type-C x1, złącze audio x3 Pamięć FLASH ROM dla UEFI 128Mb Gigabitowa sieć LAN Realtek z możliwością ładowania systemu poprzez środowisko PXE. |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | 32GB pamięci RAM odpowiedniej do zastosowanego procesora i ze wsparciem ze strony płyty głównej ( w dwóch modułach po 16GB - o minimalnej częstotliwości pracy 2400Mhz i opóźnieniach CL17) |
| 6. | DYSK TWARDY | O pojemności 1TB, Montany w dedykowanym złączu M.2 na płycie głównej, z interfejsem PCIE x4 NVMe, posiadający wydajność na poziomie 2000MB/s (odczyt) 1700MB/s (zapis), współczynnik TBW powyżej 200, gwarancja producenta min. 5lat |
| 7. | KARTA GRAFICZNA | montowana w dedykowanym slocie PCIEx16, posiadająca 2GB pamięci RAM na magistrali 128bit oraz wyjścia HDMI, DVI, VGA(wlutowane w PCB karty). Układ chłodzenia pasywny lub z wentylatorem o możliwie jak najmniejszym generowanym hałasie |
| 8. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | napęd obsługujący nośniki CD/DVD, mechanizm ładowania płyty: tacka, interfejs: SATA Prędkość odczytu: DVD-R (SL) 16x, DVD-R (DL) 12x, DVD+R (SL) 16x, DVD+R (DL) 12x, CD-R 48x CD-RW 40x, Prędkość zapisu: DVD-R (SL)24x, DVD-R (DL) 8x, DVD+R (SL) 24x, DVD+R (DL) 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x Obsługiwane formaty CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R, DL DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-ROM |
| 9. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Montowany w zatoce 3,5” posiadający złącza dla kart: CF, Micro SD, MS, SD, xD oraz 4x USB 3.0 |
| 10. | OBUDOWA | • Umożliwiająca swobodny montaż płyty głównej w standardzie ATX w sposób nie blokujący innych podzespołów, oraz umożliwiająca montaż wentylatorów na przedzie i tyle obudowy, wyposażona w zatoki:2x 5.25", 1x 3,5". • Wewnątrz możliwe do zainstalowania: 3x dyski w formacie 3.5" oraz 1x 2.5", • Panel przedni z przyciskami, kontrolkami HDD i zasilania oraz złączami USB u góry obudowy powyżej zatok 5,25", • Złącza: na panelu przednim 2x USB2.0 oraz 1x USB3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, jeśli zamontowano czytnik kart z portami USB 3.0 to port obudowy może zostać nie podłączony • Zamontowany w zatoce 3,5” czytnik kart SD/MMC/CF/, • Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. |
| 11. | ZASILACZ | • Mocowany u góry obudowy minimum 400W z aktywnym PFC, • Wentylator 120mm posiadającym regulację prędkości obrotowej w funkcji temperatury, • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • Z kompletem zabezpieczeń OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, • Średni czas pomiędzy awariami na poziomie 100.000h w temperaturze 25°C, • Posiadający złącza:1 x 24-pin (20+4) ATX, 1 x 4+4-pin ATX/EPS12V, 1 x 6+2-pin PCI-E , 1 x 6-pin PCI-E, 2 x 4-pin MOLEX, 6 x 5-pin SATA, 1 x 4-pin FLOPPY. |
| 12. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. |

- Przełącznik sieciowy (16 sztuki) -stanowiący doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 16 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Przełącznik sieciowy |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Przełącznik sieciowy | Przełącznik zarządzalny L2 PoE JetStream, 8 portów Gb PoE+, 2 sloty SFP CECHY SPRZĘTOWE • Standardy i protokoły IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at • Porty 8 portów PoE+ RJ45 10/100/1000Mb/s 2 sloty SFP 1000Mb/s 1 port konsoli RJ45 1 port konsoli Micro USB • Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyższy do 100m • Wymiary (S x G x W) 294 × 180 × 44 mm (11,6 × 7,1 × 1,7 cala) • Montaż Do montażu w szafie • Przepustowość 20Gb/s • Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz • Tablica adresów MAC 8K FUNKCJE OPROGRAMOWANIA • Funkcja Quality of Service Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 8 kolejek Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR Limitowanie transmisji w zależności od portu/przepływu danych Voice VLAN • Cechy przełącznika warstwy 2 IGMP Snooping V1/V2/V3 MLD v1/v2 Snooping 802.3ad LACP (Do 8 grup, 8 portów na grupę) STP/RSTP/MSTP Izolacja portów Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root Protect Loopback detection Kontrola przepływu 802.3x LLDP/LLDP-MED DHCP VLAN Relay L2PT • Sieci VLAN Do 4096 VLAN (4096 identyfikatorów VLAN) MAC/Protocol VLAN GARP/GVRP VLAN VPN (QinQ) Management VLAN |

- Router bezprzewodowy (18 sztuk) -stanowiący doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 18 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Router bezprzewodowy |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Router bezprzewodowy Opis ze szkoły | Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz Częstotliwość pracy 2,4GHz oraz 5GHz Prędkość transmisji 5GHz: do 433Mb/s 2,4GHz: do 300Mb/s Czułość odbiornika 5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2,4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK Moc transmisji CE: <20dBm(2,4GHz) <23dBm(5GHz) |

- Karta sieciowa PCIE (22 sztuki) - stanowiąca doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 22 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Karta sieciowa PCIE |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Karta sieciowa PCIE | Parametry: Typ wewnętrzna Rodzaj komunikacji przewodowa interfejs PCI-E LAN 10/100/1000 Mb/s obsługiwane systemy operacyjne Linux Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows Vista Windows XP Chipset Realtek |

- Karta sieciowa Wifi USB (22 sztuki) - stanowiąca doposażenie pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 22 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | karta sieciowa Wifi USB |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | karta sieciowa Wifi USB | Parametry: typ: zewnętrzna rodzaj komunikacji: bezprzewodowa interfejs: USB 2.0 standard: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) maks. szybkość transmisji danych: 433 Mbps |

Zad. 17 Doposażenie pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM

- zestaw komputerowy z monitorem LCD, myszą, klawiaturą, i hubem USB (17 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM 
o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 17 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer stacjonarny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | Klasy x_86-64 Częstotliwość taktowania podstawowa 3400 MHz maksymalna w trybie turbo 3900 MHz. Wykonany w technologii 12nm FinFET ,rozszerzenia 64 bit posiadający 6 rdzeni fizycznych oraz 12 wątków Pamięć cache w konfiguracji L1 instrukcje: 6 x 64 KB Dane: 6 x 32 KB L2 cache 6 x 512 KB Level 3 cache 2 x 8 MB. Posiadający rozszerzenia: MMX, Extensions to MMX, SSE / Streaming SIMD, SSE2, SSE3 , SSSE3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2,BMI / BMI1 + BMI2, F16C, FMA3, SHA, AMD64, AMD-V, SMT, Precision Boost 2, EVP, SMAP, SMEP Kontroler pamięci: 2 kanałowy, Wspierane pamięci RAM: DDR4-2933, zintegrowany z procesorem mostek PCI-Express 3.0 (16 ścieżek), maksymalna temperatura pracy rdzenia 95°C, współczynnik TDP na poziomie 65 W, wydajność w teście CPUmark: minimum 13304 z dnia 13.05.2020 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | Wspierająca procesor ze zintegrowanym kontrolerem pamięci lub zintegrowaną kartą graficzną (SoC) Obsługująca pamięci DDR4 3200+ (OC) o pojemności do 64GB w 4ch slotach DIMM i trybie Dual channel, Gniazda rozszerzeń: PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (1 szt.), PCI Express x4 (1 szt.), Gniazda napędów pamięci masowej: M.2 slot x1, SATA III x4(wspierające RAID 0,1,10), Ultra M.2 slot x1, posiadająca złącza wewnętrzne: 1x 4-pin CPU FAN, 1x 8-pin ATX 12V, 1x czujnik otwarcia obudowy, 1x moduł TPM, 1x port COM, 1x RGB LED, 1x USB 3.1 gen 1 (obsługuje 2 porty), 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze AMD Fan LED, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x złącze Aura Addressable Strip, 1x złącze CPU/W_PUMP, 2x USB 2.0 (obsługuje 4 porty), 3x złącze FAN/W_PUMP, Power LED Złącza na panelu tylnym: D-Sub (VGA) x1, DVI-D x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x4, USB 3.1 gen 2 type-A x1, USB 3.1 gen 2 type-C x1, złącze audio x3 Pamięć FLASH ROM dla UEFI 128Mb Gigabitowa sieć LAN Realtek z możliwością ładowania systemu poprzez środowisko PXE. |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | 32GB pamięci RAM odpowiedniej do zastosowanego procesora i ze wsparciem ze strony płyty głównej ( w dwóch modułach po 16GB - o minimalnej częstotliwości pracy min 2400Mhz i opóźnieniach CL17) |
| 7. | KARTA GRAFICZNA | montowana w dedykowanym slocie PCIEx16, posiadająca 2GB pamięci RAM na magistrali 128bit oraz wyjścia HDMI, DVI, VGA(wlutowane w PCB karty). Układ chłodzenia pasywny lub z wentylatorem o możliwie jak najmniejszym generowanym hałasie |
| 8. | DYSK TWARDY | O pojemności 1TB, Montany w dedykowanym złączu M.2 na płycie głównej, z interfejsem PCIE x4 NVMe, posiadający wydajność na poziomie 2000MB/s (odczyt) 1700MB/s (zapis), współczynnik TBW powyżej 200, gwarancja producenta min. 5lat |
| 9. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | napęd obsługujący nośniki CD/DVD, mechanizm ładowania płyty: tacka, interfejs: SATA Prędkość odczytu: DVD-R (SL) 16x, DVD-R (DL) 12x, DVD+R (SL) 16x, DVD+R (DL) 12x, CD-R 48x CD-RW 40x, Prędkość zapisu: DVD-R (SL)24x, DVD-R (DL) 8x, DVD+R (SL) 24x, DVD+R (DL) 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x Obsługiwane formaty CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R, DL DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-ROM |
| 10. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Montowany w zatoce 3,5” posiadający złącza dla kart: CF, Micro SD, MS, SD, xD oraz 4x USB 3.0 |
| 11. | OBUDOWA | • Umożliwiająca swobodny montaż płyty głównej w standardzie ATX w sposób nie blokujący innych podzespołów, oraz umożliwiająca montaż wentylatorów na przedzie i tyle obudowy, wyposażona w zatoki:2x 5.25", 1x 3,5". • Wewnątrz możliwe do zainstalowania: 3x dyski w formacie 3.5" oraz 1x 2.5", • Panel przedni z przyciskami, kontrolkami HDD i zasilania oraz złączami USB u góry obudowy powyżej zatok 5,25", • Złącza: na panelu przednim 2x USB2.0 oraz 1x USB3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, jeśli zamontowano czytnik kart z portami USB 3.0 to port obudowy może zostać nie podłączony • Zamontowany w zatoce 3,5” czytnik kart SD/MMC/CF/, • Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. |
| 12. | ZASILACZ | • Mocowany u góry obudowy minimum 400W z aktywnym PFC, • Wentylator 120mm posiadającym regulację prędkości obrotowej w funkcji temperatury, • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • Z kompletem zabezpieczeń OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, • Średni czas pomiędzy awariami na poziomie 100.000h w temperaturze 25°C, • Posiadający złącza:1 x 24-pin (20+4) ATX, 1 x 4+4-pin ATX/EPS12V, 1 x 6+2-pin PCI-E , 1 x 6-pin PCI-E, 2 x 4-pin MOLEX, 6 x 5-pin SATA, 1 x 4-pin FLOPPY. |
| 13. | DODATKOWE KARTY ROZSZERZEŃ | Koncentrator USB, min 4 porty USB 3.0, długość przewodu 1.8m (dopuszcza się przedłużacz USB3.0), obudowa płaska koloru czarnego, dioda sygnalizacyjna obecność napięcia zasilania, możliwość podpięcia dodatkowego zasilacza |
| 14. | MYSZ I KLAWIATURA | MYSZ: Optyczna, przewodowa USB długość kabla 1.8m, czułość przetwornika 100DPI, 2 przyciski + rolka do przewijania (3 przycisk w rolce), KLAWIATURA: Przewodowa USB długość kabla 1.8m, układ klawiszy klasyczny Angielski (EU), ze składanymi nóżkami, blok numeryczny |
| 15. | DODATKOWE OKABLOWANIE | kabel Ethernet kat. 6 długość 2m posiadający certyfikat zgodności. |
| 16. | WYMAGANIA DODATKOWE | dodatkowy monitor na stanowisko nauczyciela i drukowania 3D o parametrach identycznych jak dla pojedynczego stanowiska |
| 17. | MONITOR | Przekątna ekranu [cal] 23.8, Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), 16:9, Powłoka matrycy matowa, typ matrycy: IPS podświetlenie LED, Czas reakcji 5[ms], Częstotliwość odświeżania 60Hz, Jasność 250 [cd/m2], Kontrast dynamiczny 20000000:1, Kontrast statyczny 1000:1, Kąt widzenia 178 (pion) 178 (poziom), Liczba wyświetlanych kolorów 16.7mln, inne zastosowane technologie: Eye Care, Flicker Free, Low Blue Light Plus‎, AMA, Bright Intelligence, HDCP, Zarządzanie kablami. Dostępne złącza: D-Sub, DisplayPort, HDMI, Audio in, Wyjście słuchawkowe. Wbudowane głośniki o mocy głośnika RMS 2x 1[W] Możliwość montażu na ścianie (VESA), stopka z możliwością regulacji kąta pochylenia Pobór mocy 27[W]Certyfikaty ergonomii TCO 7.0, TUV-Bauart, Zarządzanie energią, Energy Star, EPEAT Silver |

- Przełącznik sieciowy 48 port gigabit + min 2x SFP+ 2xSFP (1 sztuka) - stanowiący doposażenie pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Przełącznik sieciowy 48port gigabit + min 4x SFP+ 2xQSFP |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Przełącznik sieciowy | Zarządzalny przełącznik sieciowy 48 portów 10/100/1000, 4 sloty SFP+ (10Gbit/s), 2 sloty QSFP(40Gbit/s), przepustowość nie blokująca na poziomie nie mniej niż 168Gb/s, prędkość przekazywania pakietów na poziomie 235Mp/s, zarządzanie z menu graficznego w przeglądarce lub CLI poprzez dedykowany port konsoli, port MGMT lub protokoły SSH telnet, Procesor 650Mhz, RAM64MB, Flash 16MB podwójne redundantne zasilacze, montaż na stelażu 19", 3 wentylatory z automatyczną regulacją prędkości obrotowej, kontrola temperatury przełącznika. System operacyjny przełącznika: RouterOS funkcjonalność przełącznika Layer2 oraz możliwość routingu Layer3 (tylko routing statyczny i policy-based). Urządzenie oferuje m. in. funkcje takie jak: MSTP / RSTP / STP, VLAN, Link Aggregation, DHCP Snooping, IGMP Snooping, DiffServ, serwer DHCP i wiele innych. |

- Telewizor LCD o przekątnej min 54" + wizualizer  (1 sztuka)  stanowiący doposażenie pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Telewizor LCD |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Telewizor LCD | wyświetlacz LCD o parametrach: Ekran 65 cali / 164 cm, 16:9 , rozdzielczość 4K UHD, 3840 x 2160, częstotliwość odświeżania: 50hz, kontrast dynamiczny 1Mln:1, wbudowane głośniki 2x10W + 15W, menu w języku polskim, liczba złączy HDMI:3 szt, złącze euro: 1x, złącze VGA, wyjście słuchawkowe, montaż VESA 600x300 lub podobny, przewód HDMI o długości 15m Wizualizer: czujnik obrazu: 14-megapikselowy czujnik Panasonic 1 / 2,3 cala, rozmiar piksela: 1,43x1,43um, liczba klatek na sekundę: 30 klatek na sekundę, rozdzielczość: FULL HD, obudowa: metalowa, możliwość zapisu obrazu na karcie SD w formacie video: MP4, AVI, kodowanie : H.264 (wysoki profil), powiększenie cyfrowe: 5-krotny zoom cyfrowy, kontrola jasności: Auto / manual, kolor: regulowany R / G / B, kursor krzyżowy: Obsługa wielu kolorów, regulacja rozmiaru, Rozmiar maksymalny karty TF: min 32GB, interfejs HDMI: standardowe wyjście HDMI (typ A), soczewka: typ C, interfejs USB: standardowy interfejs usb2.0 (typ B), stolik montażowy do kamery , Specyfikacja obiektywu, odległość robocza: 95 mm, adapter 0,5 x typ C, współczynniki powiększenia: 6.5: 1, optyczne powiększenie 0,7 - 4,5X (około 10 - 180X na wyświetlaczu), Specyfikacja oświetlacza: źródło światła: 60szt LED, napięcie zasilania: AC 240V, moc maksymalna: 4,5 W, odległość robocza: 40-160 mm, jasność: 30000LUX-35000LUX, temperatura barwowa: 6500K-7000K, regulacja jasności: 0% - 100%, barwa: zimny biały, żywotność > 30000HRS, rozmiar obudowy: 110 x 60 x 30 mm |

- drukarka 3D w technologii FDM (1 sztuka)  stanowiący doposażenie pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | drukarka 3D w technologii FDM |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | drukarka 3D w technologii FDM | Liczba Głowic: dwie – możliwość druku w 2 kolorach, Pole Wydruku min 23 x 15 x 15 [cm], Podgrzewany stolik, Materiał Drukujący, ABS, PLA, PVA, NinjaFlex, Rubber, LayBrick, Laywood, Nylon Średnica Filamentu 1,75 mm, Minimalna wysokość warstwy 0,05 mm, Średnica głowicy drukującej 0,4 mm (możliwość zmiany na inne średnice do 0,8mm), Obsługa wydruków Druk z komputera (USB), druk z karty SD, Format plików STL (eksport np. z AutoCAD), Komora robocza zamknięta |

- drukarka 3D w technologii SLA (1 sztuka)  stanowiący doposażenie pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | drukarka 3D w technologii SLA |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | drukarka 3D w technologii SLA | Drukarka 3D pracująca w technice MSLA za pomocą żywic utwardzalnych światłem UV oraz urządzenie do mycia i utwardzania finalnych wydruków. Specyfikacja drukarki: System SLA: LCD i LED UV. Obsługiwane materiały: płynne żywice utwardzane światłem UV, obsługa żywic innych producentów, Obszar roboczy: 4.7×2.6×5.9 cala / 120 × 68 × 150 mm, Wyświetlacz LCD: 5.5", wysokość warstwy: 0.025–0.1 mm (możliwość drukowania ze zmienną wysokością warstw), Minimalna wysokość warstwy: 0.01 mm, Długość fali UV: 405nm, Rozmiar piksela (rozdzielczość): 47um w osiach XY, Intensywność światła: ok. 990mW/m2, moc źródła światła i jego typ: LED 25W, Komunikacja: USB, Wi-Fi, LAN, dotykowy ekran LCD, Prędkość: min 6 sekund na warstwę, niezależnie od jej powierzchni Specyfikacja urządzenia do utwardzania i mycia wydruków: źródło światła: 4 taśmy UV LED do utwardzania wydruków UV LED: 405 nm, Maksymalna moc UV LED: 52,8 W, Zasilanie: Wejście 100-240VAC, 50/60Hz, 2.0A. Wyjście: 24V, 6.67A, 160W, Średni pobór mocy: 130W, Zakres maksymalnej temperatury pracy: 16 °C - 38 °C, tylko wewnątrz pomieszczeń, Wilgotność otoczenia: 85 % lub mniej, Mycie przy pomocy magnetycznego mieszadełka, aby wytworzyć wir i zmyć resztki żywicy z wydruku, Suszenie wydruku po ukończeniu mycia, Utwardzanie wydruku przy pomocy 4 taśm UV LED Materiały dodatkowe: 1kg butelka żywicy w kolorze czarnym, 1kg butelka żywicy w kolorze transparentnym, |

Zad. 18 Doposażenie pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM

- zestaw komputerowy z monitorem LCD, myszą, klawiaturą, i hubem USB (15 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 15 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer stacjonarny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | Klasy x_86-64 Częstotliwość taktowania podstawowa 3500 MHz maksymalna w trybie turbo 3700 MHz. Wykonany w technologii 12nm FinFET ,rozszerzenia 64 bit posiadający 4 rdzenie fizyczne oraz 4 wątki. Pamięć cache w konfiguracji L1 instrukcje: 4 x 64 KB Dane: 4 x 32 KB L2 cache 4 x 512 KB Level 3 cache 4 MB. Posiadający rozszerzenia: MMX, Extensions to MMX, SSE / Streaming SIMD, SSE2, SSE3 , SSSE3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2,BMI / BMI1 + BMI2, F16C, FMA3, SHA, AMD64, AMD-V, SMT, Precision Boost 2, EVP, SMAP, SMEP Kontroler pamięci: 2 kanałowy, Wspierane pamięci RAM: DDR4-2933, zintegrowany z procesorem mostek PCI-Express 3.0 (8 ścieżek), procesor graficzny o 512 jednostkach shader i częstotliwości maksymalnej 1.1Ghz wspierający interfejsy HDMI/DisplayPORT, maksymalna temperatura pracy rdzenia 95°C, współczynnik TDP na poziomie 65 W, wydajność w teście CPUmark: minimum 6790 z dnia 13.05.2020 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | Wspierająca procesor ze zintegrowanym kontrolerem pamięci lub zintegrowaną kartą graficzną (SoC) Obsługująca pamięci DDR4 3200+ (OC) o pojemności do 64GB w 4ch slotach DIMM i trybie Dual channel, Gniazda rozszerzeń: PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (1 szt.), PCI Express x4 (1 szt.), Gniazda napędów pamięci masowej: M.2 slot x1, SATA III x4(wspierające RAID 0,1,10), Ultra M.2 slot x1, posiadająca złącza wewnętrzne: 1x 4-pin CPU FAN, 1x 8-pin ATX 12V, 1x czujnik otwarcia obudowy, 1x moduł TPM, 1x port COM, 1x RGB LED, 1x USB 3.1 gen 1 (obsługuje 2 porty), 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze AMD Fan LED, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x złącze Aura Addressable Strip, 1x złącze CPU/W_PUMP, 2x USB 2.0 (obsługuje 4 porty), 3x złącze FAN/W_PUMP, Power LED Złącza na panelu tylnym: D-Sub (VGA) x1, DVI-D x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x4, USB 3.1 gen 2 type-A x1, USB 3.1 gen 2 type-C x1, złącze audio x3 Pamięć FLASH ROM dla UEFI 128Mb Gigabitowa sieć LAN Realtek z możliwością ładowania systemu poprzez środowisko PXE. |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | 8GB pamięci RAM odpowiedniej do zastosowanego procesora i ze wsparciem ze strony płyty głównej ( w dwóch modułach po 4GB - o minimalnej częstotliwości pracy 2400Mhz i opóźnieniach CL17) |
| 6. | DYSK TWARDY | O pojemności 512GB, Montany w dedykowanym złączu M.2 na płycie głównej, z interfejsem PCIE x4 NVMe, posiadający wydajność na poziomie 2000MB/s (odczyt) 1700MB/s (zapis), współczynnik TBW powyżej 200, gwarancja producenta min. 5lat |
| 7. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | napęd obsługujący nośniki CD/DVD, mechanizm ładowania płyty: tacka, interfejs: SATA Prędkość odczytu: DVD-R (SL) 16x, DVD-R (DL) 12x, DVD+R (SL) 16x, DVD+R (DL) 12x, CD-R 48x CD-RW 40x, Prędkość zapisu: DVD-R (SL)24x, DVD-R (DL) 8x, DVD+R (SL) 24x, DVD+R (DL) 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x Obsługiwane formaty CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R, DL DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-ROM |
| 8. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Montowany w zatoce 3,5” posiadający złącza dla kart: CF, Micro SD, MS, SD, xD oraz 4x USB 3.0 |
| 9. | OBUDOWA | • Umożliwiająca swobodny montaż płyty głównej w standardzie ATX w sposób nie blokujący innych podzespołów, oraz umożliwiająca montaż wentylatorów na przedzie i tyle obudowy, wyposażona w zatoki:2x 5.25", 1x 3,5". • Wewnątrz możliwe do zainstalowania: 3x dyski w formacie 3.5" oraz 1x 2.5", • Panel przedni z przyciskami, kontrolkami HDD i zasilania oraz złączami USB u góry obudowy powyżej zatok 5,25", • Złącza: na panelu przednim 2x USB2.0 oraz 1x USB3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, jeśli zamontowano czytnik kart z portami USB 3.0 to port obudowy może zostać nie podłączony • Zamontowany w zatoce 3,5” czytnik kart SD/MMC/CF/, • Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. |
| 10. | ZASILACZ | • Mocowany u góry obudowy minimum 400W z aktywnym PFC, • Wentylator 120mm posiadającym regulację prędkości obrotowej w funkcji temperatury, • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • Z kompletem zabezpieczeń OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, • Średni czas pomiędzy awariami na poziomie 100.000h w temperaturze 25°C, • Posiadający złącza:1 x 24-pin (20+4) ATX, 1 x 4+4-pin ATX/EPS12V, 1 x 6+2-pin PCI-E , 1 x 6-pin PCI-E, 2 x 4-pin MOLEX, 6 x 5-pin SATA, 1 x 4-pin FLOPPY. |
| 11. | MYSZ I KLAWIATURA | KLAWIATURA Przewodowa USB długość kabla 1.8m, układ klawiszy klasyczny Angielski (EU), ze składanymi nóżkami, blok numeryczny MYSZ Optyczna, przewodowa USB długość kabla 1.8m, czułość przetwornika 100DPI, 2 przyciski + rolka do przewijania (3 przycisk w rolce), |
| 12. | WYMAGANIA DODATKOWE | dodatkowy monitor na stanowisko nauczyciela o parametrach identycznych jak dla pojedynczego stanowiska |
| 13. | MONITOR | Przekątna ekranu [cal] 23.8, Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), 16:9, Powłoka matrycy matowa, typ matrycy: IPS podświetlenie LED, Czas reakcji 5[ms], Częstotliwość odświeżania 60Hz, Jasność 250 [cd/m2], Kontrast dynamiczny 20000000:1, Kontrast statyczny 1000:1, Kąt widzenia 178 (pion) 178 (poziom), Liczba wyświetlanych kolorów 16.7mln, inne zastosowane technologie: Eye Care, Flicker Free, Low Blue Light Plus‎, AMA, Bright Intelligence, HDCP, Zarządzanie kablami. Dostępne złącza: D-Sub, DisplayPort, HDMI, Audio in, Wyjście słuchawkowe. Wbudowane głośniki o mocy głośnika RMS 2x 1[W] Możliwość montażu na ścianie (VESA), stopka z możliwością regulacji kąta pochylenia Pobór mocy 27[W] Certyfikaty ergonomii TCO 7.0, TUV-Bauart, Zarządzanie energią, Energy Star, EPEAT Silver |

- Serwer/macierz dyskowa (1 sztuka) - stanowiąca wyposażenie do pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Serwer/macierz dyskowa |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Serwer/macierz dyskowa | Kompletny zestaw o parametrach: 1 x Procesor o taktowaniu zegara min 3,3GHZ,8M cache, max 85W, wsparcie technologii virtualizaji VT-x oraz Hyper-Threding, minimalna ilość rdzeni 4, minimalna ilość wątków 4 Prędkość magistrali minimum 5GT/s Pamięć - 2 x 16GB taktowanie 2666MT/s UDIMMS Obsługa RAID poziom 0,1,5 Kieszenie w obudowie 8x2,5in lub 4x3,5in Dyski twarde: 2 x 240GB SSD SATA 6Gbps 2.5in HOT-PLUG Dyski twarde: 6 x 1TB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps HOT-PLUG Karta sieciowa: 1x 1Gb Karta sieciowa: 1x 10Gb DUAL Szyny montażowe do szafy RACK - przesuwne lub pułka do szafy rack Obudowa RACK Zasilacz Redundantny (2 zailacze) Płyta główna |

- Serwer (3 sztuk) - stanowiący wyposażenie do pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 3 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Serwer |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Serwer | Kompletny zestaw o parametrach: 1 x Procesor o taktowaniu zegara min 3,3GHZ,8M cache, parametr TDP max 75W (Znamionowa moc termiczna), wsparcie technologii virtualizaji VT-x oraz Hyper-Threding, minimalna ilość rdzeni 4, minimalna ilość wątków 4, Szybkość magistrali 8GT/s Pamięć - 2 x 8GB taktowanie 2666MT/s UDIMMS Obsługa RAID poziom 0,1,5 Min kieszeń w obudowie 4x3,5 Dyski twarde: 2 x 480GB SSD SATA 6Gbps 2.5in HOT-PLUG Dyski twarde: 2 x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps HOT-PLUG Karta sieciowa: 1x 1Gb DUAL Karta sieciowa: 1x 10Gb DUAL Szyny montażowe do szafy RACK - przesuwne lub półka do szafy rack Zasilacz Redundantny (2 zasilacze) Płyta główna |

- Zestaw okablowania i sprzętu do połączenia 4 serwerów w klaster (1 sztuka) - stanowiący wyposażenie do pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Zestaw okablowania i sprzętu do połączenia 4 serwerów w klaster |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Zestaw okablowania i sprzętu do połączenia 4 serwerów w klaster | Parametry: 8 x KABLE DAC SPF+ 10G Direct Attached długość min 3m 1 x Switch 16 portów 10G SPF+, 1 port 1G, pamięć 1G obsługa warstwy L3, mocowania RACK |

- Przenośny projektor (3 sztuki) - stanowiący wyposażenie do pracowni:

-konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania CKZ oddział ZSEM- zad.18

- sieci światłowodowych pasywnych CKZ oddział ZSEM – zad. 19

- systemów teletransmisyjnych (8) CKZ oddział ZSEM – zad. 20

o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 3 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Przenośny projektor |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Przenośny projektor | Parametry: rozdzielczość natywna Full HD (1920 x 1080); rozdzielczość maxymalna WUXGA (1920 x 1200); technologia DLP; zgodność video NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; głośnik Mono 2W x 1; jasność lampy 3,200 lumens; żywotność lampy 5,000 hours; typ soczewki Ręczne powiększanie i ustawianie ostrości; przewód zasilający, pilot, kabel VGA w zestawie |

Zad. 21 Doposażenie pracowni elektrycznej makietowej PE4 CKZ oddział ZSEM

- Zestaw komputerowy z klawiaturą, myszką, monitorem LCD (4 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni  elektrycznej makietowej PE4 CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 4 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer stacjonarny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | Klasy x_86-64 Częstotliwość taktowania podstawowa 3500 MHz maksymalna w trybie turbo 3700 MHz. Wykonany w technologii 12nm FinFET ,rozszerzenia 64 bit posiadający 4 rdzenie fizyczne oraz 4 wątki. Pamięć cache w konfiguracji L1 instrukcje: 4 x 64 KB Dane: 4 x 32 KB L2 cache 4 x 512 KB Level 3 cache 4 MB. Posiadający rozszerzenia: MMX, Extensions to MMX, SSE / Streaming SIMD, SSE2, SSE3 , SSSE3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2,BMI / BMI1 + BMI2, F16C, FMA3, SHA, AMD64, AMD-V, SMT, Precision Boost 2, EVP, SMAP, SMEP. Kontroler pamięci: 2 kanałowy, Wspierane pamięci RAM: DDR4-2933, zintegrowany z procesorem mostek PCI-Express 3.0 (8 ścieżek), procesor graficzny o 512 jednostkach shader i częstotliwości maksymalnej 1.1Ghz wspierający interfejsy HDMI/DisplayPORT, maksymalna temperatura pracy rdzenia 95°C, współczynnik TDP na poziomie 65 W, wydajność w teście CPUmark: 7332 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | Wspierająca procesor ze zintegrowanym kontrolerem pamięci lub zintegrowaną kartą graficzną (SoC) Obsługująca pamięci DDR4 3200+ (OC) o pojemności do 64GB w 4ch slotach DIMM i trybie Dual channel, Gniazda rozszerzeń: PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (1 szt.), PCI Express x4 (1 szt.). Gniazda napędów pamięci masowej: M.2 slot x1, SATA III x4(wspierające RAID 0,1,10), Ultra M.2 slot x1, posiadająca złącza wewnętrzne: 1x 4-pin CPU FAN, 1x 8-pin ATX 12V, 1x czujnik otwarcia obudowy, 1x moduł TPM, 1x port COM, 1x RGB LED, 1x USB 3.1 gen 1 (obsługuje 2 porty), 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze AMD Fan LED, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x złącze Aura Addressable Strip, 1x złącze CPU/W_PUMP, 2x USB 2.0 (obsługuje 4 porty), 3x złącze FAN/W_PUMP, Power LED. Złącza na panelu tylnym: D-Sub (VGA) x1, DVI-D x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x4, USB 3.1 gen 2 type-A x1, USB 3.1 gen 2 type-C x1, złącze audio x3 Pamięć FLASH ROM dla UEFI 128Mb Gigabitowa sieć LAN Realtek z możliwością ładowania systemu poprzez środowisko PXE. |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | 32GB pamięci RAM odpowiedniej do zastosowanego procesora i ze wsparciem ze strony płyty głównej |
| 6. | DYSK TWARDY | O pojemności 512GB, Montany w dedykowanym złączu M.2 na płycie głównej, z interfejsem PCIE x4 NVMe, posiadający wydajność na poziomie 2000MB/s (odczyt) 1700MB/s (zapis), współczynnik TBW powyżej 200, gwarancja producenta min. 5lat |
| 7. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | napęd obsługujący nośniki CD/DVD, mechanizm ładowania płyty: tacka, interfejs: SATA Prędkość odczytu: DVD-R (SL) 16x, DVD-R (DL) 12x, DVD+R (SL) 16x, DVD+R (DL) 12x, CD-R 48x CD-RW 40x, Prędkość zapisu: DVD-R (SL)24x, DVD-R (DL) 8x, DVD+R (SL) 24x, DVD+R (DL) 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x Obsługiwane formaty CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R, DL DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-ROM |
| 8. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Montowany w zatoce 3,5” posiadający złącza dla kart: CF, Micro SD, MS, SD, xD oraz 4x USB 3.0 |
| 9. | OBUDOWA | • Umożliwiająca swobodny montaż płyty głównej w standardzie ATX w sposób nie blokujący innych podzespołów, oraz umożliwiająca montaż wentylatorów na przedzie i tyle obudowy, wyposażona w zatoki:2x 5.25", 1x 3,5". • Wewnątrz możliwe do zainstalowania: 3x dyski w formacie 3.5" oraz 1x 2.5", • Panel przedni z przyciskami, kontrolkami HDD i zasilania oraz złączami USB u góry obudowy powyżej zatok 5,25", • Złącza: na panelu przednim 2x USB2.0 oraz 1x USB3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, jeśli zamontowano czytnik kart z portami USB 3.0 to port obudowy może zostać nie podłączony • Zamontowany w zatoce 3,5” czytnik kart SD/MMC/CF/, • Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. |
| 10. | ZASILACZ | • Mocowany u góry obudowy minimum 400W z aktywnym PFC, • Wentylator 120mm posiadającym regulację prędkości obrotowej w funkcji temperatury, • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • Z kompletem zabezpieczeń OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, • Średni czas pomiędzy awariami na poziomie 100.000h w temperaturze 25°C, • Posiadający złącza:1 x 24-pin (20+4) ATX, 1 x 4+4-pin ATX/EPS12V, 1 x 6+2-pin PCI-E , 1 x 6-pin PCI-E, 2 x 4-pin MOLEX, 6 x 5-pin SATA, 1 x 4-pin FLOPPY. |
| 11. | DODATKOWE KARTY ROZSZERZEŃ | dodatkowa karta Ethernet: Gigabitowa karta sieciowa 10/100/1000Mb/s z złączem PCIe. Urządzenie spełnia wymagania specyfikacji IEEE 802.3, IEEE 802.3u oraz IEEE 802.3ab. |
| 12. | MYSZ I KLAWIATURA | klawiatura: Przewodowa USB długość kabla 1.8m, układ klawiszy klasyczny Angielski (EU), ze składanymi nóżkami, blok numeryczny mysz: Optyczna, przewodowa USB długość kabla 1.8m, czułość przetwornika 100DPI, 2 przyciski + rolka do przewijania (3 przycisk w rolce) |
| 13. | MONITOR | Przekątna ekranu [cal] 23.8, Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), 16:9, Powłoka matrycy matowa, typ matrycy: IPS podświetlenie LED, Czas reakcji 5[ms], Częstotliwość odświeżania 60Hz, Jasność 250 [cd/m2], Kontrast dynamiczny 20000000:1, Kontrast statyczny 1000:1, Kąt widzenia 178 (pion) 178 (poziom), Liczba wyświetlanych kolorów 16.7mln, inne zastosowane technologie: Eye Care, Flicker Free, Low Blue Light Plus‎, AMA, Bright Intelligence, HDCP, Zarządzanie kablami. Dostępne złącza: D-Sub, DisplayPort, HDMI, Audio in, Wyjście słuchawkowe. Wbudowane głośniki o mocy głośnika RMS 2x 1[W]Możliwość montażu na ścianie (VESA), stopka z możliwością regulacji kąta pochylenia Pobór mocy 27[W] Certyfikaty ergonomii TCO 7.0, TUV-Bauart, Zarządzanie energią, Energy Star, EPEAT Silver |

Zad. 22 Doposażenie pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM

- komputer przenośny typu laptop (17 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie –– 17 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer przenośny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | Przekątna 14”, matowa antyodbłyskowa, rozdzielczość FullHD (1920x1080), proporcje 16:9, Jasność na poziomie 250 cd/m2 |
| 4. | PROCESOR | • Wyposażony w minimum 2 rdzenie fizyczne 4 wątki, częstotliwość taktowania na poziomie 2.1 w trybie turbo 3,9Ghz, TDP na poziomie 15W, Pamieć Cache 4MB. Wsparcie dla technologii: 64bit, IntelVT/AMD-V, wsparcie dla pamięci w trybie dual channel. Osiągający w teście CPU mark min 5175pkt, posiadający zintegrowany układ graficzny wspierający DirectX12 OpenGL 4.5 oraz do 3ch podłączonych wyświetlaczy |
| 5. | PŁYTA GŁÓWNA | • Z zestawem mikroukładów chipset zapewniających pełne wsparcie zamontowanego w komputerze procesora, • Pamięć RAM: obsługiwana ilość pamięci RAM do 32GB w konfiguracji dwukanałowej, wsparcie dla modułów DDR4 • Inne sploty i gniazda: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, 1x USB2.0 2x USB3.1 1x USB type C z obsługą display port • Zintegrowane peryferia: Karta dźwiękowa zgodna z ALC3246 lub równoważna, karta sieciowa 10/100/1000), • Karta WiFi w standardzie 801.11 a/b/g/Ac, • Moduł Bluetooth, • Inne funkcjonalności: wbudowany mikrofon oraz kamera o rozdzielczości min 1.0Mpix. |
| 6. | PAMIĘĆ RAM | • Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, • DDR4 min 16 GB w dwóch modułach DUAL CHANNEL. |
| 7. | DYSK TWARDY | 256GB SSD M.2 |
| 8. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | brak |
| 9. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Obsługujący standardy: Micro SD, Micro SDHC, MultiMediaCard, SD, SDHC. |
| 10. | DODATKOWE AKCESORIA | Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką do przewijania zawartości ekranu i przyciskiem w rolce, czułość na poziomie min. 800dpi lub lepiej, interfejs USB, kolor czarny, długość kabla 1.8m. |
| 11. | MYSZ I KLAWIATURA | • Wbudowana tabliczka dotykowa z wydzielonymi klawiszami z możliwością jej wyłączenia za pomocą skrótu klawiaturowego, • Klawiatura w standardzie QWERTY podświetlana, • wielodotykowy, intuicyjny touchpad |
| 12. | INNE | szerokość 330 mm, głębokość 238 mm, wysokość 18.6 mm, waga około 1.67 kg (+-100g), |
| 13. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. |

12. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48820000-2 Serwery

31682500-5 Awaryjny sprzęt elektryczny

48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

38653400-1 Ekrany projekcyjne

38652100-1 Projektory

32324600-6 Telewizory cyfrowe

30237230-0 Pamięci

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

30213100-6 Komputery przenośne

30237270-2 Torby na komputery przenośne

30237410-6 Myszka komputerowa

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

30213300-8 Komputer biurkowy

30237460-1 Klawiatury komputerowe

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

30231300-0 Monitory ekranowe

30234500-3 Pamięci do przechowywania danych

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32581100-0 Kabel do transmisji danych

32322000-6 Urządzenia multimedialne

30237280-5 Akcesoria zasilające

32342412-3 Głośniki

48190000- Pakiety oprogramowania edukacyjnego