Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie napraw dźwigów (wind) Schindler, zamontowanych w obiekcie Aqua Lublin                         przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

- Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw dźwigów osobowych (wind) Schindler typ 3300 – 2 szt. w celu przywrócenia ich sprawności technicznej:

1. Winda Schindler typ 3300, nr rej. UDT N3113063618, nr fabryczny WAW0010754847

2. Winda Schindler typ 3300, nr rej. UDT N3113063617, nr fabryczny WAW0010754844

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu, wytycznymi producenta urządzeń, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu, dla którego wykonywane będą usługi.

Istnieje możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją techniczną dźwigów, wydaną przez producenta

i UDT.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV)

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

- Przewidywany termin realizacji zamówienia

Usługa objęta przedmiotem zamówienia winna zostać wykonana w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawca musi posiadać zaświadczenie wydane przez UDT, stwierdzające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu konserwacji dźwigów.

- Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia elektryczne grupa G1 - do wykonania prac                  na stanowisku: eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV,

- Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, wyznaczoną na kierownika grupy, z uprawnieniami G1 na stanowisko dozoru dla urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres ten obejmuje dostawę, montaż (wymianę na nowe) oraz uruchomienie wraz z pozytywnym odbiorem UDT, zakończonym uzyskaniem niezbędnych decyzji, zezwalających na eksploatację dźwigu:

- Winda Schindler typ 3300, nr rej. UDT N3113063618, nr fabryczny WAW0010754847

- Traction Beam BK 1200 – 1 kpl

- Pasy nośne – 4 kpl

- Kaseta wezwań – przystanek końcowy – 2 kpl

- Kaseta wezwań – przystanek środkowy (góra/dół) – 1 kpl

- klosz lampy (plastikowa osłona świetlówek) - 2 szt

- Rolki prowadzące pasy na przeciwwadze – 4 kpl

- Winda Schindler typ 3300, nr rej. UDT N3113063617, nr fabryczny WAW0010754844

- Traction Beam BK 1200 – 1 kpl

- Pasy nośne – 4 kpl

- Kaseta wezwań – przystanek końcowy – 2 kpl

- Kaseta wezwań – przystanek środkowy (góra/dół) – 1 kpl

- Rolki prowadzące pasy na przeciwwadze – 4 kpl

Zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, które nie zostały powyżej wyszczególnione, nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia i będą każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

- Opis przedmiotu zamówienia

Akty prawne i dokumentacje decydujące o zakresie i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2017 poz. 1040 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  (Dz.U. 2012 poz. 1468)

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. z 2018 r. poz. 2176.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów                      i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811)

- Norma PN-EN 13015.

- Dokumentacja techniczno-ruchowa.

- Instrukcje konserwacji i obsługi, wytyczne producenta urządzeń.

- Obowiązujące przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

- Obowiązujące przepisy BHP.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca realizuje usługi przy użyciu właściwych metod konserwacji.

- Wykonawca zatrudnia przeszkolonych techników serwisu, którym zapewnia odpowiednie narzędzia                i instrumenty pomiarowe, niezbędne dla wykonania zlecenia.

- Podczas wykonywania czynności serwisowych Wykonawca przestrzega wszelkich norm, reguł formalnych i standardów serwisowania urządzeń, w szczególności normy PN­EN 13015.

- Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo pracy konserwatorów wykonujących czynności przeglądu                i konserwacji.

- Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i P.Poż. przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku w rejonie prowadzenia prac.

- Wykonawca w ramach niniejszego zlecenia zobowiązuje się do uruchomienia i zapewnienia odbioru UDT, zakończonego uzyskaniem niezbędnych decyzji, zezwalających na eksploatację dźwigu.

- Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest:

- Aby umożliwić prawidłowe wykonanie zlecenia, Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich elementów urządzeń w dowolnym czasie oraz na czas prac również miejsce parkingowe.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia badań doraźnych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wzywania UDT w imieniu Zamawiającego.

- Opłaty związane z odbiorami i nadzorem urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.

- Ogólne warunki realizacji usług

- Czynności serwisowe będą wykonywane w czynnych obiektach, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z koordynatorem obiektu w zakresie terminu i czasu wyłączenia urządzeń z pracy oraz wypływu prac na harmonogram zajęć i organizowane imprezy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.

- Wszystkie inne czynności, nie objęte niniejszym opisem i nie wyszczególnione w zakresie przedmiotu zamówienia nie wchodzą w zakres zamówienia i będą każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

- Realizacja zlecenia zostanie udokumentowana w serwisowym protokole odbioru, określającym wykaz wymienionych elementów, wykaz przeprowadzonych czynności, datę oraz listę osób, które przeprowadziły naprawy.

- Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zleceniodawcy serwisowy protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za realizację zamówienia.

- Cena, warunki rozliczenia i płatności

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,                 a w szczególności koszty robocizny, w/w podzespołów i materiałów, sprzętu, utylizacji niebezpiecznych odpadów, koszt pracy serwisu, innych wyżej nie wymienionych kosztów mających wpływ na ostateczną cenę końcową, koszty drobnych materiałów, takich jak: czyściwo, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, paski klinowe, smarownice, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki, smary, spirytus techniczny, oleje, obciążenie do prób, używanych w trakcie realizacji zlecenia.

- Gwarancja

Na wymienione podzespoły i materiały oraz robociznę Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy.

- Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

Lokalizacja Obiektu: Aqua Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin

| L.p. | nazwa urządzenia | Lokalizacja | nr rej. UDT | nr fabryczny | rodzaj łączności | liczba przystanków | Udźwig [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3300 | klatka schodowa KS3/ przy warsztacie/ zaplecze lodowiska | N3113063618 | WAW0010754847 | łączność z Pogotowiem Dźwigowym ­ zewnętrzna linia telefoniczna | 4 | 1125 |
| 3 | 3300 | klatka schodowa KS2 przy siłowni FitGym | N3113063617 | WAW0010754844 |  | 3 | 1125 |