Szp/ZP – 264A/ 788  /2022                                                                               Wrocław, dnia  27.09.2022 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa lasera do fotokoagulacji siatkówki”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści lampę do fotokoagulacji siatkówki o parametrach:

Typ lasera: optycznie pompowany półprzewodnikowy

Długość fali - 577 nm

Rodzaj pracy – fala ciągła, tryb SP-mode (tryb mikrosekundowy)

Czas trwania impulsu 0,01 s– 3,0 s

Czas przerwy między impulsami 0,01s - 3,0 s

Wielkość ogniska lasera regulowana w zakresie: -100 μm – 500 μm w trybie pattern, - 50 μm – 500 μm w trybie jednoogniskowym

Regulacja mocy promieniowania do 2000 mW

Tryb typu SP-mode (mikrosekundowy - wiązka ciągła lasera podzielona dla uzyskania ochrony termicznej tkanki) 5%, 10%, 15%, 20%, 30% cyklu pracy

Rodzaje patternów (wzorów): - pojedynczy - liniowy - kwadratowy (2x2, 3x3, 4x4, 5x5) - łuki (pojedyncze, podwójne, potrójne) -¼ okrągu, ½ okręgu, ¾ okręgu - okrag - linie równolegle-kolejne przesunięte na długości o połowę spotu w stosunku do poprzedniej (układy 2x, 3x3, 4x4, 5x5)

Możliwość zmiany szerokości, gęstości i rotacji patternów

Promień celujący - dioda laserowa

Klasa bezpieczeństwa IV (4)

Ustawianie i wybór parametrów za pomocą dotykowego ekranu LCD o wielkości 10,7 cala

Typ lasera: diodowy czerwony

Długość fali – 635 nm

Moc regulowana do 1 mW

LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA

Oświetlenie LED 2.85V 10W

Lampa typu ZEISS

Laser zintegrowany z lampą szczelinową poprzez moduł płynnej regulacji ogniska, bez odchylanego-ruchomego attachmentu

Oświetlenie– współogniskowo z optyką biomikroskopu

5 powiększeń lampy szczelinowej

Długość/szerokość szczeliny: 0-14mm

Filtry: bezczerwienny, kobaltowy, absorbujący ciepło

Lampa szczelinowa z joystickiem mającym charakter mikromanipulatora (sterowanie spotem we wszystkich kierunkach)

Filtr bezpieczeństwa wbudowany na stałe w biomikroskop lampy szczelinowej

Stolik elektryczny

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 2:

(pkt 4) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 0-3000 mW ograniczonej do 2000 mW?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 3:

(pkt 5) Czy Zamawiający dopuści średnicę ogniska koagulacji 50-400 μm, zmienną w zakresie krokowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 4:

(pkt 7) Czy Zamawiający dopuści czas trwania impulsu w trybie podprogowym w zakresie 1-10 mikrosekund, z ustawieniem cyklu pracy w zakresie 5-50%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 5:

(pkt 9) Czy Zamawiający dopuści więcej wzorców w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk, sektor, linia, pojedyncze ognisko?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 6:

(pkt 10) Czy Zamawiający dopuści kwadrat regulowany w zakresie 5x5 ognisk laserowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 7:

(pkt 11) Czy Zamawiający dopuści elektroniczną kontrolę bezpiecznej odległości spotu od markera plamki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 8:

(pkt 12) Czy Zamawiający dopuści sterownik nożny pozwalający na wyzwalanie impaktów i wzorców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 9:

(pkt 15) Czy Zamawiający dopuści mikromanipulator przewodowy umożliwiający zmianę mocy lasera, rozmiaru wzorca, rotacji wzorca, położenia wzorca na siatkówce?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 10:

(pkt 17) Czy Zamawiający dopuści ustawienie wzoru laserowego i ponowne użycie całego wzorca, po s Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

zybkimi bezpośrednim przerwaniu wzorca?

Pytanie nr 11:

(pkt 20) Czy Zamawiający dopuści soczewkę Volk SLT?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 12:

(umowa, § 7 ust. 2, pkt 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: wymiana jednego podzespołu na nowy w przypadku 3 awarii tego podzespołu powodującej wyłączenie sprzętu medycznego z eksploatacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.