ZAŁ. B DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapisy wspólne dla wszystkich części przedmiotu zamówienia:

- Niżej wymienione produkty należy dostarczyć do pokoju 210/5 w gmachu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia opakowań i ich wywiezienia na własny koszt, chyba że osoba odbierająca dostawę zadecyduje inaczej.

- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.

- Przedmiot zamówienia winien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony m.in. do użytkowania w Polsce

- Wymagania gwarancyjne i w zakresie rękojmi zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek (np. tonery, bębny) wymaga się aby były:

  - Z serii o pojemności normalnej lub powiększonej -nie o pojemności pomniejszonej-rozruchowej

  - oryginalne  producenta urządzenia lub równoważne

Za równoważny uznaje się produkt, o cechach:

- fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001, ISO 14001 lub normami równoważnymi; opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,

- który nie jest produktem regenerowanym tj. zawierającym jakiekolwiek elementy regenerowane, refabrykowane lub wchodzące wcześniej w całości lub w części, w skład innych produktów, Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów regenerowanych, poddawanych procesom ponownego napełniania bądź wymiany jakichkolwiek elementów,

- nie noszący śladów użytkowania oraz opatrzony znakiem firmowym producenta oraz etykietą zawierającą numer katalogowy i termin ważności,

- posiadający nie gorsze niż oryginalne (wyprodukowane przez producenta urządzeń) materiały parametry eksploatacyjne (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, zakres temperatur przechowania, kolor i nasycenie barw),

- którego wydajność jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta urządzeń,

- który nie powoduje uszkodzenia urządzenia ani nie przyśpiesza zużywania pozostałych części maszyny w stopniu większym niż materiały oryginalne;

- rozpoznawany przez urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę i faks oraz nie powodujący pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia i stronach testowych,

- kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, tj. nie ograniczający funkcji i możliwości urządzenia oraz zapewniający pełną kompatybilność z jego oprogramowaniem (informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.), nie ograniczający pełnej współpracy z programem urządzenia monitującym stan zasobników,

- który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,

- który uzyskał wyniki nie gorsze od wyników produktów zalecanych przez producentów urządzeń, w pomiarach wydajności wykonanych przez laboratorium posiadające certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 17025:2005 (wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie certyfikacji normy ISO/IEC 17025:2005), zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych.

Spis urządzeń z podziałem na poszczególne części zamówienia

CZĘŚĆ 1	5

Poz. 1.1 dysk usb dla Działu Technicznego - 2 szt	5

Poz. 1.2 urządzenie wielofunkcyjne dla Działu Technicznego – 1 szt	5

Poz. 1.3 komputer typu tablet dla Działu Technicznego – 1 szt.	6

Poz. 1.4 urządzenie wielofunkcyjne (mono) dla Działu Technicznego – 1 szt.	7

Poz. 1.5 dysk wewnętrzny SSD dla Działu Technicznego – 1 szt.	8

Poz. 1.6 adapter VGA do HDMI dla Działu Technicznego - 10 szt.	9

Poz. 1.7 pamięć komputerowa SODIMM dla Biura Dziekana - 1 szt.	9

Poz. 1.8 zestaw klawiatura + mysz dla Biura Dziekana - 3 szt.	10

Poz. 1.9 komplet tonerów dla Biura Dziekana- 1 szt.	10

Poz. 1.11 zasilacz awaryjny UPS dla Dziekanatu - 5 szt.	11

Poz. 1.13 filtr prywatyzujący - 1 szt.	12

Poz. 1.14 pamięć komputerowa DIMM dla Dziekanatu - 3 szt.	13

Poz. 1.15 pamięć komputerowa SODIMM dla Dziekanatu – 1 szt.	13

Poz. 1.16 dysk wewnętrzny SSD dla Dziekanatu – 2 szt.	14

Poz. 1.17 Notebook dla Dziekanatu – 2 szt.	14

Poz. 1.18 zasilacz do notebooka dla Dziekanatu – 1 szt.	16

Poz. 1.19 toner do drukarki dla Dziekanatu– 1 szt.	16

Poz. 1.20 komputer stacjonarny typu AiO dla Działu Finansów – 2 szt.	17

Poz. 1.21 drukarka laserowa dla Działu Finansów – 1 szt.	18

Poz. 1.22 Notebook dla Działu Finansów – 2 szt.	19

Poz. 1.23 zestaw klawiatura + mysz dla Laboratorium Informatyki – 30 szt.	20

Poz. 1.24 drukarka laserowa dla Laboratorium Informatyki – 1 szt.	20

Poz. 1.25 toner do drukarki dla Laboratorium Informatyki – 0 szt.	21

Poz. 1.26 dysk wewnętrzny SSD dla Laboratorium Informatyki – 72 szt.	21

Poz. 1.27 kieszeń na dysk 3,5 cala sata dla Laboratorium Informatyki– 1 szt.	22

Poz. 1.28 Notebook dla Kreatora Projektów – 1 szt.	23

Poz. 1.29 Stacja dokująca do notebooka dla Kreatora Projektów – 1 szt.	25

Poz. 1.30 Monitor dla Kreatora Projektów – 1 szt.	25

Poz. 1.31 Zestaw klawiatura + mysz dla Kreatora Projektów – 1 szt.	26

Poz. 1.32 pendrive dla TWT - 1 szt.	27

CZĘŚĆ 2	28

Poz. 2.1 Przełącznik sieciowy (switch) – 3szt.	28

Poz. 2.3 Serwer dla działu Finansów – 1 szt.	31

CZĘŚĆ 3	34

Poz. 3.1 tablet graficzny dla SIMT – 1 szt.	34

Poz. 3.2 kamera dla SIMT – 3 szt.	34

Poz. 3.3 mikrofon dynamiczny dla SIMT - 4 szt.	35

Poz. 3.4 interfejs USB dla SIMT - 3 szt.	35

Poz. 3.5 statyw A dla SIMT - 3 szt.	36

Poz. 3.6 statyw B dla SIMT - 1 szt.	36

Poz. 3.7 Złącze mikrofonowe dla SIMT - 1 szt.	37

Poz. 3.8 Przewód sygnałowy do mikrofonu  dla SIMT - 4 szt.	37

Poz. 3.9 Tonery do drukarki dla SIMT - 4 szt.	37

CZĘŚĆ 4	38

Poz. 4.1 pendrive A dla EiUP - 1 szt.	38

Poz. 4.2 pendrive B dla EiUP - 1 szt.	38

Poz. 4.3 Klawiatura komputerowa dla EiUP – 1 szt.	39

Poz. 4.4 Kamera internetowa dla EIUP – 2 szt.	39

CZĘŚĆ 5	41

Poz. 5.1 Monitor 34” dla PBUT – 1 szt.	41

Poz. 5.2 Pamięć RAM dla PBUT – 24 szt.	41

Poz. 5.3 Dysk SSD dla PBUT – 12 szt.	42

Poz. 5.4 Mysz + klawiatura komputerowa dla PBUT – 2 kpl.	42

Poz. 5.5 Monitor 27” dla PBUT – 2 szt.	43

Poz. 5.6 Mikrofon stacjonarny dla PBUT – 1 szt.	43

Poz. 5.7 Kamera internetowa dla PBUT – 2 szt.	44

CZĘŚĆ 6	45

Poz. 6.1 Urządzenie wielofunkcyjne dla Zakładu SRiIT– 1 szt	45

Poz. 6.2 Drukarka monochromatyczna dla Zakładu SRiIT– 1 szt	47

Poz. 6.3 Zestaw komputerowy z monitorem dla Zakładu SRiIT– 3 kpl.	48

CZĘŚĆ 7	50

POZ. 7.1 Stacja dokująca dla ISTiL – 3 szt.	50

Poz. 7.2 Notebook dla zakładu ISTiL– 3 szt.	50

Poz. 7.3 Drukarka laserowa dla zakładu ISTiL – 1 szt.	51

# CZĘŚĆ 1

W ramach oferty na „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń podobnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu”  dostarczymy niżej wymienione produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wg specyfikacji dla części 1 „dostawa dla administracji i twt”:

## Poz. 1.1 dysk usb dla Działu Technicznego - 2 szt

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: dysk zewnętrzny, przenośny, 2,5 cala, pojemność minimum 2TB, interfejs USB 3.0 lub szybszy. Interfejs: min. USB 3.0 Do dysku powinien być dołączony kabel do połączenia z komputerem w standardzie USB 3.0. W przypadku dysku talerzowego prędkość obrotowa nie niższa niż 5400rpm. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.2 urządzenie wielofunkcyjne dla Działu Technicznego – 1 szt

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne laserowe: drukarka kolorowa ze skanerem Format: minimum A4 Funkcje: ethernet - druk w sieci LAN duplex - automatyczny druk dwustronny automatyczne kopiowanie dwustronne skanowanie dwustronne automatyczne interfejs: rj45, usb, skanowanie minimum 600dpi. Podajnik dokumentów na minimum 30 arkuszy Prędkość kopiowania minimum 30 stron/min Do urządzenia musi być dołączony komplet tonerów standardowych na wydruk: Czarny minimum 6000 stron Kolor minimum 6000 stron ( w każdym kolorze po 6000 str.) Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.3 komputer typu tablet dla Działu Technicznego – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: komputer typu tablet Wyświetlacz: minimum 11 cali Rozdzielczość: powyżej 1000 x 1000 pikseli (np.: 1920 x 1080, 2000 x 1200, itp.) Aparat tylny: minimum 8Mpix System operacyjny: minimum Android 10 lub Windows 10 Wymagania techniczne: pamięć wewnętrzna minimum 128GB, pamięć ram minimum 6GB, bluetooth, Wifi Dedykowana klawiatura producenta tabletu Gwarancja na tablet: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |
| Dodatkowo Etui zakrywające ekran dostosowane do modelu tabletu (nie uniwersalne mocowane np. na gumki) Jako etui Wykonawca może zaoferować klawiaturę (angielska qwerty) dedykowaną do tabletu pełniącą rolę osłony ekranu. | Informacja o etui: ……………………………………………. |
| Dodatkowo Karta pamięci: minimum 128GB kompatybilna z tabletem (do karty musi być dołączona przejściówka lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające odczyt karty w komputerze wyposażonym w czytnik kart SD i złącze USB) | Informacja o pamięci …………………………………….. i sposobie przenoszenia danych na PC: ……………………………………………. |

## Poz. 1.4 urządzenie wielofunkcyjne (mono) dla Działu Technicznego – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne laserowe: drukarka kolorowa ze skanerem Format: minimum A4 Funkcje: ethernet - druk w sieci LAN duplex - automatyczny druk dwustronny automatyczne kopiowanie dwustronne skanowanie dwustronne automatyczne interfejs: rj45, usb, skanowanie minimum 600dpi. Podajnik dokumentów na minimum 30 arkuszy Prędkość kopiowania minimum 30 stron/min Do urządzenia musi być dołączony komplet tonerów standardowych na wydruk: czarny 6000 stron Użycie tonerów nie powinno naruszać gwarancji zaoferowanego urządzenia. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.5 dysk wewnętrzny SSD dla Działu Technicznego – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: dysk wewnętrzny 2,5 cala. Rodzaj dysku: SSD Rozmiar: 2,5 cala Interfejs: SATA Pojemność: minimum 500GB Wymagania techniczne: Dysk typu SSD, pojemność nie niższa niż 500GB, interfejs SATA, wielkość obudowy 2,5 cala, prędkość zapisu oraz odczytu nie niższa niż 500MB/s. Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.6 adapter VGA do HDMI dla Działu Technicznego - 10 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: adapter/ konwerter z sygnału hdmi do vga. Interfejs: wejście hdmi, wyjście vga. Wymagania techniczne: konwerter na wyjściu sygnału vga powinien posiadać też wyjście audio minijack Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.7 pamięć komputerowa SODIMM dla Biura Dziekana - 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: pamięć ram komputerowa Typ: SODIMM DDR4 Pojemność: 8GB Częstotliwość: 2400mhz Wymagania techniczne: pamięć ram do notebooka, sodimm, ddr4, 2400mhz, CL maksymalnie 17. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.8 zestaw klawiatura + mysz dla Biura Dziekana - 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: zestaw klawiatura + mysz Rodzaj: bezprzewodowa Typ klawiatury: wyspowa, biurowa Interfejs: USB 2.0 Wymagania techniczne: częstotliwość transmisji 2,4GHZ, zasilana bateriami typu AAA, klawiatura i mysz korzystają z tego samego transmitera (zestaw). W zestawie komplet baterii lub akumulatorków Gwarancja: 36 miesięcy (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.9 komplet tonerów dla Biura Dziekana- 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| komplet tonerów do drukarki HP Laser Jet Pro MFP M277dw (wszystkie kolory) Gwarancja: 1 rok (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.10 zestaw klawiatura + mysz dla Dziekanatu - 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: zestaw klawiatura + mysz Rodzaj: bezprzewodowa Typ klawiatury: wyspowa, biurowa Interfejs: USB 2.0 Wymagania techniczne: częstotliwość transmisji 2,4GHZ, zasilana bateriami typu AAA, klawiatura i mysz korzystają z tego samego transmitera (zestaw). W zestawie komplet baterii lub akumulatorków Gwarancja: 36 miesięcy (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.11 zasilacz awaryjny UPS dla Dziekanatu - 5 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: Zasilacz awaryjny UPS do komputera biurowego. Moc skuteczna: minimum 360 W Czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 50%: minimum 8 minut Gniazda wyjściowe: 2 x 230V Wymagania techniczne: zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe ,zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.12 dysk usb dla Dziekanatu - 8 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: dysk zewnętrzny, przenośny, 2,5 cala, pojemność minimum 1TB, interfejs USB 3.0 lub szybszy. Interfejs: min. USB 3.0 Rodzaj dysku: talerzowy lub SSD Wymagania techniczne: Do dysku powinien być dołączony kabel do połączenia z komputerem w standardzie USB 3.0. W przypadku dysku talerzowego prędkość obrotowa nie niższa niż 5400rpm. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.13 filtr prywatyzujący - 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: filtr prywatyzujący 19,5 cala Kolor: czarny Rodzaj powierzchni: matowa Wymagania techniczne: pokrycie wyświetlacza o przekątnej 19,5 cala i proporcjach 5:4. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.14 pamięć komputerowa DIMM dla Dziekanatu - 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: pamięć komputerowa ram. Typ pamięci: DDR3 Pojemność: 8GB Częstotliwość: 1600mhz Wymagania techniczne: pamięć ram typu DDR3, 1600mhz (PC3 12800), pojemność 8GB, opóźnienie CL: maksymalnie 11. Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.15 pamięć komputerowa SODIMM dla Dziekanatu – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: pamięć ram komputerowa Typ: SODIMM DDR3 Pojemność: 8GB Częstotliwość: 1600mhz Wymagania techniczne: pamięć ram do notebooka, sodimm, DDR3, 1600mhz, CL maksymalnie 11. Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.16 dysk wewnętrzny SSD dla Dziekanatu – 2 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: dysk wewnętrzny 2,5 cala. Rodzaj dysku: SSD Rozmiar: 2,5 cala Interfejs: SATA Pojemność: minimum 500GB Wymagania techniczne: Dysk typu SSD, pojemność nie niższa niż 500GB, interfejs SATA, wielkość obudowy 2,5 cala, prędkość zapisu oraz odczytu nie niższa niż 500MB/s. Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.17 Notebook dla Dziekanatu – 2 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: komputer typu notebook Procesor: co najmniej 4 rdzenie 8 wątków, o wydajności co najmniej 10 069 pkt w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Pamięć ram: minimum 8GB Dysk twardy: SSD, minimum 500GB System operacyjny: Windows 10 Professional Wymagania techniczne: wbudowana kamera, wbudowany mikrofon, matryca 13,3 cala, karta wifi, karta lan, minimalnie 2 gniazda USB 3.1, cyfrowe wyjście wideo (HDMI lub DP). Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. Posiadający następujące parametry: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) W przypadku wątpliwości Zamawiający poprosi Wykonawcę o wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net wykonany po publikacji SWZ potwierdzający podany parametr. |

## Poz. 1.18 zasilacz do notebooka dla Dziekanatu – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: zasilacz do notebooka Wymagania techniczne: oryginalny zasilacz do notebooków Lenovo typ: Lenovo ThinkPad 65W AC Adapter USB Type-C Gwarancja: 1 rok (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.19 toner do drukarki dla Dziekanatu– 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: toner do drukarki Model drukarki: HP laserjet 1010 Oznaczenie obecnie zainstalowanego tonera: HP Q2612A BLACK POINT SUPER PLUS Gwarancja: 1 rok (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.20 komputer stacjonarny typu AiO dla Działu Finansów – 2 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: komputer stacjonarny typu AiO (All in One) Procesor: co najmniej 8 rdzeni 16 wątków, o wydajności co najmniej 13 208 pkt w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Pamięć ram: minimum 16GB Dysk twardy: SSD, minimum 500GB System operacyjny: Windows 10 Professional Wymagania techniczne: wbudowana kamera, wbudowany mikrofon, matryca 24 lub 23.8 cala, karta wifi, karta lan, minimalnie 4 gniazda USB 3.1, cyfrowe wyjście wideo (HDMI lub DP), klawiatura wyspowa, mysz. Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. Posiadający następujące parametry: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) W przypadku wątpliwości Zamawiający poprosi Wykonawcę o wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net wykonany po publikacji SWZ potwierdzający podany parametr. |

## Poz. 1.21 drukarka laserowa dla Działu Finansów – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: drukarka laserowa Format druku: A4 Automatyczny druk dwustronny (duplex): tak Monochromatyczna: tak Podłączenie: USB, RJ45 Wymagania techniczne: automatyczny druk dwustronny, podłączenie poprzez USB oraz RJ45, podajnik papieru na 250 arkuszy, jakość druku minimum 600dpi, monochromatyczna. Osiągana Szybkość druku: 35 str/min Do urządzenia powinien być dołączony toner(-y) czarny pozwalające na wydruk 10 000 stron Toner nie powinien naruszać w żaden sposób gwarancji udzielonej na urządzenie Gwarancja: 1 rok (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.22 Notebook dla Działu Finansów – 2 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: komputer typu notebook Procesor: co najmniej 4 rdzenie 8 wątków, o wydajności co najmniej 10 069 pkt w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Pamięć ram: minimum 8GB Dysk twardy: SSD, minimum 500GB System operacyjny: Windows 10 Professional Wymagania techniczne: wbudowana kamera, wbudowany mikrofon, matryca 13,3 cala, karta wifi, karta lan, minimalnie 2 gniazda USB 3.1, cyfrowe wyjście wideo (HDMI lub DP). Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. Posiadający następujące parametry: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) W przypadku wątpliwości Zamawiający poprosi Wykonawcę o wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net wykonany po publikacji SWZ potwierdzający podany parametr. |

## Poz. 1.23 zestaw klawiatura + mysz dla Laboratorium Informatyki – 30 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: zestaw klawiatura + mysz Rodzaj: przewodowa Typ klawiatury: wyspowa, biurowa Interfejs: USB 2.0 Wymagania techniczne: długość kabli minimum 150cm. Gwarancja: 1 rok (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.24 drukarka laserowa dla Laboratorium Informatyki – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: drukarka laserowa Format druku: A3 Kolorowa: tak Podłączenie: USB, RJ45 Wymagania techniczne: podłączenie poprzez USB oraz RJ45, jakość druku minimum 600dpi, kolorowa Do urządzenia powinien być dołączony toner(-y) czarne pozwalające na wydruk minimum 7000 stron. Użycie tonerów nie powinno naruszać gwarancji zaoferowanego urządzenia. Gwarancja: 1 rok (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.25 toner do drukarki dla Laboratorium Informatyki – 0 szt.

## Poz. 1.26 dysk wewnętrzny SSD dla Laboratorium Informatyki – 72 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: dysk wewnętrzny 2,5 cala. Rodzaj dysku: SSD Rozmiar: 2,5 cala Interfejs: SATA Pojemność: minimum 500GB Wymagania techniczne: Dysk typu SSD, pojemność nie niższa niż 500GB, interfejs SATA, wielkość obudowy 2,5 cala, prędkość zapisu oraz odczytu nie niższa niż 500MB/s. Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.27 kieszeń na dysk 3,5 cala sata dla Laboratorium Informatyki– 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: kieszeń (obudowa) na dysk SATA 3,5 cala Przenośna: tak Interfejs: minimum USB 3.0 Rodzaj dysków: SATA, 3,5 cala. Wymagania techniczne: kieszeń zewnętrzna do montażu dysku SATA 3,5 cala. Do kieszeni powinien być dołączony kabel USB, do komunikacji z komputerem. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.28 Notebook dla Kreatora Projektów – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Ekran: Wielkość matrycy 15,6" o rozdzielczości 1920x1080 w technologii LED IPS, matowy i przeciwodblaskowy. Jasność matrycy min 400 nitów, kontrast 600:1. Procesor: Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w testach wydajności (wg PassMark CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) minimum 12400 pkt. Pamięć ram: 16GB DDR4 2400MHz, możliwość rozbudowy do 32GB, wolny min 1. slot na pamięć. Dysk twardy: 960GB SSD PCIe NVMe lub SATA3 TLC SSD Karta graficzna: Komponent zintegrowany w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej osiągająca w testach wydajności (wg PassMark GPU Mark https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) minimum 2800 pkt. Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa full duplex, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do sterowania siłą głosu, wbudowane głośniki stereo. Karta sieciowa i komunikacja: Karta sieciowa WLAN 802.11ax, zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express, Bluetooth 5.0. Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy: 2 x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typu-C (umożliwiający przesyłanie sygnału DisplayPort 1.4), złącze słuchawek/mikrofonu, HDMI, czytnik kart microSD, kamera HD + mikrofon, czytnik linii papilarnych, Dedykowane złącze zasilania AC, (jeśli do zasilania notebooka wykorzystywane jest złącze USB/Thunderbolt Typu- C notebook musi być wyposażony w dodatkowe/drugie złącze Typu-C.) Klawiatura: Klawiatura podświetlana w układzie US – QWERTY odporna na zalanie cieczą. Mysz: wbudowany touchpad. Zasilacz i bateria: Czas pracy na baterii min 6 godzin, zasilacz. System Operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Funkcje BIOS/UEFI: W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOSu oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła oraz numeru serwisowego nawet po odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Waga: Waga max 1,8 kg Gwarancja: min 3 lata | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. Posiadający następujące parametry: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) Posiadający następujące parametry karty graficznej: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html ) W przypadku wątpliwości Zamawiający poprosi Wykonawcę o wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net wykonany po publikacji SWZ potwierdzający podany parametr. |

## Poz. 1.29 Stacja dokująca do notebooka dla Kreatora Projektów – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Stacja musi być kompatybilna z pozycją 56. Wbudowane porty: 1x RJ45, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0 Typu-C Zasilacz: W zestawie ze stacją, min 120W. Obsługa zewnętrznych monitorów: Możliwość podłączenia co najmniej 3 zewnętrznych monitorów FHD. Waga: Waga max 1kg Gwarancja: min 2 lata. | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.30 Monitor dla Kreatora Projektów – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Przekątna: 27 cala w formacie 16:9. Rozdzielczość osiągana: 1920x1080. Technologia matrycy: IPS, S-IPS, H2-IPS lub AH-IPS Typ matrycy: Matowa. Jasność: Min. 250 cd/m2. Czas reakcji matrycy: Max. 5 ms. Kontrast: 1000:1. Wbudowane porty(wejścia) : VGA, DisplayPort, HDMI w zestawie co najmniej: kabel DisplayPort lub HDMI oraz kabel USB) Głośniki: wbudowane. Zabezpieczenia fizyczne: miejsce na blokadę Kensington. Osiągany kąt widzenia: Pionowo 178°, Poziomo 178° Inne: - Wyświetlacz antystatyczny i antyodblaskowy - Pivot 90stopni - Regulacja wysokości min 100 mm - Możliwość pochylenia ekranu (tzw. Tilt) w zakresie od -5st do max + 23st Maksymalne zużycie energii w stanie gotowości: do 30 W Normy i certyfikaty: Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej: certyfikat ENERGY STAR 8®, Certyfikat TCO,EPEAT 2019 -Silver Warunki gwarancji: Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. Oferowany sprzęt posiada / nie posiada następujące certyfikaty spośród wymaganych: ENERGY STAR 8®, Certyfikat TCO,EPEAT 2019 -Silver |

## Poz. 1.31 Zestaw klawiatura + mysz dla Kreatora Projektów – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Typ: Multimedialna, niskoprofilowa. Łączność: Bezprzewodowa, 2.4ghz. Klawisze alfanumeryczne: Tak Klawisze multimedialne, funkcyjne: Tak Podpórka pod nadgarstki: Tak Kolor: Czarny Mysz w zestawie: Tak Typ myszy: Optyczna, bezprzewodowa Wskaźnik naładowania baterii: Tak Typ baterii: Baterie typu AA lub AAA Cechy dodatkowe: Odporność na zachlapania, cicha praca klawiszy Gwarancja: min 2 lata | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 1.32 pendrive dla TWT - 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego pendrive. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: pendrive (pamięć USB) o pojemności 256 GB lub więcej. Waga: max. 40 g Interfejs: min. USB 3.0 Wymagania techniczne: metalowa aluminiowa obudowa, odporność na wibracje i wstrząsy, wymagana odporność na wodę poprzez zakręcaną pokrywę i zastosowanie uszczelki. Gwarancja: 5 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

# CZĘŚĆ 2

W ramach oferty na „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń podobnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu”  dostarczymy niżej wymienione produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wg specyfikacji dla Części 2 „Dostawa urządzeń sieciowych”:

## Poz. 2.1 Przełącznik sieciowy (switch) – 3szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej, model urządzenia. |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: przełącznik przewodowy LAN zarządzany działający w standardzie 1 Gbit lub wyższym. Waga i rozmiary powinny umożliwić montaż urządzenia w szafie RACK 1U o wymiarach maks. 280 mm (głębokość) oraz 45 mm (wysokość) Interfejsy sieciowe: RJ-45 (min. 24 szt.), SFP (min. 4 szt.), port konsoli RJ-45 (1 szt.). Obsługiwane standardy komunikacyjne: 802.1x, 802.2x, 802.3x Przełącznik wielowarstwowy: warstwy sieciowe L2/L3 Obsługiwane standardy: QoS, zarządzanie przez stronę www, inspekcja ARP, pełny dupleks, kontrola wzrostu natężenia ruchu, limit częstotliwości, protokół drzewa rozpinającego, auto-negocjacja, obsługa sieci VLAN (min 1023) Pozostałe funkcje urządzenia: DHCP server, listy ACL (min. 3), IGMP snooping, szyfrowanie SNMP, SSH, SSL, uwierzytelnianie oparte na MAC, uwierzytelnianie na podstawie portów, obsługa multicast. Protokoły: zarządzający SNMPv3, przełączenia UDP, TCP, RADIUS/TACACS+ Zarządzanie energią: obsługa zasilania zapasowego (RPS), napięcie AC 230. Gwarancja: minimum 2 lata | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |
| Dostarczane urządzenie musi w pełni współpracować z zastępowanym przełącznikiem Cisco C2950T. | Gwarantujemy pełną współpracę z przełącznikiem Cisco C2950T |
| Udział w konfigurowaniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego: tak | Zapewniamy udział w konfigurowaniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego |
| Odbiór urządzenia zostanie dokonany po 2 tygodniach od momentu montażu po przetestowaniu poprawności działania, nie później jednak niż 4 tygodnie od momentu dostarczenia. Okres ten nie wlicza się do terminu realizacji umowy. | Wyrażamy zgodę / Nie wyrażamy zgody |

## POZ. 2.2 Punkt dostępowy sieciowy wifi (acces point) – 4 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej, model urządzenia |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: punkty dostępowe sieci bezprzewodowej Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz – 5 GHz. Antena dookólna zintegrowana o poziomie wzmocnienia 5 dBm (min). Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 1 Gb/s. Pasma częstotliwości: 2.412 - 2.472 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.5 -5.6 GHz, 5.64 - 5.7 GHz Standardy komunikacyjne: w celu zapewnienia kompatybilności z już posiadanym sprzętem sieciowym, powinno obsługiwać 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11n, 802.1x, 802.3, 802.3ab, 802.3ad, 802.3at, 802.3u Liczba kanałów powinna pozwalać na bezkonfliktowe działanie wielu sieci bezprzewodowych: 13 (min) Moc nadajnika musi pozwalać na stabilne pokrycie całego budynku Wydziału Transportu: 23 dBm Sprzęt powinien zapewniać szyfrowanie oraz bezpieczeństwo danych z wykorzystaniem standardów: 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2 Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45): 2 (min), w tym 1 konsolowy. Obsługa PoE: Tak Możliwość umieszczenia na suficie oraz ścianie. Gwarancja: 2 lata (min) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |
| Dostarczane urządzenie musi w pełni współpracować z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem punktów dostępowych Cisco WLC 2504 | Gwarantujemy pełną współpracę z kontrolerem punktów dostępowych Cisco WLC 2504 |
| Udział w konfigurowaniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego: tak | Zapewniamy udział w konfigurowaniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego |
| Odbiór urządzenia zostanie dokonany po 2 tygodniach od momentu montażu po przetestowaniu poprawności działania, nie później jednak niż 4 tygodnie od momentu dostarczenia. Okres ten nie wlicza się do terminu realizacji umowy. | Wyrażamy zgodę |

## Poz. 2.3 Serwer dla działu Finansów – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Obudowa: Obudowa typu RACK 19 cali 1U o głębokości nie więcej niż 80 cm (bez składanego organizera na kable), umożliwiająca instalację minimum 4 dysków twardych 3.5” w obudowie serwera. Obudowa ma zawierać wszystkie elementy niezbędne do zamontowania serwera w szafie Rack i ma umożliwiać wysunięcie serwera. Obudowa ma posiadać składany organizer na kable umożliwiający wysunięcie serwera bez demontażu okablowania. Procesor: Zainstalowany procesor zgodny z architekturą x86, dedykowany do pracy w serwerach. Parametry dla procesora: liczba rdzeni minimum 4, taktowanie bazowe zegara minimum 3.4 GHz, pamięć Cache minimum 8 MB, współczynnik TDP nie więcej niż 110W. Pojedynczy procesor w teście Passmark Performance Test Benchmark CPU Mark osiągający wynik minimum 7290 punktów wg. kolumny Passmark CPU Mark (dla komputerów z pojedynczym procesorem). Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wydruków bezpośrednio ze strony www.cpubenchmark.net, aktualnych na dzień przygotowywania oferty, potwierdzających spełnienie warunku osiąganych wyników w dniu wydruku. Wydruki muszą zawierać nazwę strony internetowej i datę wydruku. Pamięć RAM: Zainstalowane 16 GB DDR4 UDIMM o częstotliwości nie niższej niż 3200 Mhz, w 2 modułach po 8 GB każdy, minimum 2 sloty muszą pozostać nieobsadzone do dalszej rozbudowy. Płyta główna: Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta główna posiadająca minimum 4 sloty DIMM na pamięć RAM 3400 ECC DDR4 z możliwością rozbudowy pamięci RAM do minimum 64 GB. Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. Dyski twarde: Zainstalowane: minimum 4 dyski twarde SATA 6Gb/s 7200 obr/min, których łączna surowa pojemność RAW wyniesie nie mniej niż 12 TB. Dopuszczalna pojemność indywidualnych dysków: 2x 1TB + 2x 4TB. Zamawiający nie dopuszcza osiągnięcia minimalnej liczby dysków przez zastosowanie zewnętrznej obudowy na dyski i podłączonej do serwera. Kontrolery dysków: Minimum jeden kontroler dyskowy umożliwiający obsługę dysków twardych SAS/SATA/SSD w trybie RAID co najmniej 0,1,10. Karty sieciowe: Minimum 2-karty Ethernet 1 GbE posiadające łącznie minimum 2 porty Ethernet RJ45. Wymagane interfejsy 1 GbE nie mogą być realizowane przez zastosowanie dodatkowej karty rozszerzeń PCIe lub przejściówkę USB. Interfejsy, złącza: Interfejsy i złącza dostępne z tyłu obudowy: minimum 2-porty USB, port VGA, port LAN RJ45 karty zarządzającej. Zasilanie: Serwer musi posiadać system dwóch niezależnych zasilaczy o napięciu 230V (każdy) typu Hot-Plug, zapewniających redundancję zasilania. Awaria jednego z zasilaczy nie może pogarszać warunków pracy i wydajności serwera (pełna redundancja sprzętowa). Chłodzenie: Nadmiarowe wentylatory. Serwer musi mieć wypełnione wentylatorami wszystkie dostępne zatoki przeznaczone na wentylatory. Utrata jednego wentylatora z zespołu wentylatorów nie powinna powodować osiągnięcia temperatur granicznych dla obudowy, a tym samym konieczności wyłączenia infrastruktury z eksploatacji. System operacyjny: Do serwera powinna być dostarczona licencja na oprogramowanie systemowe: Microsoft Windows Server 2019 Essentials. Serwer powinien zapewniać pełna kompatybilność z systemem Windows Server 2019 Essentials. Zarządzanie: Moduł zarządzający niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadający dedykowane złącze Ethernet RJ-45 i umożliwiający: -zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera – minimum o prędkości obrotowej wentylatorów, poborze prądu przez serwer, wartości napięcia i temperatury; -zdalne włączanie i wyłączanie serwera (power on/power off); - wsparcie dla powiadomień e-mail w przypadku awarii lub zmiany konfiguracji sprzętowej oraz przekroczenia zadanych progów parametrów pracy. System musi umożliwiać bezpośredni dostęp do panelu administracyjnego modułu zarządzania serwera. Akcesoria i wyposażenie: Komplet kabli sieciowych o długości 3m umożliwiających podłączenie wszystkich interfejsów do sieci LAN. Certyfikaty: Certyfikat CE (należy załączyć do oferty) Gwarancja minimum: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: Model: Posiadający następujące parametry: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) W przypadku wątpliwości Zamawiający poprosi Wykonawcę o wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net wykonany po publikacji SWZ potwierdzający podany parametr. |

# CZĘŚĆ 3

W ramach oferty na „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń podobnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu”  dostarczymy niżej wymienione produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wg specyfikacji dla Części 3 „Dostawa dla Zakładu SIMT”:

## Poz. 3.1 tablet graficzny dla SIMT – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| tablet graficzny pióro bezbateryjne, kąt nachylenia 60 stopni +/- 5 stopni, obszar roboczy około +/1 cm 25,4 x15,9 cm, rozdzielczość co najmniej 5080LPI, przyciski 8 lub więcej, częstotliwość raportowania >200, precyzja 0.01mm lub wyższa, wysokość odczytu 10mm +/- 1mm, wejście usb, kompatybilność Windows 7/8/10, MAC OS X 10.10 lub nowszy, Android 6.0 lub nowszy Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.2 kamera dla SIMT – 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Specyfikacja: 1920 x 1080 lub wyższa, audio USB 2.0, H.264 Aparat fotograficzny, Format cyfrowy video H.264, Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo 1920 x 1080; Obsługuje Skype; Regulacja ostrości Automatyczna; Interfejs do komputera USB 2.0 lub wyższe; Zgodność z normami UL,FCC,RoHS,WEEE,TUV T; Kompatybilność z systemem operacyjnym Apple MacOS X 10.7 lub nowsza,SUSE Linux Enterprise 11 SP2,Microsoft Windows 7 / 8 / 10 Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.3 mikrofon dynamiczny dla SIMT - 4 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| mikrofon: Typ: Dynamiczny; Zastosowanie wokal/konferansjerka; Charakterystyka: kardioidalna; Pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 kHz; Impedancja: 150 Ohm; Czułość: -70 dB; Złącza XLR, pozłacane; Dodatkowe funkcje: wbudowany filtr przeciwwietrzny i chroniący przed zgłoskami wybuchowymi (anty-pop); Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.4 interfejs USB dla SIMT - 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| interfejs audio USB Specyfikacja: Przedwzmacniacz1 x; Rodzaj wejścia: 1 x XLR/TRS combo connector (Mic/Line), 1x¼" TRS (Instrument); Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 30 kHz (0 / - 0.5 dB); Impedancja: Mic in 1 MΩ; Max. poziom wejściowy: Mic +22 dBu / Instrument +2 dBu; Zasilanie Phantom: +48 V, switchable; Rodzaj wyjścia: 1 x ¼" stereo (Phones), 2 x RCA (Line Out); Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 30 kHz (0 / -0.5 dB); Max. poziom wyjściowy: 0 dBu Kompatybilny z mikrofonem z pozycji 31 Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.5 statyw A dla SIMT - 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| statyw mikrofonowy; Specyfikacja:, gwint 3/8, wysokość 170mm, materiał stal, waga do 0,3 kg, kolor czarny kompatybilny z mikrofonem z pozycji 31 Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.6 statyw B dla SIMT - 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Specyfikacja: statyw mikrofonowy, osadzony na gumowanym żeliwnym krążku. Gwint 3/8" długość ramienia 650mm, średnica podstawy 190mm, wysokość 290 mm, materiał stal, PA i żeliwo, kolor czarny, długość ramienia 650 mm lub dłuższy kompatybilny z mikrofonem z pozycji 31 Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.7 Złącze mikrofonowe dla SIMT - 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| złącze mikrofonowe, Specyfikacja: złącze mikrofonowe żeńskie z wyłącznikiem, typ XLR Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.8 Przewód sygnałowy do mikrofonu  dla SIMT - 4 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Wysokiej jakości przewód sygnałowy zapewnia dobre brzmienie przy niskim poziomie szumów. Typ wtyk XLR (kabel mikrofonowy). Długość co najmniej 1 metr. Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 3.9 Tonery do drukarki dla SIMT - 4 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego przełącznika sieciowego. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| tonery do drukarki HP LaserJet 1022 Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

# CZĘŚĆ 4

W ramach oferty na „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń podobnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu”  dostarczymy niżej wymienione produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wg specyfikacji dla Części 4 „Dostawa dla Zakładu EIUP”:

## Poz. 4.1 pendrive A dla EiUP - 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanej pamięci zewnętrznej. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: pamięć zewnętrzna do komputera typu Pendrive. Pojemność pamięci : 128 GB. Interfejs: USB 3 , z wtykiem do gniazda typu A Prędkość odczytu (maksymalna) co najmniej 150MB/s Prędkość zapisu (maksymalna) co najmniej 40 MB/s Kompatybilność: Windows Szerokość nie więcej niż 14 mm ze względu na możliwość podłączenia dwóch urządzeń do blisko położonych gniazd USB w komputerze typu notebook Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 4.2 pendrive B dla EiUP - 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanej pamięci zewnętrznej. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: pamięć zewnętrzna do komputera typu Pendrive. Pojemność pamięci : 256 GB. Interfejs: USB 3 , z wtykiem do gniazda typu A Prędkość odczytu (maksymalna) co najmniej 150Ms/s Prędkość zapisu (maksymalna) co najmniej 40 MB/s Kompatybilność: Windows Szerokość nie więcej niż 14 mm ze względu na możliwość podłączenia dwóch urządzeń do blisko położonych gniazd USB w komputerze typu notebook Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 4.3 Klawiatura komputerowa dla EiUP – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanej klawiatury komputerowej. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: klawiatura komputerowa. Typ klawiatury: tradycyjna Łączność przewodowa Interfejs USB Długość przewodu 1,4-1,8 m Kolor czarny Układ klawiszy tradycyjny z klawiszami numerycznymi Szerokość klawiatury 42-46 cm Kompatybilność: Windows Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

## Poz. 4.4 Kamera internetowa dla EIUP – 2 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. |
| --- | --- |
| Rozdzielczość 1080p FullHD Obiektyw z kątem widzenia min 70 stopni Kompatybilny z MS Windows 7 /8 / 8.1 / 10 Przetwornik obrazu: CMOS Format wideo: min. H.264, MJPEG Tryb ostrości: fixfocus Odległość ogniskowania: od 60 cm Mikrofon: wbudowany, mono Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. |

# CZĘŚĆ 5

W ramach oferty na „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń podobnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu”  dostarczymy niżej wymienione produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wg specyfikacji dla Części 5 „Dostawa dla Zakładu PBUT”:

## Poz. 5.1 Monitor 34” dla PBUT – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Monitor: VA LED, przekątna minimum 34 cale, rozdzielczość 3440x1440, częstotliwość pionowa osiągana 60 Hz, hub USB ze złączem USB3, wbudowane głośniki, złącze DP, kąty widzenia minimum 178x178, jasność min 400cd/m2, kontrast statyczny min 3000x1, format 21:9; Kable w zestawie: zasilający, USB, HDMI, DP Gwarancja: 2 lata (min.) | Producent/marka: Model: …………………………………. |

## Poz. 5.2 Pamięć RAM dla PBUT – 24 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Pamięć RAM: DIMM do komputera PC 4GB DDR3 1600 Gwarancja: 2 lata (min.) | Producent/marka: Model: …………………………………. |

## Poz. 5.3 Dysk SSD dla PBUT – 12 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Dysk SSD Standard SATA, Pojemność minimum 480GB, szybkość zapisu minimum 450MB/s Gwarancja: 2 lata (min.) | Producent/marka: Model: …………………………………. |

## Poz. 5.4 Mysz + klawiatura komputerowa dla PBUT – 2 kpl.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. |
| --- | --- |
| mysz + klawiatura komputerowa w kolorze czarnym Mysz: bezprzewodowa, laserowa, ergonomiczna + podkładka pod mysz Klawiatura: QWERTY, bezprzewodowa, niski skok klawiszy, cicha praca, klawisze numeryczne Zestaw musi być wyposażony w komplet baterii lub akumulatorków. Gwarancja: 2 lata (min.) | Producent/marka: Model: …………………………………. |

## Poz. 5.5 Monitor 27” dla PBUT – 2 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. |
| --- | --- |
| Monitor 27 cale: typ wyświetlacza- AMVA LED, obszar aktywny- przynajmniej 27”, kontrast typowy- przynajmniej- 3000:1, jasność- przynajmniej 300 cd/m2, rozdzielczość podstawowa- min. 1920 x 1080, certyfikaty i standardy- CE, ISO 9001, inne funkcje 75 Hz częstotliwość odświeżania, funkcja ograniczająca niebieskie światło, regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości, pivot, wąska ramka, złącza – DisplayPort, HDMI, USB 3.0, wyjście liniowe audio, wbudowane głośniki, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB 3.0, kabel zasilający (długość co najmniej 1m). Gwarancja: 2 lata (min.) | Producent/marka: Model: …………………………………. |

## Poz. 5.6 Mikrofon stacjonarny dla PBUT – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. |
| --- | --- |
| Typ mikrofonu: Pojemnościowy Kompatybilność: Windows 10, iOS Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna Zakres częstotliwości dolny: max. 80 Hz Zakres częstotliwości górny: min. 16 kHz Częstotliwość próbkowania: min. 44.1 kHz Podłączenie do komputera: USB Wyposażenie: siatka przeciw podmuchom, zawieszenie mikrofonu, statyw stołowy (możliwość przykręcenia) Przeznaczenie:: telekonferencje o wysokiej jakości przenoszonego dźwięku Gwarancja: 2 lata (min.) | Producent/marka: Model: …………………………………. |

## Poz. 5.7 Kamera internetowa dla PBUT – 2 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. |
| --- | --- |
| Rozdzielczość 1080p FHD Obiektyw z autofokusem i szerokim kątem widzenia min 90 stopni Opcje: przycisk umożliwiający wstrzymanie/ wznowienie nagrywania wideo Kompatybilny z iOS, Windows 10 Przetwornik obrazu: min. CMOS 1/3” Format wideo: min. H.264, MJPEG Tryb ostrości: Autofocus Odległość ogniskowania: 1.5 – 5 m Mikrofon: 2 szt. (z redukcją szumów) Gwarancja: 2 lata (min.) | Producent/marka: Model: …………………………………. |

# CZĘŚĆ 6

W ramach oferty na „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń podobnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu”  dostarczymy niżej wymienione produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wg specyfikacji dla Części 6 „Dostawa dla Zakładu SRiIT”:

## Poz. 6.1 Urządzenie wielofunkcyjne dla Zakładu SRiIT– 1 szt

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny): poniżej 3 gr/str. A4 (pokrycie 5%) koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne): poniżej 20 gr/str. A4 (pokrycie 5%) rozdzielczość druku mono: min. 1200x1200 dpi rozdzielczość druku kolorowego: min 1200x1200 dpi szybkość drukowania mono: min 30 stron A4/min szybkość drukowania w kolorze: min 30 stron A4/min automatyczny druk dwustronny: tak skanowanie dwustronne: tak (SPDF) skanowanie do e-maila: tak optyczna rozdzielczość skanowania: min. 600x600 dpi skanowanie do plików w formacie: JPEG, TIFF, TIFF (wielostronicowy), PDF, PDF (wielostronicowy) rozdzielczość kopiowania: min: 1200x1200 dpi kopiowanie w kolorze: tak zakres skalowania: min 25 %, max 400 % ilość kopii na arkuszu, N-up: min 2 kopii/arkusz automatyczne kopiowanie dwustronne: tak gramatura nośników obsługiwanych przez oferowany sprzęt: 220 g/m² automatyczny podajnik dokumentów (ADF): tak podajnik na pojedyncze arkusze: tak rozwiązania komunikacyjne: USB (2.0), USB Host (2.0-Device), Ethernet (10 baseT/100 base-TX/1000 base-T); Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n), Wi-Fi Direct, NFC, Gniazdo kart SD, drukowanie z chmury: tak (Google Cloud Print) drukowanie z urządzeń mobilnych: tak (Apple AirPrint, Mopria) Do urządzenia musi być dołączony komplet tonerów standardowych na wydruk: mono 10000 stron Kolor 9000 stron ( w każdym kolorze po 9000 str) Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. Posiadający następujące parametry (Wykonawca zobowiązany jest podać dane techniczne) koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny): ........... gr/str. A4 (pokrycie 5%) koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne): ........... gr/str. A4 (pokrycie 5%) Szybkość druku mono: . . . . . . . str / min Szybkość druku w kolorze: . . . . . . . str / min optyczna rozdzielczość skanowania: . . . . . . . . . . dpi |

Poz. 6.2 Drukarka monochromatyczna dla Zakładu SRiIT– 1 szt

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: Drukarka monochromatyczny koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny): max 7 gr/str. A4 (pokrycie 5%) rozdzielczość druku mono: min. 1200x1200 dpi szybkość drukowania mono: min 40 stron A4/min automatyczny druk dwustronny: tak gramatura nośników obsługiwanych przez oferowany sprzęt: min 160 g/m² podajnik na pojedyncze arkusze: tak rozwiązania komunikacyjne: USB (2.0), USB Host (2.0-Device), Ethernet (10/100/1000); Do urządzenia musi być dołączony toner standardowy na wydruk: mono 7000 stron Gwarancja na urządzenie: 2 lata (min.) a na toner 1 rok | Oferujemy sprzęt Producent/marka: ………………………………. Model: ………………………. Posiadający następujące parametry (Wykonawca zobowiązany jest podać dane techniczne potwierdzające minimalne wymagania zamawiającego): ………………………………. koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny): ........... gr/str. A4 (pokrycie 5%) Szybkość druku mono: . . . . . . . str / min rozdzielczość druku: . . . . . . . . . . dpi |

## Poz. 6.3 Zestaw komputerowy z monitorem dla Zakładu SRiIT– 3 kpl.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: 1. Komputer: Pamięć RAM min 16 GB Dysk min 450GB o wydajności: max prędkość zapisu/odczytu min: 450 / 540 MB/s Procesor: co najmniej 6 rdzeni 12 wątków, o wydajności co najmniej min: 12450 pkt w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Obudowa : Wyjścia na panelu tylnym: HDMI, VGA, PS2, USB 2.0 – min 4 szt USB 3.0 - min 2 szt RJ-45 Złącza na panelu przednim: Złącze USB 3.0 min 2 szt. Złącze USB 2.0 min 2 szt. złącza audio włącznik i reset z przodu na górze obudowy kolor: szary lub czarny zasilacz: min 350W z cichym wentylatorem min 120mm Aktywne PFC, automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora klawiatura: czarna, przewodowa, USB, klawisze membranowe Mysz: czarna, przewodowa, optyczna, min 800dpi, USB, rolka, 3 przyciski | Oferujemy Komputer: Producent/marka: …… ……………………………. Model: ……… …………………. Posiadający następujące parametry (Wykonawca zobowiązany jest podać dane techniczne potwierdzające minimalne wymagania zamawiającego): ………………………………. Procesor posiada następujące parametry: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) W przypadku wątpliwości Zamawiający poprosi Wykonawcę o wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net wykonany po publikacji SWZ potwierdzający podany parametr. |

| 2. Monitor 24” rozdzielczość: 1920 x 1200 matryca: PLS Wielkość plamki: max 0.27 mm Kontrast : min 1000:1 Jasność : min 250 cd/m² Czas reakcji plamki: max 4 ms Powłoka matrycy: antyrefleksyjna Rodzaj podświetlenia: LED Częstotliwość odświeżania: min 60 Hz Klasa energetyczna (2021): E Porty wejścia/wyjścia: D-Sub, DVI, HDMI lub adapter DVI – HDMI kolor obudowy – czarny Gwarancja na cały zestaw: 2 lata (min.) | Oferujemy monitor: Producent/marka: …… ……………………………. Model: ……… …………………. |
| --- | --- |

# CZĘŚĆ 7

W ramach oferty na „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń podobnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu”  dostarczymy niżej wymienione produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i wg specyfikacji dla Części 7 „Dostawa dla Zakładu ISTIL”:

## POZ. 7.1 Stacja dokująca dla ISTiL – 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. |
| --- | --- |
| Stacja dokująca: Złącza: Thunderbolt 3, Funkcja Power Delivery (min. 85W-max. 100W), Czytnik kart pamięci SD, USB 3.0 – min. 3 szt., USB-C – min. 1 szt, HDMI – min. 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wejście / wyjście audio - 1 szt.. Stacja dokująca powinna zapewniać możliwość podłączenia min. 2 monitorów 4K. Do stacji dokującej powinien być dołączony zasilacz do stacji oraz przewód Thunderbolt 3 typu C o długości min. 70 cm. Kompatybilność z notebookiem MSI GS66 Stealth (notebook ma możliwość ładowania z wykorzystaniem funkcji Power Delivery i złącza Thunderbolt 3) Gwarancja: 2 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …… ……………………………. Model: ……… …………………. |

## Poz. 7.2 Notebook dla zakładu ISTiL– 3 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: komputer typu notebook Procesor: co najmniej 4 rdzenie 8 wątków, o wydajności co najmniej 10 069 pkt w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Pamięć ram: minimum 8GB Dysk twardy: SSD, minimum 500GB System operacyjny: Windows 10 Professional Wymagania techniczne: wbudowana kamera, wbudowany mikrofon, matryca 15,6 cala, karta wifi, karta lan, minimalnie 2 gniazda USB 3.1, cyfrowe wyjście wideo (HDMI lub DP). Gwarancja: 3 lata (min.) | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …………………………………. Model: …………………………………. Posiadający następujące parametry: ………………………………………. (Należy Przedstawić wyniki punktowe procesora urządzenia w zestawieniu: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) W przypadku wątpliwości Zamawiający poprosi Wykonawcę o wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net wykonany po publikacji SWZ potwierdzający podany parametr. |

## Poz. 7.3 Drukarka laserowa dla zakładu ISTiL – 1 szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego urządzenia. Wykonawca winien podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model urządzenia w celu precyzyjnej identyfikacji oferowanego sprzętu. Jeśli to wskazano poniżej Wykonawca zobowiązany jest również podać dane techniczne sprzętu) |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: drukarka laserowa Format druku: A4 Automatyczny druk dwustronny (duplex): tak Monochromatyczna: tak Podłączenie: USB, RJ45 Wymagania techniczne: automatyczny druk dwustronny, podłączenie poprzez USB oraz RJ45, podajnik papieru na 250 arkuszy, jakość druku minimum 600dpi, monochromatyczna. Do urządzenia powinien być dołączony toner(-y) czarny pozwalające na wydruk 10 000 stron Toner nie powinien naruszać w żaden sposób gwarancji udzielonej na urządzenie Gwarancja na urządzenie: 1 rok (min.) a na toner 1 rok | Oferujemy sprzęt Producent/marka: …… ……………………………. Model: ……… …………………. |

# Footnotes

załącznik zawiera opis przedmiotu zamówienia, a po uzupełnieniu przez Wykonawcę będzie załącznikiem do oferty oraz do umowy.

Wykonawca winien pozostawić jedynie te części przedmiotu zamówienia na które składa ofertę. Pozostałe części można usunąć przygotowując ofertę.