Załącznik

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARCHER ZAMIATARKA KM 90/60 BP

### Dane techniczne
Napęd trakcyjny	Silnik prądu stałego
Moc napędu (kW)	1,2
Rodzaj napędu	Elektryczny
Wydajność powierzchniowa (m²/h)	5400
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)	6900
Szerokość robocza (mm)	615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	900
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	1150
Czas pracy akumulatora (h)	maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń (l)	60
Zdolność do pokonywania wzniesień (%)	12
Prędkość robocza (km/h)	6
Powierzchnia filtracyjna (m²)	4
Waga z akcesoriami (kg)	205
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)	330
Waga z opakowaniem (kg)	206
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1695 x 1060 x 1260

WYPOSAŻENIE :

Okrągły filtr poliestrowy
Manualny system oczyszczania filtra
Automatyczne oczyszczanie filtra
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
Regulowana siła ssania
Klapa dużych śmieci
Przerzutowa metoda zamiatania
Jazda do przodu
Jazda do tyłu
System odsysania
Do zastosowań zewnętrznych
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Wskaźnik stanu naładowania baterii
Licznik godzin pracy
Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
Pneumatycznie opuszczana szczotka boczna
Zestaw zaczepów Home Base