SPROSTOWANIE – ZAKRES NR 5 POZ. 13
Zakres 1 - Parametry techniczne – PROTEZY TRZUSTKOWE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e
1.	Proteza trzustkowa z otworami drenującymi na całej długości, z czterema językami uniemożliwiającymi migrację, o temperowanym końcu, średnice protezy: 3, 5 i 7 Fr, długość od 3 do 15 cm	Tak		3 rozmiary średnicy protezy – 0 pkt / więcej niż 3 rozmiary średnicy protezy - 10 pkt
2.	Zestaw do zakładania w/w protez trzustkowych	Tak,		Bez oceny
3.	Stopniowe jednorazowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona, śr. 5 – 7 – 8,5 Fr. oraz 5 – 7 - 10 Fr.; długość 200 cm, akceptujące prowadnik 0.035	Tak,		Bez oceny
4.	Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych, miękki, śr. 7 Fr, długość 220 cm, wielkość kosza 2 x 4 lub 3 x 6 cm, kompatybilny z posiadanym awaryjnym litotryptorem Soehendra	Tak		rękojeść bez możliwośći rotacji – 0 pkt / rekojeść z możliwością rotacji – 10 pkt
5.	Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych, twardy, śr. 7 Fr, długość 220 cm, wielkość kosza 2 x 4 lub 3 x 6, kompatybilny z posiadanym awaryjnym litotryptorem Soehendra	Tak		rękojeść bez możliwośći rotacji – 0 pkt / rekojeść z możliwością rotacji – 10 pkt
6	Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr.; długość 220 cm.	Tak		Bez oceny
7	Tusz na bazie węgla do tatuażu, okres trwałości w tkance po zastosowaniu do 36 m-cy, opakowanie 10 strzykawek x 5cm3	Tak		Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data .......................
Zakres nr 2- Parametry techniczne – STENTY DO DWUNASTNICY I JELITA GRUBEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – STENTY DO DWUNASTNICY I JELITA GRUBEGO

1.	Stent samorozprężalny do dwunastnicy, nitinolowy, z możliwością wielokrotnego chowania stentu do osłonki i ponownego wysuwania częściowo (60 %) rozprężonej protezy podczas jej uwalniania, długość cewnika wprowadzającego 210 cm, markery RTG na obu końcach i dwa markery w połowie długości stentu, długość protezy: 6, 8 i 10 cm, średnica 20 mm z kołnierzami o śr. 24 mm, średnica zestawu 10 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035	Tak, opisać		możliwość repozycji stentu po uwolnieniu w 60% - 0 pkt / możliwość repozycji stentu po uwolnieniu powyżej 60% - 15 pkt
2.	Stent samorozprężalny do jelita grubego, nitinolowy, system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu (60 %), długość cewnika wprowadzającego 230 cm, system uwalniania od strony dystalnej, długość protezy: 8, 10, 12 cm, średnica protezy 20 mm i 22 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, średnica zestawu 10 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035	Tak opisać		możliwość repozycji stentu po uwolnieniu w 60% - 0 pkt / możliwość repozycji stentu po uwolnieniu powyżej 60% - 15 pkt

 UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ......................

Zakres nr 3 - Parametry techniczne – AKCESORIA ENDOSKOPOWE DO KOLONOSKOPII

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – AKCESORIA ENDOSKOPOWE DO ECPW

1	Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem (do wyboru trzy różne prowadniki zawierające volfram), kanały niezależne do podawania kontrastu i dla prowadnika, długość robocza 200cm, nos 5 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, śr. końcówki dystalnej do wyboru 3,9 lub 4,4Fr, mechanizm pozwalający na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku o 360O, rękojeść wyposażona w blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, przeznaczony do współpracy z prowadnikiem dł. 450 cm i śr. 0,25 lub 0,35	Tak		Bez oceny
2	Sfinkterotom igłowy z możliwością regulacji wysunięcia igły w granicach 4 – 6 mm, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu	Tak		Bez oceny
3	Prowadniki endoskopowe o średnicach: 0.025, 0.035, długości 260 i 450 cm; sztywność standardowa i usztywniona, z hydrofilną końcówką zawierającą wolfram o długość 5 i 10 cm widoczną w RTG, końcówki prosta lub zagięta; rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy zapewniający kontrolę ruchu i położenia	Tak, opisać		2 rodzaje średnic prowadnika- 0 pkt / więcej niż 2 rodzaje średnic prowadnika – 15 pkt
4	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu AMSTERDAM (zagięcie dwunastnicze) wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany; zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nicią z popychaczem z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0,035. Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr	Tak		Bez oceny
5	Dwukanałowa szczoteczka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica kateteru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1mm; zalecany prowadnik 0,035	Tak,		Bez oceny
6	Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem kamienia wewnątrz kosza, wymagane rozmiary kosza: 1,5 x 3 cm, 2 x 4 cm, 2,5 x 5 cm, 3 x 6 cm	Tak		Bez oceny
7	Zestaw klipsów hemostatycznych jednorazowego użytku; klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), długość narzędzia 155 cm i 235 cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8 mm	Tak		rozwarcie klipsa 11 mm – 0 pkt / rozwarcie klipsa powyżej 11 mm – 15 pkt
8	Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): dostępne średnice 20Fr (6,67mm) i 24Fr (8mm), w wersji typu „Pull” i „Push”, wykonany z wysokiej jakości silikonu, z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach; zestaw zawiera ponadto: obłożenie z otworem, dren PEG, skalpel, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt	Tak		Bez oceny
9	Zestaw do wymiennej gastrostomii z balonem niskoprofilowym wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 Fr. Zestaw zawiera: dren z balonem, nakładkę prostą lub zagiętą (do wyboru), strzykawkę 6 ml, komplet gazików 10 x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzania	Tak		Bez oceny
10	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 – 11.5mm	Tak		Bez oceny
11	Balony trójstopniowe do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita oraz brodawki Vatera z prowadnikiem w zestawie o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm. Kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm i 240 cm (do wyboru), cewnik zawiera fluorescencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2.8 mm, opakowanie sterylne	Tak		Bez oceny
12	Strzykawki 60 ml z manometrem jednorazowego użytku do balonów trójstopniowych	Tak		Bez oceny
13	Balony do achalazji w komplecie z prowadnikiem; długość balonu 10 cm, śr. balonów: 30, 35 i 40 mm, długość robocza max 90 cm, markery na obu końcach balonu i po środku pozwalające na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu, opakowanie sterylne	Tak		Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data .......................

Zakres nr 4 - Parametry techniczne – AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW PENTAX

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW PENTAX

1.	Zawór woda-powietrze (OF-B188) do videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
2.	Zawór ssania (OF-B120) do videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
3.	Zawór biopsyjny (OF-B190) do videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
4.	Butelka na wodę (OS-H4) do spłukiwania optyki z pokrywką i wężykiem doprowadzającym do videoendoskopów serii Pentax 90i	Tak		Bez oceny
5.	Wężyk do przepłukiwania ,,water jet” (OF-B113) do videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak,		Bez oceny
6.	Nasadka (OF-B118) łącznika układu wyrzutowego strumienia wody (układu „water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
7.	Łącznik pośredni (OE-C12) układu wyrzutowego strumienia wody (układu ,,water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
8.	Zestaw zaworów zwrotnych (OE-C15) do układu wyrzutowego strumienia wody (układu ,,water jet”) videoendoskopów pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
9.	Reczny tester szczelności (SHA-P5) do videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
10	Adapter do czyszczenia kanału powietrza/wody/odsysania (OF-B153) videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
11	Adapter do czyszczenia kanału powietrze/wody (OF-G17) videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
12	Uszczelki O-ring (OF-B192) do zaworu woda/powietrze do videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
13	Uszczelki O-ring (OF-B127) do zaworu ssania do videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
14	Uszczelki O-ring do adaptera (OF-G17) do czyszczenia kanału powietrze/woda videoendoskopów Pentax serii 90i	Tak		Bez oceny
15	Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów Pentax serii 90i, długość 210 - 220 cm, jednostronna tzn. z jednej strony posiadająca włosie o średnicy 6mm podzielone na 3 odrębne odcinki o długości min. 10 mm każdy, w odstępach co min.18 mm, z drugiej strony zakończona usztywnioną osłoną o długości 6mm	Tak		Bez oceny
16	Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd zaworów i zaworów videoendoskopów Pentax serii 90i, dwustronna tj. z jednej strony włosie o śr. 12 mm i długości 40 mm, z drugiej o śr. 5 mm i długości 20 mm, końce zakończone plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem gniazd zaworów, całkowita długość szczotki max.16 cm	Tak		Bez oceny
17	Olej silikonowy do konserwacji uszczelek zaworów	Tak		Bez oceny
18	Igły do obliteracji jednorazowe, śr. igły 0,7 mm, długość ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem	Tak		Bez oceny
19	Wielorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych; 3, 4 i 5 palczasty, każde z ramion o minimalnie różnej długości, co zapewnia swobodne chowanie się ramion w osłonce. Ramiona zakończone oczkami. Nieprzezierna, teflonowa osłonka widoczna w RTG, śr. 2.6 mm, dostępne długości narzędzia: 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm	Tak opisać		4 długości narzędzia – 0 pkt / więcej niż 4 długości narzędzia - 15 pkt
20	Rozszerzadła do ujścia brodawki Vatera i zwężeń dróg żółciowych jednorazowego użytku, długość: min. 180 cm, średnice: 4-6, 5-7, 5-8.5, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr,; temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035; łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika	Tak		Bez oceny
21	Jednorazowy chwytak do wyciągania odciętych polipów lub ciał obcych o długości min. 2300 mm	Tak		chwytak z folią – 0 pkt / chwytak z siatką półprzepuszczalną – 15 pkt
22	Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru), długość ramienia 7 mm, z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, długość narzędzia min. 2300 mm			Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data .................................

SPROSTOWANIE POZ. 13

Zakres nr 5 - Parametry techniczne – AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1 – AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

1.	Zawór woda-powietrze (MH-438) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus	Tak		Bez oceny
2.	Zawór ssania (MH-443) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus	Tak		Bez oceny
3.	Zawór biopsyjny (MB-358) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus	Tak		Bez oceny
4.	Zawór biopsyjny (MAJ-419) wielorazowy do posiadanego dwukanałowego videogastroskopu Olympus typ GIF-2T160	Tak		Bez oceny
5	Zawór jednorazowy (MAJ -209) do posiadanego bronchoskopu Olympus typ MAF-TM	Tak		Bez oceny
6	Zawór biopsyjny jednorazowy (MAJ-210) do bronchoskopu Olympus typu MAF-TM	Tak		Bez oceny
7	Butelka wielorazowa na wodę (MAJ-901) do spłukiwania optyki z zakrywką i osłoną kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus	Tak		Bez oceny
8	Pojemnik wielorazowy na wodę z nakrętką do posiadanej pompy płuczącej Olympus typu OFP-1	Tak		Bez oceny
9	Pojemnik wielorazowy na wodę z nakrętką do posiadanej pompy płuczącej Olympus typu OFP-2	Tak		Bez oceny
10	Przyłącze wielorazowe dodatkowego doprowadzenia wody (MAJ-855) do posiadanych videoendoskopów Olympus	Tak		Bez oceny
11	Przyłącze wielorazowe do płukania kanału dodatkowego (MH-974) do posiadanych videoendoskopów Olympus	Tak		Bez oceny
12	Przewód zasilający wodę do kanału dodatkowego, jednodniowy (MAJ-1608) do posiadanych pomp płuczących Olympus typu: OFP–1 oraz OFP-2	Tak		Bez oceny
13	Adapter (MH-948) do mycia kanału wodno-powietrznego i ssącego posiadanych videoendoskopów Olympus	Tak		Bez oceny
14	Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów (Endo-Loop) przed i po polipektomii, zapobiegające krwawieniom, gotowe do użycia ze stałym uchwytem	Tak		Bez oceny
15	Szczypce jednorazowe chwytające do usuwania m.in. protez, stentów podczas ECPW, yżeczki typ ,, szczęki aligatora” lub ,, ząb szczura”, szerokość otwarcia ramion 7,2 mm	Tak		brak możliwości rotacji narzędzia – 0 pkt / możliwość rotacji narzędzia – 10 pkt
16	Tester szczelności automatyczny z pompą powietrza (MU-1) do posiadanych videoendoskopów Olympus	Tak		Bez oceny
17	Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, wstępnie zmontowany, gotowy do użycia, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna, długość robocza 1950 mm, maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna śr. kanału roboczego endoskopu 3,2 mm, średnica koszyka 26 i 30mm zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych, posiada port iniekcyjny, kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem MAJ – 441	Tak		brak możliwości rotacji narzędzia – 0 pkt / możliwość rotacji narzędzia – 10 pkt
18	Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, wstępnie zmontowany i gotowy do użytku, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna, długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm; minimalna średnica kanału 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035, posiada port iniekcyjny, kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem MAJ-441	Tak		brak możliwości rotacji narzędzia – 0 pkt / możliwość rotacji narzędzia – 10 pkt
19	Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana, wykonana z nitinolu, wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych; po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita: 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm, aplikator o długości 180 cm, śr 2,33mm/ 7Fr. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy	Tak		Bez oceny
20	Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe – na dłuższym złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100, 120 mm; średnica 10 mm; średnica kołnierza 13,5 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze	Tak		Bez oceny
21	Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby, długość: 60, 80, 100, 120 mm, śr. 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm; aplikator długości 180 cm i śr 2,33mm/ 7 Fr. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze	Tak		Bez oceny
22	Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Długość protezy 40, 60, 80 i 100 mm; średnica 8 mm i 10 mm; średnica kołnierza 11,5 mm lub 13,5 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 8 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035; posiada 12 złotych znaczników po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze	Tak opisać		Bez oceny
23	Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych, jednorazowego użytku, średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0.035, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm	Tak		Bez oceny
24	Szczotka jednorazowa z krótkim delikatnym włosiem do czyszczenia mechanizmu elewatora szczypiec i wnęki elewatora wraz z rowkami blokującymi prowadnik kompatybilna z posiadanym videoduodenoskopem Olympus TJF-Q180 V	Tak		Bez oceny
25	Szczypce wielorazowe chwytające z gumowymi końcówkami do usuwania ostrych lub płaskich ciał obcych	Tak		Bez oceny
26	Żarówka halogenowa 15V/150W z kloszem do źródła światła EXERA -145	Tak		Bez oceny
27	Pułapka na polipy jednokomorowa jednorazowa	Tak		Bez oceny
28	Korek do kanału biopsyjnego posiadanych videoendoskopów Olympus, jednorazowy, gumowy, sterylny	Tak		Bez oceny
29	Zawory do gniazd kompatybilne z posiadanymi videoendoskopami Olympus, jednorazowe, sterylne do wyboru: powietrzno-wodny lub ssący	Tak		Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data .......................

Zakres nr 6- Parametry techniczne – SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

1..	Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna tj. posiadająca dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce odpornej na zginanie, z plastikowym zakończeniem na końcu drutu szczotki, które chroni kanały endoskopu przed zarysowaniami i uszkodzeniami, długość włosia min. 20 mm, długość całej szczotki max. 1800 mm, do kanału roboczego o średnicy od 2,8 – 4,2 mm, pakowana pojedynczo w foliowe opakowanie	Tak,opisać		Długość włosia: 20 mm -0 pkt / Długość włosia: powyżej 20 mm -15 pkt
2..	Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna tj. posiadająca dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce odpornej na zginanie, z plastikowym zakończeniem na końcu drutu szczotki, które chroni kanały endoskopu przed zarysowaniami i uszkodzeniami, długość włosia min. 20 mm, długość całej szczotki min. 2300 mm, do kanału roboczego o średnicy od 2,8 – 4,2 mm, pakowana pojedynczo w foliowe opakowanie	Tak		Długość włosia: 20 mm -0 pkt / Długość włosia: powyżej 20 mm -15 pkt
3.	Szczotka jednorazowa do czyszczenia gniazd i zaworów videoendoskopów kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna, długość włosia: min. 30 mm i min. 20mm oraz średnica włosia odpowiednio: min.10 mm i min. 5 mm, długość całej szczotki od 10-15 cm	Tak		Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ......................

Zakres nr 7 - Parametry techniczne – STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO PRZEŁYKU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO PRZEŁYKU

1	Samorozprężalny stent przełykowy, wykonany z nitinolu, pokrywany na całej długości, materiał pokrycia stentu – silikon, oba końce stentu poszerzone, zaopatrzony w pierścień antymigracyjny i pętlę do repozycjonowania na końcu proksymalnym, pierścień antymigracyjny pokryty polietylenem, znaczniki radiologiczne na każdym z końców stentu i w środkowej części, średnica stentu w części roboczej - 20 mm, długości stentu: 8,5 cm, 11 cm, 13,5 cm i 15 cm, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 28 Fr	Tak		bez zastawki antyrefluksowej – 0 pkt / z zastawką antyrefluksową – 15 pkt
2	Samorozprężalny stent przełykowy wykonany z nitinolu, pokrywany w części środkowej lub pokrywany całkowicie, materiał pokrycia silikon, poszerzone końce zaopatrzone w 6 znaczników RTG na końcu proksymalnym i dystalnym oraz 6 znaczników RTG pośrodku stentu, znaczniki wykonane ze sproszkowanego metalu, z pętlą do repozycjonowania i usuwania stentu na końcu proksymalnym i dystalnym dla stentów pokrywanych całkowicie, średnica zewnętrzna stentu w części roboczej: 20 mm, długości stentów od 6 cm do 17 cm co 1 cm, dostarczane w zestawach do wprowadzania o średnicy 6 mm, uwalniane od końca dystalnego, z możliwością ponownego złożenia po uwolnieniu maksimum 80% długości stentu, gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania	Tak opisać		Bez oceny
3	Samorozprężalny stent przełykowy do tamowania krwawień z żylaków przełyku, nitinolowy, pokrywany silikonem na całej długości, posiadający pętle do jego usuwania, końce stentu poszerzone, znaczniki cieniujące na obu końcach stentu i na jego środku, zestaw wprowadzający o średnicy 9,4 mm na 6,6 mm (28F/20F) o długości 64 cm, w zestawie prowadnica i strzykawka 50/60 ml, możliwość pozostawienia stentu do 7 dni od implantacji - ilość: 4 szt	Tak		brak możliwości implantacji stentu bez prowadnicy – 0 pkt / możliwość implantacji stentu bez prowadnicy - 15 pkt
4	Zestaw do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku pozwalający na schowanie stentu w jego wnętrzu i wyjęcie go bez ryzyka nawrotu krwawienia, składający się z metalowego ekstraktora z zaczepem oraz dwuczęściowej zewnętrznej kaniuli o średnicy 28 Fr i długości 100 cm	Tak,		Bez oceny
5	Kapturek zakładany na endoskop dla ochrony tkanek podczas usuwania elementów z ostrymi krawędziami	Tak,		Bez oceny
6	Pętla z aplikatorem w zestawie do zaciskania szypuł polipów i tamowania krwawień; jednorazowego użytku; długość robocza: 165, 195 i 230 cm (do wyboru), średnica pętli: 15, 20, 30 i 40 mm	Tak		Bez oceny
7	Cewnik z balonem do poszerzania zwężeń w obrębie przełyku lub jelita grubego, jednorazowego użytku, progresywny, zaopatrzony w 2 znaczniki RTG na cewniku pod balonem, średnica cewnika 2,5 mm; długość cewnika 180 lub 240 cm; średnice balonu: 6-7-8, 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20, 20-21-22 mm (do wyboru), długość balonu 55 mm lub 80 mm, współpracujący z prowadnicą 0.035, wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone na etykiecie dołączonej do przewodu cewnika	Tak		Bez oceny
8	Cewnik z balonem do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, średnica balonu 30mm – 40 mm, 2 znaczniki cieniujące w RTG, średnica cewnika 2,2mm, długość cewnika 1900 mm, do prowadnicy 0.035mm, jednorazowego użytku	Tak		Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ..........................

Zakres nr 8 - Parametry techniczne – USTNIKI JEDNORAZOWE DO ENDOSKOPII
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – USTNIKI JEDNORAZOWE DO ENDOSKOPII

1.	Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z otworem centralnym o rozmiarze minimum 22 mm x 27 mm z dużymi otworami bocznymi, z regulowaną taśmą mocującą – ilość: 2800 sztuk	Tak,opisać		taśma mocująca tkaninowa – 0 pkt / taśma mocująca silikonowa – 10 pkt
2..	Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku dla dzieci z regulowaną tasmą mocującą- ilość: 100 sztuk	Tak		taśma mocująca tkaninowa – 0 pkt / taśma mocująca silikonowa – 10 pkt
3	Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z łącznikiem do tlenu z regulowaną taśmą mocującą - ilość: 150 sztuk	Tak		taśma mocująca tkaninowa – 0 pkt / taśma mocująca silikonowa – 10 pkt

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ......................

Zakres nr 9 - Parametry techniczne – SONDY ARGONOWE DO DIATERMII ELEKTROCHIRURGICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – SONDY ARGONOWE DO DIATERMII ELEKTROCHIRURGICZNYCH

1	Sonda argonowa jednorazowa FiAPC 2200 A, średnica 2,3 mm, długość 2,2 m kompatybilna z posiadanymi diatermiami ERBE VIO 300D i ERBE VIO 200 S	Tak opisać		długość narzędzia poniżej 2,2 m – 0 pkt długość narzędzia powyżej 2,2 m – 30 pkt

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ...............................

Zakres nr 10 - Parametry techniczne - KOSZYKI DORMIA DO ECPW WIELORAZOWE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – KOSZYKI DORMIA DO ECPW WIELORAZOWE

1.	Koszyk Dormia z nitinolu heksagonalny oraz z nitinolu spiralny wielorazowy do zabiegów ECPW wymiary koszyka 25 x 45 mm , 30 x 60 mm oraz 40 x 60 mm	Tak,opisać		3 wymiary koszyka - 0 pkt / więcej niż 3 wymiary koszyka - 30 pkt

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ...............................

Zakres nr 11 - Parametry techniczne – ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ GASTROSTOMII

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ GASTROSTOMII

1.	Zestaw do przezskórnej gastrostomii (PEG) zakładany pod kontrolą endoskopu do planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, wykonany z miękkiego i przeźroczystego poliuretanu, posiadający trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiające położenie zgłębnika; podziałka na zgłębniku ułatwiająca zakładanie, silikonowa płytka zewnętrzna zapewniająca komfort i ułatwiająca pielęgnację skóry wokół przetoki; zacisk do regulacji przepływu oraz łącznik ENFiT umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diet przemysłowych lub strzykawką enteralną w systemie ENFiT, rozmiary: Ch 14/40 oraz Ch 18/40, możliwość usunięcia tylko przy użyciu endoskopu.	Tak, opisać		2 rozmiary – 0 pkt / więcej niż 2 rozmiary – 30 pkt

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ........................

Zakres nr 12 - Parametry techniczne – KLESZCZE DO ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – KLESZCZE DO ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO

1.	Kleszcze endoskopowe, jednorazowego użytku, powleczone PE, znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG, łyżeczki owalne, gładkie bez igły lub gładkie z igłą (do wyboru), rozwarcie łyżeczek 5 mm lub 7 mm, rozmiar łyżeczek: 2,3 mm lub 1,8 mm x 3,21 mm, średnica: 1,8 lub 2,3 mm; długość narzędzia: 1800 mm lub 2300mm (do wyboru)	Tak		Bez oceny
2.	Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych, jednorazowego użytku, powleczone PE, znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG, łyżeczki owalne, uchylne do biopsji stycznej, rozwarcie łyżeczek 8 mm, rozmiar łyżeczek 2,3 mm x 3,86 mm, łyżeczki gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą, średnica 2,3 mm, długość narzędzia: 1800 mm lub 2300 mm (do wyboru)	Tak		Bez oceny
3.	Pętle do polipektomii owalne, jednorazowego użytku, rękojeść skalowana, możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez („na zimno”), pleciona z drutu o średnicy 0,3 mm lub 0,41 mm, średnice pętli 10, 15, 25, 32 mm, średnica 2,4 mm, długość narzędzia min. 2300 mm	Tak		bez funkcji rotacji – 0 pkt / z funkcją rotacji – 10 pkt
4.	Pułapka jednokomorowa na polipy, jednorazowego użytku, średnica zewnętrzna komory 30 mm, długość drenu max. 12,5 cm	Tak		Bez oceny
5.	Klipsownica hemostatyczna, zestaw z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, obrotowa o 360O w obydwu kierunkach, wielokrotne zamknięcie i otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem klipsa, średnica 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm lub 16 mm (do wyboru), długość narzędzia 2300 mm, możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego.	Tak		2 rozmiary rozwarcia ramion – 0 pkt / więcej niż dwa rozmiary rozwarcia ramion – 20 pkt
6.	Pętla z koszem ekstrakcyjnym, jednorazowego użytku, owalna, z funkcją rotacji z siatką do łapania polipów i ciał obcych; z regulacją wysunięcia pętli, narzędzie o długości 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, otwarcie pętli 25 mm lub 35 mm.	Tak		Bez oceny
7.	Igły do ostrzykiwań, jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, grubość igły 0,6 mm lub 0,8 mm, głębokość nakłucia 4 mm lub 6 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, długość narzędzia min 2300 mm, kompatybilna z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2,8 mm, zablokowanie igły wyraźnie słyszalnym kliknięciem.	Tak		Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ..............................

Zakres nr 13 - Parametry techniczne – ZESTAW DO ESD

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

L.p / a.	Nazwa / Opis parametru / b.	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany / c.	Parametr oferowany przez Wykonawcę / d.	Zasady oceny / e.
POZ. 1. – ZESTAW DO ESD

1.	Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki, posiadający kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilny z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości, w opakowaniu 1 sztuka.	Tak		Brak możliwości podszczyknięcia z pompy OFP-2– 0 pkt / Możliwość podszczyknięcia z pompy OFP-2– 10 pkt
2.	Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki, posiadający kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilny z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości, w opakowaniu 1 sztuka.	Tak		Brak możliwości podszczyknięcia z pompy OFP-2– 0 pkt / Możliwość podszczyknięcia z pompy OFP-2– 10 pkt
3.	Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1 mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2.	Tak		narzędzie bez możliwości rotacji – 0 pkt / narzędzie z możliwością rotacji – 10 pkt
4.	Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, sterylny.	Tak		Bez oceny
5.	Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu, miękkie, proste z otworem bocznym.	Tak		Bez oceny

UWAGA! Wraz z ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1B np.: katalogi techniczne, materiały firmowe, foldery które potwierdzą oferowane parametry oceniane.
Powyższe materiały źródłowe będą oceniane u wszystkich Wykonawców w pierwszym etapie postępowania tylko i wyłącznie pod kątem potwierdzenia parametrów ocenianych. Załączenie dokumentów niezbędne jest w celu potwierdzenia danych, przyznania punktów i tym samym wyłonienia oferty najwyżej ocenionej do dalszej weryfikacji. Ocena ta nie stanowi oceny przedmiotowej pod kątem parametrów wymaganych w SIWZ.

Miejscowość ............................ data ........................