Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy”

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg na terenie gminy Wieliczki. Inwestycja obejmuje 4 zadania, w których przewiduje się modernizację następujących dróg:

1) Nr 14210N Krzyżewko- Markowskie o dł. 3,685 km,

2) części drogi Nr 142008N Puchówka-Dorsze o dł. ok. 0,87 km oraz Nr 142021N Kleszczewo- Puchówka o dł. ok. 0,7 km oraz odcinka drogi wewnętrznej o długości 216 m.

3) Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,49 km,

4) Nr 142022N w miejscowości Cimochy-ul. Krótka o dł. 0,551 km.

Kolejność wykonania robót poszczególnych dróg zostanie ustalona z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.

1. Pierwsze zadanie: przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko- Markowskie od km 0+000 do km 3+385,0 o dł. 3,685 km.

Zakres robót podstawowych przewidzianych przy przebudowie drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko- Markowskie:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm z udziałem 50% ziaren łamanych i przekruszonych;

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11W 50/70;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowegoAC11S 50/70;

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi istniejących zjazdów gospodarczych;

- przebudowę mostu przez rzekę Rynie na przepust łukowo-kołowy z rur stalowych spiralnie karbowanych;

- poprawę odwodnienia przez pogłębienie istniejących rowów przydrożnych.

Grunt pozyskany z wykopów należy wywieźć do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

W związku z koniecznością usunięcia drzew podczas prac na drodze Krzyżewko- Markowskie Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania nasadzeń zastępczych w ilości i zgodnie z warunkami zawartymi 
w dokumentacji.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót,  projekt organizacji ruchu oraz pomocniczo przedmiar robót.

2. Zadanie drugie: przebudowa części drogi Nr 142008N Puchówka-Dorsze od km 0+028 do km 0+870 
o dł. ok. 0,87 km oraz Nr 142021N Kleszczewo- Puchówka od 1+855 do km 2+552 o dł. ok. 0,7 km oraz odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 20 o długości 216 m o początku w km 0+314 drogi nr 142008N 
i w końcu w km 0+216 na końcu zabudowy wsi miejscowości Puchówka  Gmina Wieliczki.

Zakres robót podstawowych przewidzianych przy przebudowie dróg w miejscowości Puchówka:

- wykonanie podbudowy gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łamanego kategorii C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm;

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11W 50/70;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70;

- wykonanie nawierzchni zjazdów do granicy pasa drogowego o nawierzchni jak dla jezdni zasadniczej;

- poprawę odwodnienia przez ukształtowanie pochyleń poprzecznych jezdni umożliwiających rozproszenie wód opadowych na przyległym terenie;

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej kablowej na długości 55m- przełożenie poza obrys projektowanej jezdni.

Alternatywnie dopuszcza się wariant w zakresie materiałowym jezdni drogi gminnej o nawierzchni z betonu cementowego C30/37 o następującym układzie warstw:

- wykonanie jezdni drogi wewnętrznej z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm;

- wykonanie podbudowy gr. 15 cm z mieszanki kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm;- wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu cementowego gr. 14 cm w pasie od krawędzi jezdni do granic pasa drogowego.

W związku z koniecznością usunięcia drzew Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania nasadzeń zastępczych w ilości i zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt budowlany, projekt stałej organizacji ruchu,  szczegółowe specyfikacje techniczne oraz projekt umowy oraz pomocniczo przedmiary robót.

3. Zadanie trzecie: przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy od km 0+000 
(droga pow. Nr 1913N) do km 0+490 (granica gminy) dł. 0,49 km dz. nr 111, obręb Wojnasy, Gmina Wieliczki.

Zakres robót podstawowych przewidzianych przy przebudowie drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm;

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W50/70;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70;

- wykonanie poboczy obustronnych szerokości 1,0 m z mieszanki kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm;

- przebudowę istniejącego zjazdu gospodarczego na nawierzchnię bitumiczną w granicach pasa drogowego;

- poprawa odwodnienia przez wykonanie odcinkowo rowu przydrożnego po stronie prawej drogi.

Alternatywnie zaprojektowano wariant w zakresie materiałowym jezdni drogi wewnętrznej o nawierzchni 
z betonu cementowego  C30/37 o następującym układzie warstw:

- wykonanie jezdni drogi wewnętrznej z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm;

- wykonanie wyrównania podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego kat. C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 15 cm;

-  wykonanie zjazdu o nawierzchni z betonu cementowego gr.14 cm w pasie od krawędzi jezdni do granic pasa drogowego.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają: projekt budowlany, rysunki: plan orientacyjny, PZT , przekroje normalne, profil podłużny, przekroje poprzeczne, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekt umowy oraz pomocniczo przedmiary robót.

4. Zadanie czwarte:  przebudowa drogi gminnej Nr 142022 N w miejscowości Cimochy- ul. Krótka od km 0+000 do km 0+551,0 o dł. 0,551 km.

Zakres robót podstawowych przewidzianych przy przebudowie drogi gminnej Nr 142022 N w miejscowości Cimochy- ul. Krótka:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego kategorii C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm;

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11W50/70;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70;

- wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm z piasku;

- wykonanie nawierzchni zjazdów do granicy pasa drogowego o nawierzchni jak dla jezdni zasadniczej;

- przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 655 na początku ul. Krótkiej oraz z drogą wojewódzką
 Nr 661 na końcu ul. Krótkiej;

- budowę kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej.

Alternatywnie zaprojektowano wariant w zakresie materiałowym jezdni drogi gminnej o nawierzchni z betonu cementowego  C30/37 o następującym układzie warstw:

- wykonanie jezdni drogi wewnętrznej z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm;

- wykonanie podbudowy grubości 15 cm z mieszanki kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm;

- wykonanie warstwy odsączającej gr.15 cm z piasku;

- wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu cementowego gr. 14 cm w pasie od krawędzi jezdni do granic pasa drogowego.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają: projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekt stałej organizacji ruchu,  projekt techniczny drogowy, projekt wykonawczy kanał technologiczny, projekt umowy oraz pomocniczo przedmiar robót.

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Wymagany okres gwarancji za przedmiot zamówienia wynosi minimalnie 36 miesięcy, 
a maksymalnie 60 miesięcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.

- Wykonawca urządzi zaplecze budowy i zabezpieczy plac budowy we własnym zakresie.

- Jakość wykonania robót budowlanych oraz materiałów użytych do zrealizowania zadań powinna   spełniać wymogi zawarte w obowiązujących   normach i być   zgodna z zasadami wiedzy technicznej.

- Materiały budowlane powinny być nowe, posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.

- W trakcie trwania robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ruchu drogowego 
i pieszego.

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z elementami oznakowania i utrzymaniem oznakowania przez okres realizacji robót a po zakończeniu budowy opracuje i zatwierdzi Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.

- Po zrealizowaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów, a po uzyskaniu pozytywnych wyników przedstawienia ich 
w protokołach i przekazania Zamawiającemu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dopuszczalnych przepisami i zgodnych z umową, należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności.

- Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych 
do realizacji zamówienia. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

- Odpady   powstałe   w    toku    realizacji    zadania    należy    zagospodarować    zgodnie z Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 roku poz. 699).

- Załączone do OPZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego obejmującego przedmiot zamówienia należy uwzględnić dane wynikające z analizy przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również pozostałe roboty nieujęte w  przedmiarze robót, a konieczne do jego zrealizowania. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej oraz opisie przedmiotu 
zamówienia jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację 
o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym.