Arkusz Informacji Technicznej

„Dostawa kolumny endoskopowej – toru wizyjnego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Połączony system kamery rozdzielczości 4K UHD, źródło światła LED i system zarządzania obrazem (system dokumentacji medycznej) | TAK/Podać |  |
| 2 | Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona zintegrowana w jednej obudowie typu 3 w 1 | TAK – 10 pkt Urządzenia w oddzielnych obudowach – 0 pkt |  |
| 3 | Źródło Światła LED: | TAK/Podać |  |
| 4 | Technologia: LED (zimne źródło światła) | TAK/Podać |  |
| 5 | Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) | TAK/Podać |  |
| 6 | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W | TAK/Podać |  |
| 7 | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów | TAK/Podać |  |
| 8 | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna | TAK/Podać |  |
| 9 | Wskaźnik oddawania barw: min. 70 CRI | TAK/Podać |  |
| 10 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK/Podać |  |
| 11 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus. | do podłączenia światłowodów jednego producenta - 0 pkt obrotowa do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus -10 pkt |  |
| 12 | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) | TAK/Podać |  |
| 13 | Sterownik kamery 4K: | TAK/Podać |  |
| 14 | Rozdzielczość sterownika kamey 4K UHD min:3840 x 2160px | TAK/Podać |  |
| 15 | Zastosowany typ części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16 | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | TAK/Podać |  |
| 17 | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | TAK/Podać |  |
| 18 | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D | TAK/Podać |  |
| 19 | Wejście wideo: 1 x DVI-D | TAK/Podać |  |
| 20 | Funkcja Picture in Picture PiP | TAK/Podać |  |
| 21 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | TAK/Podać |  |
| 22 | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) | TAK/Podać |  |
| 23 | 1x audio IN, 1x audio OUT, | TAK/Podać |  |
| 24 | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 | TAK/Podać |  |
| 25 | Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s | TAK/Podać |  |
| 26 | Złącze wyrównywania potencjałów POAG | TAK/Podać |  |
| 27 | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada | TAK/Podać |  |
| 28 | Złącze tabletu sterującego | TAK/Podać |  |
| 29 | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz | TAK/Podać |  |
| 30 | Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD | TAK/Podać |  |
| 31 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | TAK/Podać |  |
| 32 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | TAK/Podać |  |
| 33 | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa | TAK/Podać |  |
| 34 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez port USB | TAK/Podać |  |
| 35 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | TAK/Podać |  |
| 36 | Archiwizator medyczny | TAK/Podać |  |
| 37 | Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 110 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4 | ≥ 120 GB - 10 pkt. 110 - 120 GB - 0 pkt |  |
| 38 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). | TAK/Podać |  |
| 39 | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego | TAK/Podać |  |
| 40 | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu | TAK/Podać |  |
| 41 | Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio | TAK/Podać |  |
| 42 | Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: USB, iPad, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) bez dodatkowego oprogramowania | TAK/Podać |  |
| 43 | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji | TAK/Podać |  |
| 44 | Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym oraz uchwytem mocującym. | TAK/Podać |  |
| 45 | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim | TAK/Podać |  |
| 46 | Przekątna ekranu min. 10 cali rozdzielczość min. 1920x1200px | TAK/Podać |  |
| 47 | Sterowanie za pomocą tabletu wszystkim funkcjami zintegrowanej konsoli | TAK/Podać |  |
| 48 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | TAK – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |  |
| 49 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | TAK/Podać |  |
| 50 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | TAK/Podać |  |
| 51 | Głowica kamery rozdzielczość 4K UHD 3840x2160px | TAK/Podać |  |
| 52 | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS | TAK/Podać |  |
| 53 | Skanowanie progresywne | TAK/Podać |  |
| 54 | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 59,94Hz | TAK/Podać |  |
| 55 | Zoom cyfrowy min. 1,5x | TAK/Podać |  |
| 56 | 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany śródoperacyjnej min. 10 funkcji | 10 funkcji – 0 pkt 11 funkcji – 5 pkt 12 i więcej – 10 pkt |  |
| 57 | Obudowa głowicy wykonaną z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna | TAK/Podać |  |
| 58 | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca | TAK/Podać |  |
| 59 | Stosunek sygnału do szumu min. 50dB | TAK/Podać |  |
| 60 | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg | TAK/Podać |  |
| 61 | Głowica wyposażona w coupler o stałej ogniskowej 19,65 mm ze standardowym podłączeniem do optyk z możliwością blokady obrotu optyki | TAK/Podać |  |
| 62 | Monitor medyczny endoskopowy 4K 31,5 cala | TAK/Podać |  |
| 63 | Rozmiar monitora min. 31,5 cala, rozdzielczość 3840x2160px | TAK/Podać |  |
| 64 | Podświetlenie LED | TAK/Podać |  |
| 65 | Format obrazu 16:9 | TAK/Podać |  |
| 66 | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach | TAK/Podać |  |
| 67 | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe) | TAK/Podać |  |
| 68 | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32 | TAK/Podać |  |
| 69 | Menu OSD w 17 językach | TAK/Podać |  |
| 70 | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu | TAK/Podać |  |
| 71 | Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo | TAK/Podać |  |
| 72 | Jasność 800cd/m² | TAK/Podać |  |
| 73 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | TAK/Podać |  |
| 74 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | TAK/Podać |  |
| 75 | Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | TAK/Podać |  |
| 76 | Wyjście wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI | TAK/Podać |  |
| 77 | Waga monitora 12.4kg | TAK/Podać |  |
| 78 | Wymiary monitora bez podstawy 764.6 x 480.8 x 94.4 mm. Menu OSD w 17 językach | TAK/Podać |  |
| 79 | Optyka artroskopowa 4 mm z płaszczem wodnym i obturatorem w komplecie wraz z kasetą sterylizacyjną i światłowodem ( 2 komplety) | TAK/Podać |  |
| 80 | Optyka o wysokiej rozdzielczości 4K o kącie widzenia 30 stopni, szerokokątną, średnica 4 mm, długości min 150 mm autoklawowalna ( 2 sztuki) | TAK/Podać |  |
| 81 | Płaszcz wodny, szybkoprzepływowy, o średnicy 5,5 mm z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem do mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia: 30 i 70 stopni z obturatorem w komplecie ( 2 sztuki) | TAK/Podać |  |
| 82 | Kaseta do sterylizacji optyki artroskopowej z silikonowymi uchwytami mocującymi ( 2 sztuki) | TAK/Podać |  |
| 83 | Światłowód fluorescencyjny w kolorze niebieskim o długości 274 cm i średnicy 5 mm. Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo ( 2 sztuk) | TAK/Podać |  |
| 84 | Wózek artroskopowy mobilny – 1 kpl. | TAK/Podać |  |
| 85 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód | TAK/Podać |  |
| 86 | Wyposażony w 4 koła antystatyczne z blokadą | TAK/Podać |  |
| 87 | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą | TAK/Podać |  |
| 88 | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasilania | TAK/Podać |  |
| 89 | Nośność półek bez wysuwania min. 50 kg | TAK/Podać |  |
| 90 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń oraz kablami uziemienia (min. 6 szt każdego) | TAK/Podać |  |
| 91 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK/Podać |  |
| 92 | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | TAK/Podać |  |
| 93 | Wózek wyposażony w ruchome ramię do montażu tabletu sterującego | TAK/Podać |  |
| 94 | Centralne montowane ruchome ramie obrotowe, z min. Dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 31,5 cala | TAK/Podać |  |
| 95 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK/Podać |  |
| 96 | Uchwyt na płyny infuzyjne | TAK/Podać |  |
| 97 | Uchwyt na przełącznik nożny | TAK/Podać |  |
| 98 | Zacisk do drenów dobowych | TAK/Podać |  |
| 99 | Konsola do obsługi shavera | TAK/Podać |  |
| 100 | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych | TAK/Podać |  |
| 101 | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie | TAK/Podać |  |
| 102 | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | TAK/Podać |  |
| 103 | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie | TAK/Podać |  |
| 104 | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny | 3 tryby pracy oscylacyjnej – 10 pkt 1-2 tryby pracy oscylacyjnej – 5 pkt Brak wyboru trybu pracy oscylacyjnej – 0 pkt |  |
| 105 | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym | TAK/Podać |  |
| 106 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | TAK/Podać |  |
| 107 | Parametry pracy shavera : obroty prawo/lewo, min 8000 obr./min.; oscylacja min. 3000 obr./min. | TAK/Podać |  |
| 108 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK/Podać |  |
| 109 | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym | TAK/Podać |  |
| 110 | Rękojeść shavera (sztuk 2 ) | TAK/Podać |  |
| 111 | Rękojeść shavera ze zintegrowanym kablem sterująco- zasilającym | TAK/Podać |  |
| 112 | Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałem PEEK | Podać |  |
| 113 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź za pomocą metalowych przycisków na rękojeści | TAK/Podać |  |
| 114 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach | TAK/Podać |  |
| 115 | Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. | TAK/Podać |  |
| 116 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | TAK/Podać |  |
| 117 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera za pomocą przycisków | TAK/Podać |  |
| 118 | Regulacja ssania od 0 do 100%, | TAK/Podać |  |
| 119 | Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem wiercącym śr. 1,5 mm do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań. | TAK/Podać |  |
| 120 | Współpraca uchwytu z ostrzami i frezami min. W zakresie 2,0 mm – 5,5 mm | TAK/Podać |  |
| 121 | Długość kabla zasilającego min. 4m | TAK/Podać |  |
| 122 | Możliwość odczepiania dźwigni regulującej ssanie celem dokładnego czyszczenia shavera | TAK/Podać |  |
| 122a | Możliwość użycia wraz z rękojeścią shavera w jego torze odpływu specjalnej, dedykowanej do rękojeści shavera sterylnej, jednorazowego użycia nakładki filtrującej służącej do zbierania usuwanych za pomocą shavera tkanek (kostnych, chrzęstnych) dającej możliwość ich późniejszego wykorzystania w innych procedurach leczniczych. | TAK/Podać |  |
| 123 | Pompa artroskopowa jednorolkowa | TAK/Podać |  |
| 124 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia | TAK/Podać |  |
| 125 | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) | TAK – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |  |
| 126 | Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym | TAK/Podać |  |
| 127 | Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania funkcja płukania | TAK/Podać |  |
| 128 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage” | TAK/Podać |  |
| 129 | Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych | TAK/Podać |  |
| 130 | System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji | TAK/Podać |  |
| 131 | Współpraca z konsolą Synergy HD3, Synergy UHD4 oraz w systemie zintergowanej Sali operacyjnej | TAK/Podać |  |
| 132 | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania rekacji pompy na pracę shavera i waporyzatora | TAK – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |  |
| 133 | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% | TAK/Podać |  |
| 134 | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min | TAK/Podać |  |
| 135 | Przepływ: 1500 ml/min. | TAK/Podać |  |
| 136 | Ciśnienie w zakresie od 10 do 120 mmHg, skokowo co 5 mmHg | TAK/Podać |  |
| 137 | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | TAK/Podać |  |
| 138 | Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego, autoklawowalnego pilota przewodowego, lub sterownik nożnego łączonego do pompy i shavera | TAK/Podać |  |
| 139 | Konsola do waporyzacji bipolarnej | TAK/Podać |  |
| 140 | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej | TAK/Podać |  |
| 142 | Zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra | TAK/Podać |  |
| 143 | Sterowanie poprzez dotykowy ekran LCD | TAK/Podać |  |
| 144 | Moc wyjściowa cięcia min. 390W | TAK/Podać |  |
| 145 | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W | TAK/Podać |  |
| 146 | Praca w systemie bipolarnym | TAK/Podać |  |
| 147 | Możliwość podłączeni sterownika nożnego | TAK/Podać |  |
| 148 | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | TAK/Podać |  |
| 149 | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie cięcie, koagulacja i zmiana poziomu mocy lub ze sterownika nożnego | TAK/Podać |  |
| 150 | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem | TAK/Podać |  |
| 151 | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego | TAK/Podać |  |
| 152 | Optyka artroskopowa 2,7 mm dedykowana do artroskopii małych stawów z płaszczem wodnym i obturatorem w komplecie wraz z kasetą sterylizacyjną ( 1 komplet) | TAK/Podać |  |
| 153 | Optyka o wysokiej rozdzielczości HD o kącie widzenia 30 stopni, średnica 2,7 mm, długości min 70 mm, autoklawowalna ( 1 sztuka) | TAK/Podać |  |
| 154 | Płaszcz wodny, szybkoprzepływowy, z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem do mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia: 30 i 70 stopni z obturatorem w komplecie ( 1 sztuka) | TAK/Podać |  |
| 155 | Kaseta do sterylizacji optyki artroskopowej z silikonowymi uchwytami mocującymi ( 1 sztuka) | TAK/Podać |  |
| 156 | Narzędzia manualne do artroskopii kolana, wielorazowe, autoklawowalne, wyposażone we FlushPort typu: punch, biter, grasper, nożyczki artroskopowe, wysnuwacz do nici Narzędzia do wyboru z katalogu producenta – 12 sztuk | Obecność funkcji FlushPort – 10 pkt Brak funkcji FlushPort – 0 pkt |  |
| 157 | Kaseta do sterylizacji manualnych narzędzi artroskopowych dedykowanych do artroskopii kolana z uchwytami mocującymi ( 2 sztuki) | TAK/Podać |  |
| 158 | Narzędzie manualne, przeszywacz do kikuta ACL lub innych tkanek miękkich w obrębie kolana do załadowania kompatybilną igłą i szwem. Niskoprofilowa konstrukcja mieszcząca się w kaniulach 5 mm lub 7 mm. Szczęki chwytaka umożliwiające chwytanie nawet grubej tkanki (np. szytych łąkotek), wyposażone w mechanizm zapadkowy pobierający automatycznie przeszyty szew. Prosta i ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na obsługę narzędzia jedną ręką w celu otwierania branszy szczęk i wysuwania igły. Narzędzie wyposażone w system blokowania szczęk typu unilock. Narzędzie dedykowane do użycia z nicią 2-0 lub 0 typu fiber wire. Możliwość mechanicznego blokowania nici załadowanej w slot części roboczej urządzenia (1 sztuka) | TAK/Podać |  |
| 159 | Raszpla w postaci maczugi, kulki z wieloma wypustkami do odświeżenia blizny dedykowana do artroskopii kolana (2 sztuki) | TAK/Podać |  |
| 160 | Haczyk artroskopowy z metalową rękojeścią, trzon 150 mm, końcówka 3,4 mm, z oznakowaniem co 5,0 mm (2 sztuki) | TAK/Podać |  |
| 161 | Ostrza do shavera (60 sztuk) | TAK/Podać |  |