GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 27.09.2022 r.

GPIR.271.2.26.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skołyszyn (Rejon Cmentarza)”

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na terenie 
m. Skołyszyn (Rejon Cmentarza), gm. Skołyszyn (działki nr ewid. 538, 535/6 położone w m. Skołyszyn gm. Skołyszyn).

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 17PN10 o łącznej długości 243,00m;

- W skład uzbrojenia sieci wodociągowej wchodzą:

- zasuwy żeliwne z zamknięciem miękkim i obudową teleskopową: DN80 – 3 szt.; trójniki żeliwne DN80/80/80 – 2 szt.; trójniki PE do zgrzewania doczołowego 
80/80/80 – 1 szt.;

- hydranty nadziemne p.poż. służące również do płukania sieci, odcinkowego chlorowania, produkcji odpowietrzenia i odwodnienia sieci – 2 szt.;

- bloki oporowe, kolana, trójniki, łuki;

- korek DN80 – 1 szt.;

- Do wykonania sieci należy stosować materiały i rury, które posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny;

- Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne, które należy ustawiać na płytach podkładowych. Połączenie z siecią należy wykonać za pomocą trójników. Wodociąg będzie zasilany z istniejącej sieci wodociągowej;

- Rury wodociągu należy układać na podłożu z zagęszczonego piasku lub żwiru grub. min. 10 cm. Po ułożeniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnieniowej 1,0 MPa 
w ciągu 30 min. w obecności pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie, zgodnie z normą: 81/B-10752 Wodociągi. Przewidziano wykonanie próby szczelności wodociągu;

- Połączenie wodociągu z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać za pomocą trójnika 80/80/80. Na każdym odejściu należy zamontować zasuwę DN80;

- Odgałęzienia do hydrantów należy wykonać za pomocą trójników DN80/80 oraz zasuw odcinających kołnierzowych DN80. Zasuwy należy połączyć z przewodem PE za pomocą tulei kołnierzowych i luźnych kołnierzy stalowych. Hydrant należy montować na trójniku żeliwnym ze stopką ustawioną na fundamencie z betonu B-20;

- Trasę wodociągu należy oznakować taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową układaną na głębokości ok. 40 cm od pow. terenu. Tablice orientacyjne należy opisać i rozmieścić zgodnie z PN-62/B-097600 w sposób trwały;

- Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Odkrywek należy dokonywać w obecności przedstawicieli właścicieli uzbrojenia;

- Przed oddaniem do eksploatacji wodociąg należy dokładnie wypłukać czystą wodą wodociągową, przeprowadzić dezynfekcję i badania wody;

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 
(w zakresie objętym niniejszym zamówieniem), obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn.zm.);

- Szczegółowy zakres rzeczowy oraz pozostały nie wymieniony w niniejszym zapytaniu ofertowym zakres robót określony jest w Dokumentacji oraz STWIOR, które stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego;

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym 
i dokumentacji (zał. nr 3), które konieczne są do wykonania zadania zgodnie 
ze sztuką budowlaną;

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

W przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości, wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać własnych obmiarów i oględzin.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mogą uzyskać dodatkowe informacje 
w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23 i 20).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 03 listopada 2022 r..

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  03 października 2022 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy.

Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na stronie niniejszego postępowania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w/w przesłanek.

Stosowne oświadczenie zawiera również formularz ofertowy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja techniczna.