| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRZĘT ENDOSKOPOWY |
| 1. | Wideogastroskop - 1 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy – uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |  |
| 1.2 | Średnica sondy endoskopowej max. 9,6 mm. | TAK | ≤ 9,7 mm – 5 pkt. > 9,7 mm – 0 pkt |  |
| 1.3 | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 9,9 mm. | TAK | ≤ 10 mm – 5 pkt. > 10 mm – 0 pkt. |  |
| 1.4 | Kanał roboczy min. 2,8 mm. | TAK |  |  |
| 1.5 | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min.: 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm. | TAK |  |  |
| 1.6 | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°. | TAK, podać | . |  |
| 1.7 | Pole widzenia min. 140°. | TAK, podać |  |  |
| 1.8 | Kanał irygacyjny - Water Jet. | TAK |  |  |
| 1.9 | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca dostęp do przycisków sterujących. | TAK | . |  |
| 1.10 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 5. | TAK |  |  |
| 1.11 | Długość sondy roboczej min. 1030 mm. | TAK, podać |  |  |
| 1.12 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 85 x przy zastosowaniu wybranych monitorów HDTV. | TAK, podać |  |  |
| 1.13 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 100 x przy zastosowaniu wybranych monitorów 4K. | TAK |  |  |
| 1.14 | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | TAK |  |  |
| 1.15 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor). | TAK |  |  |
| 1.16 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | TAK |  |  |
| 1.17 | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | TAK |  |  |
| 1.18 | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | TAK |  |  |
| 1.19 | Współpraca z posiadanym procesorem obrazu i torem wizyjnym EVIS X1 | TAK |  |  |
| 1.20 | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | TAK |  |  |
| 1.21 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | TAK |  |  |
| 1.22 | Współpraca z posiadanym systemem do insuflacji CO2 i z posiadanymi szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | TAK |  |  |
| 1.23 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 1.23 | Model | TAK, podać |  |  |
| 1.24 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wideokolonoskop - 2 szt. | TAK |  |  |
| 2.1 | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu. | TAK |  |  |
| 2.2 | Średnica sondy endoskopowej max 12,8mm. | TAK | ≤ 13 mm – 5 pkt. > 13 mm – 0 pkt. |  |
| 2.3 | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 13,2mm. | TAK, podać | ≤ 13,3 mm – 5 pkt. > 13,3 mm – 0 pkt. |  |
| 2.4 | Kanał roboczy min. 3,7 mm. | TAK, podać |  |  |
| 2.5 | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm. | TAK, podać |  |  |
| 2.6 | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°. | TAK, podać |  |  |
| 2.7 | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca dostęp do przycisków sterujących. | TAK, |  |  |
| 2.8 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 5. | TAK |  |  |
| 2.9 | Długość sondy roboczej min. 1680 mm. | TAK, podać |  |  |
| 2.10 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 75 x przy zastosowaniu wybranych monitorów HDTV. | TAK |  |  |
| 2.11 | Maksymalne powiększenia obrazu endoskopowego min. 90 x przy zastosowaniu wybranych monitorów 4K. | TAK |  |  |
| 2.12 | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | TAK |  |  |
| 2.13 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |  |
| 2.14 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | TAK |  |  |
| 2.15 | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | TAK |  |  |
| 2.16 | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | TAK |  |  |
| 2.17 | Współpraca z posiadanym procesorem obrazu i torem wizyjnym EVIS X1 | TAK |  |  |
| 2.18 | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | TAK |  |  |
| 2.19 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | TAK |  |  |
| 2.20 | Współpraca z posiadanym systemem do insuflacji CO2 i z posiadanymi szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | TAK |  |  |
| 2.21 | Współpraca z magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów. | TAK |  |  |
| 2.22 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | TAK |  |  |
| 2.23 | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | TAK |  |  |
| 2.24 | Miejsce dodatkowego zgięcia tuby wziernikowej ułatwiające pokonywanie mocnych zagięć | TAK |  |  |
| 2.25 | Współpraca z oferowanym procesorem sztucznej inteligencji do endoskopii posiadającym aplikację do wykrywania gruczolaków, polipy. | TAK |  |  |
| 2.26 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 2.27 | Model | TAK, podać |  |  |
| 2.28 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 3. | Wideokolonoskop pediatryczny - 1 szt. |  |  |  |
| 3.1 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK |  |  |
| 3.2 | Grubość sondy endoskopowej: 10,5 mm. | TAK | ≤ 11 mm – 5 pkt. > 11 mm – 0 pkt. |  |
| 3.3 | Grubość końcówki sondy endoskopowej: 9,8 mm. | TAK | ≤ 10 mm – 5 pkt. > 10 mm – 0 pkt. |  |
| 3.4 | Kanał roboczy: 3,2 mm. | TAK, podać |  |  |
| 3.5 | Zginanie końcówki endoskopu: Góra:210◦, Dół:180◦, Lewo:160◦, Prawo:160◦ | TAK Podać |  |  |
| 3.6 | Pole widzenia: 140◦ | TAK, podać |  |  |
| 3.7 | Kanał irygacyjny: Water Jet | TAK |  |  |
| 3.8 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora: 4 szt. | TAK |  |  |
| 3.9 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | TAK |  |  |
| 3.10 | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy – identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | TAK |  |  |
| 3.11 | Długość sondy roboczej: 1680 mm. | TAK, podać |  |  |
| 3.12 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK | . |  |
| 3.13 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |  |
| 3.14 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | TAK |  |  |
| 3.15 | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | TAK, |  |  |
| 3.16 | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | TAK, |  |  |
| 3.17 | Współpraca z posiadanymi procesorem obrazu i torem wizyjnym EVIS EXERA III i EVIS X1 | TAK |  |  |
| 3.18 | Współpraca z oferowanym procesorem sztucznej inteligencji do endoskopii posiadającym aplikację do wykrywania gruczolaków, polipy. | TAK, |  |  |
| 3.19 | Producent | TAK podać |  |  |
| 3.20 | Model | TAK, podać |  |  |
| 3.21 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 4. | Wideogastroskop Zabiegowy - 1 szt. |  |  |  |
| 4.1 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK, |  |  |
| 4.2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy. | TAK |  |  |
| 4.3 | Średnica kanału roboczego - 3,7 mm | TAK podać |  |  |
| 4.4 | Średnica zewnętrzna wziernika - 10,9 mm | TAK, podać | ≤ 11 mm – 5 pkt. > 11 mm – 0 pkt. |  |
| 4.5 | Średnica końcówki endoskopu - 10,0 mm | TAK podać | ≤ 10,1 mm – 5 pkt. > 10,1 mm – 0 pkt. |  |
| 4.6 | Głębia ostrości: 2-100 mm | TAK, podać |  |  |
| 4.7 | Kąt obserwacji 140 stopni | TAK, podać |  |  |
| 4.8 | Kąty zginania końcówki Góra:210o, Dół:90o, Lewo:100o, Prawo:100o | TAK, podać |  |  |
| 4.9 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 szt | TAK |  |  |
| 4.10 | Kanał irygacyjny - Water Jet | TAK |  |  |
| 4.11 | Długość robocza - 1030 mm | TAK podać |  |  |
| 4.12 | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | TAK |  |  |
| 4.13 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |  |
| 4.14 | Pełna współpraca z procesorami EVIS EXERA III, EVIS X1 | TAK |  |  |
| 4.15 | Pełna współpraca z myjniami endoskopowymi ETD | TAK |  |  |
| 4.16 | Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji – ENDOSKAN. | TAK |  |  |
| 4.17 | Współpraca z systemem do insuflacji CO2 i z posiadanymi szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | TAK |  |  |
| 4.18 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 4.19 | Model | TAK, podać |  |  |
| 4.20 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 5. | Procesor sztucznej inteligencji - 1 szt. |  |  |  |
| 5.1 | Procesor sztucznej inteligencji do endoskopii posiadający aplikację do wykrywania gruczolaków, polipy. Wejście min. 1x SDI 4K Wyjście min. 2 SDI 4K/1080P Możliwość sterowania z przełączników zdalnych na endoskopie. Kompatybilny z posiadanym Procesorem EVIS X1, posiadanymi i oferowanymi kolonoskopami. | TAK |  |  |
| 5.2 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 5.3 | Model | TAK, podać |  |  |
| 5.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 6. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 6.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. | TAK |  |  |
| 6.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, Dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 6.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6.4 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6.5 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane sprzęty posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/