|  | Górażdże Cement S.A. Chorula ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże tel. +48 77 777 8000 fax: +48 77 777 8442 |
| --- | --- |
| Chorula, 09.2016 r. |  |
| SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

Wykonanie i dostawa:

- Ekspertyzy technicznej dot. stanu technicznego estakad transportowych.

Ekspertyza powinna m.in. zawierać ocenę uszkodzeń elementów, ocenę stanu technicznego istniejącego systemu konstrukcyjnego, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe przedstawiające stopień wytężenia konstrukcji oraz wnioski opisujące możliwość wykonania przebudowy części konstrukcji estakady nad pasami jezdni.

W ofercie należy przedstawić sposób wykonania ekspertyzy (niezbędne badania i pomiary).

Ekspertyza powinna zawierać propozycję wykonania remontu umożliwiającego użytkowanie estakad zgodne z ich przeznaczeniem.

Wykonawca ekspertyzy musi dostosować terminy niezbędnych badań i pomiarów do cyklu pracy zakładu – zakład pracuje w ruchu ciągłym.

Ekspertyza musi zostać zaopiniowana przez rzeczoznawcę/rzeczoznawców budowlanego.

- Projektu budowlanego przebudowy i remontu na podstawie opracowanej ekspertyzy.

Projekt budowlany powinien zawierać sposób remontu oraz wykonanie przebudowy estakad nad pasami jezdni. Celem przebudowy jest wykonanie zabezpieczeń mających stanowić osłonę przed ewentualnym upadkiem transportowanego urobku na drogę.

- Opracowanie projektu wykonawczego.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Opracowanie przedmiaru robót.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (kalkulacja uproszczona).

- Sprawowanie nadzoru autorskiego ww. przedsięwzięcia.

Wymagania dotyczące wykonania usługi:

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie wykonawstwa (ekspertyza, projekt budowlany, wykonawczy) musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji.

Dokumentacja w celu uzyskania niezbędnych decyzji organów administracji architektoniczno – budowlanych (pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie) musi posiadać komplet uzgodnień przewidzianych ustawowo.

Forma opracowania dokumentacji projektowej:

Ekspertyzę i dokumentacje projektową należy opracować z podziałem na poszczególne estakady.

- Wersja papierowa:

- 5 egz. projektu budowlanego, BIOZ,

- 4 egz. projektu wykonawczego,

- 2 egz. przedmiaru robót,

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego,

- 2 egz. STWiOR.

- wersja elektroniczna (format edytowalny) 2 x płyta CD:

- Projekt budowlany, BIOZ, projekt wykonawczy, STWiOR,

Rysunki - format pliku DWG i PDF, opracowania tekstowe – format plików, PDF (format OCR), doc/docx.

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski (format pliku XLS).

Załącznik nr 1 – Przykładowy schemat sposobu wykonania zabezpieczenia, dokumentacja fotograficzna.