CPV   45100000-8

ST-01

PRZYGOTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji	3

1.2.	Przedmiot i zakres robót budowlanych	3

1.3.	Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH	4

2.1.	Wymagania ogólne	4

2.2.	Wymagania szczególne	4

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE	4

4. ŚRODKI TRANSPORTU	5

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	5

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych	5

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych	5

5.3. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu	11

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	13

6.1. Ogólne zasady obmiaru	13

6.2.	Jednostka obmiarowa	13

7. ODBIÓR ROBÓT	14

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	14

7.2. Odbiory częściowe	14

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI	14

8.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	14

8.2.	Cena jednostki obmiarowej	14

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE	15

9.1. Normy	15

9.2. Inne	15

# 1. WPROWADZENIE

## Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania:

„”Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kleeberga – park w Piekarach Śląskich (etap I i II)”.

## Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:

- zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podłoża oraz umocnienia nasypów - związane z budową sieci kanalizacyjnej, obiektów sieciowych, odtworzeniem dróg oraz makroniwelacją terenu

- wykonanie ogrodzeń, trawników,

- odtworzenie i uporządkowanie terenu.

## Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (obowiązuje od 15 września 2008 r.):

45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2     Roboty w zakresie kształtowania terenów

45233000 – 9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ST-00 „Wymagania ogólne”.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto poniższe określenia oznaczają:

- wykopy 	doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub dla
                   	fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

- zasyp	wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,

- przekopy	wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,

- ukopy	pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub
 		wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko,

- dokop	miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Placem
 		Budowy,

- wykopy obiektowe 	wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,

- nasypy 	użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest
 		celowo zagęszczony,

- odkład 	grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez
 		przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu 	wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości
 		i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość 
 		do 50 m,

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,

- pal szalunkowy	element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
 		zamkiem łączącym (brus, grodzica),

- ścianka szczelna 		ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w gruncie ściśle jeden obok drugiego.

# 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 „Wymagania ogólne”.

## Wymagania szczególne

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),

- cement wg PN-B-19701:1997,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- żwir wg PN-B-11111:1996,

- kamień łamany wg PN-B-11112:1996,

- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

- grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,

- wypraski stalowe (pale szalunkowe) – elementy stalowe gięte na zimno otwarte – PN-76/H-93461.02;           PN-78/H-93461.23,

- mieszanka nasion traw:

- humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń,

- nawozy i środki ochrony roślin oraz woda.

- prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo: słupki z profili kwadratowych zamkniętych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtki stalowe (wypełnienie bram i furtek zamkniętymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana i powlekana o wysokości min 2,0 m.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy  i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

# 3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzęt:

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3,

- spycharka gąsienicowa 100÷250 KM,

- głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3,

- równiarka samobieżna 10÷16 m3,

- walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 T,

- płyta wibracyjna, samobieżna.

- młoty pneumatyczne,

- frezarki i piły do asfaltu.

- maszyna do przewiertu HDD

- maszyna do przewiertu rurami kamionkowymi

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

# 4. ŚRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:

- samochód dostawczy, skrzyniowy,

- samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T),

- samochód ciężarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, które uzyskały akceptację Zamawiającego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

# 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

## 5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

## 5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi w punkcie 9 ST. W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej.

### Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych

#### Wytyczenie tras i obiektów

Trasę projektowanych rurociągów i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie współrzędnych geodezyjnych.

#### Wycinka i zabezpieczenie drzew.

### Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew

### Roboty ziemne

#### Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów pod rurociągi sieci kanalizacyjnej oraz obiekty sieciowe w ramach:

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kleeberga – park w Piekarach Śląskich (etap I i II)”

Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym w etapie II wymagają stałego nadzoru  geologicznego.

W przypadku zalegania nasypu niebudowlanego lub namułu gliniastego w poziomie posadowienia należy grunt wzmocnić lub usunąć i zastąpić odpowiednio dobranym materiałem budowlanym.

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z wytycznymi obowiązujących Norm Technicznych.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych.

Na terenach, gdzie występuje humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie.

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów.

Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

#### Odkład i zagospodarowanie gruntu

Nadmiar gruntu należy wywieźć i wbudować w miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego. Do ustaleń kosztorysowych przyjęto wywóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km.

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nienadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

#### Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć przez to, że roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskany przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybór miejsca pozyskania gruntu (dokopu) należy do obowiązków Wykonawcy na etapie przygotowania oferty. W cenach jednostkowych robót wykonywanych z wykorzystaniem gruntu z dokopu należy uwzględnić wszelkie koszty pozyskania gruntu i dostawy gruntu na Plac budowy.

#### Warunki gruntowo–wodne

Warunki gruntowo-wodne opisano w ST- 00 Wymagania ogólne.

#### Geotechniczne warunki posadowienia obiektów

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. poz. 463.

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektów budowlanych,

- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego,

- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,

- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,

- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,

- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,

- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,

- wybór metody podtrzymywania skarp,

- wykonanie barier  uszczelniających.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych:

- dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót,

- umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku,

- wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. W zależności od potrzeb należy:

- przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

- wykonać badania geotechniczne w terenie

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływania, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych opracowuje się w formie opinii, projektu lub dokumentacji geotechnicznej.

Warunki geotechniczne podłoża określono w oparciu opinię geotechniczną wraz  z dokumentacją badań podłoża gruntowego  dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kleeberga 
w Piekarach Śląskich, wykonanej przez firmę GeoRock – dr inż. Rafał Jendruś (etap II) oraz przez firmę Ekomor (etap I).

Lokalizację otworów geologicznych oraz przekroje pokazano w dokumentacji geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji warunki określa się jako złożone. Kategoria geotechniczna II.

#### Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu określone zostały przez użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na trasie rurociągów.

W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do złożonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego rurociągu. Może to również dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Użytkownika występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć.

#### Zdjęcie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń).

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami.

#### Wykopy

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu albo przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny być wykonywane odcinkami, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu na składowisko tymczasowe. Szerokość dna wykopu 1,2 m przy jednym rurociągu. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

##### Umocnienie wykopów

Na całej długości kanałów założono prowadzenie robót w wykopie otwartym umocnionym o szerokości dopasowanej do średnicy prowadzonego rurociągu, z lokalnym poszerzeniem na studnie prefabrykowane.

Przewidziano dwa  typy zabezpieczenia wykopu otwartego ze względu na głębokości wykopu:

- Dla wykopów liniowych o głębokości do 3,70 m zaprojektowano zabezpieczenie ścian typową obudową pogrążalną (max parcie ziemi 22.0 kN/m2)

- Dla wykopów liniowych o głębokości do 4,50 m zaprojektowano zabezpieczenie ścian typową obudową pogrążalną (max parcie ziemi 46.0 kN/m2).

Wykonawca może zastosować dowolny typ zabezpieczeń ścian wykopów spełniający warunki wytrzymałościowe na podane wartości parcia ziemi, umożliwiający wykonanie założonych robót oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.

W przypadku dużych zbliżeń z istniejącymi drzewami lub słupami linii energetycznej należy obiekty te zabezpieczyć przez zrobienie odciągów na czas robót.

Przed zabiciem ścianek należy zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu wykazane i niewykazane w dokumentacji projektowej.

##### Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

##### Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien być zgodny z projektem.

#### Warstwy izolacyjne i wzmacniające grunty

Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PEHD, maty drenażowe, maty bentonitowe) należy transportować, przechowywać, przemieszczać i wbudowywać zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od technologii robót izolacyjnych są niedopuszczalne.

#### Warunki posadowienia rurociągów i studzienek

- Etap I:

Ze względu na oddalenie otworów geologicznych  oraz możliwość pogorszenia warunków gruntowych w trakcie robót (uplastycznienie twardoplastycznych gruntów spoistych) prace zaleca się prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa.

Zaprojektowano 2 typy posadowienia kanału.

P-1 Dla kanalizacji posadowionej w gruntach spoistych twardoplastycznych - podsypka z piasku średniego zagęszczonego do IS=0,98 i grubości 20 cm, zasypka o tym samym stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 30 cm nad rurę

P-2 Dla kanalizacji posadowionej w gruntach spoistych w stanie plastycznym - podsypka z piasku średniego zagęszczonego do IS=0,98 i grubości 30 cm, zasypka o tym samym stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 30 cm nad rurę. Dodatkowo na wyrównanej powierzchni dna wykopu należy ułożyć geowłókninę o gęstości 400 g/m2 i wywinąć na ściany wykopu. Po wykonaniu podsypki, ułożeniu rur oraz wykonaniu zasypki należy geowłókninę położyć na zasypce z zakładem ok. 80 cm, następnie wykonać zasyp wykopu zgodnie z opisem poniżej.

W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych przed wykonaniem podbudowy doziarnić dno wykopu kruszywem łamanym i odpowiednio dogęścić (Is > 0,95), aby w trakcie zagęszczania podsypki nie powodować dalszego uplastycznienia podłoża z gruntu rodzimego.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu miękkoplastycznych należy je w całości wybrać i następnie wzmocnić podłoże opisaną powyżej metodą. Można również zastosować inne metody wzmocnienia podłoża pod warunkiem uzyskania potrzebnego polepszenia gruntów.

Posadowienie studni betonowych i żelbetowych

Ps-1  W przypadku posadowienia na nośnych stabilnych gruntach budowlanych (grunty spoiste tpl ) - Studnie posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym oraz warstwie betonu B-10 gr 10 cm wyrównanego do poziomu posadowienia studni.

Ps-2  Dla studni posadowionych w gruntach spoistych (plastycznych) należy wykonać podbudowę stabilizująco odcinającą spoiste podłoże. W tym celu należy:

- Przegłębić wykop o ok. 20 cm w stosunku do poziomu posadowienia studni

- Wykonać poduszkę z betonu B-10 gr min 20 cm wyrównanego do poziomu posadowienia studni i wykonanego na całej powierzchni dna wykopu (min 30 cm od ściany studni). Na podbetonie ułożyć 2 warstwy folii PE lub przesmarować 2x Izoplastem B Modyfikowanym.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu miękkoplastycznych gruntów spoistych należy je doziarnić kruszywem łamanym rozpoczynając od kruszywa wielkookruchowego i odpowiednio dogęścić (Is > 0,95). W tym celu wykop przegłębić o dodatkowe ~10 cm,  „wbić” w grunt wielkogabarytowe kruszywo stabilizując podłoże, a następnie uzupełnić drobniejszym kruszywem o zmiennym uziarnieniu.

- Etap II

Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowe oraz możliwość pogorszenia warunków gruntowych w trakcie robót (uplastycznienie twardoplastycznych gruntów spoistych) prace zaleca się prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa.

Zaprojektowano 2 typy posadowienia kanału.

P-1 Dla kanalizacji posadowionej w gruntach spoistych niezależnie czy w stanie plastycznym czy twardoplastycznym  - podsypka z piasku średniego zagęszczonego do IS=0,98 i grubości 30 cm, zasypka o tym samym stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 30 cm nad rurę. Dodatkowo na wyrównanej powierzchni dna wykopu należy ułożyć geowłókninę o gęstości 400 g/m2 i wywinąć na ściany wykopu. Po wykonaniu podsypki, ułożeniu rur oraz wykonaniu zasypki należy geowłókninę położyć na zasypce z zakładem ok. 80 cm, następnie wykonać zasyp wykopu zgodnie z opisem poniżej.

W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych przed wykonaniem podbudowy doziarnić dno wykopu kruszywem łamanym i odpowiednio dogęścić (Is > 0,95), aby w trakcie zagęszczania podsypki nie powodować dalszego uplastycznienia podłoża z gruntu rodzimego.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu miękkoplastycznych glin pylastych warstwy IIa3 należy je w całości wybrać i następnie wzmocnić podłoże opisaną powyżej metodą. Można również zastosować inne metody wzmocnienia podłoża pod warunkiem uzyskania potrzebnego polepszenia gruntów.

P-2 Dla kanalizacji posadowionej w gruntach niespoistych średniozagęszczonych - podsypka z piasku średniego zagęszczonego do IS=0,98 i grubości 20 cm, zasypka o tym samym stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 30 cm nad rurę

Posadowienie studni betonowych i żelbetowych

Ps-1 Dla studni posadowionych w gruntach spoistych (plastycznych) należy wykonać podbudowę stabilizująco odcinającą spoiste podłoże. W tym celu należy:

- Przegłębić wykop o ok. 20 cm w stosunku do poziomu posadowienia studni

- Wykonać poduszkę z betonu B-10 gr min 20 cm wyrównanego do poziomu posadowienia studni i wykonanego na całej powierzchni dna wykopu (min 30 cm od ściany studni). Na podbetonie ułożyć 2 warstwy folii PE lub przesmarować 2x Izoplastem B Modyfikowanym.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu miękkoplastycznych glin pylastych warstwy IIa3 należy je doziarnić kruszywem łamanym rozpoczynając od kruszywa wielkookruchowego i odpowiednio dogęścić (Is > 0,95). W tym celu wykop przegłębić o dodatkowe ~10 cm,  „wbić” w grunt wielkogabarytowe kruszywo stabilizując podłoże, a następnie uzupełnić drobniejszym kruszywem 
o zmiennym uziarnieniu..

Ps-2 W przypadku posadowienia na nośnych stabilnych gruntach budowlanych (grunty spoiste tpl lub niespoiste szg) - Studnie posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym oraz warstwie betonu B-10 gr 10 cm wyrównanego do poziomu posadowienia studni.

#### Zasypywanie wykopów

a) Etap I

Zasyp wykopu uzależniono od sposobu wykorzystania terenu:

- w drodze asfaltowej -  zasyp wykopu do warstw konstrukcyjnych drogi wykonać piaskiem średnim zagęszczonym do min Is=0,98, następnie wykonać odtworzenie drogi

- w drodze gruntowej -  zasyp wykopu wykonać zagęszczanym gruntem budowlanym, zagęszczonym do Is=0,95, następnie wykonać odtworzenie istniejącej nawierzchni.

- w terenach zielonych -  zasyp wykopu wykonać gruntem rodzimym, zagęszczanym warstwami grubości max 50 cm następnie wykonać odtworzenie istniejącej  nawierzchni.

Typ posadowienia kanału układanego w wykopie otwartym podano na profilu w części technologicznej.

b) Etap II

Zasyp wykopu uzależniono od sposobu wykorzystania terenu:

- w drodze asfaltowej -  zasyp wykopu do warstw konstrukcyjnych drogi wykonać piaskiem średnim zagęszczonym do min Is=0,98, następnie wykonać odtworzenie drogi

- w drodze gruntowej -  zasyp wykopu wykonać zagęszczanym gruntem budowlanym, zagęszczonym do Is=0,95, następnie wykonać odtworzenie istniejącej nawierzchni.

- w terenach zielonych -  zasyp wykopu wykonać gruntem rodzimym, zagęszczanym warstwami grubości max 50 cm następnie wykonać odtworzenie istniejącej  nawierzchni.

Typ posadowienia kanału układanego w wykopie otwartym podano na profilu w części technologicznej.

#### Wykonanie rurociągów metodami bezwykopowymi

#### Kanalizacja sanitarna

Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym:

Po obu stronach, przy końcach projektowanych przewiertów należy wykopać komory: startową oraz odbiorczą.  Komorę startową i odbiorczą można wykonać z prefabrykatów. Dla rur Ø300mm, L=1,0 m, wymiary komory startowej (szczególnie stopy studni) na czas wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczność umieszczenia w niej maszyny do przewiertu powinna być równa 2,0 m w świetle. Komora docelowa jest przeznaczona tylko do odbioru elementów roboczych urządzenia do przewiertu, czyli żerdzi, rur stalowych ślimaka i powinna być równa 1,5 m w świetle.

Wykonanie przecisku składa się z trzech etapów.

ETAP I - W pierwszym etapie następuje przecisk ciągu rur stalowych, ochronnych (roboczych) o długości najczęściej 1 m, łączonych na gwint lub przy pomocy innego sposobu łączenia. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą wiertniczą znajduje się element optyczny -oświetlona tablica diodowa, której obraz przenoszony jest za pomocą instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu żerdzią oraz na korektę kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi pilotowych od studni startowej do studni odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do l%o). Po osiągnięciu celu (studni odbiorczej) można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

ETAP II - Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od studni startowej do studni docelowej) do ostatniej żerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejściowy - poszerzacz oraz dalej ciąg rur stalowych, o długości najczęściej jednego metra, łączonych na gwint lub innego rodzaju połączenia.

W poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie skrawające, za którym montowany jest ciąg ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rur stalowych, których średnica zewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej rur medialnych, które będą do budowy rurociągu zastosowane. W trakcie przecisku ciągu rur stalowych ochronnych w studni docelowej wymontowuje się kolejne odcinki żerdzi pilotowej.

Omówiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy - od studni startowej do studni docelowej.

ETAP III - W trzecim ostatnim etapie, do wykonanego już tunelu, wprowadza się rury  medialne, 1-metrowej długości i przy ich pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego użycia), razem z ciągiem ślimaków transportowych,   do   studni   docelowej,   gdzie   są  one   rozmontowywane   
i wydobywane. W rezultacie wykonanych robót powstaje w gruncie rurociąg z rur medialnych przeciskowych.

Metoda przecisku sterowanego z przewiertem żerdzi pilotowej z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych gwarantuje bezproblemową realizację do III kategorii urabialności gruntu włącznie.

Wystąpienie na trasie projektowanych odcinków metodą  bezwykopową gruntów należących do IV kategorii (głazy, otoczaki) wiąże się z ryzykiem napotkania przeszkód, które uniemożliwią kontynuację wykonywania przewiertu sterowanego. W przypadku zaistnienia ww. przeszkody, celem kontynuacji wykonania przecisku sterowanego, należy uwzględnić przy wycenie robót bezwykopowych wykonanie „szybów ratunkowych”, przy pomocy których zostanie usunięta przeszkoda.

#### Odwodnienie wykopów

a) Etap I

W przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości 1,6 m p.p.t. 
W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopach, wykopy należy odwodnić przez założenie drenażu rurowego jednorzędowego w dnie wykopu, współpracującego z drenażem płytowym - podsypką piaskową oraz studzienkami zbiorczymi. Zbierającą się w studzienkach wodę należy wypompować na zewnątrz wykopów pompami zatapialnymi.

b) Etap II

W przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości 1,4 – 2,4 m p.p.t. 
W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopach, wykopy należy odwodnić przez założenie drenażu rurowego jednorzędowego w dnie wykopu, współpracującego z drenażem płytowym - podsypką piaskową oraz studzienkami zbiorczymi. Zbierającą się w studzienkach wodę należy wypompować na zewnątrz wykopów pompami zatapialnymi.

## 5.3. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu

### Wycinka drzew

### Nie przewiduje się wycinki drzew.

### Roboty ziemne

Należy wykonać następujące roboty ziemne:

- związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych

  - Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub ręcznie na odkład, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie istniejących instalacji, wykonanie kładek dla pieszych

  - Wykonanie wymiany gruntu, w razie konieczności

  - Dostawa kruszywa różnoziarnistego (pospółka z dokopu) do wbudowania,

  - Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów w gotowym wykopie, zagęszczenie warstwami, roboty ręczne

  - Zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu, zagęszczenie warstwami, likwidacja zabezpieczeń,

  - Wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

- związane z odtworzeniem nawierzchni

### Roboty rozbiórkowe

Wywóz i utylizacja odpadów ma być zgodna z aktualnymi wymaganiami i przepisami prawa. Koszty wywozu i utylizacji wykonawca skalkuluje w cenie oferty a karty przekazania odpadu zostaną przekazane Zamawiającemu do dnia podpisania odbioru końcowego.

#### Rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji na czas budowy.

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można ponownie wbudować.

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg i zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiedni zabezpieczyć.

Materiały i wyroby budowlane uzyskane z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.

W związku z układaniem rurociągów  w chodnikach i drogach konieczna będzie rozbiórka nawierzchni. Występują następujące rodzaje nawierzchni do rozbiórki:

- nawierzchnia  asfaltowa

- nawierzchnia z kostki brukowej (haksagonalnej),

- nawierzchnia z kruszywa kamiennego

Ilości poszczególnych rodzajów nawierzchni – wg Przedmiaru Robót.

#### Rozbiórka ogrodzeń

Nie przewiduje się rozbiórki ogrodzeń. W ramach obowiązków Wykonawcy i ceny umownej jest zabezpieczenie ogrodzeń, bram, wjazdów, a w przypadku ich uszkodzenia wykonawca własnym kosztem i staraniem zobowiązany jest dokonać niezbędnych napraw.

### Zagospodarowanie terenu

W ramach robót należy rozprowadzić warstwę humusu i obsiać trawą obszary zielone, na których prowadzone były roboty budowlane.

    - Nasadzenia drzew

### Nie przewiduje się nasadzeń drzew.

### Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnię na terenach prywatnych (przyłącza i instalacje) należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni drogi:

a) Etap I

### Odtworzenie trawników

Odtworzenie trawników i zieleńców musi być dokonane na całej szerokości. Odtworzeniu podlegają również trawniki i zieleńce uszkodzone przez transport i inne urządzenia technologiczne.

Przy wykonywaniu wykopów należy oddzielić warstwę próchniczą ziemi (ok 20 cm) od warstw położonych głębiej. Przy zasypywaniu należy rozpocząć od gleby z głębszych warstw, a na końcu użyć warstwy wierzchniej. Warstwa próchnicza powinna być oczyszczona z kamieni, gruzu, itp.

Na wierzchnią warstwę gleby należy nanieść 2-3 cm ziemi kompostowej i wymieszać, np. za pomocą glebogryzarki. 
Powierzchnię trawnika należy wygrabić i wyrównać. W podłoże należy wsiać mieszankę trawnikową i wymieszać z ziemią. Trawnik należy mocno podlać. Najodpowiedniejszy termin wysiewu – od połowy kwietnia do połowy września. Siew należy wykonać w dni bezwietrzne.

### Odtworzenie nawierzchni drogi i chodników

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w chodniku, które stanowią własność Gminy Piekary Śląskie – dz. nr: 739/64, 729/64.

Przedmiotowa inwestycja uwzględnia uwagi zawarte w Decyzji zezwalającej na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego IGd.7230.1.138.2019 
z dn. 10.09.2019r., która stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie IGd.7230.1.138.2019 
z dn. 9.10.2019r, stanowiącymi załącznik do niniejszej dokumentacji.

Odtworzenie nawierzchni chodnika: konstrukcję odtworzonej nawierzchni chodnika należy przyjąć zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430), zał. nr 5, tab. 5.6.1 pkt. A: warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm, podsypka piaskowo – cementowa 3 cm i podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 15 cm. Nawierzchnię chodnika należy przełożyć na całej długości i szerokości naruszonego odcinka. W przypadku naruszenia krawężnika, należy go osadzić na ławie betonowej z oporem, kostki uszkodzone należy zastąpić nowymi o takim samym wzorze i kolorze.

Po zakończeniu robót niezbędne jest wykonanie badań nośności i zagęszczenia podbudowy chodnika – płytą dynamiczną. Przed wykonaniem badań należy zawiadomić Zarządcę drogi.

b) Etap II:

### Odtworzenie trawników

Odtworzenie trawników , zieleńców oraz ścieżki w parku musi być dokonane na całej szerokości. Odtworzeniu podlegają również trawniki i zieleńce uszkodzone przez transport i inne urządzenia technologiczne.

Przy wykonywaniu wykopów należy oddzielić warstwę próchniczą ziemi (ok 20 cm) od warstw położonych głębiej. Przy zasypywaniu należy rozpocząć od gleby z głębszych warstw, a na końcu użyć warstwy wierzchniej. Warstwa próchnicza powinna być oczyszczona z kamieni, gruzu, itp. 
Na wierzchnią warstwę gleby należy nanieść 2-3 cm ziemi kompostowej i wymieszać, np. za pomocą glebogryzarki. 
Powierzchnię trawnika należy wygrabić i wyrównać. W podłoże należy wsiać mieszankę trawnikową i wymieszać z ziemią. Trawnik należy mocno podlać. Najodpowiedniejszy termin wysiewu – od połowy kwietnia do połowy września. Siew należy wykonać w dni bezwietrzne.

### Odtworzenie nawierzchni drogi i chodników

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w chodniku, które stanowią własność Gminy Piekary Śląskie – dz. nr: 739/64, 729/64.

Przedmiotowa inwestycja uwzględnia uwagi zawarte w Decyzji zezwalającej na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego IGd.7230.1.138.2019 
z dn. 10.09.2019r., która stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie IGd.7230.1.138.2019 
z dn. 9.10.2019r, stanowiącymi załącznik do niniejszej dokumentacji.

Odtworzenie nawierzchni ul. Armii Krajowej i Mastalerza: metoda przewiertu – bez naruszania nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni chodnika: konstrukcję odtworzonej nawierzchni chodnika należy przyjąć zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430), zał. nr 5, tab. 5.6.1 pkt. A: warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm, podsypka piaskowo – cementowa 3 cm i podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 15 cm. Nawierzchnię chodnika należy przełożyć na całej długości i szerokości naruszonego odcinka. W przypadku naruszenia krawężnika, należy go osadzić na ławie betonowej z oporem, kostki uszkodzone należy zastąpić nowymi o takim samym wzorze i kolorze.

Po zakończeniu robót niezbędne jest wykonanie badań nośności i zagęszczenia podbudowy chodnika – płytą dynamiczną. Przed wykonaniem badań należy zawiadomić Zarządcę drogi.

Uwaga! Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu po podpisaniu umowy.

# 15. Uwagi końcowe:

# 6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.

## 6.2.	Jednostka obmiarowa

### 6.2.1.	Roboty ziemne

Jednostką obmiarową dla robót rozbiórkowych jest:

- metr (m) rozbiórki krawężników, obrzeży, itp.,

- metr kwadratowy (m2) rozbiórki podbudowy, nawierzchni dróg, nawierzchni utwardzonych, chodników itp.

Jednostką obmiarową dla robót odtworzeniowych jest:

- metr (m) odbudowy krawężników, obrzeży, itp.

- metr kwadratowy (m2) odbudowy podbudowy, nawierzchni dróg i chodników

# 7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

## 7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie z punktem 7.1 ST-00 „Wymagania ogólne”. Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 7.2 ST.

## 7.2. Odbiory częściowe

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 7.2 ST-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto proces odbioru będzie obejmował:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych.

# 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 8.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 8.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót określonych na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

## 8.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe – obsługa geodezyjna z wyniesieniem punktów wysokościowych państwowych i roboczych, wyznaczenie w terenie głównych osi rurociągów

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem ujęto w wykonaniu mb  kanalizacji

- oznakowanie robót

- rozbiórkę elementów

- zasypanie likwidowanych elementów studni i obiektów sieciowych niekolidujących z projektowaną siecią: rozebranie i utylizacja pokrycia i wyposażenia oraz elementów konstrukcyjnych włazu, pierścieni dystansowych, płyt odciążających i stropowych oraz kręgów na głębokość do 5,0 m, wypełnienie pianobetonem pozostałej części studni, zasypanie wykopu

- segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki

- wybór miejsc wywiezienia materiałów z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w wybranym miejscu

- wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania

- ewentualną wymianę gruntu

- wykonania niezbędnych dodatkowych badań gruntu

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu

- wykonanie zdjęć w miejscu prowadzenia robót oraz terenów przyległych w czasie przed rozpoczęciem w trakcie i po zakończeniu inwestycji

- odtworzenie istniejących znaków i innych elementów osnowy geodezyjnej na trasie projektowanych sieci;

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z usunięciem;

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem lub ich przycięcie,

- ewentualne obniżenie poziomu wód gruntowych do 0,5m poniżej dna wykopu;

- uzyskanie zgód na terenach prywatnych zgodnie z uzgodnieniami oraz powiadomienie właścicieli terenu o rozpoczęciu robót

- opłat za uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i decyzji

- koszty ogólne

Przewidywaną liczbę jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robót.

# 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE

## 9.1. Normy

| PN-B-02480 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. |
| --- | --- |
| PN-B-04452 | Grunty budowlane. Badania polowe. |
| PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. |
| PN-B-04493 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. |
| BN-77/8931-126 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| PN-91/B-06716 | Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne |
| PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. |
| PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| PN-EN-932-1:1999 | Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. |
| PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| PN-B-0248 | Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. |
| PN-78/B-06714 PN-EN-10162:2005 | Kruszywa mineralne. Badania. Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. |
| PN-C-89221 /98 | Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu (PVC) |

## 9.2. Inne

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U 2020 poz. 797)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne – ITB