| Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego zgodne z załącznikiem nr 1 OPZ | Faktyczne parametry oferowanego przedmiotu zamówienia ( w przypadku określenia minimum i maximum przez Zamawiającego należy wskazać konkretną wartość !!!! ) Wykonawca wypełnia podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. Samochód fabrycznie nowy nie starszy niż 2023 rok |  |
| 2. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2023 rok |  |
| 3. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
| MINIMALNE WYMAGANIA DLA PODWOZIA |  |
| Układ napędowy pojazdu 4x2 |  |
| Przystawka mocy niezależna od skrzyni biegów przystosowana do pracy ciągłej |  |
| Podwozie o DMC 18 t |  |
| Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem |  |
| Kolor kabiny fabrycznie biały lub pomarańczowy stosowany w maszynach komunalnych z palety RAL |  |
| Akustyczna sygnalizacja biegu wstecznego |  |
| Kamera wsteczna z montażem fabrycznym podwozia |  |
| Koła-ogumienia rozmiar: przód 385/65 R22.5, tył 315/80/ R22.5, koło zapasowe 315/80 R22.5 wielosezonowe |  |
| Skrzynia biegów manualna |  |
| Chłodnica oleju skrzyni biegów |  |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| Rozstaw osi pojazdu 3900 – 4200 mm |  |
| Oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności technicznej min. 9t |  |
| Oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym o nośności technicznej min. 13t |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |
| Belka świetlna LED na dachu kabiny |  |
| Tylne światła LED lub ze zwykłymi żarówkami |  |
| Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie, przednie światła przeciwmgielne |  |
| Akumulatory min. 2x175 Ah oraz wyłącznik prądu, alternator 100 A |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk |  |
| Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk |  |
| Klimatyzacja, ABS, ESP |  |
| Silnik o pojemności minimum 7,0 litra, moc minimalna 300 KM, diesel |  |
| Wydech wyprowadzony do góry za kabinę |  |
| Norma emisji spalin min. Euro 6 |  |
| Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem, podgrzewany |  |
| Siedzenia – liczba miejsc min.2 |  |
| Elektrycznie sterowane szyby boczne |  |
| Przednia szyba ogrzewana elektrycznie |  |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka wsteczne, |  |
| Reflektory do jazdy dziennej |  |
| Radioodbiornik |  |
| Tachograf cyfrowy 1 dzień/ 2 kierowców |  |
| Immobilizer, centralny zamek z pilotem |  |
| Gniazdo elektryczne 12V |  |
| MINIMALNE WYMAGANIA DLA ZABUDOWY |  |
| Całkowita pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe 10 000 litrów |  |
| Maksymalna długość pojazdu 7000 cm |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu 3700 cm |  |
| Przygotowanie powierzchni zbiornika poprzez śrutowanie |  |
| Zbiornik na nieczystości ciekłe pomalowany z zewnątrz farbą podkładową antykorozyjną oraz wierzchnią warstwą w kolorze niebieskim RAL 5002 odporną na warunki zewnętrzne |  |
| Wewnątrz zbiornik zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych |  |
| Zbiornik ożebrowany zewnętrznie |  |
| Zbiornik wykonany ze stali o grubości blachy min. 6 mm |  |
| Min. dwa falochrony wewnątrz zbiornika |  |
| Rynna zlewowa zabezpieczająca podwozie przez zabrudzeniem wykonana ze stali nierdzewnej niemalowanej |  |
| Tylna dennica podnoszona i opuszczana hydraulicznie z zaworem otwierania dennicy w miejscu umożliwiającym obserwację procesu otwierania/ zamykania, dennica ryglowana ręcznie |  |
| Płynowskaz rurowy z możliwością czyszczenia bez demontażu, wyskalowany co 500 l |  |
| Min. potrójny system zaworów odcinających, zabezpieczających kompresor przed zalaniem |  |
| Elektryczny regulator dwustanowy poziomu umieszczony w komorze zabezpieczający kompresor przed zalaniem ( pierwszy stopień zabezpieczenia) |  |
| Zawór odcinający pływakowy zabezpieczający kompresor przed zalaniem (drugi stopień zabezpieczenia) |  |
| Odstojnik z zaworem odcinającym o pojemności min. 50l |  |
| Zawór klapowy z siłownikiem pneumatycznym zabezpieczający kompresor przed zalaniem podczas przejazdu cysterny, zamykający się automatycznie podczas jazdy |  |
| Dolny zawór ssąco-spustowy do napełniania i opróżniania zbiornika- zawór zasuwowy sterowany pneumatycznie |  |
| Boczny zawór ssący do napełniania komory umieszczony z przodu beczki po jej prawej stronie – sterowany ręcznie ze złączem na węże będące na wyposażeniu pojazdu |  |
| Pompa ssawna przystosowana do pracy ciągłej o wydatku min. 800 m3/h chłodzona powietrzem |  |
| Tłumik wydechu pompy z odolejaczem |  |
| Wydajność pompy ssawnej zapewniająca głębokość zasysania do 6 metrów od poziomu jezdni |  |
| Zawór czterodrogowy przełączający pracę kompresora na ssanie/ tłoczenie/wyrównywanie ciśnienia |  |
| Automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku pełnego zbiornika |  |
| Ciśnienie robocze - 0,045 MPa |  |
| Max podciśnienie – 0,08MPa |  |
| Zbiornik mocowany do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią, nachylony ku tyłowi |  |
| Ssanie/tłoczenie nieczystości za pomocą węży znajdujących się na wyposażeniu pojazdu. Wymagane węże z końcówkami typu strażackiego: ssawny o średnicy 110 mm i długości 6m – 3 szt., wąż ssawny o średnicy 110 mm i długości 10m – 2 szt., dwa klucze do węży ze złączkami typu strażackiego |  |
| Koryta na węże wykonane z aluminium, umieszczone po obu stronach zabudowy |  |
| Pulpit sterowniczy z opisanymi przyciskami umieszczony w tylnej części zabudowy zamykany na klucz realizujący następujące funkcje: licznik czasu pracy kompresora, regulacja obrotów silnika podwozia +/-, włączenie i wyłączenie oświetlenia panelu sterowania i lamp roboczych, włączenie i wyłączenie kompresora i funkcji ssania oraz tłoczenia, stop awaryjny, włączanie i wyłączanie pompy wodnej, sterowanie bębnem ciśnieniowym hydrauliczne |  |
| Zbiornik na wodę o pojemności 500 litrów wyodrębniony w zbiorniku głównym, pompa ciśnieniowa o wydajności nie mniej niż 30 litrów/ min. i ciśnieniu roboczym min 130 bar, bęben zwijający z „ kwasówki” zwijany automatycznie z wężem ciśnieniowym o długości 60 mb i DN 3/8 cala wyposażony w lancę do mycia studni kanalizacyjnych i dysze przebijającą oraz dysze czyszczącą do kanalizacji. (możliwość szybkiej wymiany lancy na dysze) |  |
| Możliwość pracy obydwu pomp (wodnej i ssącej) równolegle |  |
| Pomiar pobranych ścieków z wydrukiem paragonu i możliwością tworzenia raportu dziennego. |  |
| Oświetlenie ostrzegawcze typu „kogut” umieszczone z tyłu zabudowy |  |
| Pojazd oklejony po obydwu stronach napisem „Usługi asenizacyjne tel. ……., nazwa, adres i logo firmy” . Wzór napisu i logo dostarczone po wyłonieniu Wykonawcy, umieszczone na pojeździe po wcześniejszej akceptacji szablonu ze strony Zamawiającego. |  |
| DOKUMENTACJA |  |
| Dostarczenie karty gwarancyjnej |  |
| Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim. |  |
| Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony (OC, NNW, AC) na dane Zamawiającego we wskazanym podmiocie Ubezpieczającym. Dane do rejestracji pojazdu wskazane po wyłonieniu Wykonawcy. |  |
| Dopuszczenie kompletnego pojazdu do poruszania się po drogach publicznych jako samochód specjalistyczny |  |
| INNE |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Gaśnica |  |
| Apteczka |  |
| Lewarek |  |
| Kliny pod koła – 2 szt. |  |
| Pojazd wyposażony w GPS, umożliwiający monitoring trasy przejazdu |  |
| Do wykonania zabudowy pojazdu należy użyć części fabrycznie nowych |  |
| Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |
| WYMOGI |  |
| Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz.1047 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002r., nr 193, poz. 1617) |  |
| Producent zabudowy powinien posiadać autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny |  |
| GWARANCJA |  |
| Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na kompletne podwozie, liczonej od daty sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego, przez okres minimum 24 miesięcy. UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT ! |  |
| Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na kompletną zabudowę, liczonej od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przez okres minimum 24 miesięcy. UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT ! |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki nie dłużej niż 48 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego w sposób określony w umowie (e-mail wskazany w ofercie). Usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. |  |
| Naprawy awaryjne przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji wykonywane są bezpłatnie przez Autoryzowany Serwis wskazany przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dotyczących robocizny, materiałów eksploatacyjnych, części oraz kosztów dojazdu. |  |
| Przeglądy serwisowe mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na przeglądy serwisowe w siedzibie Autoryzowanego Serwisu wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego i pod warunkiem, że Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdów. Maksymalny okres przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego to 5 dni roboczych. W przypadku, gdy czas ten się przedłuży, wówczas wykonawca zobowiązany jest do podstawienia Zamawiającemu nieodpłatnie takiego samego lub o lepszych parametrach pojazdu zastępczego ewentualnie poniesie koszty wynajmu i koszty utraconych korzyści, które poniósł Zamawiający. |  |
| W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi kosztów dotyczących robocizny, związanych z wymianą serwisową , części i materiałów eksploatacyjnych. |  |
| Przeglądy serwisowe wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych i filtrów mają być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 1 raz na rok. |  |
| WYMAGANIA SZKOLENIOWE |  |
| Przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiającego dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu do momentu nabycia umiejętności umożliwiających prawidłową eksploatację pojazdu. |  |